РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића 1

Е-mail: soivanjica@sezampro.rs

Tел: 032/664-760

Телефакс:032/661-821

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БР. 10-2/2016

Извођење радова на изградњи омладинског кампа

Ивањица, август 2016.

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1-10-2/2016 и Решења о образовању комисије број 404-1-10-2/2016/1 за јавну набавку број 10-2/2016, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - Извођење радова на изградњи омладинског кампа

ЈНМВ 10-2/2016

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Техничке карактеристике и опис спецификција радова са структуром цене | 4 |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 25 |
| V | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 29 |
| VI | Образац понуде | 35 |
| VII | Модел уговора | 39 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 43 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 44 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона | 45 |

Укупан број страна 45

2

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ:101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

1.2 Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца  www.ivanjica.rs

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 10-2/2016 су радови –изградња омладинског кампа

Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу - III Техничке карактеристике.

1.4 Контакт (лице или служба)

Служба за контакт телефон:

-за правна питања Биљана Видић на број 032/601-415

-за стручна питања Миљко Главинић, 032/664-925

- број факса: 032/661-821

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности - Извођење радова на изградњи омладинског кампа ЈНМВ 10-2/2016

Назив и ознака из општег речника набавке-45212410 – радови на изградњи зграда за смештај

3

III  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-(Опис радова) –предмер и предрачун

ТЕХНИЧКИ  ОПИС

1.	OPŠTI DEO:

Objekat ima namenu stambene zgrade (Brvnare) sa jednim stanom.

Organizacija i namena prostora:

- Parcela je nepravilnog oblika sa svoje zapadne strane gleda na put Bele Vode - Ivanjica. Sa severne strane prema parcelama br. 3208/14, sa istočne strane prema parceli br.1932/18, 1933/3 i 1932/12,sa južne strane parcela je omeđena kat.parcelom br.1932/13 i 3208/13. Saobraćajni pristup je omugućen sa puta na zapadnoj strani parcele.

- Teren je pod nagibom

- Spratnost objekta je Pr+Pk.

- Broj stambenih jedinica je 1

- Ukupan broj parking mesta na parceli je 1, jedno garažno mesto sa mogućnošću obezbeđivanja još jednog parking mesta na parceli.

Lokacija

Stambena zgrada –brvnara je planirana da se izgradi na parceli k.p.br. 3208/12  K.O. Dajići

Osnovni gabarit objekta je pravougaonik dimenzija 6,0 m x 6,0 m, (plus ulaz 1,2m x 2,3m)

Do parcele je moguć pristup sa zapadne strane sa puta Bele Vode – Ivanjica.

Kota poda prizemlja na ulazu je podignuta 54cm od kote terena.

- GRAĐEVINSKI RADOVI:

Nakon obeležavanja objekta na zadatoj lokaciji, vrši se čišenje terena i skidanje humusa u sloju d=15cm, a potom ručni iskop kanala za trakaste temelje. Temeljne trake se fundiraju na dubinu od minimalno 80cm i betoniraju nabijenim betonom MB20 preko stabilizovanog tampona šljunka d=10cm. Sokleni zidovi se rade preko temeljnih traka od nabijenog betona MB20 u dvostranoj oplati i završavaju se armirano-betonskim serklažima. Debljina zidova je 20cm, a visina 54 cm od kote trotoara. Između soklenih zidova vrši se nasipanje i nabijanje zemlje u slojevima do potrebne zbijenosti. Preko nabijene zemlje između soklenih zidova postavlja se tampon šljunka d=10cm, koji služi kao podloga podnoj betonskoj ploči. Betonska ploča se radi od nabijenog betona MB 20, d=10cm u koju se u donjoj zoni pre betoniranja postavlja armaturna mreža Q221.

4

Preko podne ploče prizemlja radi se hidroizolacija od vrućeg premaza bitumena i jednog sloja "kondora" d=4mm, u prvoj fazi pre montaže, i to na način da se radi hidroizolacija u trakama širine 50cm ispod temeljača, a u drugoj fazi posle montaže objekta i na preostaloj površini poda sa izvođenjem preklopa sa već postavljenim trakama u širini od 10cm i međusobnim varenjem na preklopu, odgrevanjem lepenke.

Nakon montaže objekta izrađuje se dimnjak od prefabrikovanih elemenata koji imaju keramičku cev za odvod gasova Ø16 cm oko koje je postavljena izolacija od presovane kamene vune i betonski plašt. Za dimnjak predvideti jedan element sa otvorom za čišćenje koji se zatvara vratancima od pocinkovanog čeličnog lima i jedan element sa priključkom za peć. Dimnjak se iznad krovne ravni završava prefabrikovanom dimnjačkom kapom. Elementi za izradu dimnjaka su domaće proizvodnje u kvalitetu istom ili sličnom kao što je proizvod "Keramike"-Mladenovac ili odgovarajući. Iznad plafonske ravni u krovnoj konstrukciji zbog prostorne stabilnosti, dimnjak se čeličnim profilima vezuje za krovnu konstrukciju.

- Ostali građevinski radovi:

--------------------------------------

U prizemlju preko podne hidroizolacije postavljaju se toplotna izolacija od tvrdo-presovane mineralne vune (PP) d=7cm, zatim parnonepropusna folija, pa proarmirani cementni estrih d=5cm. Armiranje cementnog estriha vrši se lakom mrežastom armaturom ø4-15/15 cm ili žičanim pletivom ø2-5/5cm. Preko estriha postavljaju se letve 5×4 cm na razmaku od 40 cm. Između letvi se postavlja toplotna izolacija od ekstrudiranog polistirena d=4cm i PVC folija, preko koje se postavlja završna obloga od brodskog poda d=22mm.. Na ulazu u kuhinji. kupatilu, preko folije se radi cementni estrih d=4 cm, koji služi kao podloga za podove od keramike.

- MONTAŽERSKI RADOVI:

- Zidni elementi:

Zidni elementi –brvna- se obrađuju u radionici iz rezanih elemenata četinarskih vrsta drveta (smrča, jela, bor). Brvna (talpe) se izrađuju u debljini od 72 mm u zavisnosti od konstrukcije objekta i isporučuju na gradilište kao ravni ili poluobli.

Na brvna se sa unutrašnje strane postavlja roštilj od drveta d=150 mm koji se ispunjava mineralnom staklenom vunom ispred koje se prema spoljašnjoj strani zida postavlja paro propusna folija, a preko nje PVC folija. Na postavljeni izolacioni materijal dolazi završna zidna obloga od profilisane daske sa oborenim ivicama d=22mm. Unutrašnji zidovi se rade kao sendvič zidovi ispunjeni punom visinom staklenom vunom d=50 mm. Podkonstrukcija unutrašnjeg zida je od štafni 5x8 cm obložena sa obe strane profilisanom daskom d= 22 mm

Tesarski spojevi su sastavci građe izrađeni u cilju da se građa međusobno poveže i čvrsto drži, odnosno da se onemogući pomeranje pojedinih drvenih elemenata. Spajanje zidova brvnare je ostvareno na spoj sa stubom koji je predhodno profilisan nutom za spoj sa brvnom. Stub obostrano profilisan (nutovan) se koristi za spoj zidova po dužini u zavisnosti od konstrukcije objekta i dužine konstruktivnih elemenata (talpi). Spoj između talpi je pomoću spoja "nut i pero". Ispod zidova (talpi) montiraju se podne grede (podnjače) ispod svih zidova objekta dimenzija 14/14 cm koji se pre ugradnje predhodno premazuju bitulitom i ankerišu za soklene zodove.

Iznad drvenih talpi-brvana postavljaju se venčanice 14/16 cm koje su kao i podnjače nutovane ( obrađene žljebom za spoj sa brvnom).

5

Zidovi od talpi (brvana) sa stubovima, podnjačama i venčanicama se spajanje u jednu celinu. U ravni poklapača se postavljaju tavanske grede-tavanjače 12/16cm spojene sa poklapačama vezom na „lastin rep“koje u isto vreme služe kao osnova međuspratne konstrukcije Svi spojevi između venčanica, tavanjača i podvlaka rade se tesarskim spojem obostranim zarezom i zakivaju. Prilikom izrade dodatnog instalacionog zida se vrši ugrađivanje plastičnih gibljivih creva i kutija za razvodne elektroinstalacije.

Zidovi za sanitarne prostorije se oblažu vodootpornim gips-karton pločama d=12,5 mm. Ispod vodootporne kips-karton ploče postavljaju se roštilji od pocinkovanih profila CD 60/27 i UD profila 28x27 mm ili štafni 5x5 cm. Uz finalne unutrašnje obloge isporučuje se ispunjač i traka za obradu spojeva. Vezivanje obloga se vrši odgovarajućim klanficama ili ekserima.

- Stolarija:

Stolarija se radi od kvalitetne čamove građe, sa dvoslojnim staklom punjenim argonom 4mm+12mm+4mm. Izbor i dimenzionisanje otvora je izvršen prema zahtevima prostorije u sklopu kojih se ugrađuje. Prozori i vrata se ugrađuju u zidne elemente na gradilištu posle montaže,odnosno, pokrivanja objekta. Prozori i vrata se otvaraju oko vertikalne osovine pomoću rubnih zatvarača, izuzev prozora dim. 60/80 cm koji se otvaraju oko obe osovine pomoću okretno nagibnog okova.Unutrašnja jednokrilna vrata su duplošperovana, puna ili zastakljena. Ulazna vrata su jednokrilna bez nadsvetla, sa podelom u kombinaciji tablica i staklenih površina. Ulazna vrata su obezbeđena sigurnosnom bravom – sa uloškom, a ostala vrata običnim bravama.

- Krovni elementi:

(Ventilirajuća krovna konstrukcija). Sastoji se iz krovnih elemenata, krovne folije - vodonepropusne, a paropropusne, krovnog pokrivača i krovne izolacije. Noseći elemenati su rogovi 8/14 cm (jela, smreka) postavljeni na venčanicu 14/16 cm povezani klještima 6/12 cm koja služe i kao podkonstrukcija za formiranje plafona potkrovlja. Kao krovni pokrivač se koristi crep.

Krovni nosači se međusobno povezuju daščanom oplatom d=24 mm u krovnim ravnima, tako da se postiže prostorna stabilnost krova i objekta. Preko daščane oplate vrši se postavljanje krovne paropropusne-vodonepropusne folije, podužnih i poprečnih letvi 24/48 mm tako da se dobija provetravanje ispod krovnog pokrivača. Venci krova se opšivaju čamovom rendisanom daskom d=22 mm a strehe profilisanom daskom –lamperijom d=13 mm, preko letvi 40/48 mm.Sa unutrašnje strane rogovi se oblažu profilisanom daskom d= 22 mm počevši od visine 1,5 m visine od gotovog poda potkrovlja.

Iznad plafona i u bočnim delovima potkrovlja postavlja se mineralna staklena vuna u slojevima 20+8 cm.

6

- Plafonska konstrukcija:

U ravni poklapača postavljenih na zidne elemente (talpe) postavljaju se međuspratne grede na tesarskom vezom na „lastin rep“ postavljene na projektovanom razmaku od 50 do 80 cm. Plafonska konstrukcija se sastoji od profilisane daske (lamperije d= 13 mm) postavljenom preko roštilja od štafle 5×5 cm ispod tavanskih greda.Između međuspratnih greda, na delu iznad terase, postavlja se presovana mineralna vuna d=18 cm i parne brana.

Pod potkrovlja se se izvodi od dva sloja profilisane daske d = 22 mm postavljene sa gornje strane tavanjača odvojene penastom folijom d=0,5 cm. Na delu tuš kupatila se tavanske grede upuštaju (slabe po visini za 4cm) , preko njih se postavljaju nosive OSB ploče koje služe kao podloga za cementni estrih koji služi kao podloga za postavljanje keramičkih pločica.

- Ostali elementi:

Svi stubovi, podvlake se rade od kvalitetne, rendisane čamove građe

- ZANATSKI RADOVI:

- Zastakljivanje:

Zastakljivanje prozora i balkonskih vrata vrši se dvoslojnim termoizolacionim staklom d=4+12+4 mm,sa odgovarajućim dihtung gumama koje onemogućavaju prodor vode na kontaktu stakla i drveta. Unutrašnja, poluzastakljena vrata se zastakljuju mat staklom d=4mm.

.4.2.	Limarija:

Na objekat se postavljaju oluci standardnog preseka sa odgovarajućim brojem odvodnih cevi. Oluci se rade od aluminijumskog lima d=0,70mm u boji. Opšivanje dimnjaka, kalkanskih venaca

(veterlajsne) i solbanaka aluminijumskim limom d=0,70 mm u boji.

- Podovi:

U dnevnoj sobi, spavaćim sobama i galeriji, radi se brodski pod I klase d=22 mm, sa postavljanjem ugaonih parket lajsni. Brodski pod se postavlja preko podnih letvi dim. 5×4 cm između njih se postavlja toplotna izolacija. Pod se hobluje i lakira lakom za parket u dva premaza. U ostalim prostorijama radi se pod od glaziranih keramičkih pločica sa fugovanjem masom za fugovanje. Na ulazu pod se radi od neglaziranih keramičkih pločica. Stepenice su od drveta ( drveni pragovi na odgovarajućoj stepenišnoj konstrukciji)

- Unutrašnja obrada:

Svi elementi zgrade se premazuju lazurnim premazom ( sadolinom) koji služi kao zaštita od atmosferskih uticaja. Obrada unutrašnjih zidova se vrši lazurnim premazom sa obavljanjem potrebnih predradnji, kao kod plafona u tonu po svom izboru. Sva stolarija se premazuje lazurnim premazom. Obrada svih unutrašnjih površina se obavlja u dva premaza. Izbor tonova za obradu svih površina vrši nadzorni organ ili projaktant pre otpreme potrebnih materijala na gradilište. Zidovi WC-a oblažu se keramičkim pločicama ( koje će nabaviti naručilac) celom visinom.

7

- Spoljna obrada:

Obrada spoljnih površina od drveta se obrađuje lazurnim premazom za drvo u dva premaza. Fasadna stolarija se boji lazurnim premazom.

Sokleni zidivi iznad kote trotoara se obrađuju obrađuje građevinskim lepkom, a kao završna obrada lepi se lomljeni kamen ili se nanosi teraplast.Izbor tonova za obradu svih površina vršiće se pre otpreme potrebnih materijala na gradilište.

|  | Упутство за попуњавање доле датог обрасца са структуром цене: Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: -у колону „цена по јед. мере без ПДВ-а“, за сваки тражени предмет јавне набавке уписати јединичне цене на за то дато место, као и у колону „цена по јед. мере са ПДВ-ом“. у колону „укупна цена без ПДВ-а“ за сваки тражени предмет уписати укупна цена без ПДВ-а и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а са траженим количинама које су наведене у одговарајућој колони у колону „укупна цена са ПДВ-ом“ уписати укупна цена са ПДВ-ом (Уколико је Понуђач у систему ПДВ-а, а ако није, неће попуњавати ту колону, као ни места где се траже износи са ПДВ-ом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУНА РАДОВА СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ PREDMER građevinskih, montažerskih i zanatskih radova |  |  |  |  |
| A. | GRAĐEVINSKI RADOVI: | J. Mere | Količina | Cena po J.m. bez PDV-a | Cena po J.m. sa PDV-om | Ukupno bez PDV-a | Ukupno sa PDV-om |  |  |  |  |
| I | Zidarski i razni zidarski radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Zidanje jednokanalnog dimnjaka tipskim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prefabrikovanim elementima (proizvodnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | "Keramika Mladenovac" ili odgovarajući) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u svemu prema tehničkom opisu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi skela za zidanje. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radov po m¹ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m¹ | 5,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Izrada proarmiranog cementnog estriha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=5 cm. U cenu ulazi armiranje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | mrežastom armaturom Q84 (ø4/15). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m2 urađenog estriha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 40,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Izrada horizontalne hidroizolacije podova od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | jednog sloja "kondora" d=4 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 15,67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka i ugradnja ekstrudiranog polistirena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=4 cm za termoizolaciju podova. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 25,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Nabavka i ugradnja podne izolacione ploče od mineralne staklene vune d= 5cm, za termoizolaciju podova. Obračun radova po m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Nabavka i ugradnja podne izolacione ploče od mineralne staklene vune d= 2cm, za termoizolaciju podova. Obračun radova po m² |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 23,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nabavka i ugradnja dimnjačkih metalnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vratanaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nabavka i ugradnja dimnjačke štucne. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Čišćenje prostorija od šuta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m2 očišćenog objekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 40,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zidarski i razni zidarski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Betonski i armirano-betonski radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Betoniranje trakastih temelja i stope |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nabijenim betonom MB 20 u zemlji, preseka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do 0,30m3/m1 temelja. Obračun radova po m³. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 9,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Betoniranje soklenih zidova i stepeništa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nabijenom betonom MB 20 u potrebnoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dvostranoj oplati, preseka do 0,10m3/m1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | soklenog zida. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m³. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 2,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Betoniranje armirano-betonskih serklaža |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nabijenim betonom MB20 u potrebnoj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dvostranoj oplati. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m³. | m³ | 1,40 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Betoniranje podne ploče nabijenim betonom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MB20, d=10cm, na sloju šljunka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m³. | m³ | 4,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Betoniranje trotoara nabijenim betonom MB 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=10cm na sloju šljunka, sa istovremenom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izradom cementne košuljice i dilatacionih fuga |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | koje se zalivaju masom za fuge. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² izbetoniranih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | trotoara. | m² | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Betonski i armirano-betonski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Armirački radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka, ispravljanje, sečenje, savijanje, vezivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i ugrađivanje armature svih pozicija i profila. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po kg. | kg | 155,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Armirački radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B. | MONTAŽERSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Radionička izrada i montaža: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i postavljanje spoljašnjih zidova od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ravnih brvana d=72 mm od kvalitetne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čamovine I/II klase (jela, smreka). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brvna (talpe) moraju biti kvalitetna i suva spojena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sistemom "nut - pero". Brvna tretitatižižolinom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postavljena brvna , lakirati mat lakom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² zidnog elementa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | umanjeno za površinu otvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - prizemlje | m² | 46,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - potkrovlje | m² | 26,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Nabavka i postavljanje unutrašnjih zidova potkrovlja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od ravnih brvana d=42 mm od kvalitetne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | čamovine I/II klase(jela, smreka). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Brvna (talpe) moraju biti kvalitetna i suva spojena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sistemom "nut - pero". Brvna tretitatižižolinom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Postavljena brvna , lakirati mat lakom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² zidnog elementa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | umanjeno za površinu otvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 7,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Nabavka i postavljanje podkonstrukcije sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pratećim elementima spoljašnjih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zidova od štafni 48x76mm koji se montiraju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa unutrašnje strane do brvna (talpe).Zid SZ1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | između podkonstrukcije od drvenih stubova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postavlja se staklena mineralna vuna d=15 cm, zatim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parna brana i profilisana daska sa unutrašnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | strane d = 22mm.Preko štafni obostrano postaviti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | horizontalnu konstrukciju od letvi preseka 48/76 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² zidnog elementa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 31,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Nabavka i postavljanje podkonstrukcije sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pratećim elementima spoljašnjih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zidova od štafni 48x76mm koji se montiraju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa unutrašnje strane do brvna (talpe).Zid SZ2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | između podkonstrukcije od drvenih stubova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postavlja se staklena mineralna vuna d=15 cm, zatim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | parna brana i vlagootporna gips-karton ploča sa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | unutrašnje strane d = 12,5mm.Preko štafni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obostrano postaviti horizontalnu konstrukciju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od letvi preseka 48/76 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² zidnog elementa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 17,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Izrada unutrasnjih pregradnih zidova prizemlja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UZ1 debljine do 10 cm. Zidni elementi se postavljaju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u bondruk sistemu sa temeljačamaankerisanim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u betonsku podlogu, poklapačama i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nosećom konstrukcijom od vertikalnih štafni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48x76 mm. Slojevi koji se postavljaju na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukciju su:profilisana daska d=22 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | između drvenih vertikala je staklena vuna 50 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i sa druge strane do sanitarnog čvora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vlagootporna gips-karton ploča d=12,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Horizontalna konstrukcija temeljača i poklapača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | je od letvi preseka 24/76 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² zidnog elementa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | umanjeno za površinu otvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 9,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Izrada unutrasnjih pregradnih zidova prizemlja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | UZ2 debljine do 10 cm. Zidni elementi se postavljaju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u bondruk sistemu sa temeljačamaankerisanim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u betonsku podlogu, poklapačama i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | nosećom konstrukcijom od vertikalnih štafni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 48x76 mm. Slojevi koji se postavljaju na |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukciju su: vlagootporna gips karon ploča |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d=12,5 mm, između drvenih vertikala je staklena |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vuna 50 mm,i sa druge strane |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vlagootporna gips-karton ploča d=12,5 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Horizontalna konstrukcija temeljača i poklapača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | je od letvi preseka 24/76 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² zidnog elementa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | umanjeno za površinu otvora. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 12,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Nabavka i postavljanje noseće konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stubova 14x14 cm sa pripremljenim falcom za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | spoj sa brvnima. Tesarski spoj sa podnjačom i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | poklapačom je veza na čep osigurana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | odgovarajućom vezom zavrtnjeva. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve se radi od kvalitetne čamove građe I/II klase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 0,85 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Nabavka i postavljanje noseće konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podnjača14x16 cm sa pripremljenim falcom za |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tesarski spoj sa brvnima i stubom. Međusobno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podnjače su vezane tesarski spojem na preklop |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve se radi od kvalitetne čamove građe I/II klase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 0,60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Nabavka i postavljanje noseće konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | poklapače 14x16 cm sa pripremljenim falcom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za spoj sa brvnima.Međusobnopoklapače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | su vezane tesarskim spojem na preklop. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve se radi od kvalitetne čamove građe I/II klase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 0,97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Nabavka i postavljanje konstrukcije stubova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u sklopu pregradnih zidova prizemlja |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | za spoj sa brvnima.Dimenzija 10x10 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve se radi od kvalitetne čamove građe I/II klase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 0,11 |  |  |  |  |  | ___________ |  |  |
| 11. | Nabavka i montaža kompletne krovne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | konstrukcije zajedno sa venčanicama, stolicama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | rožnjačama i rogovima. Spoj svih elemenata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | je sa tesarskim vezama osiguranih odgovarajućim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zavrtnjevima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sve se radi od kvalitetne čamove građe I/II klase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m³ | 1,30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Izrada i postavljanje zastakljenih jednostrukih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | prozora, Prozore izraditi od prvoklasne i suve jele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i smrče. Okov od eloksiranog aluminijuma po |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | izboru i dogovoru investitora i izviđača. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Između krila i štoka postaviti zaptivač od sintetičke gume. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Sa donje strane štoka postaviti aluminijumsku |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | okapnicu za oticanje vode. Krila prozora zastakliti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | termo izolacionim Flot staklom d=4+12+4 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postavljenim preko podmetača od nerđajućeg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijala i kitovati odgovarajućim kitom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od 180 stepeni. Prozore pre ugradnje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | zaštititi bezbojnim premazom za impregnaciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - prozor dim. 90/120cm | kom. | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - prozor dim.120/100cm | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - prozor dim.60/100cm | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Izrada i postavljanje ulaznih vrata od punog drveta, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele i smrče, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a prag od hrastovine. Postaviti okov od eloksiranog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aluminijuma, bravu sa cilinder uloškom i tri ključa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tri usadne šarke po krilu.Vrata zaštititi bezbojnim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | premazom za impregnaciju. Na podu postaviti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | gumeni odbojnik." |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vrata dim.90/220cm | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ili smrče. Dovratnik (štok) izvesti u širini zida i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tri usadne šarke po krilu.Vrata zaštititi bezbojnim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | premazom za impregnaciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na podu postaviti gumeni odbojnik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vrata dim.80/205cm | kom. | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Izrada i postavljanje jednokrilnih vrata od punog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | drveta. Vrata izraditi od prvoklasne i suve jele |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i smrče. Dovratnik (štok) izvesti u širini zida i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opšiti lajsnama. Postaviti okov od eloksiranog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aluminijuma, bravu ukopavajuću sa dva ključa, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tri usadne šarke po krilu.Vrata zaštititi bezbojnim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | premazom za impregnaciju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Na podu postaviti gumeni odbojnik. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po kom. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vrata dim.70/205cm | kom. | 4,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Izrada i montaža raznih drvenih rendisanih i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | profilisanih elemenata zidne i krovne konstrukcije |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od suve čamove građe I/II klase. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m³ obrađenih i ugrađenih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | elemenata. | m³ | 0,90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Izrada, nabavka i ugradnja elemenata za pokrivač |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | viševodnog krova u svemu prema tehničkom opisu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi i daščana obloga, parna brana, krovna |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | letva, krovni pokrivač - falcovani crep M 222 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ( preduzeća "Polet" Novi Bečej ili odgovarajući) i pomoćni materijal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² krovnih ravni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 85,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Izrada i ugradnja elemenata za opšivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | streha i venaca u svemu prema tehničkom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | opisu.U cenu ulazi i pomoćni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijal za montažu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² strehe i venaca. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 38,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Izrada i montaža plafonske konstrukcije prizemlja, iznad ulazne terase, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postavljanjem izolacije od staklene vune |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d= 180 mm i parne brane preko profilisanih daski |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postavljenih na konstrukciju tavanjača. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 12,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Izrada i montaža plafonske konstrukcije potkrovlja, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa postavljanjem parne brane, izolacije od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | staklene vune d= 200 mm + 80 mm i paropropusne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | folije na profilisane daske postavljene na rogove |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | sa unutrašnje strane objekta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² kose površine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 81,59 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Izrada i postavljanje borovih obraznih nosača |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stepeništa visine 25 cm i debljine 60 mm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obrazne nosače obraditi od prvoklasne i suve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | borovine, po datim detaljima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Izrada i postavljanje borovih gazišta i čela |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stepeništa. Gazišta i čela izraditi od prvoklasne |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i suve borovine. Debljina gazišta je 42 mm, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a čela 22 mm. Gazišta i čela spojiti na pero |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i žljeb, prema datom projektu i detaljima. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 21,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Izrada i postavljanje borovih nosača podesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stepeništa, dimenzija 12x10 cm. Nosače |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podesta obraditi od prvoklasne i suve borovine, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 2,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Izrada i postavljanje borovih talpi podesta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stepeništa.Talpepodesta izraditi na pero i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | žljeb od prvoklasne i suve borovine, debljine 42 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m² krovnih ravni. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 0,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Izrada i postavljanje borove ograde stepeništa. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ogradu sa stubovima i rukohvatom izraditi i |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | postaviti od prvoklasne i suve borovine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Nabavka i ugradnja obloge soklenih zidova |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od stirodura d=5 cm u svemu prema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tehničkom opisu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Izrada i ugradnja metalnih ankera za vezivanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | podnjača sa abserklaža od crnog lima d=3mm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi i pomoćni materijal za ugradnju. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 20,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RADIONIČKA IZRADA I MONTAŽA UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C. | ZANATSKI RADOVI: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I | Limarski radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Izrada i montaža visećih oluka od aluminijumskog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lima d= 0,70 mm u boji, razvijene širine 33 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi izrada i montaža kuka i pomoćnih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijala. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m1 oluka. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 30,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Izrada i montaža odvodnih olučnih cevi od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aluminijumskog lima u boji d=0,70 mm, razvijene |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | širine 33 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi izrada i montaža nosača i pomoćni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | materijal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 11,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Opšivanje dimnjaka (32/ 32cm, nagib 250) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | aluminijumskim limom d= 0,70 mm u boji. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi i prateći materijal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po komadu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kom. | 1,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Izrada i montaža solbanaka od aluminijumskog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lima d= 0,70 mm u boji, razvijene širine 20 cm. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi i pomoćni materijal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 8,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Opšivanje krovnih ivica, veterlajsni, aluminijumskim limom, razvijene širine (RŠ) 25 cm, debljine 0,60 mm Obračun radova po m1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m1 | 15,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Limarski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II | Podopolagački radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Nabavka i postavljanje podova od brodskog |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | poda I klase na pripremljenoj konstrukciji od |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | štafni 5x8 cm sa hoblovanjem i lakiranjem lakom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | u tri premaza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | U cenu ulazi postavljanje i ugradnja lajsni |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | i pomoćni materijal. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 32,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Podopolagački radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Molersko - farbarski radovi: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Lakiranje zidne profilisane daske , prethodno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | obojene lazurnim bojama. Sve površine lakirati |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | dva puta mat ili sjajnim lakom, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | , sa razmakom od 24 h. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 160,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Farbanje površina od drveta ( streha, venaca, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | stubova i podvlaka ) sadolinom u dva premaza. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Obračun radova po m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 45,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zaštitni premaz drvenih elemenata zidova. Drvene elemente konstrukcije krova, tavanice, tavanjače i drugo zaštiti od insekata, algi, gljivica i truljenja sa dva do tri premaza adekvatnim hemijskim sredstvom Obračun radova po m². |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | m² | 280,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Molersko - farbarski radovi ukupno: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ZANATSKI RADOVI UKUPNO: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

REKAPITULACIJA

|  | UKUPNO BEZ PDV-a | UKUPNO SA PDV-om |
| --- | --- | --- |
|  | A. GRAĐEVINSKI RADOVI |  |  |
| I | ZIDARSKI I RAZNI ZIDARKI RADOVI |  |  |
| II | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI |  |  |
| III | ARMIRAČKI RADOVI |  |  |
|  | GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO DINARA: |  |  |
| B. | MONTAŽERSKI RADOVI |  |  |
| I | RADIONIČKA IZRADA I MONTAŽA |  |  |
|  | MONTAŽERSKI RADOVI UKUPNO DINARA: |  |  |
| C. ZANATSKI RADOVI |  |  |
| I | LIMARSKI RADOVI |  |  |
| II | PODOPOLAGAČKI RADOVI |  |  |
| III | MOLERSKO-FARBARSKI RADOVI |  |  |
|  | ZANATSKI RADOVI UKUPNO DINARA: |  |  |
|  | GRAĐEVINSKI, MONTAŽERSKI I ZANATSKI RADOVI UKUPNO DINARA: |  |  |

Место:_____________                                                                                         Понуђач:

Датум:_____________                                  М.П.                                    _____________________

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

  - Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар(чл. 75. ст. 1.тач.1) Закона).

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1.тач. 2) Закона).

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1.тач 4) Закона).

4) понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде(чл. 75. ст. 2. Закона).

  - Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач 1) до 4) овог закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача.

  - Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог закона, а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела

набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова из чл. 75. Закона за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у у поглављу IV одељак 3), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави и Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV одељак 3.),потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.Имајући у виду чињеницу да се од 01.09.2013. године, примењује Правилник осадржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача (“Сл. гласник РС”, број 75/13), лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача.

Понуђач ће у својој понуди јасно навести да се налази у регистру понуђача.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. овог закона, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке - Извођење радова на изградњи омладинског кампа ЈН 10-2/2016

испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији);

Место:_____________                                                                               Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                                 _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке - Извођење радова на изградњи омладинског кампа ЈН 10-2/2016 испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем- Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

V    УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку Извођење радова на изградњи омладинског кампа ЈН 10-2/2016

- НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и број телефона понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 19.09.2016. године до 10:30 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

Понуда мора да садржи:

- Изјаву понуђача о испуњености услова из члана 75. Закона - попуњена, оверена печатом и потписана (страна 27)

- Oбразац изјаве да је поштовао услове из чл.75. став 2.Закона - попуњена, оверена печатом и потписана(страна 45)

- Образац понуде (страна 35-38)  и  Образац техничке спецификације радова са структуром цене (стране од 9 до 24) - попуњен, оверен печатом и потписан

- Модел уговора (страна 39) - попуњен, оверен печатом и потписан

- Изјава о независној понуди(страна 44)   - попуњена, оверена печатом и потписана

- Изјаву подизвођача (страна 28) о испуњености услова из члана 75. Закона-(подноси се само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем)-попуњена, оверена печатом и потписана

- Споразум о заједничком извршењу набавке (доставити само у случају подношења заједничке понуде)

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу  Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку -Извођење радова на изградњи омладинског кампа ЈН 10-2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“ или „Допуна понуде за јавну набавку - Извођење радова на изградњи омладинског кампа ЈН 10-2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”, или „Опозив понуде за јавну набавку - Извођење радова на изградњи омладинског кампа ЈН 10-2/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”, или „Измена и допуна понуде за јавну набавку - Извођење радова на изградњи омладинског кампа ЈН 10-2/2016  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.Наручилац је дужан да о овој ситуацији обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције.

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност наручиоца.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкрсном документацијом.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтев у подледу МЕСТА ВРШЕЊА РАДОВА,РОКА, КВАЛИТЕТА, НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА

- Место извршења радова:К.П. 32085/12 К.О. ДАЈИЋИ

- Рок за извршењe радова: Рок извођења радова понуђач треба прецизно да наведе бројем дана, у складу са обрасцем понуде.Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (на пример: одмах, до договору, од - до сукцесивно и др.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати неприхватљивом.

Рок за извођење радова је максимум 30 (тридесет) календарских дана од дана увођења понуђача у посао, а према динамици коју ће утврдити са наручиоцем.

- Квалитет:Понуђач предметне радове мора извести тако да радови буду изведени у складу са важећим  прописима и стандардима.

- Гарантни рок: Минимални гарантни рок за све изведене радове износи 2 (две) године рачунајући од дана примопредаје радова, осим ако је важећим прописима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу

- Рок плаћања: Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену за изведене радове у року од 45 (четрдесет пет) дана по достављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији и техничког пријема изведених радова.

.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

9.1. Захтев у погледу РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора. (У цену је потребно урачунати: рад, радну снагу, материјал, транспорт материјала и радне снаге, као и све остале зависне трошкове које понуђач има у реализацији поступка набавке.)

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12.ЗАШТИТАПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца-ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица или факсом на број 032/661-821 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 10-2/2016.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

16.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда понуђача који је понудио дужи гарантни рок за изведене радове.Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти понуђени рок за изведене радове, као најповољнија биће изабрана понуда у којој је наведен  дужи рок важења понуде.

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда (Образац изјаве из поглавља X)

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено.

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара (број жиро рачуна:840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха:Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: Буџет Републике Србије).

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 148. - 159. Закона.

18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће Уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. У случају да понуђач коме је додељен уговор  одбије да закључи уговор, Наручилац може да закључи  уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача под бр. ________________ од __________________ за јавну набавку Извођење радова на изградњи омладинског кампа, ЈН 10-2/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Предмет јавне набавке мале вредности је извођење радова на изградњи омладинског кампа, ЈН 10-2/2016

6)УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА-(са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке износи): износи:

Укупна цена  без ПДВ-а__________________________________динара,

(словима: ___________________________________________________) динара без ПДВ-а,

односно износи: Укупна цена са ПДВ-ом__________________________________динара

(словима: ____________________________________) динара са ПДВ-ом..

7)РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА: у року од 45 (четрдесет пет) дана по достављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији и техничког пријема изведених радова.

8)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ: ________ дана од дана отварања понуда (не краћи од 60 дана од дана отварања)

9)МЕСТО ИЗВОЂЕЊА РАДОВА: - К.П. 32085/12 К.О. ДАЈИЋИ

10)РОК ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА:_________календарских  дана (до максимално 30 (тридесет ) календарских дана) од дана увођења понуђача у посао

11)ГАРАНТНИ РОК за све изведене радове  од: _________године (не краћи од 2 године) од дана примопредаје радова, осим ако је важећим прописима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено). За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова Наручиоцу.

Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са конкурсном документацијом и сходно томе прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији.

Датум 					                                          Понуђач

М. П.

_____________________________			                    _______________________________

Напомене: Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да обухвати најмање једну целокупну партију.Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку или само на одређене партије.У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно.

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

(понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора)

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Извођење радова на изградњи омладинског кампа

Закључен између:

1._____________, са седиштем у __________, улица________________ бр. ________, матични број _________ ПИБ _________, рачун бр. __________код _________________банке, које заступа ________________(у даљем тексту Извођач)

-  са подизвођачем _______________________,са седиштем у ____________________, ул.________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа __________________________, директор;

- односно са чланом групе понуђача:и __________________________________, са седиштем у ____________________, ул.________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа_______________________________, директор

и

2.ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, матични број 07221142, ПИБ:101886934, шифра делатности 8411, текући рачун 840-94640-30, коју заступа начелник Општинске управе Миланка Коларевић (у даљем тексту Наручилац).

Уговорне стране сагласно констатују:

- да је наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12,14/15,68/15) и подзаконских аката којима се уређује поступак јавне набавке, спровео поступак јавне набавке мале вредности и то набавке извођење радова на изградњи омладинског кампа, под редним бројем 10-2/2016 и да је донео одлуку о додели уговора број ___xxxxxxx________ од _________2016. године на основу које се уговор о набавци радова на изградњи омладинског кампа додељује Извођачу_______________________________________________.

- да је Извођач доставио понуду бр._________од дана _____________.2016.године, а која је заведена код Наручиоца под бројем ____xxxxxx______и која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Извођача у потпуности одговара техничкој спецификацији радова из конкурсне документације, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора.

# Члан 1.

Предмет уговора је извођење радова на изградњи омладинског кампа, у свему према конкурсној документацији Наручиоца број 404-1-10-2/2016 и прихваћеној понуди Извођача, број понуде ________, од ________. 2016. године.

Члан 2.

Уговорне стране су сагласне да цена за извођење радова из члана 1. уговора износи укупно _____________динара без ПДВ-еа, односно укупно__________ динара са ПДВ-еом, а која је добијена на основу јединичних цена из понуде извођача радова, број понуде извођача ____________, од дана __________.2016 године.

Осим вредности радова, добара и услуга за извршење уговора, цена обухвата и све остале зависне трошкове извођења радова.

Члан 3.

Наручилац се обавезује да Извођачу плати уговорену цену за изведене радове у року од 45 (четрдесет пет) дана по достављеним привременим ситуацијама и окончаној ситуацији и техничког пријема изведених радова.

Наручилац ће уплату извршити на динарски рачун Извођача број______________ код ______________ Банке.

Коначан обрачун количина и вредност радова по овом Уговору утврђује се на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Коначни обрачун се испоставља истовремено са записником о примопредаји радова и након позитивног мишљења комисије за технички преглед.

Члан 4.

Извођач се обавезује да радове који су предмет овог уговора изведе у року од _____ календарских дана (максимално 30 (тридесет календарских дана), рачунајући од дана увођења у посао.

Наручилац се обавезује да Извођача уведе у посао одмах по потписивању уговора.

Члан 5.

Извођач се обавезује да радове које су предмет овог уговора изведе у складу са важећим прописима, стандардима и техничком спецификацијом и документацијом и овим уговором, као  и да по завршетку радова исте преда наручиоцу.

Извођач се обавезује да извештава Наручиоца о активностима и резултатима у свим фазама извршења овог уговора.

У случају пријема писаног захтева за отклањање недостатака Извођач је дужан да без одлагања приступи отклањању недостатака и тај посао заврши у примереном року који му одреди Наручилаца, на начин на који то од њега буде захтевао Наручилац и надзорни орган.

Члан 6.

(алтернатива)  Извођач  је  део  посла  на  извршењу  овог  уговора (навести врсту радова)	поверио подизвођачу ______________________(назив подизвођача).	.	.

Укупна вредност повереног посла чини 	 % од укупно уговорене вредности радова.

За уредно извршење повереног посла од стране подизвођача одговара Извођач као да је сам извео радове.

Члан 7.

Наручилац задржава право да једнострано раскине уговор у следећим случајевима:

- извођач не поднесе извештај из члана 5. став 2. овог уговора ни после писане опомене Наручиоца

- уколико Извођач касни са извођењем радова, као и ако Извођач не изводи радове у складу са техничким специфиацијом радова или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова;

- уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора

Уговор се раскида писаним изјавом којом Наручилац обавештава Извођача о разлозима за раскидање уговора.

У случају да дође до раскида уговора пре завршетка посла, заједничка комисија ће сачинити Записник о спроведеним активностима до момента раскидања уговора.

У случају раскида Уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, ако и да Наручиоцу преда пројекат изведеног стања објекта.

Наручилац је дужан да Извођачу плати износ сразмеран изведеним радовима до момента раскида уговора.

Члан 8.

За укупан уграђени материјал Извођач мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте.

У случају да је због употребе неадекватног материјала угрожена безбедност објекта, наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са уговорним одредбама.

Гарантни рок за све изведене радове износи __________године(не краћи од 2 године), рачунајући од дана примопредаје радова и позитивног мишљења комисије за технички преглед, осим ако важећим прописима за поједине врсте објеката, односно радова није другачије одређено.

Гарантни рок за све коришћене материјале и уграђену опрему је у складу са гарантним роком произвођача рачунато од датума примопредаје радова Наручиоцу.

Извођач је обавезан да, на дан извршене примопредаје радова који су предмет овог уговора, записнички преда Наручиоцу све гарантне листове за уграђене материјале, као и евентуална упутства за руковање.

Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писани позив Наручиоца, отклони о свом трошку све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.

Члан 9.

Извођач се обавезује да уредно води градилишну документацију: грађевински дневник, грађевинску књигу, која мора бити потписана од надзорног органа, књигу инспекције и осталу документацију у складу са законом.

Сви налози и измене настале у току рада извршиће се само уколико су уписане у грађевински дневник и уредно оверене од стране надзорног органа, уз сагласност Наручиоца.

Члан 10.

Уколико се током извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова Извођач је дужан да застане са том врстом радова и обавести стручни надзор и Наручиоца у писаној форми.

Извођач није овлашћен да без писане сагласности Наручиоца мења обим уговорених радова и изводи вишкове радова.

Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора извести хитне и непредвиђене радове проузроковане вишом силом, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.

Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из става 1. овог члана о томе обавесте Наручиоца.

Члан 11.

За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се важеће одредбе Закона о планирању и изградњи и Закона о облигационим односима, као и одредбе Посебних узанси о грађењу као и други позитивни прописи у вези са предметом набавке.

Члан 12.

Спорна питања која евентуално настану у примени овог уговора, уговорне стране ће покушати да реше споразумно, а ако споразум није могућ спор ће се решити пред стварно надлежни суд.

Члан 13.

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака уговорна страна задржава по 3 (три) примерка.

Члан 14.

Уговорне стране сагласно изјављују да су овај уговор прочитале, разумеле и да уговорне обавезе у свему прихватају као израз њихове воље.

Члан 15.

Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

ЗА ИЗВОЂАЧА                                                                       ЗА НАРУЧИОЦА

__________________						___________________

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке за јавну набавку Извођење радова на изградњи омладинског кампа, број ЈН 10-2/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач_______________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке Извођење радова на изградњи омладинског кампа, број ЈН 10-2/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 	           Понуђач

________________                        М.П.                               __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.