РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ИВАЊИЦА

К О Н К У Р С Н А   Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА БР. 6 ( МЕДИЦИНА РАДА) У САСТАВУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА

Ознака из Општег речника набавке: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње.

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 404-2-1/2016

УКУПАН БРОЈ СТРАНА: 75

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

31.10.2016. године

| Рок за достављање понуда | 30.11.2016. године до 13 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 30.11.2016. године до 13.15 часова |

Ивањица, новембар 2016.

На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: 404-2-1/2016, (број одлуке): 404-2-1/2016 од 25.10.2016. године и Решења о  образовању Комисије за јавну набавку бр: 404-2-1/2016, (број решења) 404-2-1/2016-1 од 25.10.2016. године, припремљена је

К О Н К У Р С Н А  Д О К У  М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА БР. 6 ( МЕДИЦИНА РАДА) У САСТАВУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ: 404-2-1/2016

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 3 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ И СЛ. | 4 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 12 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 28 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 34 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 46 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ МОДЕЛ УГОВОРА | 50 |
| IX | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 51 |
| X | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 52 |
| XI | МОДЕЛ УГОВОРА | 53 |
| XII | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 64 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 71 |
| XIV | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТИ | 72 |
| XV | ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О РАНИЈЕ ИЗВРШЕНИМ УГОВОРИМА | 73 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 74 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 75 |

Конкурсна документација има укупно 75 странe.

I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

- Подаци о наручиоцу:

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

Матични број: 07221142

ПИБ: 101886934

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа.

- Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама

Закона о јавним набавкама(у даљем тексту: Закон),  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

- Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. 404-2-1/2016 су радови.

- Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

- Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

- Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

- Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: за правна питања Биљана Видић на број 032/601-415,

за стручна питања Александар Радоњић  на број 032/664-425,

број факса: 032/661-821

- Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 10 дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке бр.: 404-2-1/2016  је  извођење радова на АДАПТАЦИЈИ ОБЈЕКТА БР. 6 (МЕДИЦИНА РАДА) У САСТАВУ КОМПЛЕКСА ДОМА ЗДРАВЉА ИВАЊИЦА.

Назив и ознака из Општег речника набавке: 45200000 – радови на објектима или деловима објеката високоградње и нискоградње. (Уредба о утврђивању општег речника набавке („Службени гласник РС", бр. 56/1).

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на адаптацији oбјекта бр. 6 ( Медицина рада ) у сасатаву комплекса Дома здравља Ивањица у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

- Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру

и предрачуну радова, који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

Основни захтеви за  столарију:

- Алуминијумски профили са термопрекидом, пластифицраних у браон боји,

- Заптивеност између крила и штока обезбедити са две дихтунг гуме на крилу прозора.

- Квалитетан оков што омугућује отварање око хоризонталне и вертикалне осе и систем за учвршћивања за основне профиле за дуготрајно коришћење. треба да задовољи стандард SRPS EN 13126 :2013 тј . оков треба да задовољи захтеве за перформансе за чврстоћу и трајност окова за крила прозора и балконских врата, укључујући и захтеве и методе испитивања уобичајне за све окове. Боја и завршна и обрада видљивих делова треба да је у складу са описом у шемама или по захтеву наручиоца.Оков мора бити отпоран на корозију.

- Прозоре учврстити трајно и чврсто. Након уградње, извршити заптивање простора између рама и зида одговарајућим средством за заптивање( пур –пена и сл.)

- Обезбедити отворе и канале за одвђење кондеза

- Изопан  стакло, у пакету д=6+12+6 (пуњено аргоном).

Стакло и сендвич панели треба да у свему одговарају опису у шемама. Дистанцери у термопан стаклима треба да су перфорирани алуминијумски, напуњени средством за сушење које осигурава низак ниво влаге између стакала. Изолација између два стакла је према опису произвођача.

- Коефицијенте пролаза топлoте ускладити са правилником о енергетској ефикасности („Сл гласник Републике Србије , бр.61/2011)  Закона о планирању и изградњи

Taбeлa 3.4.1.3 - Нajвeћe дoзвoљeнe врeднoсти кoeфициjeнтa прoлaзa тoплoтe, Umax[W/(m2xK)], зa eлeмeнтe тeрмичкoг oмoтaчa згрaдe, Eлeмeнти и систeми у кoнтaкту сa спoљним вaздухoм, редни број  9.  За прoзoре, бaлкoнскa врaтa грejaних прoстoриja и грejaнe зимскe бaштe коефицијент пролаза топлоте Umax= 1,5 [W/(m2xK)] за постојеће зграде.

- Такође столарија треба да задовљи стандарде : пропуштање ваздуха SRPS EN 12207:2008 , пропуштање воде SRPS EN 12208 :2008 , оптерећење на ветар SRPS EN 12210 :2008 , а све према стандардима 1026:2008 и 1027:2008.

| РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ АРХИТЕКТУРЕ |
| --- |
|  | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| 1. | Демонтажа постојеће дрвене ограде са тераса, са спуштањем и одвозом на депонију. Ограда је од дрвених талпи ширине 18.5цм, дебљине 4цм, Висина ограде је 100 цм, састоји се од три дрвене талпе . Укупно м1. | м1 | 115.60 |
| 2. | Демонтажа окапница на терасама од поцинкованог лима са спуштањем , утоваром и одвозом на депонију. Обрачун по м1. | м1 | 105,20 |
| 3. | Демонтажа ограде на тераси димензије 143x140 цм, од металног профила са испуном од призматичногног стакла. Обрачун по комаду . | ком | 4 |
| 4. | Демонтажа постојеће спољне дрвене столарије , са спуштањем поред објекта на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду . улазна врата у приземљу |  |  |
|  | улазна врата у приземљу вел: 415/237 цм( 103+103+103+103/237) | ком | 1 |
|  | излог са вратима на чекаоници ( приземље + спрат) вел:595/288 цм ( 200+200+70+125/208+280цм) | ком | 2 |
|  | врата са излогом вел: 286/287цм(191+95/212+75цм) | ком | 2 |
|  | врата са надсветлом вел: 140/287цм(70+70/212+75цм) | ком | 4 |
|  | излог фисксни са надсветлом фиксним вел: 90/212+75цм) | ком | 6 |
|  | врата са надсветлом И фиксни прозор вел: 100+100/210+75 И прозор 100+250 цм | ком | 6 |
|  | врата са два фиксна прозора вел. 115+105+115/287цм | ком | 2 |
|  | врата са фиксним излозима вел. 85+85+85/212+75 цм | ком | 2 |
|  | унутрашња фиксна преграда на степеништу вел. 415/285 цм | ком | 2 |
|  | унутрашња лептир врата са надсветлом вел: 60+60/210+75 цм | ком | 2 |
|  | прозор на степеништу вел: 415/100 цм | ком | 3 |
|  | прозору на калканском зиду вел: 595/100+100 цм | ком | 2 |
|  | прозори вел: 55/45 цм | ком | 4 |
| 5. | Набавка потребног материјала и израда нове столарије од алуминијума у браон боји . Спољну столарију урадити са термопрекидом, и застаклити изопан стаклом д=6+12+6мм. Комплет са оковом и бравом. Обрачун по комаду . |  |  |
|  | улазна врата у приземљу вел: 415/237 цм( 103+103+103+103/237) | ком | 1 |
|  | излог са вратима на чекаоници ( приземље + спрат) вел:595/288 цм (200+200+70+125/208+280цм) | ком | 2 |
|  | врата са излогом вел: 286/287цм(191+95/212+75цм) | ком | 2 |
|  | врата са надсветлом вел: 140/287цм(70+70/212+75цм) | ком | 4 |
|  | излог фисксни са надсветлом фиксним вел: 90/212+75цм) | ком | 6 |
|  | врата са надсветлом И фиксни прозор вел: 100+100/210+75 И прозор 100+250 цм | ком | 6 |
|  | врата са два фиксна прозора вел. 115+105+115/287цм | ком | 2 |
|  | врата са фиксним излозима вел. 85+85+85/212+75 цм | ком | 2 |
|  | унутрашња фиксна преграда на степеништу вел. 417/285 цм | ком | 2 |
|  | унутрашња лептир врата са надсветлом вел: 60+60/210+75 цм | ком | 2 |
|  | прозор на степеништу вел: 415/100 цм | ком | 3 |
|  | прозору на калканском зиду вел: 595/100+100 цм | ком | 2 |
|  | прозори вел: 55/45 цм | ком | 4 |
|  | излог са вратима вел. 110+90+110/200(285)цм | ком | 1 |
| 6. | Набавка потребног материјала и обрада фасаде са лепком и мрежицом и завршним слојем ролоакрила. Ова позиција се односи на површине као што су парапети на терасама, плафони изнад тераса. У цену је урачуната потребна скела. Обрачун по м2. | м2 | 225,60 |
| 7. | Израда термичке облоге на фасади лепљењем и типловањем тврдих плоча минералне вуне за контакт фасаде (камена вуна), д=10 цм на фасадне зидове од пуне опеке, наношењем слоја лепка, утапањем акрилне мрежице и завршно равњање лепком. Лепљене целом контакт површином. Типловати одговарајућим типловима са челичним језгром, са најмање 5 типлова по плочи. Први слој фасадног лепка радити пре постављања мрежице, а њу утапати у лепак па радити други слој. Као завршна обрада ради се ролоакрил и боји коју ће одредити пројектант у сарадњи са инвеститором. Пре наношења завршне обраде обавезно премазивање зидне фасадне површине подлогом тонираном у светлијем тону фасаде, која мора бити сува. Сав посао извести са стручном радном снагом по упутствима произвођача материјалима домаћег порекла, за које је обавезно поседовање ЕТА сертификата. Фасадна скела урачуната у цену. Напомена: Пре почетка радова неопходно је чишћење, отпрашивање и евентуалне поправке на постојећим фасадним зидовима. Све зидне површине очистити од прљавштине, буђи, гљивица и корозије. На осушене површине нанети акрилну подлогу за бољу везу лепка за лепљење камене вуне са постојећом зидном површином. Обрачун по м2. | м2 | 345,80 |
| 8. | Набавка потребног материјала и израда и уградња окапнице на терасама од челичног пластифицираног лима. Обрачун по м1. Обрачун по м1. | м1 | 105,20 |
| 9. | Набавка и угрдања дрвене ограде на терасама од дрвених талпи . Ограда је висине 1м,и радјена је од три древене талпе , Ширине 18,5 цм, дебљине 4 цм, на растојању 20-25 цм. Ограду обојити садолином два пута. Обрачун по м1. | м1 | 115,60 |
| 10. | Набавка потребног материјала и израда ограде на тераси димензија 143x140 цм, од металног профила са испуном од призматичног стакла. Обрачун по комаду | ком | 4,00 |
| 11. | Набавка и уградња камене вуне д=15 цм, као термоизолације кровне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 255,00 |
| 12. | Рушење постојећег зида д=20 цм, за уградњу врата . У цену је урачунато изношење И одвоз шута на депонију. Обрачун по м3. | м3 | 0,80 |
| 13. | Демонтажа постојећег топлог пода из ординација са изношењем И оздвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 186,50 |
| 14. | Демонтажа постојећих унутрашњих врата са изношењем И предајом Инвеститору . Обрачун по комаду . |  |  |
|  | вел:95/205цм | ком | 14 |
|  | вел:90/205цм | ком | 6 |
|  | вел:85/205цм | ком | 9 |
|  | вел:80/205цм | ком | 2 |
|  | вел:70/205цм | ком | 3 |
| 15. | Набавка материјала и уградња дрвених врата , комплет са оковом и бравом. Врата обојити масном бојом два пута у белој боји . Обрачун по комаду . |  |  |
|  | вел: 95/205цм | ком | 14 |
|  | вел: 90/205цм | ком | 2 |
|  | вел: 85/205цм | ком | 4 |
| 16. | Набавка И уградња унутрашњих врата на WЦ , од ПВЦ-а у белој боји , комплет са оковом И бравом. |  |  |
|  | вел: 95/205 цм | ком | 1 |
|  | вел: 90/205 цм | ком | 2 |
|  | вел: 85/205 цм | ком | 5 |
|  | вел: 80/205 цм | ком | 2 |
|  | вел: 70/205 цм | ком | 3 |
| 17. | Набавка материјала и израда подних керамичких неглазираних плочица на лепак у помоћним просторијама. Обарчун по м2. | м2 | 16,80 |
| 18. | Набавка материјала и израда подних керамичких неглазираних плочица на лепак на терасама. Обрачун по м2. | м2 | 138,80 |
| 19. | Набавка потребног материјала и бојење зидова јуполом у тону по избору Инвеститора . Обрачун по м2. | м2 | 596,50 |
| 20. | Набавка материјала и бојење зидова у чекаоницама масном бојом , висине х=150цм,у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 165,80 |
| 21. | Набавка и бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора, са потребном припремом . Обрачун по м2. | м2 | 1.425,00 |
| 22. | Набавка потребног материјала и израда преградног зида од гипс плоча обострано , на металном роштиљу са испуном од минералне вуне 8 цм. Преграду изглетовати и обојити два пута јуполом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 32,60 |
| 23. | Демонтажа постојећих зидних и подних керамичких плочица са изношењем и одвозом на депонију. Обрачу по м2. | м2 | 92,60 |
| 24. | Набавка потребног материјала и израда хидроизолације од кондора 4 са варењем спојева и израдом преклопа . Обрачун по м2. | м2 | 42,60 |
| 25. | Набавка материјала и уградња подних керамичких плочица у лепку са фуговањем. Обрачун по м2. | м2 | 35,80 |
| 26. | Набавка материјала и уградња зидних керамичих плочица у лепку , са израдом фуговањем . Плочице радити до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 188,60 |
| 27. | Набавка материјала И бојење плафона у мокрим чворовима, јуполом два пута у тону по избору Инвеститора, са неопходном припремом. Обрачун по м2. | м2 | 25,20 |
| 28. | Набавка и уградња епокси пода са повијањем уз зидове 10-15 цм. У цену је урачуната и лајсна уз зид . Обрачун по м2. | м2 | 372,60 |
| 29. | Сечење постојеће металне ограде , са набавком материјала израде и уградње нове према постојећој , јер је висина мала. Висина ограде мора бити 110-120 цм. Ограду премазати заштитном и завршном бојом за метал.На врху ограде уградити рукохват. Обрачун по м1. | м1 | 21,00 |

| ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |
| --- |
|  | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |
| 1. | Демонтажа санитарних уређаја са изношењем одвозом на депонију. Обрачун по комаду |  |  |
|  | умиваоник са батеријом | ком | 14 |
|  | WЦ шоља са водокотлићем | ком | 7 |
|  | туш када | ком | 1 |
|  | писоар | ком | 2 |
|  | чучавац | ком | 2 |
|  | судопера | ком | 1 |
| 2. | Демонтажа постојећих канализационих и водоводних цеви са спуштањем и одвозом на депонију. Обрачун по м1 | м1 | 62,50 |
| 3. | Штемање зида за уградњу цеви , са крпљењем после постављања цеви, малтером. Обрачун по м1 | м1 | 62,50 |
| 4. | Штемање постојеће бетонске плоче за полагање цеви, са бетонирањем после полагања цеви. Обрачун по м1 | м1 | 21.20 |
| 5. | Набавка и уграђивање ПВЦ канализационих цеви са фасонским комадима и спојним материјалом. Обрачун по м1 |  |  |
|  | Ø 110 | м1 | 18,80 |
|  | Ø 75 | м1 | 12,60 |
|  | Ø 50 | м1 | 6,50 |
| 6. | Набавка и уграђивање подних сливника хоризонталне или вертикалне израде са потребним спојним материјалом. Обрачун по м1 |  |  |
|  | Ø 75 | м1 | 7 |
| 7. | Набавка и уграђивање вентилационих глава од поцинкованог лима д=0,55мм на крају вертикале, са потребном опшивком продора кровне равни. | ком | 1 |
| 8. | Спој са постојећом канализационом мрежом | паушално |  |
| 9. | Набавка и уграђивање пвц цеви за воду комплет са фасонским комадима И потребним спојним материјалом. Након монтаже, цевну мрежу испитати на одговарајући притисак. |  |  |
|  | Ø 3/4 ” | м1 | 12,90 |
|  | Ø 1/2 “ | м1 | 42,60 |
| 10. | Набавка и уграђивање одговарајуће пропусне вентиле 1/2'' са капом. | ком | 16 |
| 11. | Набавка и уграђивање комплет WЦ шоље од керамике са нискомонтажним хидрусом, резервоаром за испирање. Уз WЦ шољу дати одговарајућу покривну даску од ПВЦ-а боје по жељи, гумени подметач, гумену манжетну за спој шоље, пластчну испирну цев Ø 5/4'' спој хидруса са водоводном мрежом урадити одговарајући ЕК вентилом са никлованом цевном мрежом за хидрус, уз WЦ шољу уградити пластићну кутију за тоалет папир. | ком | 7 |
| 12. | Набавка и уграђивање комплет умиваоника вел.58/42 цм од керамике боје по жељи, са никлованим сифоном фи 5/4'', умиваоник причврстити за зид одговарајућим шрафовима. Изнад умиваоника уградити зидну батерију за топлу и хладну воду са покретним изливом етажером у стаклу са никлованим рамом од 60 цм и огледало 60/40 цм. Поред умиваоника урадити зидни пластични држач сапуна и пониклованим троделним држачем пешкира. | ком | 14 |
| 13. | Набавка и постављање комплет кухињске судопере са арматуром за топлу и хладну воду заједно са сифоном и осталом потребном опремом | ком | 2 |
| 14. | Набавка и уградња електричног бојлера од80л, са потребним прибором. | ком | 3 |
| 15 | Набавка и уградња електричног бојлера од10л, са потребним прибором. | ком | 2 |

- Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од

акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима

и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спрповоде се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је надзорни орган, телефон: _____________.

- Рок за извођење радова

Радови ће се изводити у две фазе.

- Прва фаза радова подразумева извођење свих радова, изузев радова обележених редним бројевима 6-11 у табели радова предвиђених пројектом архитектуре у спецификацији радова као и у Обрасцу понуде и изводиће се одмах након закључења уговора о јавној набавци. Рок за завршетак радова у првој фази је најдуже до 60 дана од дана увођења у посао.

- Друга фаза радова подразумева извођење радова обележених редним бројевима 6-11 у табели радова предвиђених пројектом архитектуре у спецификацији радова као и у Обрасцу понуде и изводиће се у првом или другом кварталу 2017. године, у зависности од временских услова у којима се могу извршавати предметни радови. Рок за завршетак радова у другој фази  је најдуже до 30  дана од дана увођења у посао. Радови у другој фази започеће након договора наручиоца и извођача радова о адекватном времену за започињање истих.

Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

- Место извођења радова

Место извођења радова је у склопу комплекса Дома здравља Ивањица у Ивањици, улица 13. Септембра бр. 39, к.п. 536/1 К.О. Ивањица.

За изођење предметних радова, наручилац је прибавио:

- Решење којим се одобрава извођење радова на адаптацији  зграде Медицине рада,  брoj. ROP-IVA-24367-ISAW-1/2016, број 351-83/2016-04 од 26.09 2016. године, издату од Одељења за урбанизам, стамбене и комуналне делатности Општине Ивањица.

-  Обавештње о прихватању пројекта Владе Републике Србије – Канцеларија за управљање јавним улагањима број 351-01-288/2016-01 од 20.10.2016. године.

Врста, спецификација, количина и опис радова која су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у ИДЕЈНОМ ПРОЈЕКТУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРОЈЕКТУ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА адаптације објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица у Ивањици, улица 13. Септембра бр. 39, к.п. 536/1 К.О. Ивањица

- Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда,  Наручилац ће омогућити обилазак локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву, која се подноси дан пре намераваног обиласка локације,  на меморандуму заинтересованог лица  и која садржи податке о лицима овлашћеним за обилазак локације.

Заинтересована лица  достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца aleksandar.radonjic@ivanjica.gov.rs , које  морају бити примљене од  Наручиоца  најкасније  два дана пре истека рока за пријем понуда. Обилазак локације није могућ на дан истека рока за пријем понуда.

Лице за контакт: Александар Радоњић,  телефон 065/89-11-560.

Сва заинтересована лица која намеравају да поднесу понуду морају да изврше обилазак  локације за  извођење  радова и увид у пројектну документацију,  што ће се евидентирати од стране Наручиоца.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и о извршеном увиду у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацију чини: врста, спецификација, количина и опис радова која су предмет јавне набавке, а који су детаљно приказани у ИДЕЈНОМ ПРОЈЕКТУ АРХИТЕКТУРЕ И ПРОЈЕКТУ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА адаптације објекта бр. 6 ( Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица у Ивањици, улица 13. Септембра бр. 39, к.п. 536/1 К.О. Ивањица.

Цртеж број 1. – основа приземља постојеће стање

Цртеж број 2. – основа спрата  постојеће стање

Цртеж број 3. – основа приземља ново стање

Цртеж број 4. – основа спрата  ново стање

Цртеж број 5. – Пресек

Шема столарије

Цртеж број 6. – основа приземља водовод и канализација

Цртеж број 7. – основа спрата  водовод и канализација

V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке имају понуђачи који

испуњавају ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже  да је

регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко лице | / |

- Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора да докаже да он и његов

законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2)Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3)  Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона).

| Доказ: |
| --- |
| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)  Услов: Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу

дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона).

Напомена: „За ову јавни набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

5) Услов: Понуђачи су дужни да при састављању својих понуда изричито

наведу да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

Доказ: Попуњена, потписана и печатом оверена Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. Образац наведе3не изјаве дат је у Поглављу X. Конкурсне документације.

2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану  76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

Услов: (1) да остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014, 2015) за које су достављени подаци мора да буде већи од 24.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда није био неликвидан.

Доказ: Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2013, 2014 и 2015). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2015 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

Привредни субјекти који у складу са Законом о рачуноводству, воде пословне књиге по систему простог књиговодства, достављају: - биланс успеха, порески биланс и пореску пријаву за утврђивање пореза на доходак грађана на приход од самосталних делатности издат од стране надлежног пореског органа, на чијој је територији регистровано обављање делатности за претходне 3 године. - потврду пословне банке о оствареном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3(три) обрачунске године. Привредни субјекти који нису у обавези да утврђују финансијски резултат пословања (паушалци), достављају: - потврду пословне банке о стварном укупном промету на пословном-текућем рачуну за претходне 3 ( три) обрачунске године.

- Пословни капацитет:

Услов: Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 36.000.000,00 динара динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова (водовод, канализација, електроинсталације,) на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

Доказ: Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIV. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XV. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити, - контакт особа наручиоца и телефон, - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца. Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- Технички капацитет

Услов: Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: Врста Количина Камион кипер комада 1 Лако доставно возило комада 1 Цеваста фасадна скела комада 150

Доказ: а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача. б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и отпремница; в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу; г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу. б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања; Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид. Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4)Кадровски капацитет:

Услов: Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 20 извршилаца, од чега: најмање 15 радника грађевинске струке; - најмање једног дипломираног грађевинског инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: а) лиценцу 410 или 411 или 400 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци; - најмање једног одговорног инжењера за енергетску ефикасност зграда са важећом лиценцом 381;

Доказ:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање 20 извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз

сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци и друге извршиоце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци и друге извршиоце који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању и М-А образац)

5) Обилазак локације

Обилазак локације је обавезан за понуђаче како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Услови и начин обиласка локације и увида у пројектну документацију одређени су у Поглављу III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА, ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ, Одељак 6. Обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију.

Доказ:

Попуњен, потписан и оверен Образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

2) Услов из члана 75. став 2. Закона: Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став2. Закона, који мора да потпише овлашћено лице сваког понуђача из групе понуђача и да је овери печатом, који је дат у Поглављу Х. Конкурсне документације.

3)Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Aко је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја о стручној оцени понуда  оцењена као најповољнија да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа.

Ако понуђач у остављеном примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

VI. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

- ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

- НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу Наручиоца Општина Ивањица, ул. Венијамина Маринковић бр. 1, 32250 Ивањица, са назнаком „Понуда за јавну набавку радова:  Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016, НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до 30.11.2016. године, до 13 часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, мора да садржи:

- образац понуде,

- врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац Референтне листе и образац Потврде о раније реализованим уговорима,

- образац Изјаве о техничкој опремљености,

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за добро извршење посла,

- оригинал писмо о намерама банке да изда гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављење одређено као обавеза.

- Споразум о заједничкој понуди, само у случају подношења заједничке понуде

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са

свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до 75), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми

која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона...), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

3. ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општина Ивањица, ул. Венијамина Маринковић бр. 1, 32250 Ивањица ,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку (радова) –  Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку (радова) –  Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (радова) –  Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара. Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је зо наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ

ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова и  надзорног органа. Основ за плаћање поред уговора и  окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране Надзорног органа.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове на Адаптацији објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016 не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова.

(Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено).

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Радови ће се изводити у две фазе.

- Прва фаза радова подразумева извођење свих радова, изузев радова обележених редним бројевима 6-11 у табели радова предвиђених пројектом архитектуре у спецификацији радова као и у Обрасцу понуде и изводиће се одмах након закључења уговора о јавној набавци. Рок за завршетак радова у првој фази је најдуже до 60 дана од дана увођења у посао.

- Друга фаза радова подразумева извођење радова обележених редним бројевима 6-11 у табели радова предвиђених пројектом архитектуре у спецификацији радова као и у Обрасцу понуде и изводиће се у првом или другом кварталу 2017. године, у зависности од временских услова у којима се могу извршавати предметни радови. Рок за завршетак радова у другој фази  је најдуже до 30  дана од дана увођења у посао. Радови у другој фази започеће након договора наручиоца и извођача радова о адекватном времену за започињање истих.

Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Место извођења радова је у склопу комплекса Дома здравља Ивањица у Ивањици, улица 13. Септембра бр. 39, к.п. 536/1 К.О. Ивањица.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60  дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније  пет дана од дана закључења уговора,  полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од пет дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

У понуђену цену морају бити урачунати сви трошкови које понуђач има у реализацији  предметне јавне набавке.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општина Ивањица. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико: понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду; Понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; Понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документције; Понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора. Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 2) Понуђач је дужан да уз понуду достави Оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум истека важности уговора, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. 3) Оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не сме имати наведен рок трајања банкарске гаранције, односно датум примопредаје радова, као ни садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта. Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

Изабрани понуђач је дужан да достави Банкарску гаранцију за добро извршење посла- најкасније 7 дана од дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист Наручиоца Општина Ивањица. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора се продужити. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг). 2) Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року-Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје радова преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист Наручиоца Општина Ивањица. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. По извршењу свих уговорених обавеза понуђача средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

13. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 30.11.2016. године, у 13.15 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси: Општина Ивањица,  ул. Венијамина Маринковић бр. 1, 32250 Ивањица, број просторије: 35, спрат 1.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено овлашћење, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће  у поступку отварања понуда.

14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

15.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“  у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail aleksandar.radonjic@ivanjica.gov.rs или факсом на број 032/661-821) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 404-2-1/2016– Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица ".

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

17. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл. 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће

његову понуду одбити као неприхватљиву.

18.  ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења  за озбиљност

понуде;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да  закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства финансијског обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази на основу којих наручилац може одбити понуду су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

21. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на        , факсом на број 032/661-821  или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина

позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен  од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о

обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспорати радње наручиоца за које је подносилац захтева зо поднетом захтеву знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

После поднетог захтева за заштиту права, Наручилац спроводи, односно зауставља  даље  активности у складу са одредбом члана 150. Закона.

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

23. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА

ЈН 404-2-1/2016– Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци ЈН 404-2-1/2016– Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица,  без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 550.000,00 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

- У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од ________________ за јавну набавку Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

- ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: ЈН 404-2-1/2016– Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, _____________________________________,

(Назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем,  под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

X.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона,

_________________________________________________________________

(навести назив понуђача)

као овлашћено лице понуђача (или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач ______________________________________(навести назив понуђача) при састављању понуде за   јавну набавку Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач __________________ _____________________ МП

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона,

_____________________________________________________________________

(навести назив понуђача),

као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

_________________________				  ___________________________

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

XI.  МОДЕЛ УГОВОРА

.

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА _________________________________________________

Закључен  у ______________, дана_________године, између:

- Наручиоца радова:

Општине Ивањица са седиштем у Ивањици, ул. Венијамина Маринковић бр. 1

ПИБ 101886934, коју заступа начелник Општинске управе Миланка Коларевић (у даљем тексту: Наручилац),

и

2.Извођача радова:

______________________________________са седиштем у ________

ул._______________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у ________

ул._______________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе ______________________________________са седиштем у ________

ул._______________бр.____, ПИБ___________________ и ______________________________________са седиштем у ________

ул._______________бр.____, ПИБ___________________.

Или

______________________________________са седиштем у ________

ул._______________бр.____, ПИБ___________________ кога заступа ___________________________________________________

(у даљем тексту: Извођач радова) са Подизвођачем ______________________________________са седиштем у ________

ул._______________бр.____, ПИБ___________________.

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __________године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова Адаптација објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео поступак јавне набавке, извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је извођење радова на адаптацији објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016.

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи:      ______________  динара без ПДВ-а (словима:______), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од _________2016. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2016. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране ________________ с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Радови ће се изводити у две фазе.

- Прва фаза радова подразумева извођење свих радова, изузев радова обележених редним бројевима 6-11 у табели радова предвиђених пројектом архитектуре у спецификацији радова као и у Обрасцу понуде и изводиће се одмах након закључења уговора о јавној набавци. Рок за завршетак радова у првој фази је најдуже до 60 дана од дана увођења у посао.

- Друга фаза радова подразумева извођење радова обележених редним бројевима 6-11 у табели радова предвиђених пројектом архитектуре у спецификацији радова као и у Обрасцу понуде и изводиће се у првом или другом кварталу 2017. године, у зависности од временских услова у којима се могу извршавати предметни радови. Рок за завршетак радова у другој фази  је најдуже до 30  дана од дана увођења у посао. Радови у другој фази започеће након договора наручиоца и извођача радова о адекватном времену за започињање истих.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан њихове спремности за технички преглед, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зехтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова,  као и :

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању

одговорног  Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и

брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном

надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у

складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио

радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за

изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку

уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће

обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима

Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању

одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и

квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова

датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца,

без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се

утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да

отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног

материјала, инсталација и опреме.

- да извођач отклони све, евентуално, начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним површинама.

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем

уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му

техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и

коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим

актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински

дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима

надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење

Члан 11

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за више од 15 %, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка

јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 500.000,00 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе

околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време

неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени

техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова

није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

-  динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.

Број примерака уговора

Члан 25.

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) примерка за Канцеларија за управљење јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26.

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА					       ЗА НАРУЧИОЦА

________________________				              ______________________

XII.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Р.бр. | ОПИС РАДОВА | Јединица мере | Количина |  | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7(3x5) |
|  | РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ АРХИТЕКТУРЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојеће дрвене ограде са тераса, са спуштањем И одвозом на депонију. Ограда је од дрвених талпи ширине 18.5цм, дебљине 4цм, Висина ограде је 100 цм, састоји се од три дрвене талпе . Укупно м1. | м1 | 115.60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа окапница на терасама од поцинкованог лима са спуштањем , утоваром И одвозом на депонију. Обрачун по м1. | м1 | 105,20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа ограде на тераси димензије 143x140 цм, од металног профила са испуном од призматичногног стакла. Обрачун по комаду | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа постојеће спољне дрвене столарије , са спуштањем поред објекта на место које одреди Инвеститор. Обрачун по комаду . улазна врата у приземљу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улазна врата у приземљу вел: 415/237 цм( 103+103+103+103/237) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | излог са вратима на чекаоници ( приземље + спрат) вел:595/288 цм ( 200+200+70+125/208+280цм) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са излогом вел: 286/287цм(191+95/212+75цм) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са надсветлом вел: 140/287цм(70+70/212+75цм) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  | излог фисксни са надсветлом фиксним вел: 90/212+75цм) | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | врата са надсветлом И фиксни прозор вел: 100+100/210+75 И прозор 100+250 цм | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | врата са два фиксна прозора вел. 115+105+115/287цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са фиксним излозима вел. 85+85+85/212+75 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | унутрашња фиксна преграда на степеништу вел. 415/285 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | унутрашња лептир врата са надсветлом вел: 60+60/210+75 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | прозор на степеништу вел: 415/100 цм | ком | 3 |  |  |  |  |  |
|  | прозору на калканском зиду вел: 595/100+100 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | прозори вел: 55/45 цм | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка потребног материјала И израда нове столарије од алуминијума у браон боји . Спољну столарију урадити са термопрекидом, И застаклити изопан стаклом д=6+12+6мм. Комплет са оковом И бравом. Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | улазна врата у приземљу вел: 415/237 цм( 103+103+103+103/237) | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | излог са вратима на чекаоници ( приземље + спрат) вел:595/288 цм (200+200+70+125/208+280цм) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са излогом вел: 286/287цм(191+95/212+75цм) | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са надсветлом вел: 140/287цм(70+70/212+75цм) | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  | излог фисксни са надсветлом фиксним вел: 90/212+75цм) | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | врата са надсветлом И фиксни прозор вел: 100+100/210+75 И прозор 100+250 цм | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | врата са два фиксна прозора вел. 115+105+115/287цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | врата са фиксним излозима вел. 85+85+85/212+75 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | унутрашња фиксна преграда на степеништу вел. 417/285 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | унутрашња лептир врата са надсветлом вел: 60+60/210+75 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | прозор на степеништу вел: 415/100 цм | ком | 3 |  |  |  |  |  |
|  | прозору на калканском зиду вел: 595/100+100 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | прозори вел: 55/45 цм | ком | 4 |  |  |  |  |  |
|  | излог са вратима вел. 110+90+110/200(285)цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка потребног материјала И обрада фасаде са лепком И мрежицом И завршним слојем ролоакрила. Ова позиција се односи на површине као што су парапети на терасама, плафони изнад тераса. У цену је урачуната потребна скела. Обрачун по м2. | м2 | 225,60 |  |  |  |  |  |
| 7. | Израда термичке облоге на фасади лепљењем и типловањем тврдих плоча минералне вуне за контакт фасаде (камена вуна), д=10 цм на фасадне зидове од пуне опеке, наношењем слоја лепка, утапањем акрилне мрежице и завршно равњање лепком. Лепљене целом контакт површином. Типловати одговарајућим типловима са челичним језгром, са најмање 5 типлова по плочи. Први слој фасадног лепка радити пре постављања мрежице, а њу утапати у лепак па радити други слој. Као завршна обрада ради се ролоакрил и боји коју ће одредити пројектант у сарадњи са инвеститором. Пре наношења завршне обраде обавезно премазивање зидне фасадне површине подлогом тонираном у светлијем тону фасаде, која мора бити сува. Сав посао извести са стручном радном снагом по упутствима произвођача материјалима домаћег порекла, за које је обавезно поседовање ЕТА сертификата. Фасадна скела урачуната у цену. Напомена: Пре почетка радова неопходно је чишћење, отпрашивање и евентуалне поправке на постојећим фасадним зидовима. Све зидне површине очистити од прљавштине, буђи, гљивица и корозије. На осушене површине нанети акрилну подлогу за бољу везу лепка за лепљење камене вуне са постојећом зидном површином. Обрачун по м2.. | м2 | 345,80 |  |  |  |  |  |
| 8. | Набавка потребног материјала И израда И уградња окапнице на терасама од челичног пластифицираног лима. Обрачун по м1. Обрачун по м1. | м1 | 105,20 |  |  |  |  |  |
| 9. | Набавка И угрдања дрвене ограде на терасама од дрвених талпи . Ограда је висине 1м,и радјена је од три древене талпе , Ширине 18,5 цм, дебљине 4 цм, на растојању 20-25 цм. Ограду обојити садолином два пута. Обрачун по м1. | м1 | 115,60 |  |  |  |  |  |
| 10. | Набавка потребног материјала И израда ограде на тераси димензија 143x140 цм, од металног профила са испуном од призматичног стакла. Обрачун по комаду | ком | 4,00 |  |  |  |  |  |
| 11. | Набавка И уградња камене вуне д=15 цм, као термоизолације кровне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 255,00 |  |  |  |  |  |
| 12. | Рушење постојећег зида д=20 цм, за уградњу врата . У цену је урачунато изношење И одвоз шута на депонију. Обрачун по м3. | м3 | 0,80 |  |  |  |  |  |
| 13. | Демонтажа постојећег топлог пода из ординација са изношењем И оздвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 186,50 |  |  |  |  |  |
| 14. | Демонтажа постојећих унутрашњих врата са изношењем И предајом Инвеститору . Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вел:95/205цм | ком | 14 |  |  |  |  |  |
|  | вел:90/205цм | ком | 6 |  |  |  |  |  |
|  | вел:85/205цм | ком | 9 |  |  |  |  |  |
|  | вел:80/205цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | вел:70/205цм | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 15. | Набавка материјала И уградња дрвених врата , комплет са оковом И бравом. Врата обојити масном бојом два пута у белој боји . Обрачун по комаду . |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вел: 95/205цм | ком | 14 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 90/205цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 85/205цм | ком | 4 |  |  |  |  |  |
| 16. | Набавка И уградња унутрашњих врата на WЦ , од ПВЦ-а у белој боји , комплет са оковом И бравом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | вел: 95/205 цм | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 90/205 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 85/205 цм | ком | 5 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 80/205 цм | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | вел: 70/205 цм | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 17. | Набавка материјала И израда подних керамичких неглазираних плочица на лепак у помоћним просторијама. Обарчун по м2. | м2 | 16,80 |  |  |  |  |  |
| 18. | Набавка материјала И израда подних керамичких неглазираних плочица на лепак на терасама. Обрачун по м2. | м2 | 138,80 |  |  |  |  |  |
| 19. | Набавка потребног материјала И бојење зидова јуполом у тону по избору Инвеститора . Обрачун по м2. | м2 | 596,50 |  |  |  |  |  |
| 20. | Набавка материјала И бојење зидова у чекаоницама масном бојом , висине х=150цм,у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 165,80 |  |  |  |  |  |
| 21. | Набавка И бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора, са потребном припремом . Обрачун по м2. | м2 | 1.425,00 |  |  |  |  |  |
| 22. | Набавка потребног материјала И израда преградног зида од гипс плоча обострано , на металном роштиљу са испуном од минералне вуне 8 цм. Преграду изглетовати , И обојити два пута јуполом у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 32,60 |  |  |  |  |  |
| 23. | Демонтажа постојећих зидних И подних керамичких плочица са изношењем И одвозом на депонију. Обрачу по м2. | м2 | 92,60 |  |  |  |  |  |
| 24. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације од кондора 4 са варењем спојева , И израдом преклопа . Обрачун по м2. | м2 | 42,60 |  |  |  |  |  |
| 25. | Набавка материјала И уградња подних керамичких плочица у лепку са фуговањем. Обрачун по м2. | м2 | 35,80 |  |  |  |  |  |
| 26. | Набавка материјала И уградња зидних керамичих плочица у лепку , са израдом фуговањем . Плочице радити до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 188,60 |  |  |  |  |  |
| 27. | Набавка материјала И бојење плафона у мокрим чворовима, јуполом два пута у тону по избору Инвеститора, са неопходном припремом. Обрачун по м2. | м2 | 25,20 |  |  |  |  |  |
| 28. | Набавка и уградња епокси пода са повијањем уз зидове 10-15 цм. У цену је урачуната и лајсна уз зид . Обрачун по м2. | м2 | 372,60 |  |  |  |  |  |
| 29. | Сечење постојеће металне ограде , са набавком материјала израде и уградње нове према постојећој , јер је висина мала. Висина ограде мора бити 110-120 цм. Ограду премазати заштитном и завршном бојом за метал.На врху ограде уградити рукохват. Обрачун по м1. | м1 | 21,00 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО РАДОВИ ПРЕДВИЂЕНИ ПРОЈЕКТОМ АРХИТЕКТУРЕ: |  |  |  |  |  |
| ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа санитарних уређаја са изношењем одвозом на депонију. Обрачун по комаду |  |  |  |  |  |  |  |
|  | умиваоник са батеријом | ком | 14 |  |  |  |  |  |
|  | WЦ шоља са водокотлићем | ком | 7 |  |  |  |  |  |
|  | туш када | ком | 1 |  |  |  |  |  |
|  | писоар | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | чучавац | ком | 2 |  |  |  |  |  |
|  | судопера | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећих канализационих И водоводних цеви са спуштањем И одвозом на депонију. Обрачун по м1 | м1 | 62,50 |  |  |  |  |  |
| 3. | Штемање зида за уградњу цеви , са крпљењем после постављања цеви, малтером. Обрачун по м1 | м1 | 62,50 |  |  |  |  |  |
| 4. | Штемање постојеће бетонске плоче за полагање цеви, са бетонирањем после полагања цеви. Обрачун по м1 | м1 | 21.20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и уграђивање ПВЦ канализационих цеви са фасонским комадима и спојним материјалом. Обрачун по м1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 110 | м1 | 18,80 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 75 | м1 | 12,60 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 50 | м1 | 6,50 |  |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уграђивање подних сливника хоризонталне или вертикалне израде са потребним спојним материјалом. Обрачун по м1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 75 | м1 | 7 |  |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и уграђивање вентилационих глава од поцинкованог лима д=0,55мм на крају вертикале, са потребном опшивком продора кровне равни. | ком | 1 |  |  |  |  |  |
| 8. | Спој са постојећом канализационом мрежом | паушално |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и уграђивање пвц цеви за воду комплет са фасонским комадима И потребним спојним материјалом. Након монтаже, цевну мрежу испитати на одговарајући притисак. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ø 3/4 ” | м1 | 12,90 |  |  |  |  |  |
|  | Ø 1/2 “ | м1 | 42,60 |  |  |  |  |  |
| 10. | Набавка и уграђивање одговарајуће пропусне вентиле 1/2'' са капом. | ком | 16 |  |  |  |  |  |
| 11. | Набавка и уграђивање комплет WЦ шоље од керамике са нискомонтажним хидрусом, резервоаром за испирање. Уз WЦ шољу дати одговарајућу покривну даску од ПВЦ-а боје по жељи, гумени подметач, гумену манжетну за спој шоље, пластчну испирну цев Ø 5/4'' спој хидруса са водоводном мрежом урадити одговарајући ЕК вентилом са никлованом цевном мрежом за хидрус, уз WЦ шољу уградити пластићну кутију за тоалет папир. | ком | 7 |  |  |  |  |  |
| 12. | Набавка и уграђивање комплет умиваоника вел.58/42 цм од керамике боје по жељи, са никлованим сифоном фи 5/4'', умиваоник причврстити за зид одговарајућим шрафовима. Изнад умиваоника уградити зидну батерију за топлу и хладну воду са покретним изливом етажером у стаклу са никлованим рамом од 60 цм и огледало 60/40 цм. Поред умиваоника урадити зидни пластични држач сапуна и пониклованим троделним држачем пешкира. | ком | 14 |  |  |  |  |  |
| 13. | Набавка и постављање комплет кухињске судопере са арматуром за топлу и хладну воду заједно са сифоном и осталом потребном опремом | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| 14. | Набавка И уградња електричног бојлера од80л, са потребним прибором. | ком | 3 |  |  |  |  |  |
| 15 | Набавка И уградња електричног бојлера од10л, са потребним прибором. | ком | 2 |  |  |  |  |  |
| УКУПНО ХИДРОТЕХНИЧКЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ: |  |  |  |  |  |
| УКУПНА ПОНУЂЕНА ВРЕДНОСТ СВИХ РАДОВА: |  |  |  |  |  |

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. бр. | Врста и тип | Количина | Година производње | Облик поседовања(својина, закуп, лизинг) | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | јединица |  |  |  |
| 2. |  | јединица |  |  |  |
| 3. |  | јединицe |  |  |  |
| 4. |  | јединице |  |  |  |
| 5. |  | јединице |  |  |  |
| 6. |  | јединице |  |  |  |
| 7. |  | јединице |  |  |  |
| 8. |  | јединице |  |  |  |
| 9. |  | јединице |  |  |  |
| 10. |  | јединице |  |  |  |
| 11. |  | јединице |  |  |  |
| 12. |  | јединице |  |  |  |
| 13. |  | јединице |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица:

МП	  ____________________

XIV. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XV. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

XV. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)  за потребе наручиоца___________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

- _________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:______________

Датум завршетка радова:____________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

Потпис овлашћеног лица

____________________________

МП

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност. Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси уз понуду.

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Понуђач _____________________________________________, даје

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова: Aдаптацији објекта бр. 6 (Медицина рада) у саставу комплекса Дома здравља Ивањица, ЈН бр. 404-2-1/2016 буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију  полисе осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум 		           Понуђач

________________                           М.П.                   __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана __________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		           Потпис,

________________                         МП                              __________________

За Наручиоца: _______________________  М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује овлашћени птредставник понуђача односно овлашћени члан групе понуђача и предтставник Наручиоца.