УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

ПРАВНИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИВАЊИЦА И БУКОВИЦА, делови насељених места Свештица, Бедина варош,  Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево

- Закон о планирању и изградњи  ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-испр., 64/10-одлука УС,24/11, 121/12,  42/13 -одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13  и 132/14 -члан 130  и 145/14).

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС", бр. 64/15).

- Одлука о изради Плана генералне регулације ИВАЊИЦА И БУКОВИЦА, делови насељених места Свештица, Бедина варош,  Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево (Општински службени гласник, Одлука број 7/09 od 28.10.2009.Сл.лист општине Ивањица)

ПЛАНСКИ ОСНОВ ИЗРАДЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИВАЊИЦА И БУКОВИЦА, делови насељених места Свештица, Бедина варош,  Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево

- Просторни план Републике Србије од 2010 до 2020 године("Службени гласник РС", број 88/2010)

- Просторни план општине Ивањица ( Општински сл. Гласник бр 3/13 од 22.03.2013.год)

Доношење Плана генералне регулације Ивањица и Буковица, делови насељених места Свештица, Бедина варош,  Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево су у надлежности Скупштине општине Ивањица (чл. 35 Закона о планирању и изградњи).

Садржина Плана генералне регулације је одређена члановима 25, 26 и 29-32 Закона о планирању и изградњи, као и члановима 23 и 24 Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената ("Службени гласник РС" бр. 64/15).

1. Полазне основе за израду плана

1.1. ОБУХВАТ  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

План генералне регулације обухвата катастарску општину Ивањица, КО Бедина Варош-део, Ко Свештица-део, КО Шуме-део, КО Дубрава-део, КО Прилике-део и КО Радљево -део ( Службени лист општине бр.7/09) површине  цца 1977,01ха.  Обухват плана дефинисан је на графичком прилогу - подлога са границом  обухвата плана граф,прилог бр.1."

1.2. ОБАВЕЗЕ, УСЛОВИ И СМЕРНИЦЕ ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

1.2.1. Просторни план Републике Србије од 2010. до 2020. године

(Сл. гласник РС, бр. 88/2010)

Извод из Просторног плана Републике Србије

Просторни план Републике Србије донет је у децембру 2010, као Закон о просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године     ("Сл.гласник РС" бр. 88/2010)  којим се утврђују дугорочне основе организације, уређења, коришћења и заштите простора Републике Србије у циљу усаглашавања економског и социјалног развоја са природним, еколошким и културним потенцијалима и ограничењима на укупној територији.

Природни ресурси:

Укључују пољопривредно и шумско земљиште, воде и водно земљиште. Општина Ивањица се налази у  долини реке Моравица и планинском подручју Голије, са значајним комплексима шума (велики потенцијал биомасе) и великим бројем мањих водотокова у сливу реке Моравице, сточарско–воћарско-виноградарском (нижи, центални, долински део Општине).

Урбани центар, регионална организација, становништво

Општина Ивањица и Буковица, делови насељених места Свештица, Бедина варош,  Шуме, Дубрава, Прилике и Радаљево  представља мањи урбани центар, функционално урбано подручје, мањим делом полицентрични урбани регион. Пошто је општина  демографски угрожено подручје, за очекивање је да ће мањи урбани центар Ивањица, у зависности од будућег нивоа улагања и спровођења политике децентрализације постићи статус  демографски стабилног подручја.

Ивањица спада у мање индустријске центре, развојне осовине II ранга, има  одређене просторно-развојне  потенцијале али и значајна ограничења која отежавају  просторни развој.

Привреда

Привредни развој засниваће се на  оптималном коришћењу компаративних предности појединих подручја, на одговарајућој диспрерзији  привредне структуре у простору, уз неопходан развој ефикасне  привредне инфраструктуре, равномернији регионални развој и одржив развој.

Основни циљ развоја индустрије је опоравак, повећање конкурентности, инфраструктурних и просторних услова, као и равномернија  просторна дистрибуција  усклађена са потенцијалом  урбаних подручја.

Пољопривреда

Подручје плана генералне регулације припада Региону IV (претежно сточарски региони са комплементарном производњом воћарства са карактеристикама: близина општинских тржишта, развијена инфраструктура и природне погодности упућују на развој радно интензивне повртарске, воћарске и сточарске производње и прераде на породичним газдинствима и у окружењу

Просторна орјентација  пољопривредне производње као једна од грана тржишне производње је мешовито сточарство и пашњачко сточарство, воћарство, пчеларство, агрошумарство са посебним усмерењем  ужих локалитета  производње органске хране и виноградарство.

Производња  органске хране  у системима  органске, интегралне и традиционалне  пољопривреде, паралелно  са активностима  на одрживом управљању и  заштити природних ресурса  заступљена је  у највећем делу осталих, претежно  брдско-планинских подручја.

Туризам

Основни циљ развоја туризма је просторно-еколошка подршка остваривању концепта одрживог развоја туризма, компромисним интегрисањем принципа и стратешких, планских и програмских докумената развоја туризма, заштите и уређења туристичких простора, уз оптимално задовољавање социјалних, економских, просторно-еколошких и културних потреба националног и локалног нивоа.

Насеље Ивањица  садржајно и функционално заокружена  и регионално интегрисана понуда афирмације  планског развоја туризма назире се у појединим афирмисаним  дестинацијама као што је планина Голија.

Према структурним типовима руралних подручја Републике Србије подручје Ивањице  дефинисано је као удаљено,  слабо рурално подручје  (тип 3)-Западна Србија.

Рурална подручја Западне Србије   карактерише  највећа стопа  учешћа терцијарног сектора у економској структури, сиромашна пољопривредна структура и велики туристички потенцијали.

Јавне службе

Организација јавних служби прилично одговара хијерархијском нивоу насеља. уз дефинисање обавезне организације садржаја као најнижег нивоа опремљености. Основне услуге (основно образовање, примарна здравствена заштита, као и смештај у предшколску установу за свако заинтересовано дете, и дневни центри)

Саобраћај:

На подручју општине Ивањица коридори свих државних путева I и II реда се задржавају. Државни путеви I и II реда представљају основне носиоце саобраћаја, (у наредном периоду тежиште је на њиховом унапређењу (рехабилитација и реконструкција до 2014,год.)  који подразумевају скуп мера у циљу подизања нивоа квалитета саобраћајнице и подизања нивоа квалитета саобраћајне услуге у складу са рангом пута).

Функционалне везе са ширим окружењем: Поред регионалног оквира сарадње, теме које су од заједничког интереса Србије, могуће је прецизнији дефинисати кроз билатералне активности. Те теме  претежно се односе на изградњу објеката инфраструктуре, уређивање и заштиту водених токова, заштиту природе, стварање могућности за повезивање  простора преко културне сарадње и сарадње грађана, унапређивање одрживог развоја и сл., као и на изградњу заједничких регионалних  просторних планова и регионалних програма.

Извод из Просторног плана општине Ивањица

Просторни развој, дистрибуција становништва и мрежа насеља и јавних служби (део III 3.1)

Процена броја становника заснива се на претпоставци да ће се позитиван демографски раст у насељима са територије Плана и даље задржати, а да ће се ефекти економског опоравка, планских поставки које би резултирале променом просторне структуре појединих делова планског подручја и улагања у развој саобраћајне и комуналне инфраструктуре одразити на демографски опоравак сеоских насеља, пре свега на заустављање исељавања.

Мрежа насеља однос градских и сеоских насеља и функционално повезивање насеља (део III 3.2.)

План генералне регулације од насељених места обухвата Ивањицу и Прилике.

Ивањица је планирана као градско насеље и општински центар којем гравитирају села Бедина Варош, Буковица, Будожеља, Дубрава, Лиса, Луке, Осоница, Свештица и Шуме. Ивањица, општински центар и једино градско насеље у мрежи насеља Општине, представља функционални центар коме гравитира 48 насеља и који је концентрисао 34,8% становништва Општине (2002). Насеље Ивањица представља уједно и насеље са највишим степеном урбаности, али ограничених функционалних капацитета и зоне утицаја (социо-географска трансформација ширег окружења). И у планском периоду очекује се деловање на трансформацију приградских насеља, формирајући урбано-рурални појас (Бедина Варош, Буковица, Будожеља, Дубрава, Лиса, Луке, Осоница, Свештица, Шуме - насеља која показују популациони раст или стабилан демографски развој), са великим бројем мешовитих и непољопривредних домаћинстава. Поред развоја секундарног сектора, и даље ће представљати центар услужних делатности (здравство, социјална заштита, култура и др.) и сервиса (финансијских, техничких, информатичких и др.), уз јачање институционалних капацитета.

Као туристички центри издвајају се: Ивањица, примарно туристичко насеље, и сеоска насеља, секундарни туристички центри/центри сеоског туризма: Девићи, Кушићи, Катићи, Међуречје, Беле Воде, Лиса, Мочиоци, Куманица, Комадине.

Прилике се делом налазе у обухвату ПГР Ивањица и планиране су као Центар заједнице насеља којем гравитирају села: Дубрава и Радаљево. Очекује се да у наредном периоду Прилике постану насеље са централним функцијама и на тај начин покрену развој насеља у својој гравитационој зони утицаја.

Организација јавних служби (III 3.3)

У Ивањици (општински центар) од јавних објеката планом је предвиђена мрежа јавних служби у којој постоје: средња школа, дом ученика, основна школа, предшколска установа, специјалистичка болница, дом здравља, здравствена станица, ветеринарска станица, објекат културних активности, објекат спортских активности и центар за социјални рад. У Приликама (центар заједнице насеља) планом је предвиђена мрежа јавних служби у којој постоје основна школа, предшколска установа, здравствена амбуланта и ветеринарска амбуланта, објекат културних активности и објекат спортских активности.

Просторни развој и дистрибуција привредних делатности (део III 4.)

У просторној организацији привреде евидентна је концентрација привредних капацитета и услужног сектора у општинском центру Ивањица (центар диферзификоване структуре (привреде), и у приградским насељима и мањим центрима руралног подручја (Буковица, Прилике, Лучка Река - Бедина Варош, Куманица, Међуречје и др.)

У просторној структури привреде водећу улогу имаће и даље постојећи привредно-индустријски центар Ивањица; постојеће привредно-индустријске зоне у Ивањици (индустријске зоне: Бедина Варош; Вашаришта; Сађевачко поље и Грабовица) и дисперзни производни и услужни капацитети МСП у оквиру мањих предузетничких локалитета или појединачних локација у центрима заједнице села, и сеоска насеља, секундарни туристички центри (Девићи, Кушићи, Катићи, Међуречје, Беле Воде, Лиса, Мочиоци, Куманица, Комадине).

Основни елементи будуће алокације привреде/индустрије су: Ивањица, као општински (полифункционални) привредно-индустријски центар и насеља са нуклеусом производно-прерађивачких, смештајних и услужних активности и иницијалним облицима предузетништва и МСП (центри заједнице насеља и сеоска насеља – туристички центри).

  - ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Основу за израду плана генералне регулације представљале су геодстске подлоге, формиране за потребе предметног плана. Сагласно Закону о планирању и изградњи, основна подлога је оверени катастарски план који је Републички геодетски завод-Служба за катастар непокретности Ивањица доставила у растерском и делом дигиталном облику. Како инвеститор није обезбедио вертикалну представу коришћени елементи расположивих планова нису омогућили адекватно решавање нивелационих садржаја и планираних намена. Поред наведених геодетских подлога, за потребе визуелизације околних површина, коришћен је геореференцирани ортофото план резолуције 40х40 cm за периферне делове обухвата, а за централни део обухвата коришћен је ортофото план резолуције 10х10 cm.

1.4.   ИЗВОД ИЗ ТЕКСТУАЛНОГ ДЕЛА КОНЦЕПТА ПЛАНА

ПРАВЦИ РАЗВОЈА  И  ЦИЉЕВИ ПЛАНА

ПРОЦЕНА РАЗВОЈНИХ МОГУЋНОСТИ

На основу анализа  проистекле су следеће препоруке и могућности за планирање даљег урбаног развоја насеља:

Насеље има повољан и значајан положај што решењима плана треба потцртати и што ће битно и позитивно утицати на његов развој :

-   добар саобраћајно географски положај магистрални коридор, државни пут I реда бр. 13 Нови Сад-Шабац-Ваљево-Пожега-Ивањица-Сјеница и државни пут I реда бр. 36 Ивањица-државни пут I реда бр. 15 (тзв. ''ибарска магистрала'', државног пута II реда бр.151 Ивањица-Гуча-Чачак

-  атрактивни туристички локалитети непосредног окружења као и простори очуваног еколошког капацитета  (планина Голија...) утичу не само на  релативно повољан и позитиван еколошки аспект, већ као туристичке дестинације

Природне карактеристике простора

У  рељефу  захвата плана доминира долински тип рељефа који је дефинисан током реке Моравице, а северно (делимично и јужно) се терен диже према обронцима околних планина  (Голије - највиша тачка Јанков камен, 1883 m н.в., Јавора - највиши врх је Василин врх (1520 m н.в.),  Чемерно - највиши врх је Смрдључ (1579 m н.в)). Терен се налази у висинском распону од 380 до 600 m н.в.

Речни систем чине чисте: Моравица (настаје од Голијске реке и Јабуковачког потока; дужина главног тока од извора до Ивањице износи 47,9 km, а површина слива 475 km2; улива се у Западну Мораву). Од осталих мањих водотокова (притока Моравице) у захвату плана треба поменути: Николин поток, Лучку реку, поток Шљивића, Цигански поток, Савића поток, Марјански поток, Марина река, Рамчинска река, Дубоки поток, Буковичка река, Грабовица. Неке од њих имају бујични карактер. Минерални извори се јављају на ширем простору изграђеном од метаморфита, тако да су осим у Приликама, познати и у Буковици, Церову (веома перспективно подручје), као и на самој обали Моравице код Ивањице. Извори су мале издашности (до 0,2 l/s), са повишеним садржајем CO2 (око 1,5 g/l).

Климатске карактеристике: Насеље Ивањица се убраја у брдско долински тип насеља, чије су климатске карактеристике детерминисане надморском висином, облицима рељефа, као и заступљеношћу већих шумских комплекса. Основна карактеристика климе је дуга хладна зима и кратка топла лета. Просечна средња дневна температура износи 9,30C, док је средња температура ваздуха у вегетационом периоду 11,90C. Укупна годишња количина падавина износи 920 mm,. Распоред падавина је релативно повољан (450 mm водених талога), али су месеци јул и август изузетно сушни. Релативна влажност ваздуха износи 78,2%. Дебљина снежног покривача креће се од 44 до 60 cm, а број снежних дана од 80 до 100 дана. Број сунчаних дана износи 100 - 110 дана, а укупна инсолација 1933 h (у јулу месецу 257 h, а у фебруару 87 h).

Педолошке карактеристике: Алувијална земљишта су заступљена у долини Моравице, а највеће површине заузимају између Ивањице и Прилика. Делувијална земљишта регистрована су у долини Лучке реке. Као и алувијална земљишта, најчешће се користе за пољопривредну произодњу. Дистрични ранкери (кисело хумусно-силикатно земљиште) и кисело смеђе земљиште на палеозојским шкриљцима, флишу и пешчару доминирају у брдско - планинском појасу од 500-1000 m н.в. Заступљено је на десној страни Моравице, у сливу Лучке реке. Кисела хумусно-силикатна земљишта имају мањи производни потенцијал. То су шумска станишта, а вегетација штити земљиште од ерозије. Кисела хумусно-силикатна земљишта на палеозојским шкриљцима, флишу и пешчару на мањим нагибима, еволуирају у стадијум киселог земљишта.

Стање животне средине

Животна  средина на подручју Плана је у великој мери очувана, али и веома осетљива на притиске, па је у циљу очувања стања заштита животне средине у „Стратегији одрживог развоја општине Ивањица 2009-2014. (2009) препозната као стратешки приоритет.

Еколошки проблеми на подручју Плана везани су за:

- неадекватан систем сакупљања комуналног отпада - отпад се организовано сакупља само са територије града Ивањице и дела приградских насеља, велики број дивљих депонија и не постоји систем за управљање посебним токовима отпада; нерешено питање индустријског отпада,

- делимично изграђена фекална канализациона мрежа,

- угроженост водотока - отпадне воде се непречишћене испуштају у Моравицу (комуналне и индустријске отпадне воде); не постоје системи за пречишћавање отпадних вода;

- непостојање система за сакупљање и одвођење, нити система за третман употребљених вода, већ се диспозиција ових вода врши индивидуално у неадекватно изведене септичке јаме (водопропусне и преливне), напуштене копане бунаре или директно у водотоке;

- све интензивније ширење производних капацитета (дрвно прерађивачка индустрија – „ШПИК“ Ивањица) која захтева третман издувних гасова и отпадних вода; начин топлификације таквог система,

- систем грејања - нема централизованих извора топлотне енергије, систем грејања регулише се појединачно; индустријски и пословни објекти у граду и приградским насељима се загревају из локалних котларница;

- саобраћај - траса државног пута I реда бр. 21.1; оптерећност централне градске зоне (бука и загађивање ваздуха).

Концепт заштите животне средине: Заштита и унапређење квалитета животне средине спроводиће се диференцирано према просторно-еколошким зонама (на основу параметара животне средине), применом режима и правила изградње и уређења простора и мера заштите животне средине. Просторана диференцијација усклађена је са просторно - планском диференцијацијом животне средине више планске документације (ППО Ивањица).

Просторна диференцијација (категоризација) животне средине извршена је на основу стања квалитета животне средине и очекиваног тренда:

- подручја угрожене животне средине (са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота): дивља сметлишта; зоне око центара заједнице насеља; зона уз саобраћајнице: планирани аутопут Е-763, државни путеви I (М.21.1) и II реда;

- подручја квалитетне животне средине (са преовлађујућим позитивним утицајима на човека, живи свет и квалитет живота): шумске површине; пољопривредне површине; примарна сеоска насеља,  ливаде и пашњаци;

- подручја веома квалитетне животне средине (позитивни утицаји на човека и живи свет): водоток Моравице и њен обалски појас - еколошки коридор од међународног значаја; природни травњаци; ваздушна бања Ивањица; зоне око културних добара.

Заштита животне средине заснива се на концепту одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и створених вредности (установљени режими и мере заштите) и са потребама социјалног и економског развоја, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне средине и начела интегралности, што значи обавезно укључивање услова заштите животне средине у све планове/програме односно активности/садржаје.

Пројекција становништва

резиме базног периода

| 1. Демографски показатељи |
| --- |
| Укупан број становника по попису 2011. | 19.006 |
| Укупан број становника по попису 2002. | 19.788 |
| Укупа пад – стопа пада | -782 |
| Природни прираштај – 2011.год. | −6,4‰ |
| 2. Индикатори демографске старости |
| Просечна старост становништва Попис 2002. | 41 |
| Млади до 20 година | 25.6 |
| Млађи од 40 година | 57% |
| Старији од 60 година и више | 14,4% |
| Индекс старења | 0.7 |
| Стадијум демографске старости | V стадијум-демографска старост |
| 3. Економска структура становништва |
| Економски неактивно становништво | 17589 - 55% |
| Обављају занимање | 11064 - 34.6% |
| Активно становништво | 14374 - 44.9% |
| 4. Запосленост по секторима |
| Примарни сектор | 7,6% |
| Секундарни сектор | 60% |
| Терцијални сектор | 32,4% |
| 5. Домаћинства |
| Укупан број домаћинстава попис 2011.г. | 6.047 |
| Просечна величина домаћинства | 3,1 |

| Снага | Слабости |
| --- | --- |
| У укупном становништву општине 21,6% чини женско фертилно становништво Повољна старосна структира становништва у градском насељу Ивањица Могучност повећања искоришћености контигента радно способног становништва (62,4%) | Миграциони процеси Негативан природни прираштај -4,1‰ Одмакао процес старења становништва и недовољно обнављање Неадекватна образовна структура становништва Висока стопа незапослености |

| Могућности | Претње |
| --- | --- |
| Имплементација националних стратегија које стварају повољније околности за рађање као што су стратегија за подстицање рађања, стратегија за смањење сиромаштва, стратегија за младе... Имплементација стратегије регионалног развоја која подстиче ревитализацију сеоских насеља, смањује емиграцију и подстиче повратак младих... | Стварање неповољног социоекономског амбијента, Повећање незапослености Наставак миграционих кретања |

Пројекција

Као почетак пројекционог периода узети су резултати пописа становништва 2002. године, као и најновији подаци Пописа 2011.године.

Узимајући у обзир континуитет депопулације на планском подручју, а која је потврђена и према првим подацима Пописа 2011. године, приликом израде пројекције будућег развоја становништва планског подручја нереално је очекивати да се неповољни правци демографских промена могу потпуно зауставити у предвиђеном планском периоду. Испољене тенденције у досадашњем демографском развоју (са наглашеним слабљењем демографског потенцијала и одмаклом фазом биолошке депопулације у којој се налази планско подручје) донекле се могу ублажити ефектима побољшања општих друштвених токова и применом планских пропозиција до 2025. године.

Према оваквом сценарију број становника би се у будућности кретао на начин приказан у наредној табели.

Табела12. Пројекција становништва

| Подручје | Попис 1991.г. | Попис 2002.г. | Попис 2011.г. | Пројекција 2025.г. | Индекс промене 2011./2025. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општина Ивањица | 36.378 | 35.445 | 32.047 | 31.500 | 98,3 |
| Ивањица захват ГР | 18.197 | 19.788 | 19.006 | 20.000 | 105,2 |
| Остала насеља | 18.181 | 15.657 | 13.041 | 11.500 | 88,2 |

| Назив насеља | Год. | Укупно | 0-3 | 4−6 | 7−15 | 16-19 | 20-24 | 25-59 | 60-64 | 65 и више |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Општина Ивањица | 2002 | 35.445 | 947 | 989 | 4.119 | 1.854 | 2.346 | 17.003 | 2.059 | 6.128 |
|  |  | 100% | 2,7% | 2,8% | 11,6% | 5,2% | 6,6% | 48% | 5,8% | 17,3% |
|  | 2011 | 31.963 | 806 | 846 | 3.106 | 1.439 | 2.026 | 1.5642 | 2.254 | 5.844 |
|  |  | 100% | 2.5% | 2.6% | 9.7% | 4.5% | 6.3% | 48.9% | 7.1% | 18.3% |
|  | 2025 | 31.500 | 788 | 788 | 3.465 | 1.575 | 1.890 | 15.278 | 1.890 | 5.826 |
|  |  | 100% | 2,5% | 2,5% | 11% | 5% | 6% | 48,5% | 6% | 18,5% |
| Ивањица захват ГР | 2002 | 19.788 | 578 | 609 | 2.666 | 1.215 | 1.503 | 10.357 | 867 | 1.993 |
|  |  | 100% | 2,9% | 3,1% | 13,5% | 6,1% | 7,6% | 52,3% | 4,4% | 10% |
|  | 2011 | 18.937 | 511 | 538 | 1.974 | 919 | 1.381 | 9.781 | 1.339 | 2.495 |
|  |  | 100% | 2.7% | 2.8% | 10.4% | 4.9% | 7.3% | 51.7% | 7.1% | 13.2% |
|  | 2025 | 20.000 | 600 | 600 | 2.600 | 1.200 | 1.400 | 10.400 | 1000 | 2.200 |
|  |  | 100% | 3% | 3% | 13% | 6% | 7% | 52% | 5% | 11% |
| Остала насеља | 2002 | 15.657 | 369 | 380 | 1.453 | 639 | 843 | 6.646 | 1.192 | 4.135 |
|  |  | 100% | 2,4% | 2,4% | 9,3% | 4,1% | 5,4% | 42,4% | 7,6% | 26,4% |
|  | 2011 | 13,026 | 295 | 308 | 1132 | 520 | 645 | 5861 | 915 | 3349 |
|  |  | 100% | 2.3% | 2.4% | 8.7% | 4.0% | 5.0% | 45.0% | 7.0% | 25.07% |
|  | 2025 | 11.500 | 188 | 188 | 865 | 375 | 490 | 4.878 | 890 | 3.626 |
|  |  | 100% | 1,6% | 1,6% | 7,5% | 3,3% | 4,3% | 42,4% | 7,7% | 31,5% |

Стратегија будућег друштвено економског развоја-привредни развој

Сагледавањем свих потенцијала, проблема, могућности и реалних потреба инентификоване су најзначајније привредне гране које су у општини Ивањица већ донекле развијене, али које у будућности могу на много вишем нивоу да се равију уколико се њихов развој подржи и подстакне. Издвајамо развој пољопривреде, туризма, дрвно прерађивачке и текстилне индустрије.

Оквирна  развојна опредељења одрживог развоjа привреде су:

- Развој прерађивачке индустрије јачањем предузетништва и формирањем МСП у сектору производње прехрамбених производа, прерада дрвета, производње намештаја, текстилна индустрија. Развој прeхрамбeног комплeкса захтева строго поштовање савремених стандарда квалитета хране, с ослонцом на рeвитализациjу постоjeћих и увођeње нових програма и тeхнологиjа, биотeхнологиjа,идр;

- Пољопривреда и агрокомплекс - заснована на ефикасној производњи, изградњи мини фарми и малих погона за прераду меса, млека, воћа, поврћа, пласману производа, развоју сточарства, повртарства, ратарства, воћарства, повећању величине поседа, брендирању производа, удруживању произвођача, јачању комерцијалних газдинстава и стандардизацији производње, обезбеђењу стручне подршке, мотивисање младих и др.; Више се треба усмерити на на производњу органске хране и формирању тржишних марки (посебно сирева)

- Туризам – бољим ангажовањем свих потенцијала и креирањем програма њиховог коришћења. Ивањица има природне потенцијале за развој туризма – природног и културног наслеђа. Предности су чиста животна средина, Голија,  непосредна близина путног правца Београд – Јужни Јадран.Главне препреке за развој туризма укључују недостатак инвестиционих средстава, мањаг струног и обученог особља, недостатак одговарајућих објеката и инфраструктуре, туристичке организације.

- Прерада дрвета – Ивањица има дугу (преко 50 година) традицију, а томе су допринели географски положај и велика шумовитост на територији општине Ивањице и суседних општина приступ великој количини дрвета.

- Реструктуирање текстилне индустрије

Стратешки приоритети просторне дистрибуције и развоја привреде на Планском подручју су:

- подршка развоју људских ресурса и улагање у образовање и радне квалификације као основу одрживог развоја економије и конкурентности;

- програм изградње "индустријске инфраструктуре" који обухвата изградњу и комунално опремање индустријске зоне за развој предузетништва у Ивањици, магистралне и регионалне мреже путева, ИКТ мреже и хидротехничке инфраструктуре, решавања проблема индустријског отпада;

- оживљавање дела индустријских браунфилда у Ивањици

- вертикално и територијално повезивање произвођача и прерађивача на интересној основи, као и њихово укључивање у ланце продаје производа, кроз развој кластера, ради заједничке набавке репроматеријала, опреме и сировина по повољнијим ценама, стручне обуке, прибављања сертификата за квалитет, унапређења маркетинга и сл.;

- искоришћавање свих могућности подршке пољопривредном и руралном развоју преко IPA програма прекограничне сарадње, који је фокусиран на усавршавање институционалног оквира за развој МСП, произвођачких асоцијација и кластера;

- одрживи развој туризма посредством унапређења туристичке понуде Ивањице и других локалитета у непосредној близини.

У наредном периоду потребно је подстицање улагања за стварање конкурентних локација за инвестиције, које би осигурале развој привреде и ново запошљавање.

Дугорочни основни циљ привредног развоја на подручју општине Ивањица је опоравак и повећање конкурентности привреде уз остваривање одрживог привредног раста у свим, посебно у делатностима које су способне за конкурентски наступ, применом европских принципа индустријске политике и политике развоја предузетништва и МСП.

Реализација основног стратешког циља је уско повезана са остваривањем следећих оперативних циљева развоја привреде:

- активирање привредних делатности заснованих на знању, подршка иновацијама и усвајању нових технолошких решења и развој производа;

- успостављање одрживе структуре привреде подршком eфикасном рeструктурању запостављених индустријских комплекса, агро-комплекса и туризма,

- економско-еколошко реструктурирање дела постојећих капацитета и повећање учешћа high-tech грана;

- подстицање развоја индустријских зона, бизнис инкубатора, кластерско удруживање и повезивање предузећа и интензивни раст пословних инкубатора;

- модернизација политике запошљавања подршком развоју предузетништва и стварању амбијента који подстиче развој МСП;

- обезбеђење повољних локација различитог степена опремљености и других пословно-инвестиционих услова;

- ревитализација дела постојећих браунфилд локација у градском подручју Ивањице;

- подстицај регионалне и међународне сарадње, пре свега у области нових пројеката и туризма;

- спречавање нерационалног коришћења и деградације пољопривредног земљишта;

- унапређење сарадње приватног и јавног сектора, јачањe институциjа општинскe управe ради подршкe   локалном развоју уз успостављање партнерства свих актера;

Специфични стратешки циљеви за појединачне приоритетне области су:

За развој индустрије: опоравак, повећање секторске и територијалне конкурентности и запослености обезбеђењем повољних општих, инфраструктурних и просторних услова, као и просторна дистрибуција усклађена са потенцијалима подручја и смањењем притисака на ресурсе. Развој прерађивачке индустрије јачањем предузетништва и формирањем МСП у сектору производње прехрамбених производа, прерада дрвета, текстилна индустрија. Развој прeхрамбeног комплeкса захтева строго поштовање савремених стандарда квалитета хране, с ослонцом на рeвитализациjу постоjeћих и увођeње нових програма и тeхнологиjа, биотeхнологиjа,идр Циљеви у оквиру овог потприоритета су:

- Идентификација развојних потреба дрвне индустрије

- Промоција и брендирање производа дрвне индустрије

- Подстицај запошљавању радника у дрвној индустрији

- Идентификација предузећа из текстилног сектора

- Подизање конкуретности текстилних предузећа кроз едукацију запослених

- Промоција ивањичког текстилног сектора

За развој пољопривреде: усклађивањe начина кoришћeња пoљoприврeднoг зeмљишта с прирoдним пoгoднoстима и oграничeњима у складу са пoлитиком интeгралнoг управљања прирoдним рeсурсима која је усмeрeна на пoбoљшањe стања живoтнe срeдинe; унапрeђивање лoкалних рeсурса за прoизвoдњу квалитeтне хране и сировина за развој конкурентне прерађивачке индустрије; унапрeђeњe прoизвoдњe, пoнудe и пласмана висoкo квалитeтних лoкалних пoљoприврeднo-прeхрамбeних прoизвoда ради пoстизања тржишнe кoнкурeнтнoсти; унапрeђeње људскoг и физичкoг пoтeнциjала пoљoприврeднoг сeктoра; кoнтинуeлно пoбoљшавањe матeриjалних и сoциjалних услoва живљeња на сeлу, као и нeгoвањe и прoмoвисањe прирoднe хeтeрoгeнoсти, културнo-истoриjскoг идeнтитeта и других прирoдних и ствoрeних врeднoсти руралнoг прoстoра, усклађивање стандарда нашег пољопривредног подручја са стандардима Европске уније.

- За развој туризма: одрживи развој туризма у домену здравственог, сеоског, спортског, излетничког, конгресног, културолошког, еколошког и других видова туризма као и заштите и унапређења природног и културног наслеђа; јачање постојећих и развој нових туристичких потенцијала и производа у складу са трендовима тражње, стандардима тржишта и социо-економским интересима; реконструкција, изградња и довођење у оптимално стање инфраструктуре у функцији туризма; санација, адаптација, реконструкција и модернизација постојећих објеката туристичког смештаја и угоститељских објеката, ради постизања виших и високих категорија; активно ангажовање локалног становништва уз брзу и ефикасну едукацију за послове туризма.

Привредни развој

Сагледавањем свих потенцијала, проблема, могућности и реалних потреба инентификоване су најзначајније привредне гране које су у општини Ивањица већ донекле развијене, али које у будућности могу на много вишем нивоу да се равију уколико се њихов развој подржи и подстакне. Издвајамо развој пољопривреде, туризма, дрвно прерађивачке и текстилне индустрије.

Оквирна  развојна опредељења одрживог развоjа привреде су:

- Развој прерађивачке индустрије јачањем предузетништва и формирањем МСП у сектору производње прехрамбених производа, прерада дрвета, производње намештаја, текстилна индустрија. Развој прeхрамбeног комплeкса захтева строго поштовање савремених стандарда квалитета хране, с ослонцом на рeвитализациjу постоjeћих и увођeње нових програма и тeхнологиjа, биотeхнологиjа,идр;

- Пољопривреда и агрокомплекс - заснована на ефикасној производњи, изградњи мини фарми и малих погона за прераду меса, млека, воћа, поврћа, пласману производа, развоју сточарства, повртарства, ратарства, воћарства, повећању величине поседа, брендирању производа, удруживању произвођача, јачању комерцијалних газдинстава и стандардизацији производње, обезбеђењу стручне подршке, мотивисање младих и др.; Више се треба усмерити на на производњу органске хране и формирању тржишних марки (посебно сирева)

- Туризам – бољим ангажовањем свих потенцијала и креирањем програма њиховог коришћења. Ивањица има природне потенцијале за развој туризма – природног и културног наслеђа. Предности су чиста животна средина, Голија,  непосредна близина путног правца Београд – Јужни Јадран.Главне препреке за развој туризма укључују недостатак инвестиционих средстава, мањаг струног и обученог особља, недостатак одговарајућих објеката и инфраструктуре, туристичке организације.

- Прерада дрвета – Ивањица има дугу (преко 50 година) традицију, а томе су допринели географски положај и велика шумовитост на територији општине Ивањице и суседних општина приступ великој количини дрвета.

- Реструктуирање текстилне индустрије

Стратешки приоритети просторне дистрибуције и развоја привреде на Планском подручју су:

- подршка развоју људских ресурса и улагање у образовање и радне квалификације као основу одрживог развоја економије и конкурентности;

- програм изградње "индустријске инфраструктуре" који обухвата изградњу и комунално опремање индустријске зоне за развој предузетништва у Ивањици, магистралне и регионалне мреже путева, ИКТ мреже и хидротехничке инфраструктуре, решавања проблема индустријског отпада;

- оживљавање дела индустријских браунфилда у Ивањици

- вертикално и територијално повезивање произвођача и прерађивача на интересној основи, као и њихово укључивање у ланце продаје производа, кроз развој кластера, ради заједничке набавке репроматеријала, опреме и сировина по повољнијим ценама, стручне обуке, прибављања сертификата за квалитет, унапређења маркетинга и сл.;

- искоришћавање свих могућности подршке пољопривредном и руралном развоју преко IPA програма прекограничне сарадње, који је фокусиран на усавршавање институционалног оквира за развој МСП, произвођачких асоцијација и кластера;

- одрживи развој туризма посредством унапређења туристичке понуде Ивањице и других локалитета у непосредној близини.

У наредном периоду потребно је подстицање улагања за стварање конкурентних локација за инвестиције, које би осигурале развој привреде и ново запошљавање.

Развојне могућности с аспекта саобраћајне и комуналне инфраструктуре су позитивни.

У делу инфраструктуре анализиран је достигнути ниво опремљености насеља свим врстама инфраструктуре и пратећих објеката. Постоје сви предуслови за даљи развој  инфраструктуре која ће бити у стању да прати развој насеља и задовољи све његове потребе у планском хоризонту:

- Водоснабдевање - Изворишта водоснабдевања - водозахвати на притокама Лучке реке, Рзињској реци и Дрвничком потоку располажу довољном издашношћу  за дугорочно  задовољење потреба за водом. Потребно је извршити реконструкцију дела водоводне мреже.

- Одвођење отпадних вода-   Постојећи систем фекалне канализације се организовано  одводи мрежом фекалне канализације, стим што треба доградити мрежу фекалних колектора.

Систем за одвођење атмосферских вода карактерише недовољна изграђеност и потребно га је изградити и проширити.

- Регулација водотокова- Потребно је наставити радове на регулацији водотокова.

- Термоенергетска инфраструктура

Просторним планом републике Србије („Службени гласник РС“, бр. 88/2010), Просторним планом општине Ивањица и Националним акционим планом гасификације у обухвату плана генералне регулације Ивањица планирана је изградња разводног гасовода на деоници Ариље – Ивањица и деоници од Ивањице ка Голији, која је делом планирана у обухвату плана генералне регулације Ивањица.

Изградња овог гасовода омогући ће гасификацију Ивањице изградњом дистрибутивне гасоводне мреже, што ће довести до раста свеукупног квалитета живота становништва.

- Саобраћајна инфраструктура

Планским подручјем  пролази више државних путева што ствара предуслове за надградњу уличне мреже према планским решењима.

Пролазак аутопутског коридора планским подручјем омогућава остваривање квалитетних даљинских веза у наредном периоду и посредно позитивно утиче на развој привреде.

Изградња нових  и реконструкција постојећих улица и мостова допринеће међусобној повезаности градских целина и олакшати реализацију захтева за кретањем и на тај начин допринети унапређењу квалитета саобраћаја на подручју Ивањице.

Реконструкцијом и изградњом нових раскрсница на позицији укрштања најважнијих саобраћајница створиће се услови за повећање капацитета, нивоа услуге и безбедности дуж улазно - излазних праваца на којима је у протеклом периоду констатовано највеће саобраћајно оптерећење.

Планирана улична мрежа усклађена је са наменом површина и конфигурацијом терена и омогућава фазни развој мреже, добру приступачност и одговарајућу организацију простора.

Генерална оцена је да ће друмски саобраћај и у будућности бити основни

вид задовољења свих транспортних захтева.

Да би у будућности остварили програмску стратегију у области друмског  саобраћаја неопходно је створити предуслове за изградњу нових саобраћајница у складу са планским решењима и реализовати доградњу и реконструкцију осталих саобраћајница као основног носиоца привредног развоја.

Развој саобраћајне инфраструктуре је предуслов за сваки даљи  напредак у најширем смислу и у том погледу треба да буде међу приоритетима за општину.

-Телекомуникације

Реализацијом досадашњих планова развоја телекомуникационих капацитета створени су услови за давање нових, широкопојасних сервиса. Планирана је даља надградња у складу са планираним развојем насеља.

- Електроенергетска инфраструктура

Стање електроенергетског система је релативно добро. Постоје сви предуслови за развој електроенергетике према потребама насеља

Ивањица има значајно културно наслеђе-центар насеља; у циљу очувања идентитета града, квалитетне урбане реконструкције, ревитализације, презентације  интегрисати  културно наслеђе у савремене токове живота као највиши степен заштите.

Ограничeња се односе на с аспекта природних услова, на морфологију (просторна ограничења за градњу) и могућност сеизмичких потреса.

Подстицајни импулси урбанизације имаће узлазни темпо. У планском периоду афирмисати квалитативне стране урбанитета  Ивањице који ће се развијати као привредни, бањски, туристички, трговачки, културни, просветни и здравствени центар.

ЦИЉЕВИ ПЛАНА И ОСНОВНИ ПРОГРАМСКИ ЕЛЕМЕНТИ

Циљ је да се моделира економски и еколошки рационалан урбани развој града, усклађивање са могућностима и ограничењима у располагању природним и створеним вредностима и потребама дугорочног социјалног и економског развоја.

- Обнова основног планског документа насеља и прилагођавање решењима   Закона о планирању и изградњи.

- Планско одређење Ивањице као градског центра, у оквиру општине, регије и Републике Србије у  складу са Просторним планом Републике.

- Валоризација и планска подршка специфичним предностима ширег положаја насеља (туристички потенцијали: бројне природне (рељеф, биљни и животињски свет),  и антропогене вредности (споменици културе и очувани објекти градитељског наслеђа) омогућавају развој комплементарних привредних делатности -саобраћај, трговина, угоститељство, мала привреда, занатство, услужне делатности...као и атрактивност понуде самог насеља.

- Формирање јединственог грађевинског подручја, са урбаним  целинама, системом центара, јавним објектима и комуналном опремом. Афирмација културно историјског језгра града. Могућност флексибилног и вишенаменског коришћења простора и физичких структура у оквиру становања, центара и пословних делатности, ради проширења активности и запошљавања на ширем простору града.

- Формирање услова за боље коришћење простора, пре свега природних потенцијала и планираних структура у периоду реализације плана, у складу са принципима одрживог развоја и европским стандардима,

- Очување објеката насељске  опреме са проширењем, посебно за одговарајуће програме спорта и рекреације, зеленила и образовања, који прате развој насеља

- Очување простора, објеката и инфраструктуре производних комплекса, функционисање, декомпоновање и стварање услова за нове програме. Формирање  нове пословне  зоне поред планираног саобраћајног правца ка путу. Простори за развој малих и средњих предузећа,  мале привреде и производног занатства.

- Развој интерне и екстерне саобраћајне мреже.

- Комплетирање и развој техничке инфраструктуре (посебно: систем за одвођење атмосферских вода и водоснабдевања, регулација водотокова) која обезбеђује квалитетне услове живота и одговарајући стандард услуга и рада

- Заштита и уређење животне средине, очување еколошког капацитета (рубни предео, развој урбане екологије: зелене површине и шуме у захвату, уређени зелени и партерни простори и објекти, надградња система спортских објеката, утврђивање правила грађења за све намене). Трајно решење актуелних комуналних објеката (гробље, комунална зона....).

- Формирање планске основе за нови просторни, функционални, пословни  и еколошки систем као подлоге за  програме развоја у планском периоду.

2. ПЛАНСКИ ДЕО

2.1.  ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

2.1.1. Концепција уређења  ПРОСТОРА

НАМЕНА ЗЕМЉИШТА

Намена простора у захвату ПГР-а, заснована је на дугорочној пројекцији демографског и друштвено-економског развоја, могућностима које пружају природни и створени чиниоци простора и потребама градског центра,  а у складу са постављеним циљевима.

При планирању глобалних односа потребног земљишта за појединачне основне функције, примењени су до сада код нас познати нормативи и критеријуми, за насеља средње величине, уз њихово прилагођавање специфичностима насеља.

Основну намену простора (Територију плана) чине

- површине и објекти јавне намене

- површине и објекти остале намене

Водно земљиште билансирано је у оквиру грађевинског подручја.

2.1.2. ПОДЕЛА ПРОСТОРА У ЗАХВАТУ ПЛАНА НА ЦЕЛИНЕ

Ради очувања карактера и специфичности простора у захвату плана, посебно ради побољшања опште урбане и просторне структуре, одржавање и побољшање укупног еколошког капацитета, извршена је подела на целине, које захтевају посебне услове и режиме заштите, уређења и коришћења земљишта.

Целине представљају препознатљиве урбанистичке и еколошке просторне јединице дефинисане на основу положаја, природних карактеристика, створених вредности и планских поставки.

Кроз даљу разраду  целине је могуће даље поделити на мање просторне и функционалне јединице.

У оквиру захвата плана формирано је 25 целина:

Целина 1

Обухвата део насеља са зонама становања средњих и ниских густина, шумским површинама, ливаде и воћњаци, зону ЈКП Водовод-фабрика воде и мању радну зону.

Зоне становања су заокружене. Становање подразумева реконструкцију уз погушћавање, надградњу и изградњу на неизграђеним парцелама.

Целина 2

Планира се заокружење зона становања средњих и ниских  густина са површинама насељског зеленила формираног претежно на теренима, с аспекта морфологије и геологије, уређење постојећег школског комплекса, изградња вртића ,   формирање два локална центра, формирање линијског центра дуж главне саобраћајнице-државни пут I B бр 36, регулисање тока реке Моравице са пратећом површином спорта и рекреације, изградња  Мерно регулационе станице за потребе града, заокружење и уређење постојећег радног компплекса Шпик Ивањица, заокружење и уређење гробља, и надградња  саобраћајног и инфраструктурног система .

Целина 3

Планира се заокружење зона становања средњих густина,  ниских густина и у рубним деловима грађевинског подручја ниске густине-викенд становања; изградња линијског центра, надградња  саобраћајног и инфраструктурног система.

Целина 4

Простор је концентрација услуга и површина и објеката јавне намене- управа, култура, простори окупљања, централни парк, паркинг гаража и др. као и објеката и простора са облежјима културних наслеђа, постојећи комплекс верског објекта. Становање у центру подразумева реконструкцију уз погушћавање, надградњу, санацију равних кровова, промену намене у пословни простор и изградњу на неизграђеним парцелама. Даља концентрација услуга за намене компатибилне центру. Приоритетно је уређење саобраћајница , изградња двомостовља као и припадајућих намена (партера), афирмација културно историјског наслеђа, заокружење, уређење комуналне зоне и уређење  спортско рекреативног центра.

### Целина 5

Обухвата део насеља са зонама становања високих, средњих и ниских густина, објекат дечје заштите, мању комуналну зону, зелену површину-парк, зеленило,

Зоне становања су заокружене и  подразумевју реконструкцију уз погушћавање, надградњу и изградњу на неизграђеним парцелама с аспекта морфологије и геологије и надградњом  саобраћајног и инфраструктурног система.

### Целина 6

Планира се заокружење зона становања средњих густина,  ниских густина и у рубним деловима грађевинског подручја ниске густине-викенд становања с аспекта морфологије и геологије; изградња линијског центра, уређење и надоградња  комплекса управе и администрације,  уређење постојећих  комуналних зона, надградња  саобраћајног и инфраструктурног система, зеленило,

Целина 7

Користећи повољне саобраћајне и теренске услове и визуре а према постојећем начину коришћења планира се развој Дома здравља, Завода за превенцију, лечење и рехабилитацију болести крви, надградња спортског центра, уређење и надградња објеката основног и средњег образовања, дечје заштите, формирање и уређење парковске површине, уређење постојећих  комуналних зона, надградња  саобраћајног и инфраструктурног система, зеленило,

Целина 8

Планира се заокружење зона становања средњих густина,  ниских густина и у рубним деловима грађевинског подручја ниске густине-викенд становања,  заокружење и уређење гробља,  надградња  саобраћајног и инфраструктурног система, зеленило,

Целина 9

Простор с аспекта теренских услова и визура повољан за изградњу. Планира се даљи развој и заокружење становања средњих густина, изградња комплекса основног образовања и вртића са пратећим садржајима, изградња и уређење парковске површине, уређење гробља,  реконструкција постојећег грађевинског фонда -дом ученика, уређење постојеће радне зоне, уређење комуналне зоне, реконструкција постојеће бензинске станице

Целина 10

Заокружење и уређење зона становања средњих густина,  ниских густина и у рубним деловима грађевинског подручја ниске густине-викенд становања; зона изградње становања високих густина, изградња локалног центра,  надградња  саобраћајне матрице и инфраструктурног система, зеленило,

Целина 11

Уз  магистралу планиране су површине за становање средњих густина привређивање као мешовито пословање, заокружење и уређење постојећих радних зона, уређење постојеће зоне управе и администрације-МУП Сектор за ванредне ситуације, у залеђу су зоне становања, надградња  саобраћајне матрице и инфраструктурног система,.

Целина 12

Уз државни пут  планирана је изградња и формирање компактних зона становања средњих  и ниских  густина, формирање одељења основног образовања са могућношћу изградње дечјег вртића,  уређење постојећег радног комплекса, формирање линијског центра,  изградња комуналне зоне намене сточна и кванташка пијаца, формирање  саобраћајне матрице и инфраструктурног система, зеленило,

Целина 13

Уз  магистралу планиране су површине за становање средњих и ниских густина, привређивање као мешовито пословање, заокружење и уређење постојећих радних зона, уређење постојеће зоне управе и администрације, уређење комуналне зоне, надградња  саобраћајне матрице и инфраструктурног система,.

### Целина 14

Планира се заокружење зона становања средњих густина,  ниских густина и у рубним деловима грађевинског подручја ниске густине-викенд становања; заокружење и уређење гробља,  надградња  саобраћајне матрице и инфраструктурног система,зеленило.

Целина 15

Уз  магистралу планиране су површине за становање високих, средњих и ниских густина, развој мешовитог пословања, заокружење и уређење постојећих радних зона, формирање центра насеља који садржи зону становања високих густина, школски комплекс, дечји вртић,  изградња верског објекта, формирање линијског центра, надградња  саобраћајне матрице и инфраструктурног система, зеленило.

Целина 16

Обухвата простор уз магистралу. Саобраћајна доступност, повољни теренски услови, изграђени и опремљени стамбени простори становање средњих и ниских густина, радне зоне, опредељују простор за даљи развој, могуће формирање комплекса основног образовања  и дечјег вртића у складу са гравитирајућим  подручјем, заокружење и уређење гробља,  надградња  саобраћајне матрице и инфраструктурног система.

Целина 17

Користећи повољне саобраћајне и теренске услове а према постојећем начину коришћења планира се развој мањих радних зона и мешовитог пословања, становања средњих и ниских густина које концентрацијом услуга уз магистралну   саобраћајницу формирају линијски центар, заокружење зоне постојећег комплекса сателитске станице.

Целина 18

Уз  магистралу планиране су површине за становање средњих и ниских густина привређивање као мешовито пословање, заокружење и уређење постојећих радних зона, у залеђу су зоне становања, надградња  саобраћајне матрице и инфраструктурног система,.

Целина 19

Простор садржи услуге и објеката јавне намене- управа, администрација култура, здравство простори окупљања, и др. као и објеката и простора са облежјима културних наслеђа, постојећи комплекс верског објекта. Планира се заокружење зона становања средњих густина,  ниских густина, изградања становања вискоих густина и у рубним деловима погушћавање грађевинског подручја ниских густина-викенд становања; заокружење и уређење површина гробља, формирање линијског центра, изградња дечјег вртића   Становање подразумева реконструкцију уз погушћавање, надградњу, намене у пословни простор и изградњу на неизграђеним парцелама. Приоритетно је уређење, повећање капацитета  и активирање бањског   комплекса-Прилички кисељак, саобраћајница, афирмација културно историјског наслеђа, надградња инфраструктурног система

Целина  20

Уз  магистралу планиране су површине за становање високих и средњих густина заокружење и уређење постојећих радних зона, надградња  саобраћајне матрице и инфраструктурног система,.

Целина  21

Користећи повољне саобраћајне и теренске услове, а према постојећем начину коришћења планира се развој мањих радних зона и мешовитог пословања, становања средњих и ниских густина које концентрацијом услуга уз магистралну   саобраћајницу формирају линијски центар,

Целина  22

Повољни саобраћајни и теренски услови, а према постојећем начину коришћења омогућавају развој мањих радних зона и мешовитог пословања, становања средњих и ниских густина, ниске густине-викенд становања; концентрација услуга уз магистралну   саобраћајницу, формирање линијског центра, уређење површина гробља,зеленило.

Целина  23

Целину карактерише простор који је морфолошки лоциран на равном  терену долине реке Моравице са  мањим зонама становања средњих густина и површина мешовитог  пословања. Заокружење зона становања првенствено уз саобраћајнице.

Целина  24

Планиране су површине за становање средњих и ниских густина, привређивање као мешовито пословање, у залеђу су зоне становања, надградња  саобраћајне матрице и инфраструктурног система,.

Целина  25

Простор лоциран на равном  терену долине реке Моравице са  мањим зонама становања средњих густина и површина мешовитог  пословања у рубном делу. Планира се заокружење зона становања првенствено уз саобраћајнице.

ПРЕДВИЂЕНО ГРАЂЕВИНСКО подручје

Површина планираног грађевинског подручја износи цца 1977,01ха. Већа  потрошња грађевинског земљишта по становнику- 492м2/становнику - последица је специфичности насеља: велике површине зеленила (паркови, зеленило специфичног карактера, природни екосиситеми), и водне површине билансиране у грађевинском подручју.

Структуру коришћења грађевинског подручја чини:

Површине и објекти јавне намене

-     објекти и површине јавне намене:

образовање, здравство, социјална заштита, управа, култура и информисање, администрација и управа, спорт и рекреација, комунални објекти, посебне намене,  зеленило, и др;

-    саобраћајна и комунална инфраструктуре.,

Остале површине

-    становање

- привређивање -радне зоне и мешовито пословање

- услуге

-    верски објекти.

-    остало зеленило

У оквиру ових намена додатне намене су дозвољене под одређеним условима, кроз правила уређења и правила грађења.

2.1.3.  услови за уређење и ПРАВИЛА ЗА изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и друге инфраструктуре

Опремање насеља површинама и објектима јавне намене усклађено је са потребама насеља и препорукама из ПП РС и ППО Ивањица :

Планиране јавне намене на територији Плана чине објекти и површине за јавну употребу, коридори и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре:

1.     Образовање и васпитање

2.     Здравство

3.     Социјална заштита

4.     Култура

5.     Управа.

6.     Посебне намене

7.     Комуналне делатности

8.     Зеленило

9.     Спорт и рекреација

10.   Саобраћајна и комунална инфраструктура

Услови и правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене и мреже саобраћајне и комуналне инфраструктуре користе се за:

- реализацију директно на основу овог Плана

- израду Урбанистичког пројекта када је прописано Планом

- смерница за израду ПДР-а чија је израда прописана Планом

2.1.3.1. ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ  ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене дефинисане су регулационим елементима на графичким прилозима бр.6 План регулације нивелације и површина јавне намене.

За уређење и изградњу, као и реконструкцију, доградњу, надградњу и опремање инфраструктуром, на овим површинама  ради се  Урбанистички пројекат на основу правила овог Плана и јасно дефинисаног програма.

За реализацију површина и објеката јавне намене за које овим планом нису дефинисани регулациони елементи  ради се План детаљне регулације.

Површине и објекти јавне намене градиће се према следећим општим и посебним правилима:

Општа правила за уређење и изградњу површина и објеката јавне намене:

Изградња објеката јавне намене вршиће се у оквиру површина према планираној намени простора, али (према потреби) и на погодним локацијама у оквиру површина остале намене (као основна или пратећа; као вид комерцијалног или јавног пословања)  под условом да ни по једном аспекту не угрожавају претежну намену у оквиру које се развијају.

Претежна намена: површине и објекти јавне намене према карти Планирана намена површина

Могуће пратеће компатибилне  намене: друге површине јавне намене, услужне компатибилне делатности и одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

Намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност угрозила животну средину и претежну намену.

Могућа је изградња вишенаменских објеката јавних намена, јавних и пратећих компатибилних намена

Функције смештене у објектима градитељског наслеђа, морају да задовоље услове надлежних институција заштите споменика културе.

Величина објеката и парцеле је условљена врстом и наменом, односно прописима за изградњу одговарајуће врсте објеката.

Могућности  изградње другог објекта: може се градити више објеката поштујући све услове градње дефинисане правилима, и уз анализу организације парцеле и утицаја на суседне парцеле и објекте. Постоји могућност фазне реализације.

Индекси заузетости или изграђености произилазе из прописаних норматива за површине објеката и површине комплекса сваке намене (садржано у Посебним правилима). Индекс  заузетости до 80%

Спратност и тип објеката зависи од његове намене, а мора бити прилагођен условима локације и функцији при чему је максимална спратност објеката П+6. Висина објекта је:

  - max 24,0m (до коте венца).

  - max 28,0m (до коте слемена).

Објекти могу имати подрумске или сутеренске етаже, уколико не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе

Положај објеката- хоризонтална регулација

Положај објекта на парцели дефинише се:

- грађевинском линијом у односу на регулацију

- у односу на границу суседне парцеле.

- у односу на друге објекте на парцели

Објекат се поставља тако да не омета инфраструктурну мрежу, објекте на истој и суседним парцелама

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:

- изградња нових објеката

- доградња делова објеката

- У пешачкој улици у градском центру грађевинска линија се поклапа са регулационом. Истовремено задржава се постојећи систем пешачких тргова и отворених површина испред јавних и осталих објеката као саставни део пешачке зоне

- У претежно изграђеним потезима грађевинска линија се усклађује са претежном грађевинском линијом тј. са позицијом већине изграђених објеката у уличном низу, комплексу или блоку

- У неизграђеним потезима објекте  градити на грађевинској линији на растојању минимум 10м од регулационе линије  (уколико посебним правилима није другачије дефинисано)

- За објекте који  имају индиректну  везу са јавним путем преко приступне површине и у складу са Законом о планирању и изгадњи, грађевинска линија се утврђује кроз Локацијске услове

- Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије, објекат се може задржати уколико не прелази регулациону линију

- За објекте у обухвату постојећих или простора планираних за израду нових планова детаљне регулације, грађевинска линија дефинише се тим плановима.

Минимална удаљеност слободностојећег објеката, односно његових делова од границе суседне парцеле је 3,5м.

Минимална међусобна удаљеност објеката на истој парцели је 1/2 висине вишег објекта

Обликовање примерено намени, условима локације и окружењу, уз савремен третман архитектуре.

Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу правила плана и услова овлашћених комуналних предузећа и организација. Изградња ових објеката је условљена одговарајућим нивоом комуналне опремљености (минимални ниво подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима или у оквиру комплекса, одговарајући саобраћајни и противпожарни приступ, обезбеђене услове за одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације).

Основни услови заштите животне средине остварују се реконструкцијом и изградњом објеката у складу са техничким и санитарним прописима, прикључењем на насељску инфраструктуру и уређењем локације и парцеле; односно уређењем површина јавних намена, а посебно саобраћајних и зелених површина.

Такође, потребно је да одговарајуће службе контролишу изградњу, уређење површина јавних намена, комунални отпад, снабдевање водом, каналисање и пречишћавање отпадних вода и др.

Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа, услова из геолошке подлоге, као и за зоне ограничења изградње у оквиру  техничких ограничења у коридорима инфраструктуре.  Код већих инвестиционих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена

Изградња објеката и уређење комплекса врши се на основу прописа и техничких услова и норматива  за одговарајућу намену Комплекс (парцела) мора бити уређен тако да буде у складу са наменом објекта и окружењем; Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање. Максимално сачувати постојећи зелени фонд  на локацији.

Обезбедити одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима, или у оквиру комплекса и одговарајући саобраћајни и противпожарни приступ. Уколико је паркинг површина испред основног објекта, изводи се као отворено паркиралиште.

При пројектовању и извођењу свих површина и објеката јавних намена обавезна је примена  важећег Правилника о техничким стандардима приступачности (Службени гласник РС број 19/2012)

### Посебни услови  уређења и грађења на површинама јавне намене

2.1.3.1.1. ОбразоваЊе И ВАСПИТАЊЕ

Предшколско образовање и васпитање  -вртић

Установа за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић Ивањица у свом саставу има два објекта за целодневни боравак деце: "Ђурђевак" и "Звончица".

"Ђурђевак"

Објекат је отворен 1978. године. За разлику од инфраструктуре објекта, опремљеност училима и дидактичким средствима је доста повољнија, тако да се на лествици критеријума може оценити као задовољавајућа.

"Звончица"

Објекат је отворен 1985. године. Основна карактеристика овог објекта је да је монтажног типа градње. Унутрашњи простор је пројектован са 8 радних соба и 1 фискултурном салом која је 2003. године због повећаног броја деце адаптирана у радну собу.
Према подацима општине Ивањица потребни капацитети Установе за предшколско васпитање и образовање Дечји вртић, за целодневни боравак, крећу се до бројке од 350 места, што тренутно ова установа не може да обезбеди.

Изградња објеката дечје заштите у захвату ПГР-а планира се према следећим критеријумима:

- укупан број становника

- број корисника (укупан број популације до 6 година)

- обухват (број корисника установа)

- величина установа (8-10м2 /кориснику)

- површина земљишта (25-30м2/кориснику)

Нове дечје установе планиране су равномерно, према гравитационом подручју.

Рекреативне површине за најмлађе предвиђене су у оквиру паркова, градских блокова, у локалним спортским центрима и као део зеленог коридору уз реке.

Основно образовање

На подручју општине Ивањица ради девет основних школа које похађа око 2.650 ученика.

1. ОШ „Милинко Кушић“ Ивањица,

2. Четворогодишња школа "Милован Глишић", у Буковици

3. ОШ „Сретен Лазаревић“ Прилике,

Анализом школског простора, уочава се да школе не задовољавају норматив 8м2/ученику школског простора за рад у једној смени.

Изградња основних школа у планском периоду, одвијаће се према следећим критеријумима:

- учионички простор................. 2 м2/ученику

- школски простор.................... 8 м2/ученику

- школски комплекс................25-30 м2/ученику

Постојеће школе задржавају се на постојећим локацијама уз побољшање услова рада у њима кроз реконструкцију, адаптацију и опремање савременим средствима, према прописаним условима.

Нове школске установе планиране су равномерно, према гравитационом подручју.

Средње образовање

У  општини Ивањица средње образовање се остварује у два центра - у образовном центру Вењамин Маринковић који је лоциран  преко реке Моравице. Не постоји  могућност проширења основе објеката, али постоји могућност  повећања капацитета заменом-изградњом новог објекта, веће спратности.

Други образовни центар је Моравичка партизанска чета који је лоциран у зони Старог центра. Задржава се постојеће стање.

Изградња средњих школа у наредном периоду вршиће се према следећим критеријумима:

- радијус опслуживања         - подручје општине

- учионички простор............... 2 м2/ ученику

- школски простор.................  8 м2/ ученику

- школско двориште.............  20-25 м2/ ученику

За постојеће школе обезбедити  побољшање услова рада кроз реконструкцију, адаптацију и опремање савременим средствима, према прописаним условима.

Високо и више образовање

У Ивањици нема објеката високог и вишег образовања и према препорукама Просторног плана РС не планирају се. Обзиром на реформе школства, и потребе за флексибилним и динамичним планирањем за потребе оснивања одговарајуће више школе или одређених одељења високог образовања у планском периоду, могућа је промена намене постојећих или изградња нових објеката у оквиру других намена и зона.

Предстојеће реформе школства у наредном периоду, условиће и власничку трансформацију. Приватне школе могу да буду у зонама становања, терцијалних делатности односно зонама секундарних делатности (стручне средње школе или одељења високог образовања у комплексима фабрика користећи постојећи адаптиран или новопланирани грађевински фонд.).

2.1.3.1.2.    ЗДРАВСТВО

Носиоци здравствене заштите општине Ивањица, су Дом здравља Ивањица и Завод за специјализовану рехабилитацију.
Дом здравља Ивањица послује као организациона јединица здравственог центра „Др Драгиша Мишовић“ из Чачка. 
Дом здравља пружа здравствену заштиту на примарном нивоу заштите корисницима са подручја општине Ивањица. У оквиру ове институције организоване су и 4 здравствене станице у насељима Девићи, Братљево, Кушићи и Катићи, као и 6 здравствених амбуланти у насељима Беле Воде, Медјуречје, Прилике, Мочиоци, Ковиље и Ерчеге. 
Дом здравља у свом саставу користи око 6.000 м2 корисне површине, а сами објекти заузимају површину од преко 3 хектара у градском насељу, као и територији већ поменутих села.

Завод за специјализовану рехабилитацију, послује као државна установа која поред медицинског има и туристички карактер. Основна делатност Завода је медицинска рехабилитација и пружање услуга на бази здравствено - рекреативног туризма.
Завод располаже са 250 постеља, затвореним базеном, сауном, фитнес салом, ТВ клубовима, библиотеком и теренима за мале спортове. Један део, од укупно 7.586 м2 корисног простора, користи за медицинску рехабилитацију, у оквиру кога су ординације лекара специлајиста, физијатра и интернисте, хематолошка лабораторија као и просторије за примену медицинске опреме.

Специјализована болница Бања -Прилички кисељак
Специјализована болница прилички кисељак функционише у оквиру истоимене бање Потребна је реконструкција (доградња, надградња) као и изградња на основу анализе и програма.

Бање са хладним минералним водама, већином кисељаци, Има их преко 30, а најпознатије су: Паланачки кисељак, Буковичка бања (са познатом водом "Књаз Милош"), Прилички кисељак, Младеновачка бања, извор "Снежник" у Врњачкој бањи.
Алкалне су : Прилички кисељак, Ломнички кисељак, Врањска бања,

Здравствена делатност на примарном и секундарном нивоу :

Шири здравствени програм допуњава се приватним ординацијама, поликлиникама, болницама и апотекама.

Здравствена делатност на подручју плана обављаће се на примарном и секундарном нивоу здравствене заштите:

Здравствена делатност на примарном нивоу

Здравствена заштита на примарном нивоу заштите одвија се  преко Дома здравља уз употпуњавање мреже објеката примарне здравствене заштите  према критеријумима и нормативима који се односе на број становника територије коју опслужују, тако да се омогући равномерна покривеност примарне здравствене заштите на целој територији плана.

Здравствене станице или амбуланте са апотекама развијаће се према потребама у локалним центрима или на погодним локацијама у оквиру насеља, у складу са бројем становника који им гравитира према нормативима:

- површине објекта - 0,04-0,05 м2/становнику

- површина земљишта - 0,2 - 0,3 м2/ становнику

Дом здравља опремаће се и побољшавати услове рада према могућностима локације.

Здравствени програм подразумева и развој приватне праксе који се одвија уз задовољење прописаних услова и норматива.

Здравствена делатност на секундарном нивоу

Здравствена делатност на секундарном нивоу спроводи се преко опште болнице.

Овај вид  здравствене  заштите  развија се  по нормативу:

- 8 постеља на 1000 становник (подручје општине)

- 35-40 м2 површине објеката по постељи

-  60-80 м2 земљишта по постељи.

- под објектима маx 35% парцеле

Постојећа болница-дом здравља не задовољава потребе за бројем лежајева и изграђеном површином. Потребна је реконструкција (доградња, надградња) као и изградња на основу анализе и програма.

Завод за специјализовану рехабилитацију, послује као државна установа која поред медицинског има и туристички карактер. Основна делатност Завода је медицинска рехабилитација и пружање услуга на бази здравствено - рекреативног туризма  са значајним потенцијалом проширења. Потребна је реконструкција (доградња, надградња) као и изградња на основу анализе и програма.

2.1.3.1.3.   СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Носилац социјалне заштите у општини Ивањица јесте Центар за социјални рад Ивањица. Ова иституција је основана 1979. године од стране СО Ивањица са циљем остваривања права и услуга из области социјалне заштите становника са територије општине Ивањица. Основни задаци Центра су усмерени на следеће кључне области:

- социјална зашита и обезбеђење социјалне сигурности, која се огледа у остваривању права на материјално обезбеђење породице, додатак и увећани додатак за помоћ и негу другог лица, помоћ за оспособљавању за рад, смештај у установу, смештај у другу породицу, исплата новчаних давања утврђених одлуком СО Ивањица

- породично - правна заштита, која се односи на старатељску заштиту деце, младих, одраслих и старих, превентивни и корективни надзор.

- посебан сегмент активности усмерен је ка откривању и праћењу како социјалних потреба и проблема грађана, тако и ефеката њиховог остваривања превентнивне активности, које се односе на спречавање и сузбијање социјалних проблема, подстицање и координирање професионалне и добровољне хуманитарне активности у области социјалне зашите

- вођење евиденције о пруженим услугама и предузетим мерама у оквиру социјалне заштите.

Према очекиваном развоју, у складу  са променама  у социјалној структури становништва  и републичким програмима  развоја социјалних институција и установа  поред  постојећих објеката планирати и изградњу нових

-  Дом за ученике  постојећи реконструисати и  повећати капацитете према следећим критеријумима:

- број корисника

- обухват (број корисника установа)

- површина објекта (15-20м2 /кориснику)

- површина земљишта (25-35м2/кориснику)

При капацитирању објекта имати у виду могућ развој вишег и/или високог образовања

Према развоју, у складу са променама у социјалној структури становниства и републичим програмима развоја социјалних институција и установа, поред постојећих објеката, планирати простор за изградњу социјалне установе (дом за старе) са дневним центром, према следећем нормативу:

- број корисника 5% од броја становника најстарије добне

групе (преко 65 година)

- 20 м2 објеката/ кориснику

- 40 м2 земљишта/ кориснику.

Социјално становање планирати по потреби у оквиру нових зона становања високих густина или средњих густина , према посебном програму.

Социјална заштита, дом за ученике (као јавна и као комерцијална) може се развијати на погодним локацијама и  у осталим наменама

2.1.3.1.4.   КУЛТУРА

Носиоци културног развоја у општини Ивањица су бројне институције и организације, од којих водећу улогу имају Дом културе „Ивањица“ и Библиотека „Светислав Вуловић“ са богатом традицијом од преко 140 година. Улога ових институција огледа се пре свега у одржавању и подизању нивоа културе у општини Ивањица. 
Дом културе „Ивањица“ основан је 1984. године. Пре његовог оснивања, културну делатност општине обављали су Народна библиотека и Народни универзитет у оквиру којих се налазио и сада "стари биоскоп". 1965. године од ових институција формиран је Културни центар "Ивањица", који функционише све до 1980. године.

Основне карактеристике и области деловања установе Дом културе „Ивањица“ огледају се у образовању одраслих и осталом неформалном образовању. У оквиру велелепног здања Дома културе налази се биоскоп са великом позорницом где се повремено одржавају биоскопске и позоришне представе, концерти. Такође су активни аматерски драмски студио, удружење песника и фолклорни ансамбл. Фолклорни ансамбл Дома културе основан је 1980. године, од када и почиње учешће на манифестацијама како у граду, тако у земљи и иностранству.
Дом културе организује и разне курсеве, школе и радионице за децу и одрасле, 
Дом културе покушава да обнови рад Ликовне колоније уз помоћ Министарства културе.
Капацитети Дома културе „Ивањица“ састоје се од просторија Народне библиотеке и читаонице, галерија, 2 сале (мала  150 седишта, велика 550 седиштакоја се  користи и као кино дворана), неколико учионица и осталих пратећих просторија. Укупан користан простор ове установе је 4000 м2. Овде се налазе библиотека "Светислав Вуловић", просторије "Ивањичког радија", Канцеларије за младе општине Ивањица и Спортског савеза општине.

У Ивањичкој општини се организује  и неколико традиционалних  културних манифестација  са циљем очувања  изворног мелоса као што су Фестивал изворне српске песме  у  Приликама,

Библиотека „Светислав Вуловић“ основана је 1868. године. Област деловања ове културне институције огледа се у прикупљању, чувању и коришћењу књига, часописа и новина, списа музичких дела, репродукција уметничких слика и цртежа, картографских публикација, планова насеља, репрографске грађе, плаката, огласа, фонодокумената, видео и филмских записа, рукописа и друге меморисане грађе. Такође врши прикупљање, обраду и пружање информација и података који се односе на библиотечку грађу.

Делатност Културног центра  највећим делом покрива културна збивања, организују се културне манифестације не само у Ивањици  већ и на територији целе општине.

Поред постојећих објеката културе могућа је пренамена  објeката других намена  за потребе културе са пратећим наменама услуга, управе и осталим јавним наменама.

Неки од објеката у функцији културе могу да буду у оквиру центара свих нивоа (галерије, клубови, аматерска друштва). Посебно погодни простори за намене културе су објекти НКД, посебно у градском центру као комерцијализација културно историјског језгра града. Валоризацијом и уређењем старог градског језгра и обале формирају се услови за развој специфичних културних програма.

Од изузетног значаја је развој постојећих, традиционалних и нових културних манифестација, које чувају идентитет града, којима се остварује развој који га чини значајним и препознатљивим у ширем окружењу,

Намене културе у приватном власништву могу се реализовати у свим наменама према утврђеним нормативима и под условом да не угрожавају претежну намену у оквиру које се развијају.

Сви објекти јавног информисања, јавних или у приватном власништву могу да буду грађени у оквиру центара свих нивоа или у оквиру других намена према условима из Плана.

2.1.3.1.5.  УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА

Објекти управе су углавном сконцентрисани у центру насеља и главној улици:

- Скупштине општине

- Општински суд

- Објекти ПТТ

- МУП Србије

- Управа комуналног предузећа

Остале функције  управе   су у оквиру ових основних или дугих пословних објеката.

Административне функције  су саставни део свих јавних и других садржаја и углавном се налазе у оквиру тих комплекса.

Ивањица, као општински центар има одговарајући значај и у судству и управи. Објекти управе се задржавају на постојећим локацијама

Потребни објекти ове врсте градиће се у центрима свих нивоа у складу са потребама. Такође прерасподелом простора у оквиру адекватних објеката  и њиховом пренаменом обезбедити површине за ову намену.

За потребе планирања јавне намене, управе и администрације у оквиру осталих намена спровођење се врши израдом ПДР-а

2.1.3.1.6.  ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Комплекс-сателитска станица у насељу Прилике

Уколико се у планском периоду омогући пренамена комплекса посебне намене који се задржава, пренамењује се за одговарајуће градске, регионалне па и државне садржаје на основу посебног програма, без измене Плана генералне регулације.

2.1.3.1.7.  КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

Ниво комуналне опремљености подручја Плана генералне регулације представљен је постојањем комуналних објеката и површина потребних за функционисање насеља. Ниво комуналне уређености и степен комуналне опремљености не задовољава потребе насеља.

Пијаце

Локација постојеће градске пијаце у Ивањици на основу капацитета и потреба насеља се задржава, уз неопходно уређење објектима и садржајима као и одржавање према еколошко - санитарним стандардима и законским прописима. Нема могућности проширења.

Локација пијаце уз објекат електродистрибуције чини мултифункционални комплекс који се састоји из зелене пијаце, шарене и кванташке пијаце.

Услови за уређење пијаца су:

- уређење ових објеката и површина које се налазе у саставу пијаца вршиће се уз поштовање санитарно - хигијенских и услова еколошке заштите као и других услова Законом предвиђених за ове намене,

- уређење и опремање ових локација ускладити са могућношћу трансформације на виши ниво снабдевања локација у центру насеља, виши ниво организације, уређења и изградње,

- дозвољено је формирање мини пијаца у оквиру локалних центара и снабдевачких пунктова; мини пијаце се формирају према претходним условима за уређење зелених пијаца.

## Кванташка пијаца, дистрибутивни центар за продају стоке, ветеринарска станица

Планира се изградња кванташке пијаце  и дистрибутивног центра за продају стоке  у оквиру мини комуналне зоне која је лоцирана уз државни пут првог реда Ивањица - Чачак – Гуча. Површина је око 1,5 hа. Неопходне је увести заштитну зону зеленила према зони станвања у ширини од десет метара.

Постојећа локација ветеринарске станице у центру се задржава уз могућу изградњу још једне станице таквог типа у оквиру нове комуналне зоне.

Уређење кванташке, сточне пијаце и ветеринарске станице ускладити са следећим  условима:

- основна опремљеност – прва фаза (обавезни садржаји) чини уређен плато, обезбеђена комунална инфраструктура, ограђен простор, приступна саобраћајница, вага и ветеринарска служба,

- уређење ове зоне извршити уз примену прописаних санитарних и еколошких услова (посебно по питању складиштења отпада и његовог дислоцирања),

- потпуна опремљеност (друга фаза) подразумева објекте и садржаје савремене сточне/кванташке пијаце – сајамски простор,

- могућа пратећа немена мини комуналне зоне је откупно сабирни центар опасног отпада и отпада животињског порекла (у складу са првобитном наменом).

Гробља

Уређење комуналних зона градског комуналног система подразумева се уређење постојећих гробаља без формирања нових локација.

У складу са постојећом концепцијом уређења и тенденцијом коришћења  постојећих градских гробаља, планира се следеће:

- проширење гробља у КО Свештица, како би се локације опремила неопходним  садржајима  у укупној површини од око 1 hа,

- гробље у КО Свештица остаје у границама постојећег стања са могућношћу уређења према стандардима и нормама савременог комуналног уређења на површини од око 1,1 hа,

- градско гробље у КО Ивањица остаје у границам постојећег од цца 2 hа, уз потребно уређење и одржавање,

- гробље  на граници КО Дубрава, има могућност и планирано проширење на КО Шуме са укупном површином од око 1,6 hа и неопходно увођење комплементарних садржаја и опремање гробља,

- проширење гробље у КО Дубрава са укупном површином од око 0,9 hа  и формирање затитног појаса зеленила уз радну зону у ширини од 10 m,

- проширење два гробља у КО Прилике са површинама од 0,6 ha и 2 hа и могућношћу увођења садржаја и објеката који су неопходни за функционисање гробља,

- гробље уз цркву у КО Прилике нема могућност проширења али је неопходно спровести мере уређења и одржавања, као и мере конзервације гробља (површина је око 0,6 hа),

- проширење гробља у КО Шуме у укупној површини од око 0,7 hа.

Услови за уређење гробаља и изградњу нових објеката на гробљима:

- обезбедити заштитну зону (појас) према осталим функцијама подизањем зеленила (жива ограда, појас декоративног дрвећа);

- проширење постојеће локације као и ново гробље уређивати према планском акту и пратећој документацији,

- организацију површина предвиђених за проширење постојећег гробља као и за ново гробље урадити према савременим урбанистичким захтевима поштујући еколошко-санитарне услове,

- уређење гробаља, гробних места, комуникација, зеленила и пратећих садржаја мора бити на захтеваном нивоу;

- опремити гробља потребним пратећим садржајима;

- могуће пратеће намене: услужне делатности, администрација и  пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Управљање отпадом

Циљеви унапређења управања отпадом су:

- поступање са свим врстама отпада у складу са законском регулативом; забрана неконтролисаног депоновања комуналног и другог отпада,

- затварање и рекултивација градског сметлишта „Грбавчевица“ и чишћење свих дивљих сметлишта,

- преусмеравање свих токова отпада и прелазак на регионалну депонију „Дубоко“;

- изградња трансфер станице за претовар отпада до коначног одлагања на  регионалну депонију;

- организовање система селективног прикупљања отпада, разврставања и увођења у систем рециклаже;

- изградња рециклажног центра;

- формирање сепаратних контејнера у градском подручју (одабрати више локација према густини насељености) - одвојено сакупљање рециклабилног отпада;

- изградња постројења за складиштење, третман или одлагање грађевинског отпада;

- успостављање система за сакупљање и третман посебних токова отпада (отпадних уља, отпада од електричних/електронских производа и др.);

- изградња и доградња потребне саораћајне инфраструктуре као подршка одрживом систему управљања отпадом;

- јачање капацитета јавног предузећа за прикупљање, транспорт и безбедно одлагање отпада;

- едукација становништва о значају адекватног управљања отпадом, односно о штетности отпада.

Приоритет је санација свих депонија у насељу, као и депоније „Грбавчевица“, чишћење локација и пренамена у зоне корисних функција (зоне зеленила и сл).

Општина Ивањица је започела процес регионализације управљану отпадом са општинама од истог интереса, а према смерницама “Националне стратегије управљања отпадом”.  Званична регионална депонија комуналног отпада налази се на територији града Ужица. У складу са њом, девет општина из Златиборског и Моравичког округа (укупно 371.000 ст., Попис 2002) је приступило изградњи Регионалне депоније „Дубоко” за чврсти отпад на територији града Ужица. Градови Ужице и Чачак, и општине Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 2005. године закључили споразум о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније „Дубоко” којим су регулисали међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније „Дубоко” (ЈКП „Дубоко”). Депонија је пуштена у рад октобра 2011. године.

У функцији регионализације управљања отпадом неопходна је израда и усвајање  Регионалног плана управљања отпадом за поменуте општине и Локалног плана управљања отпадом за сваку појединачну локалну заједницу. На тај начин ће се као приоритет дефинисати локације трансфер станица у оквиру општина припадница региона и рециклажних дворишта за дато подручје.  На територији општине Ивањица планирана је (Према Националној стратегији управљања отпадом) изгадња трансфер станице и рециклажног центра (дворишта).

Локација трансфер станице  мора да задовољи следеће карактеристике: најмање 500 m мора бити удаљена од стамбеног насља, зоне заштите културно историјских споменика или осетљивих зона  заштите животне средине, зоне заштите изворишта водоснабдевања, уз приступни пут ка регионалној депонији. Тенденције су да се трансфер станице лоцирају на рекултивисаној локацији постојеће депоније ван зхвата ПГР-а.

У складу са принципима сепарације и поновне уупотребе отпада, планира се отварање рециклажног дворишта/трака са сепарацијом отпада (издвајање стакла, пластике, папира и сл.), као приоритет. У циљу унапређења рециклаже, у каснијој фази, овај простор се може проширити и уклопити у будући рециклажни центар.

Локација рециклажног дворишта мора бити лоцирана у насељу, поред пута, лако доступна возилима грађана, инфраструктурно опремљена са непропусном подном површином која је ограђена.

Изградња постројења за складиштење, третман и одвожење грађевинског отпада или отпада од рушења објеката на територији општине Ивањица у свему према Одлуци СО Ивањица (Сл.лист општине Ивањица, бр. 2/10).

Управљање опасним отпадом до реализације националног постројења за физичко- хемијски третман опасног отпада и регионалног складишта опасног отпада, управљање опасним отпадом вршиће се у складу са важећим Законом и подзаконским актима.

Сабирни центри (центри за сакупљање опасног отпада из домаћинстава (отпадна уља, отпад електричних и електронских апарата и уређаја, истрошене батерије) могу бити уз локације центара за сакупљање рециклабилног отпада или трансфер станицу. Локацију опремити неопходним садржајима – инсталацијама, судовима и сорбентима,  како би се максимално смањио и ограничио ризик по животну средину.

Управљање отпадом животињског порекла – гробље за угинуле животиње и кућне љубимце (угинуле животиње и кућни љубимци, кланични отпад, отпад из постројења за прераду меса, објеката за узгој животиња), до успостављања система за управљање овом врстом отпада на националном нивоу, организовати преко постојећих постројења за третман отпада животињског порекла (постојећих кафилерија) и формирањем откупно сабирних станица, према критеријумима и условима заштите животне средине.

Пољопривредни отпад, биомасу као нус производ пољопривредне производње, користити за компостирање, добијање течних горива и биогаса. Дозвољена је рализација компостишта у оквиру комуналне зоне.

Амбалажни отпад је неопходно третирати у свему пема  Закону о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл.гласник РС, бр.36/09).

        - СП0РТ И РЕКРЕАЦИЈА

Развој спорта, активне и организоване рекреације подразумева мрежу спортских терена различитог ранга који функционално и садржајно задовољавају потребе свих категорија становника.

Подручје ПГР-а покривено је мрежом спортско-рекреативних површина:

- Градски спортски  центар „Ивањица“,

- Спортски центар „Јавор“,

- Зона спорта у оквиру спортских установа,

- Зона спорта у оквиру становања,

- Зона пасивне рекреације дуж речног тока.

Концепт уређења спортско рекреативних површина,  заснива се на уређењу постојећих спортских  објеката и зона на подручју ПГР-а:

Градски спортски центар «Ивањица» обухвата фудбалски терен са могућношћу проширења комплекса и опремање пратећим садржајима и адекватним зеленилом. На обали Моравице у оквиру комплекса планира се плажа. Комплекс jе оивичен зеленилом. На делу комплекса (јужно) могућa је изградња објеката услуга и пословања у складу са наменом. Према реци и плажи не постоји могућност изградње објеката.

Спортски центар «Јавор» обухвата фудбалски терен без пратећих објеката. Могућа је изградња мини стадиона, пратећих просторија према условима и стандардима. У оквиру предметне зоне осим   спорта и рекреације,  могуће је извршити пренамену простора за потребе формирања других јавних намена  образовање, управа и администрација, култура и развијати у мањем обиму услуге и пословање. Зону инфраструктурно опремити и естетски уредити.

Зона спорта у оквиру школских установа захтева санацију постојећих игралишта и према потреби изградњу нових према стандардима за установе таквог типа.  Могућа је изградња затворених школских сала.

Зоне спорта у оквиру становања (центри заједница насеља) чине мини спортски терени и дечија игралишта које је неопходно уредити према важећим стандардима и потребама становника.

Зону пасивне рекреације дуж речног тока установити у виду пешачких и бициклистичких комуникација дуж уређеног зеленила уз реку.

Услови за уређење постојећих спортских  центара су:

- постојеће спортске комплексе подићи на виши степен уређења,

- неопходно је побољшати ниво опремљености постојећих спортских зона увођењем нових атрактивних садржаја и адекватног зеленила, као и потребном инфраструктурном опремом,

- у оквиру спортских центара дозвољена је изградња објеката за спортске и пратеће објекте - помоћне и клубске просторије, угоститељске и друге услужне садржаје, према условима на терену и правилима грађења за зону,

- у оквиру спортског комлекса Ивањица у зони  према плажи није дозвољена изградња објеката, како би се спортски центар «отворио» према реци;

- плажу опремити неопходним садржајима (санитарни блок, паркинг, ...) због близине речног тока,

- интегрисати ток реке у уређење спортских зона где год је то могуће,

- функционално и садржајно повезати зоне спорта и спортски центар са реком;

- озелењавање спортских простора урадити на основу плана пејзажног уређења који мора бити усклађен са околним простором;

- заштитним  зеленилом заштитити спортске комплексе од околних утицаја –  ограничити негативни утицај из зоне привређивања;

- пешачким комуникацијама зоне спорта повезати са окружењем,

- у зонама дуж реке створити услове за пасивну рекреацију и одмор (клупе, стазе за шетњи и бициклистичку стазу, мини полигоне за игру деце на микролокацијама и сл),

- избор зеленила дуж реке мора бити сведен на форме које дају пријатну визуру које се саде линијски или у групи (лако се комбинују са планираним мобилијаром, полигонима за игру деце и сл.).

        - ЗЕЛЕНИЛО

Зеленило планског обухвата оквиру јавног коришћења чине:

- трг,

- скверови,

- парковско зеленило,

- парк шума,

- заштитно зеленило (линеарно зеленило уз државни пут и остало заштитно зеленило).

Зеленило на осталом грађевинском земљишту чини:

- зеленило у оквиру становања,

- заштитно зеленило на индивидуалним парцелама,

- зеленило радних зона,

- природни екосистеми.

### Трг

Централни градски трг се у функционално састоји из две целине (два трга):

- Трг уз цркву - налази се у оквиру зоне заштите културног добра - централног дела насеља Ивањице.

- Трг са спомеником «Дражи Михајловићу».

Површина оба трга је око 32 а. Концепт уређења тргова је на задовољавајућем нивоу. Постојеће зеленило је неопходно одржавати и евентуално оплеменити новим врстама. Неопходне интервенције на зеленилу морају бити усклађене са коцептом заштите културног добра. Све интервенције решити у оквиру пројекта партера.

### Скверови

Скверови су мање зелене површине уз објекте различите намене (уз централне функције, саобраћајнице, блокове и сл.) и могу бити затворени и отворени. Углавном се партерно уређују  и прожети су  комуникацијама. Могу бити употпуњени  ниским зеленилом, травом, цветницама а и високим дрвећем, мада често могу бити поплочани.

У партеру дуж саобраћајница и у оквиру кружног тока, мини зелене површине углавном имају декоративну улогу. Уређују се ниским растињем са травнатом подлогом. Услов је да у оквиру петље висина зеленила не прелази 75 cm.

#### Парковско зеленило

Парк представља површину под уређеним градским зеленилом који служи становницима за игру, шетњу и одмор. Еколошки потенцијал овог зеленила представља вредност за насеље у целини, али и непосредно окружење, те га је неопходно очувати уз одрживо коришћење. Парковско зеленило Ивањице чини зеленило на локацији градског парка уз реку Моравицу и хидроцентралу. То је уређено зеленило са пешачким стазама, које има потенцијал да се шири дуж Моравице у виду линијског парка.

Концепт уређења захтева увођење мини површина за игру деце са мобилијаром – песак полигони, тобоган, клацкалице, клупе, расвета и сл., како би се простор оплеменио садржајима који су атрактивни за децу и младе. Због положаја парка и његовог значаја за град, неопходно је посебну пажњу обратити на увођење атрактивних детаља (мобилијар, расвета), који ће естетски и функционално унапредити постојеће стање парка.

У уређење парка инкорпорирати елементе воде као важан детаљ у обликовању зеленила,  увођењем пријатних визура и садржаја са  погледом на реку. Битно је истаћи мотив реке формирањем шетне и трим стазе дуж реке и повезивањем са другим садржајима у окружењу.

Формирањем линијких парковских површина, доприноси се повећању свеукупног зеленог потенцијала насеља и стварају услови за коришћење повољних функција парка – шетња, рекреација уз реку, одмор уз реку и сл.. Концепт уређења линијског парка уз Моравицу у основи има функцију да асимилира негативне утицаје из огружења и централних насељских садржаја и да обезбеди становништву место окупљања ради одмора, рекреације и забаве.  Формирати стазе за шетњи и увести мобилијар.

Услови за уређење постојећих и планираних парковских површина су:

- урадити валоризацију простора са свих аспеката: кроз еколошко-биолошку основу  постојећег зеленила и утврдити постојећу намену;

- урадити план пејзажног уређења парка, са посебним освртом на уређење нових парковских површина,

- озелењавање прилагодити условима станишта, функцији и намени простора и засновати га на аутохтоном зеленилу,

- вегетацијски склоп прилагодити експозицији и нагибу терена;

- ниво опремености објектима, пратећим садржајима и пратећом инфраструктуром мора обезбедити одрживо коришћење парковског  простора,

- дозвољени су елементи пасивне и активне рекреације, пратећи садржаји излетничке понуде и мобилијар,;

- избор материјала, обликовање пратећих садржаја и мобилијара ускладити са природним окружењем,

- сво вредно зеленило (групе стабала или појединачна стабла) заштити, а нове елементе зеленила заснивати на аутохтоној флори, без инвазивних и алергених врста,

- све интервенције везане за ревитализацију и негу зеленила су дозвољени у парку, као и мрежа за наводљавање,

- повезати простор парка  са окружењем, шетним и рекреативним стазама,

- обезбедити услове за организовање активности у природи (излети, пикник, шетње, и сл)  адекватним мапирањем, промовисањем и опремањем локација и микролокација (корпе за отпад, чесме, перголе, клупе и сл.),

- воду – природни ток реке,  као битан елемент  природног окружења, интекрисати у уређење парка (ниско зеленило или дрворед према реци, стазе и сл).,

- линеарно парковско зеленило уз реку формирати комбинацијом високог и ниског зеленила, у циљу формирања пријатног амбијента и визуре,

- комбиновати лишћаре са четинарима,

- сви радови на уређењу парковских површина у оквиру заштићеног здања морају бити у складу са  условима надлежног завода.

Парк шума

Парк шуме обухватају површине већих вегетационих целина (минималне површине 0,25 hа) у урбаном подручју насеља са шумским дрвећем које се користите за слободне и рекреативне активности, наставне, научне и друге корисне сврхе (функције заштите од ерозије, загађења ваздуха, заштите од буке, и слично).

У постојећем стању не постоје површине у оквиру намене парк шуме с обзиром да се све шуме налазе у оквиру земљишта ван грађевинског подручја насеља у смислу Закона о шумама („Сл. Гласник РС“, бр. 46/91, 83/92, 54/93, 60/93, 54/96).

Постојећи капацитет зеленила даје могућност формирања парк шума у зони очуваних шумских екосистема, а који су део урбаног насеља. Парк шуме су предвиђене за преобликовање  и повећање степена уређења са  приоритетном функцијом заштите са зеленилом као доминантном наменом и  спортско-рекреативним  садржајима.

Парк шума „Моравица“ формира се у делу насеља преко пута плаже, на десној обали Моравице,  као нова зелена оаза града, која ће пружати могућност за формирање рекреативних садржаја (активних – шетња, вожња бицикла, ролера, трчања и сл, пасивних – одмор, излет, видиковци и сл.). Ове зелене површине се уређују као природни екосистеми (чува се максимално стечени аутохтони фонд растиња) са минималним интервенцијама – стазе, мобилијар, видиковци, расвета. Услови за формирање парк шуме су:

- урадити валоризацију простора са свих аспеката: кроз еколошко-биолошку основу  постојећег зеленила и утврдити постојећу намену;

- утврдити програм парка;

- урадити потребну документацију;

- урадити план пејзажног уређења,

- озелењавање прилагодити условима станишта, функцији и намени простора и засновати га на аутохтоном зеленилу,

- вегетацијски склоп прилагодити експозицији и нагибу терена;

- ниво опремености објектима, пратећим садржајима и пратећом инфраструктуром мора обезбедити одрживо коришћење овог простора,

- дозвољени су елементи пасивне и активне рекреације, пратећи садржаји излетничке понуде и мобилијар;

- избор материјала, обликовање пратећих садржаја и мобилијара ускладити са природним окружењем,

- повезати простор парк-шуме са окружењем, шетним и рекреативним стазама,

- обезбедити услове за организовање активности у природи (излети, пикник, шетње, екскурзије и сл)  адекватним мапирањем, промовисањем и опремањем локација и микролокација (корпе за отпад, чесме, перголе, клупе и сл.) .

Заштитно зеленило

Заштитно зеленило се формира као функционално зеленило  како би се контактне намене заштитиле од штетног утицаја аерозагађења и буке. Чини га зеленило у појасу различите ширине и одабира врста, али углавном имају спцијалне карактеристике – отпорне на штетне гасове, богату круну, отпорне на микроклиматске екстреме и не захтевају пуно неге. Овом типу зеленила припада и зеленило на нестабилним теренима и ерозионим подучијима (функција биолошке заштите).

Заштитно зеленило предметног плана чини:

- Линеарно зеленило уз државни пут и

- Остало заштитно зеленило

Линеарно зеленило уз државни пут

Линеарно зеленило уз државни пут чине зелене површине (делови парцела) државног пута I б реда, бр.13 – зоне између дефинисане регулације и карастарских парцела осталих намена. Оне нису уређене али захтевају формирање зеленог појаса према условима ЈП “Путеви Србије“.

Основна функција је заштита од штетних утицаја из саобраћаја, али и резервисање простора  за потребе „Путева Србије“ и забрану градње у делу парцела уз државни пут.

Остало заштитно зеленино

Заштитно зеленилило се подиже у функцији заштите (од буке, аерозагађења, превенција клизања, спречавање ерозије и сл) уз или у оквиру различитих намена. Заштитно зеленило чине:

  - Улично дрворедно зеленило,

  - Зеленило уз паркирање,

  - Зеленило уз реке,

  - Специфично зеленило  - зеленило на неприступачним теренима, нестабилним теренима и деградираним зонамa,

  - Заштитно зеленило око гробља.

  - Зеленило у оквиру комплекса  јавне намене (образовања,  спортско-рекреативних центара, здравствених установа и сл).

Улично дрворедно зеленило чине линијски дрвореди од исте или различитих врста лишћарског дрвећа (најчешће) у оквиру регулационог профила улице. Улично зеленило има вишеструку заштитно - декоративну улогу у урбаним срединама, тако да је приоритет - формирати га као режим уз градске и магистралне саобраћајнице.  Где то услови не дозвољавају (нема разделне траке или је тротоар недовољне ширине) у правилима је неопходно предвидети  на парцели уз улицу формирање зеленог појаса – дрвореда према извору загађења.

Избор врста за улично зеленило прилагодити условима:

  - у улицама где услови дозвољавају формирати дрвореде,  а тамо где је неопходно урадити реконструкцију дрворедног зеленила, фазном заменом старих стабала;

  - за нове дрвореде користити врсте које су отпорне на штетне гасове и које имају богату круну.

Потребно је:

- све постојеће дрвореде сачувати и извршити допуну или замену дотрајалих стабала,

- за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном круном, снажним системом корена и усправним правим деблом који је висине најмање 2,8-3,0 m, апсолутно чисту од грана,

- истаћи посебну важност дворедих линијских дрвореда кроз уређење простора, кроз чување и неговање постојећих  и формирање нових уз новопланиране саобраћајнице,

- без обзира на тип нових саобраћајнице која се планира (градска или у оквиру блока) неопхдодно је планирати  низ зеленила према зони саобраћаја (дрворед или зелене траке).

Садња нових дрвореда:

- дрвореди се постављају у улицама у којима је растојање између грађевинских линија минимум 12 m, а тротоар ширине 3 m, односно 2,5 m за мање кугласте форме,

- ширина зелене траке са дрворедом је најмање 2 m, а удаљеност од подземних инсталација 2 m. Удаљеност од објеката је најмање 4 m, а од коловоза 1 m,

- ширина контејнера за стабла која се саде ван зелене траке је мин 1,5 m у пречнику,

- растојање између дрвећа у реду је 6-8 m,

- растојање до уличног осветљења треба да буде најмање 3 m и да висина првих грана не омета линију ноћног осветљења. Врсте дрвећа које се налазе испод надземних каблова мора да су ниског раста до 4-5 m у висини.

Зеленило уз паркирање такође се формира линијски (код већих паркинг површина јавног карактера) и често је део уличног зеленила. Услови за зеленило уз паркирање су садња једног стабла на два паркинг места. Типски хабитус овог зеленила је да има раскошну форму и богату крошњу која је отпарна на аерозагађење.

Зеленило уз реку чини зона зеленила  уз регулисано корито реке. То је ниско зеленило које чини обалски део реке и корита са једне стране и линиског парка или становања са друге.  Услов за уређење овог зеленила је редово одржавање.

Специфично зеленило је зеленило на неприсупачним тернима, теренима који су нестабилни или су под ерозијом. Основна функција овог зеленила је да има заштитну улогу у очувању стабилности земљишта и дубљих слојева подлоге, као и у функцији спречавања ерозије. Услови за формирање зеленила је да оно има повољне  карактериситке (довољно разгранат корен, стабло које није сувише кабасто и тешко...) које ће допринети задржавању супстрата и заустављање ерозије. Уређење овог зеленила мора бити у складу са планом  санације и рекултивације нестабилних и деградираних терена.

Заштитно зеленило гробља се формира око комплекса гробља од листопадних врста, који ће подржавати аутохтону скупину у окружењу. Заштитном зоном зеленила  комплекс гробља се издваја од осталих урбаних структура, функционално и пијететски.

Зеленило у оквиру комплекса  јавне намене – школских комплекса: Према нормативима и стандардима на основу којих се планира изградња нових основних школа и доградња постојећих, потребно је 20-25m² школског дворишта по ученику, у коју спадају и простор за рекреацију, стазе и спортски терени. Зелене површине у оквиру ове намене, најчешће се постављају ободно, где ће имати функцију изолације самог простора од околних саобраћајница и суседа. Овај тампон треба да буде довољно широк и густ, састављен од четинарског и листопадног дрвећа и шибља, да би обезбедио повољне микроклиматске услове, као и да делимично умањи буку и задржи прашину и издувне гасове са суседне саобраћајнице.

Биљни материјал треба да буде довољно разноврстан, како би поред  декоративне имао и едукативну функцију, без алербених и инвазивних врста.

Зеленило у оквиру компллекса јавне намене – спортско рекреативних центара: Код оваквих површина потребно је испитати услове средине и све компоненте климе (температуру, падавине, влажност ваздуха, облачност, ветар...). Посебно обратити пажњу на задовољење потреба свих узрасних група корисника ових центара. Наведене површине морају имати адекватну комунално-санитарну опрему и морају се придржавати основних норматива при планирању у односу на општу норму, која износи 25 m² по становнику унутар градског комплекса зеленила.

Зелене површине у оквиру комплекса јавне намене -  здравствених установа: Основни принципи озелењавања ових комплекса (пре свега се мисли на здравствене и здравствено социјалне установе) заснивају се на еколошко-естетским и санитарно-хигијенским критеријумима, међу којима највећи значај има правилан смештај оних елемената који утичу на заштиту од околних загађујућих фактора. Код избора биљног материјала, осим уобичајених правила (аутохтоне биљке, биљке отпорне на услове средине), треба се трудити да у избор буду укључене и биљке са посебним "санитарним" деловањем.

Простор испред главног улаза у објекте здравствених комплекса и жбуња, лишћарских и четинарских врста које ће обезбедити естетску и заштитну функцију уколико је то просторно могуће и изводљиво.

### Зеленило на осталом грађевинском земљишту

Зеленило на осталом грађевинском земљишту  чини зеленило које се формира:

- у зонама становања,

- у зонам пословања и

- у оквиру радних зона

- природни екосистеми.

Зелене површине у зони становања формирају се у оквиру блока (вишепородично становање) и на индивидуалним парцелама. Услови за озелењавање у оба случаја се углавном односе на обавезу подизања дрвореда у зони паркирања на парцели, односно формирање предбаште на индивидуланим парцелама са високим зеленилом према улици. Према типу становања и урбаној зони,  зеленило у блоку се уређује у оквиру партера и разрађује кроз хортикултурни пројекат. Ово зеленило прате полигони за игру деце, уређене стазе и мобилијар. Овом типу зеленила припада и заштитно зеленило у зони индивидуланог становања у зони стрмих и нестабилних терена.

Заштитно  зеленило на индивидуалним парцелама у виду појаса уз реку, се формира на нагнутим теренима према реци  како би се спречила градња на великим нагибима и превентивно се деловало на заштити од ерозије (нпр ред парцела дуж Шљивића поток).

Зеленило у оквиру радних комплекса мора бити пажљиво подигнуто у виду заштитне зелене баријере, посебно у зони према становању. Ширина заштитног појаса зависи од врсте делатности у зони.

Природни екосистеми имају значајно учешће у свеукупном зеленилу захвата. Чине их све површине под шумском и ливадском вегетацијом и налазе се у ободним зонама насеља и углавном на неприступачним теренима. Очувањем овог зеленила штити се околно пољопривредно и шумско земљиште, побољшава микроклимат насеља, смањују се метеоролошки екстреми, побољшава се проветравање зоне и сл. Због значаја зеленила у рубним зонама неопходно је ово зеленило максимално штитити и користити уз минималне интерванције. У овим зонама  могуће је формирати шетне и бициклистичке  стазе, видиковце, излетишта и сл... Све активности у зони природних  екосистема морају бити усмерене на заштиту и очување постојећег шумског фонда и дивљачи, како би се очувале корисне функције овог зеленила у залеђу насеља и биодиверзитет у ширем смислу. Пошумљавање, сеча стабала ради прореда, нега и сл. активности морају бити спроведене уз сагласност наслежне службе која газдује подручјем.

У долини Моравице природни екосистеми чине природну и култивисану  вегетацију, коју је  неопходно максимално одржавати и унапредити коришћење простора, смањење загађења земљишта, регулисања водостаја и примену савремених  еколошких стандарда приликом уређења и нпр. изградњи стаза.

2.1.3.2.  ОБЈЕКТИ И МРЕЖА САОБРАЋАЈНЕ И КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1.3.2.1.  САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Саобраћајно-географски положај Ивањице је повољан обзиром да  територијом града пролазе значајни магистрални коридора у нашој земљи, државни пут I реда бр. 13 Нови Сад-Шабац-Ваљево-Пожега-Ивањица-Сјеница и државни пут I реда бр. 36 Ивањица-државни пут I реда бр. 15 (тзв. ''ибарска магистрала''), којим Ивањица остварује квалитетне везе са ближим и даљим окружењем.

На регионалном нивоу Ивањица је повезана преко државног пута II реда бр.151 Ивањица-Гуча-Чачак и мреже општинских путева.

Основни путни правац у Ивањици пружа се дуж државних путева I реда по правцу ул. Бошка Петровића и В.Маринковића по правцу северозапад-југоисток. Мрежа секундарних улица неправилног је облика са основном оријентацијом према државним и општинским путевима.

Недостатак уличне мреже Ивањице одражава се кроз недовољан број и неправилан положај секундарних саобраћајница и недовољну развијеност уличних профила, што за последицу има смањену безбедност свих учесника у саобраћају. Поред тога недостатак секундарних саобраћајница онемогућава да саобраћајнице вишег ранга остварују улогу, коју према положају и функцију у уличној мрежи треба да реализују.

Постојећа улична мрежа секундарног значаја условљена је и неповољном конфигурацијом терена, која је утицала и на размештај градских целина и положај уличне мреже.

Аутобуска станица са основном финкцијом путничког терминала за приградски и међуградски саобраћај лоцирана је у централној градској зони. Близина централне зоне омогућава највећем броју корисника добар приступ.

На подручју Ивањице евидентан је недостатак паркинг површина и поред значајне заступљености индивидуалног становања, које омогућава задовољење захтева за паркирањем у оквиру парцела корисника.

Када је у питању пешачки саобраћај на саобраћајницама секундарног значаја уочава се недостатак или недовољне ширине истих, док издвојених бициклистичких стаза нема на подручју плана.

### Саобраћајни објекти

Аутобуска станица

Аутобуска станица са основном финкцијом путничког терминала за приградски и међуградски саобраћај лоцирана је у централној зони са добром везом према улазно-излазном правцу према Пожеги (Ужицу) и Чачку, тако да аутобуска станица задржава постојећу локацију као повољну. Близина централне зоне омогућава највећем броју корисника добар приступ.

Задржава се постојећа површина станице. За потребну реконструкцију и уређење ради се Урбанистички пројекат.

Уколико се искаже потреба за измештањем аутобуске станице, потенцијалну локацију нове аутобуске станице и терминала (или паркинга) теретних возила треба определити у радним зонама на основним улазно-излазним правцима, разрадом кроз планску документацију нижег реда.

Друмски саобраћај

Улична мрежа

Основни задатак планираног система уличне мреже је да прихвати и квалитетно опслужи локални саобраћај и то пре свега са сврхом стан-посао и да обезбеди увођење даљинског саобраћаја на најважнијим улазно-излазним правцима.

Постојећи улазно-излазни улични правци задржавају положај и функцију основних носилаца изворно-циљног и делом локалног саобраћаја.

До изградње планираног аутопута Београд – Чачак-Пожега-Ивањица-Република Црна Гора транзитни саобраћај и даље ће се водити по правцу државних путева I реда бр.13 и бр.36 и државних путева II реда бр.151, односно широм централном градском зоном.

Оријентациона траса аутопутског коридора пружа се северно у односу на трасу државних путева I реда бр.13 и бр.36 по правцу северозапад-југоисток, ангажујући значајан део урбанизованог планског подручја ( условна намена).

Изградњом аутопута значајан део транзитног саобраћаја обављаће се овом трасом тако да ће државни путеви I реда имати мање саобраћајно оптерећење и у потпуности преузети улогу градских магистрала.

Предложеним концептом планиран је већи број улица секундарног значаја, које треба да омогуће непосредан приступ и повежу простор у складу са планираном наменом површина и да истовремено преко саобраћајница вишег ранга интегришу простор на подручју плана.

На градској магистрали - правцу државних путева I реда планирана је реконструкција постојећих раскрсница. На позицији укрштања државног пута I реда и  пута за Луке планирана је кружна раскрсница. Планским решењем предвиђени су и мостови на реци Моравици, који би у значајној мери омогућили бољу повезаност између градских целина за пешачки и моторни саобраћај.

Стационарни саобраћај

У широј централној зони насеља стационарни саобраћај јавља се у виду уличног паркирања и издвојених паркинг простора које је потребно регулисати и уредити како би се смањила диспропорција између расположивих капацитета и захтева за паркирањем, посебно у време вршних оптерећења.

И поред значајних капацитета укупни захтеви за паркирањем у централној зони одговарајућим средствима саобраћајне контроле морају се свести на разумну меру тако да комплекс мера за ублажавање проблема стационарног саобраћаја подразумева: организацију централне зоне као зоне са посебним режимом саобраћаја и лимитираним трајањем паркирања, вануличних паркиралишта са развијеним системом тарифа и контролом њиховог коришћења. 
	Такође, неопходно је приликом изградње нових и реконструкције постојећих објеката у зависности од намене објекта (спортски, стамбени, пословни . . .) и величине објекта (броја станова, запослених, посетилаца . . .) условити изградњу одговарајућег броја паркинг места условити изградњу одговарајућег броја паркинг места на начин утврђен Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/15). У зонама индивидуалног становања за паркирање се планира простор у оквиру парцела.

Железнички саобраћај

Према планској документацији вишег реда на подручју плана генералне регулације Ивањице није предвиђена изградња инфраструктурних капацитета железничког саобраћаја.

Ваздушни саобраћај

У погледу ваздушног саобраћаја, према мрежи мањих и средњих аеродрома предвиђених Просторним планом Републике Србије, подручје Ивањице оријентисано је на аеродроме у Сјеници, Лађевцима, Пониквама и Прељини.

Саобраћајни услови за несметано кретање лица

са посебним потребама у простору

Приликом изградње нових саобраћајница неопходно је придржавати се Правилника о техничким стандардима, планирања, пројектовања, и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом деце и старих (Службени гласник РС број 22/2015)

За лица са посебним потребама у простору потребно је прилагодити и све јавне саобраћајне  и пешачке површине, прилазе до објеката као и све објекте за јавно коришћење. У складу са тим планирати  извођење посебних рампи за омогућавање кретања особама са посебним потребама на свим пешачким токовима где постоји денивелација у односу на путању кретања. Такође је при извођењу и обележавању места за паркирање потребно  обухватити и места посебне намене и димензија са адекватном сигнализацијом за паркирање возила лица са посебним потребама.

Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница

- регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за дефинисање мреже саобраћајница

- коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу, а према важећим стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4.012, према ,,Правилнику о техничким нормативима за димензионисање коловозних конструкција,, и ,,Пројектовање флексибилних коловозних  конструкција,,  као и у складу са члановима 37. и 38. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“бр.101/2005) и другим пратећим прописима

- приликом планирања (разрадом кроз планове детаљне регулације) или пројектовања нових прикључака на државне путеве обезбедити зоне потребне прегледности, минимално 120,00м у односу на зауставну („СТОП“) линију на саобраћајном прикључку

- ширина коловоза приступног пута мора бити минималне ширине 6,60 м (са ивичном траком) или 6,00м (са ивичњаком) и дужине 40,00м

- уколико постоји могућност на државним путевима при формирању нових саобраћајних прикључака предвидети додатну саобраћајну траку за лева скретања са државних путева

- аутобуска стајалишта извести у складу са чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“бр.101/2005)

- аутобуска стајалишта на уличној мрежи могуће је реализовати у коловозној траци (без проширења), док је на државним путевима неопходно извести проширење коловоза за стајалиште у ширини од 3,50м

- почетак (крај) аутобуског стајалишта на државним путевима морају бити удаљен минимално 20,00m  од почетка (завршетка) лепезе прикључног пута у зони раскрснице

- дужина прегледности на деоници државног пута у зони аутобуског стајалишта мора износити најмање 1,5 пута више од дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима вожње за рачунску брзину од 50 km/h

- уколико се пројектују упарена (наспрамна) аутобуска стајалишта, прво стајалиште позиционира се са леве стране у смеру вожње (у супротној коловозној траци), при чему подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од завршетка стајалишта са леве стране до почетка стајалишта са десне стране) мора износити минимално 30,00м

- изузетно, наспрамна аутобуска стајалишта могу се пројектовати тако да се у смеру вожње прво позиционира стајалиште са десне стране државног пута, али тада растојање између крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног-првог до почетка левог стајалишта) мора износити минимално 50,00м

- дужина укључне траке са државног пута на аутобуско стајалиште износи 30,50м, а дужина укључне траке са аутобуског стајалишта на државни пут мора износити 24,80м

- дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити за један аутобус 13,00м, односно за два аутобуса или зглобни аутобус 26,00м

- коловозну конструкцију аутобуских стајалишта пројектовати са једнаком носивошћу као и коловозну конструкцију државног пута уз који се стајалиште пројектује

- попречни нагиб коловоза аутобуских стајалишта пројектовати са минималним падом од 2% од ивице коловоза државног пута

- приликом пројектовања користити и податке о: климатско хидролошким условима, носивости материјала постељице и других елемената коловозне конструкције  (за израду новог коловоза и ојачање постојеће коловозне конструкције).

- при пројектовању нових деоница или нових коловозних трака, нивелету висински поставити тако да се прилагоди изведеним коловозним површинама

- слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице износи мин. 4,5м

- пројектну документацију саобраћајница радити у складу са законском регулативом и стандардима

- главним пројектом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним режимом саобраћаја

- унутарблоковске приступне улице димензионисати према условима за кретање противпожарних возила (за једносмерно кретање минималне ширине 3,5м, а за двосмерно кретање минималне ширине 6,0м)

- у регулационим профилима планираних улица предвидети уличну расвету у континуитету

- при пројектовању и реализацији свих јавних објеката и површина применити   Правилник о техничким стандардима планирања, пројектовањаи изградње објеката,којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом , деци и старим особама   (Службени гласник РС број 22/15)

- приликом пројектовања и изградње бициклистичких и пешачких стаза и осталих елемената придржавати се Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. Гласник РСрбије бр. 50/2011)

- удаљеност слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза државног пута мора износити најмање 1,50м

2.1.3.2.2. ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

## Водоснабдевање

За снабдевање Ивањице водом користе се водозахвати на притокама Лучке реке, Рзињској реци и Дрвничком потоку (40 до 60 л/с) и водозахват „Куманица“ на  реци Моравици (око 240 л/с). Укупан капацитет водозахвата је око 280 до 300 л/с, што може да задовољи дугорочне потребе насеља за водом. Вода се пречишћава у постројењу за припрему воде „Лучка река“ које се налази јужно од Ивањице. Започета је реконструкција овог постројења.

Дужина примарне мреже износи око 33 км. Водоводна мрежа је дотрајала што доводи до честих кварова и великих губитака воде.

Постојећи водоводни систем није зониран. У оквиру водоводног система функционишу резервоари :

- „Мркочевац“ ( 1000 м3, 535/531 мнм)

- „Шљивићи“ ( 100 м3, 535/532 мнм)

- „Марјановићи“ ( 100 м3, 535/532 мнм)

На основу планираног броја становника и процењене норме потрошње воде, потребна средња количина воде за пиће на крају планског периода износи око 84 л/с, а максимална дневна око 120 л/с.

Просторним планом РС и Водопривредном основом РС предвиђено је трајно решење водоснабдевања Ивањице са Западноморавско-рзавског регионалног система водоснабдевања, и то подсистема Западна Морава. У коначној фази развоја овог подсистема реализоваће се акумулације на Ношници Грабовици и Моравици. Садашњи систем водоснабдевања „Куманица – Ивањица“ представља фазу у реализацији коначног решења и задовољава дугорочне потребе Ивањице за водом..

У оквиру дистрибутивног система планирана је изградња магистралног цевовода до резервоара Р1 у дужини око 4,3 км, чиме би се у дистрибутивни систем укључила насеља од Ивањице до Прилика. као и реконструкција градске мреже. Планира се проширење капацитета и изградња резервоара:

Р "Мркочевац":доградња коморе		1000 м3

535/531 мнм

Р "Р3":				2 x 1000 м3

524/520 мнм

Р "Р2":				2 x 1000 м3

502/498 мнм

Р "Р1":				2 x 500 м3

494/490 мнм

Потребно је наставити реконструкцију постројења за припрему воде за пиће, које ће имати капацитет око 150 л/с, као и припремати документацију за реализацију брана на поменутим водотоковима.

За изворишта водоснабдевања, као и објекте дистрибутивног система  дефинисати и спровести мере санитарне заштите.

Правила за изградњу нових и реконструкцију постојећих водоводних линија

Трасе планираних магистралних цевовода и водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама.

Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева. Минималан пречник цеви за градска насеља је је 100 мм. На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 м за индустријске зоне, односно 150 м за стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната.

Минимална дубина укопавања разводних водоводних линија је 1,2 м а магистралних цевовода 1,8 м до темена цеви.

Приликом укрштања водоводне цеви треба да буду изнад канализационих.

Минималан размак између водоводних линија и других инсталација је 1,5 м. Појас заштите око магистралних цевовода је минимум по 2,5 м са сваке стране.

Новопројектоване објекте прикључити на постојеће и планиране водоводне линије.

Техничке услове и начин прикључења новопројектованих водоводних линија као и прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.

Водоводне линије затварати у прстен што омогућује сигурнији и бољи начин водоснабдевања.

Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради исправног функционисања мреже.

Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу за друге инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака.

## Одвођење отпадних вода

Систем за одвођење отпадних вода Ивањице је сепаратан. Санитарне отпадне воде се организовано одводе мрежом фекалне канализације из већег дела насеља. Све отпадне воде се без икаквог пречишћавања уводе у реку Моравицу на четири места. У појасу непосредно уз реку постоје и индивидуални неконтролисани изливи. Дужина постојеће канализационе мреже је око 23 км. Пречници цеви су од ф 200 до ф 300 мм.

Систем кишне канализације практично не постоји. Атмосферске воде се одводе системом одводних канала.

Концепт одвођења употребљених и атмосферских вода базиран је на следећим принципима:

- Систем је конципиран као сепаратан, тј. посебно се одводе санитарне отпадне воде а посебно атмосферске воде.

- Систем за одвођење отпадних вода треба да покрије целу територију насеља. Да би се то остварило планирана је изградња фекалних колектора у дужини око 64 км и сабирне мреже у дужини од око 55 км. Све отпадне воде примарним колектором ће се одвести до планираног постројења за пречишћавање отпадних вода.

- Индустријске отпадне воде третирати унутар индустријских комплекса. Предтретман индустријских отпадних вода радити пре упуштања у фекалну канализацију, а комплетан третман до прописаног нивоа у случају упуштања у водоток.

- Отпадне воде пречистити пре упуштања у реципијент. Локација централног постројења за пречишћавање отпадних вода је на десној обали Моравице, код Радаљева. Капацитет постројења је 2x19.000 ЕС.

- Атмосферске воде најкраћим путем одвести до најближег реципијента.

Правила за изградњу фекалне канализације

Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама.

Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, узимајући у обзир комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од ф 200 мм, усвојити ф 200 мм. Максимално пуњење канализације је 0,7 Д, где је Д пречник цеви.

Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 м до темена цеви. За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити рачуна и минималним и максималним падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/Д (см) а минимални пад 1/Д (мм).

Новопројектоване објекте прикључити на постојећу и планирану фекалну канализацију. Минималан пречник кућног прикључка је ф 150 мм.

Индустријске отпадне воде се могу увести у канализацију тек после предтретмана.

У срединама где не постоји канализација градити прописне, водонепропусне септичке јаме.

Техничке услове и начин прикључења новопројектоване фекалне канализације као и прикључење појединих објеката одређује надлежна комунална организација.

Правила за изградњу кишне канализације

Трасе кишних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама.

Нову кишну канализацију упоредо изводити са реконструкцијом улица.

Димензије нове кишне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна. За меродавну рачунску кишу обично се узима киша са вероватноћом појаве 33% или 50%.

Минимална дубина укопавања мерена од темена цеви је 1,0 м.

Воду из дренажа уводити у кишну канализацију.

## Регулација водотокова

Изведена је регулација Шљивића потока у дужини око 300 мм, Калушевића потока у дужини око 370 м, Зорића потока у дужини око 250 м и део Муљазовог потока у дужини око 100 м.

Планира се израда обалоутврда дуж реке Моравице у дужини око 3400 м, регулација Циганског потока у дужини око 250 м, Савића потока у дужини око 600 м и  регулација Голијског потока у дужини око 300 м.

## ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА

## Постојеће стање

Потрошачи на подручју Општинe Ивањица снабдевају се електричном енергијом из  трафостанице 110/35 kV "Ивањица", преко далековода 110kV из правца Пожеге, дужине око 29км. Капацитет ове трафостанице је 20+31,5MVA, док је вршна снага 2011. године износила 17 MW.  У оквиру ове трафостанице постоји и трансформација 35/10kV капацитета 2x4 MVA.

Трафостаница 110/35kV путем далековода 35kV тренутно напаја 6 трафостаница 35/10kV.

Мрежа 10kV у захвату плана претежно је кабловска (око 80%) са довољном резервом у капацитету. Највећи део каблова 10kV изграђен је у периоду између 1970. и 1980. године што значи да су гарантовани рокови експлоатације при крају.

Надземни водови 10kV су углавном изграђени на бетонским стубовима, осим правца ка Осоници и Грабовици где је потребна реконструкција.

Мрежа 1kV у захвату плана изграђена је 40% као подземна, 60% као надземна. Надземна мрежа грађена је на бетонским, али делом и на дрвеним стубовима, као и на кровним носачима, углавном Al/Fe проводницима.

Последњних година приметна је тенденција пораста потрошње у категорији широке потрошње а смањења у категорији индустријске потрошње (на напону 10kV) што је по енергетски систем неповољно.

Инсталација јавног осветљења је изграђена.

## Планирано

Капацитет трафостанице 110/35kV "Ивањица" данас није у потпуности искоришћен тако да резерве тренутно има. Просторним планом Општине предвиђена је замена трансформатора капацитета 20MVA трансформатором капацитета 31,5MVA, као и изградња далековода 110kV из правца Гуче до трафостанице 110/35kV "Ивањица".

Постојеће трафостанице 35/10kV као и 10/0.4kV потребно је реконструисати, заменити дотрајалу опрему и извршити повећање капацитета. Планирана је изградња једне трафостанице 35/10kV "Миловићи", капацитета 2x4MVA, која ће се кабловским водом по принципу улаз-излаз повезати са далеководом 35kV С. Станица - Латвица.

Планира се изградња кабловског вода 35kV од дуплог далековода за Шпик и Црњево (код РП Видин Крш) до ТС 35/10kV Ивањица.

Наставити са проширењем и реконструкцијом 10kV и нисконапонске мреже у смислу замене дрвених стубова и кровних носача проводника бетонским стубовима, као и замене самих проводника како би се оствариле повољније напонске прилике и повећала поузданост система. Неопходно је обезбедити да изградњу нових стамбених и индустријских у потпуности прати изградња електроенергетских објеката одређивањем локација за изградњу нових трафостаница и коридора за каблове и далеководе до истих. На подручју Општине Ивањица планирана је изградња 44 нових трафостаница 10/0.4kV.

Да би инсталација јавног осветљења била функционалнија и економичнија потребно је светиљке са живиним изворима заменити светиљкама са натријумовим изворима високог притиска или савременијим и економичнијим. Препоручује се употреба светиљки које емитују светлосни флукс у доњу полулопту уместо оних које исти емитују у свим правцима.

Правила грађења за електроенергетске објекте

Целокупну електроенергетску мрежу градити у складу са законима, важећим техничким прописима, препорукама, нормама и условима надлежних предузећа.

###### Надземни водови

На потезу постојећих надземних водова у оквиру подручја плана уводи се зона ограничења изградње, у оквиру заштитног појаса далековода 110kV и 35kV који су уцртани на графичком прилогу, ширине 2х15м, а за далеководе 10kV 10м.

Изградњу нових објеката и усаглашавање постојећих обзиром на сигурносну висину и сигурносну удаљеност од далековода свих напонских нивоа извести за сваки конкретан случај у свему према Правилнику о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV (”Сл. лист СФРЈ”, бр. 65/1988 и ”Сл. лист СРЈ” бр. 18/1992 чл. 103,104,105,106,107,108 ).

За градњу у близини или испод далековода потребна је сагласност власника далековода. Сагласност се даје по условима власника далековода, односно након израде елабората којим се приказује тачан однос предметног далековода и објекта који се гради уколико су сви законом и прописима предвиђени услови испуњени. Уколико елаборат потврди да је дошло до колизије између планираног објекта и далековода на месту укрштања, потребно је да се о трошку Инвеститора предметног објекта приступи изради Пројектног задатка на основу кога ће се, по усвајању од стране власника далековода, приступити изради пројекта реконструкције или адаптације. Реконструкција или адаптација далековода ради се о трошку инвеститора објекта који се усклађује са далеководом, ако за предвиђену реконструкцију/адаптацију постоји сагласност власника далековода.

На деловима парцела захваћених коридорима високог напона који се налазе ван самог коридора и зоне техничких ограничења према претходном, могу се и усаглашавати постојећи и градити нови објекти према општим правилима грађења за објекте ових зона и условима парцеле.

Ови услови односе се на све постојеће објекте у коридору, као део општих правила изградње. Посебне услове према ситуацији на терену дају надлежне службе Ј.П. "Електромрежа Србије", Е.Д. "Електросрбија", оператора преносног и дистрибутивног система Републике Србије, а по конкретном захтеву.

##### Подземни водови

Сви планирани подзмени каблови се полажу у профилима саобраћајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

Дубина полагања планираних каблова је 0,8м у односу на постојеће и планиране нивелационе елементе терена испод кога се полажу.

При затрпавању кабловског рова, изнад кабла, дуж целе трасе, треба да се постави пластична упозоравајућа трака.

Након полагања каблова трасе истих видно обележити.

###### Међусобно приближавање и укрштање енергетских каблова

На месту укрштања енергетских каблова вертикално растојање мора бити веће од 0,2 м при чему се каблови нижих напона полажу изнад каблова виших напона.

При паралелном вођењу више енергетских каблова хоризонтално растојање мора бити веће од 0,07 м. У истом рову каблови 1 kV и каблови виших напона, међусобно морају бити одвојени низом опека или другим изолационим материјалом.

###### Приближавање и укрштање енергетских и телекомуникационих каблова

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101):

0,5м за каблове  1 kV и  10 kV

1м за каблове 35 kV

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде:

у насељеним местима: најмање 300, по могућству што ближе 900;

ван насељених места:најмање 450.

Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.

Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.

Телекомуникациони каблови који служе искључиво за потребе електродистрибуције могу да се полажу у исти ров са енергетским кабловима на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањем од 0.2м.

При полагању енергетског кабла 35 kV препоручује се полагање у исти ров и телекомуникационог кабла за потребе даљинског управљања трансформаторских станица које повезује кабл.

###### Приближавање и укрштање енергетских каблова са цевима водовода и канализације

Није дозвољено паралелно вођење енергетских каблова изнад или испод водоводних и канализационих цеви.

Хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне и канализационе цеви треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 kV, односно најмање 0,4м за остале каблове.

При укрштању, енергетски кабл може да буде положен испод или изнад водоводне или канализационе цеви на растојању од најмање 0,4м за каблове 35 kV, односно најмање 0,3м за остале каблове.

Уколико не могу да се постигну размаци према горњим тачкама на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев.

На местима паралелног вођења или укрштања енергетског кабла са водоводном или канализационом цеви, ров се копа ручно (без употребе механизације).

###### Приближавање и укрштање енергетских каблова са топловодом

Најмање хоризонтално растојање између кабловских водова и спољне ивице канала за топловод мора да износи 1,0м.

Полагање енергетских каблова изнад канала топловода није дозвољено.

При укрштању енергетских кабловских водова са каналима топловода, минимално вертикално растојање мора да износи 60цм. Енергетски кабловски вод по правилу треба да прелази изнад канала топловода, а само изузетно, ако нема других могућности, може проћи испод топловода.

На местима укрштања енергетских кабловских водова са каналима топловода, мора се између каблова и топловода обезбедити топлотна изолација од пенушавог бетона или сличног изолационог материјала деблјине 20цм.

На месту укрштања кабловски водови се полажу у азбестно-цементне цеви унутрашњег пречника 100мм, чија дужина мора са сваке стране да премашује ширину канала топловода за најмање 1,5м.

###### Приближавање и укрштање енергетских каблова са гасоводом

Није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви гасовода.

Размак између енергетског кабла и гасовода при укрштању и паралелном вођењу треба да буде најмање:

0,8м у насељеним местима

Размаци могу да се смање до 0,3м ако се кабл положи у заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране места укрштања или целом дужином паралелног вођења.

На местима укрштања цеви гасовода се полажу испод енергетског кабла.

###### Приближавање енергетских каблова дрворедима

Није дозвољено засађивање растиња изнад подземних водова.

Енергетске кабловске водове треба по правилу положити тако да су од осе дрвореда удаљени најмање 2м.

Изнад подземних водова планирати травњаке или тротоаре поплочане помичним бетонским плочама.

### ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ

## Постојеће стање

Телефонски капацитети у захвату плана састоје се од јавних телефонских централа, система преноса и приступне телефонске мреже. Инсталисани капацитети са класичним фиксним телефонским прикључцима (POTS) задовољавају потребе корисника на овом подручју. Сви прикључци су директни - нема двојника.

Инсталисанa примарна ТТ мрежа у градском подручју је подземна и великим делом каблови су постављени у кабловску ТТ канализацију. Главни каблови су у овом тренутку довољног капацитета, а даљом децентрализацијом приступне мреже кроз инсталацију нових мултисервисних приступних чворова (МСАН) скратиће се претплатничка петља и добити нове резерве у дистрибутивној мрежи на постојећим кабловима, а које ће се користити за напајање нових пословних објеката и стамбених насеља која буду настајала даљим развојем града.

Један део кабловске приступне мреже  (oko 30% капацитета) реализован је кабловима са термопластичном изолацијом типа ТК59GM, новијег датума, а највећим делом положени каблови у примарној мрежи су са оловним омотачем и ваздушно-папирном изолацијом стари више од 15 година. Ови каблови ће бити сукцесивно мењани у складу са динамиком изгрдање приступних мрежа нових мултисервисних чворова.

У захвату плана постоје базне станице мобилне телефоније као и објекти предузећа "Пошта" Србије који у потпуности задовољавају потребе становништва и привреде.

## Планирано

У наредном периоду предвиђена је реконструкција, доградња, модернизација и децентрализација телефонске мреже, уз постепено увођење оптичких каблова, као медијумом преноса на свим нивоима.

Планира се увођење широкопојасних сервиса (Интернет, IP TV, VoIP) за све кориснике на конзумном подручју по прихватљивој цени.

Да би се све ово реализовало, предложеним Средњорочним планом „Телеком Србија“ а.д. предвиђено је да се на подручју општине Ивањица изгради 12 комутационионих чворова (МСАН или IPAN) (на  графичком приказу дата је оријентациона локација за изградњу).

Планира се изградња оптичких привода до планираних чворова, као и приступних мрежа за сваки од њих, са дужином претплатничке петље до 800м.

Изградњом антенских система и базних станица мобилне телефоније у складу са плановима развоја мобилних телекомуникација, омогућиће се већа покривеност, квалитетнији и поузданији рад овог система телекомуникација на целом планском подручју.

Правила грађења за телекомуникационе објекте

Сви планирани ТТ каблови се полажу у профилима саобрађајних површина према регулационим елементима датим на графичком прилогу.

ТТ мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу.

На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла каблови се полажу кроз кабловску канализацију (заштитну цев).

При укрштању са саобраћајницом угао укрштања треба да буде што ближе  900 и не мање од 300.

Дозвољено је паралелно вођење енергетског и телекомуникационог кабла на међусобном размаку од најмање (ЈУС Н. Ц0. 101) 0,5м за каблове  1 kV и  10 kV, односно 1м за каблове 35kV.

Укрштање енергетског и телекомуникационог кабла врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде најмање 300, по могућности што ближе 900; Енергетски кабл, се по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла.

Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3м.

Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80 м.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6 м

Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5 м

Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од најмање 0,5м. Угао укрштања треба да буде што ближе 900 а најмање 300.

Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4 м.

Од регулационе линије зграда телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5м.

2.1.3.2.5.    ТЕРМОЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРА

Планирати изградњу разводног гасовода РГ 08-18/2, деонице Ариље – Ивањица, пречника ( 273 mm, за радни притисак до 16 bar, и деонице од Ивањице ка Голији, која ће се делимично налазити у обухвату плана генералне регулације Ивањица. У обухвату плана планиране су и мерно регулационе станице: МРС „Ивањица“ и МРС „Прилике“, док је МРС „Јавор“ планирана ван обухвата али у самој близини границе плана. Од разводног гасовода планирана је изградња прикључних гасовода до мерно регулационих станица радног притиска до 16 bar, док је од мерно регулационих станица планирана изградња дистрибуционе гасоводне мреже до потрошача природног гаса у зависности од намене простора.

Планирати коришћење обновљивих извора енергије за грејање и хлађење простора (топлотне пумпе) и грејање санитарне воде (соларни колектори и топлотне пумпе). Соларна енергија се уз соларне колекторе може користити и за производњу електричне енергије, коришћењем фото-напонских панела, који се најчешће постављају на кровове објеката. Енергију ветра могуће је користити изградњом мањих ветрогенератора, који би се постављали на објекте или били у њих интегрисани.  Планирати котларнице које би као енергент користиле биомасу.

Правила грађења

Начин грађења објеката ове инфраструктуре се увек дефинише техничким, енергетским, и другим условима надлежног предузећа за ту комуналну инфраструктуру.

Гасоводи притиска до 16 bar (Градски гасоводи)

Градски гасовод се трасира ван регулационог појаса саобраћајница (у зеленом појасу), а уколико је то немогуће - у тротоарима.

Полагање гасовода у коловозу се дозвољава само изузетно, уз документовано образложење и са посебним заштитама цеви.

Гасовод се по правилу полаже испод земље. На територији индустријских предузећа гасоводи се по правилу воде надземно.

Минимална дубина укопавања гасовода је 0,80 m. На краћим деоницама, може се дозволити дубина укопавања мања од 0,80 m али не испод 0,60 [m]. У посебним случајевима (нпр. каменити терени) гасоводи се могу укопавати и на мањим дубинама, али не плиће од 0,50 m.

При вођењу гасовода паралелно са путевима нижег или вишег реда његово одстојање од спољне ивице одводног канала, ножице усека или насипа мора бити минимално 1,00 m. У изузетним случајевима вођења гасовода испод одводног канала, дубина укопавања не сме бити мања од 0,80 m. У таквим случајевима мора бити предвиђено повећање дебљине зида гасовода за 25% од прорачунске дебљине, или уместо тога, постављање гасовода у заштитну цев. У случајевима када се гасовод не може укопати на дубину од 0,80 m, дубина укопавања од 0,60 m може се дозволити само ако се предвиђа заштита гасовода помоћу цеви, помоћу армирано-бетонске плоче или на неки други одговарајући начин.

Минимална дозвољена растојања гасовода до ивице темеља у зависности од притиска су:

| Притисак гаса у гасоводу бар | Минимално дозвољено растојање [m] |
| --- | --- |
| до | - 1,5 | 1,00 |
| 1,05 | - 7 | 2,00 |
| 7 | - 13 | 3,00 |

Наведена растојања могу бити мања уз предузимање повећаних заштитних мера (већа дебљина зида гасовода, квалитетнији материјал, постављање гасовода у заштитну цев, итд.).

Минимално дозвољено растојање при укрштању и паралелном вођењу гасовода са другим гасоводом и техничким инфраструктурама:

|  | Мин. дозвољено растојање [m] |
| --- | --- |
|  | Укрштање | Паралелно вођење |
| Гасоводи међусобно | 0,2 | 0,6 |
| Од гасовода до даљинских топлодалековода, водовода и канализације | 0,2 | 0,3 |
| Од гасовода до проходних канала топлодалековода | 0,5 | 1,0 |
| Од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел. каблова | 0,3 | 0,6 |
| Од гасовода до телефонских каблова | 0,3 | 0,5 |
| Од гасовода до водова хемијске индустрије и технолошких флуида | 0,2 | 0,6 |
| Од гасовода до бензинских пумпи | - | 5,0 |
| Од гасовода и шахтова и канала | 0,2 | 0,3 |
| Од гасовода до високог зеленила | - | 1,5 |

Минимална дозвољена растојања при укрштању и приближавању гасовода са високонапонским електричним далеководима и нисконапонским водовима су:

|  |  | Минимална дозвољена раздаљина од осе гасовода [m] |
| --- | --- | --- |
| Називни напон [kW] | Од осе стуба Паралелно вођење | До темеља стуба Укрштање |
| до | 1 | 1 | 1 |
|  | 1 - 10 | 5 | 5 |
|  | 10 - 35 | 8 | 10 |
|  | >35 | 10 | 10 |

Дубина полагања гасовода испод пловних река мора бити најмање 1 m, а код непловних водених препрека најмање 0,5 m.

Укрштање гасовода са железничким и трамвајским пругама, путевима и улицама се изводи тако да не угрожава, оштећује или функционално омета већ постојеће објекте са којима се гасовод укршта, као и друге објекте у њиховој непосредној близини.

За укрштање гасовода са железничком пругом, трамвајском пругом, путевима и улицама, потребна је сагласност одговарајућих организација.

Када се гасовод укршта са железничким или трамвајским пругама, путевима и улицама, или када се полаже у регулационом појасу пута или улице (испод коловоза, тротоара, банкине, трупа насипа или одводног канала) исти мора бити заштићен (заштитна цев, бетонски канал, бетонска плоча, завеса и др.).

Када се гасовод укршта са градским магистралама или аутопутевима исти се може полагати у проходним или полупроходним каналима.

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са железничком пругом износи 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага.

При укрштању гасовода са железничким или трамвајским пругама, крајеви заштитне цеви морају бити изведени ван објекта најмање 5 m од ближе шине. Код насипа, крајеви заштитне цеви морају бити изведени 1 m од спољне ивице одводног канала (јарка).

Минимална дубина укопавања гасовода при укрштању са путевима и улицама или изузетно при вођењу испод коловозне површине, мора се одредити према дебљини коловозне конструкције и саобраћајном оптерећењу, а да осигура "заштитни слој" између коловозне конструкције и заштитне цеви.

Дубина између горње површине коловоза и горње заштитне цеви, плоче и др., не сме бити мања од 1,0 m.

Минималне дубине на укрштању са градским аутопутевима одредиће се, посебно за сваки случај у условима надлежне радне организације.

За полагање градског гасовода користе се „Услови и технички нормативи за пројектовање и изградњу градског гасовода“, ("Сл. лист града Београда", бр. 14/77, 19/77 - испр., 18/82 и 26/83)

Дистрибутивни гасоводи

За дистрибутивни гасовод користити полиетиленске цеви које испуњавају услове према југословенском стандарду SRPS EN 1555-1:2011.

Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других објеката високоградње.

При паралелном вођењу или укрштању са цевоводима који служе за транспорт топлих флуида, дистрибутивни гасовод постављати на растојању којим се обезбеђује да температура полиетиленске цеви не буде већа од 20 °C.

При паралелном вођењу дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално растојање износи 40 cm, а у изузетним случајевима може бити најмање 20 cm.

При укрштању дистрибутивног гасовода са подземним водовима, минимално растојање износи 20 cm, а при вођењу гасовода поред темеља 1,0 m.

Уколико се ова растојања не могу остварити, онда треба применити додатне мере (заштитне цеви, повећана дебљина цеви и сл.)

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,6 до 1,0 m. Изузетно, дубина укопавања може бити и 0,5 m, под условом да се предузму додатне техничке мере заштите.

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивног гасовода са:

- железничким пругама износи 1,5 m рачунајући од горње ивице заштитне цеви до горње ивице прага,

- трамвајским пругама и индустријским колосецима износи 1,0 m,

- путевима и улицама износи 1,0 m.

Укрштање дистрибутивног гасовода са саобраћајницама врши се полагањем гасовода у заштитну цев, односно канал.

Дно рова за полагање дистрибутивног гасовода мора да буде равно, тако да цев потпуно налегне на дно. На косим теренима применити мере заштите дистрибутивног гасовода од клизања и одрона тла.

После полагања дистрибутивног гасовода, ров се мора засути у што краћем времену. Материјал за засипање рова мора бити таквог састава и гранулације да не оштећује цев. Горњу ивицу цеви покрити слојем од 20 cm, а остатак испунити земљом из ископа (уколико је зелена површина), односно набијеним шљунком уколико је саобраћаница или тротоар. На дубини од 30 cm у рову поставља се упозоравајућа трака жуте боје са натписом "гас".

Ако се при полагању дистрибутивног гасовода ров израђује бушењем, полиетиленску цев поставити у заштитну цев.

Полиетиленске цеви не могу се полагати на температури нижој од 0 °C.

Сви положени водови дистрибутивног гасовода морају бити геодетски снимљени и уцртани у катастар подземних водова.

За полагање полиетиленских цеви дистрибутивне гасоводне мреже користи се  „Правилник о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак до 4 бар“, („Сл. лист СРЈ“, бр. 20/92).

Мерно регулационе станице

Мерно регулацине станице (МРС), са инсталацијама за мерење и регулацију гаса, могу бити изграђене у грађевинском објекту или на отвореном простору и морају бити ограђене заштитном оградом.

МРС могу се изузетно изградити и на грађевинском објекту или уз његов зид, с тим што кров, односно зид грађевинског објекта, не сме да пропушта природни гас, не сме да има отворе и мора издржати један час у случају пожара.

МРС се не смеју се градити на стамбеним зградама или уз њихове зидове.

Зидови, подови, таванска и кровна конструкција објекта морају бити изграђени од негоривог материјала и материјала без шупљина.

Врата на спољним зидовима објекта морају се отварати према спољној страни, а браве са унутрашње стране морају се отварати без кључа.

Зидови просторија у којима су уграђене мерно-регулационе гасне инсталације не смеју имати отворе за прозоре

Постављање цеви и цевних елемената, арматуре, мерних и контролних и сигурносних уређаја, мора бити изведено тако да се омогући што лакше послуживање и што приступачније очитавање мерних вредности.

Уколико је опрема постављена на висини од преко 2 m, морају се за послуживање поставити галерије и степенице са оградама.

Ширина основног пролаза у просторијама ради обезбеђења несметаног кретања особља и манипулације, мора износити најмање 0,8 m.

Просторије у објектима МРС у којима су уграђене гасне инсталације морају имати горње и доње отворе за природно проветравање.

Отвори за проветравање морају бити постављени тако да спречавају сакупљање гаса у просторији. Горњи отвори морају бити постављени на најмање 2,20 m од основе, а доњи отвори на 0,3 m од основе.

Сви отвори морају бити обезбеђени од потпуног затварања и заштићени од атмосферских падавина и упада страних тела, заштитним решеткама са отворима величине до 1 cm2.

Мерно-регулационе станице морају бити изведени према условима датим у следећој табели.

| Објекти | Мернорегулациона станица |
| --- | --- |
|  | У објектима од чврстог материјала | Под надстрешницом и на отвореном простору |
|  | до 30.000 m3/h | изнад 30.000 m3/h | За све капацитете |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Стамбене и пословне зграде | 15 | 25 | 30 |
| Производне фабричке зграде, радионице | 15 | 25 | 30 |
| Складишта запаљивих течности | 15 | 25 | 30 |
| Електрични неизоловани надземни водови | За све случајеве: висина стуба далековода + 3 m |
| Трафо станице | 30 | 30 | 30 |
| Железничке пруге и објекти | 30 | 30 | 30 |
| Индустријски колосеци | 15 | 15 | 25 |
| Ауто-путеви | 30 | 30 | 30 |
| Магистрални путеви | 20 | 20 | 30 |
| Регионални и локални путеви | 10 | 10 | 10 |
| Остали путеви | 6 | 10 | 10 |
| Водотоци | 5 | 5 | 5 |
| Шеталишта, паркиралишта | 10 | 15 | 20 |
| Остали грађевински објекти | 10 | 15 | 20 |

Свака МРС мора имати филтер за пречишћавање гаса од механичких примеса, сигурносни брзозатварајући вентил за ручно реактивирање, регулатор притиска, неповратни вентил на излазу гаса, манометре за мерење притиска гаса на улазу и излазу из МРС, и мерач протока гаса.

На хоризонталном делу гасне инсталације, на месту испред регулатора притиска и мерења протока гаса, мора се уградити филтер који ће задржавати механичке честице и течност из гаса.

Филтер мора бити изграђен за максимални радни притисак гаса у доводном гасоводу са коефицијентом сигурности 2,0 и испитан притиском за 50% већим од максималног радног притиска.

После сваког степена редукције и регулације притиска гаса у цевовод мора се уградити сигурносни уређај који ће, у случају квара регулатора, спречити пораст притиска изнад дозвољене границе.

Ако се као сигурносни уређај користи сигурносни вентил са издувним системом, његов капацитет издувавања мора бити једнак најмање капацитету регулатора код максималног улазног притиска испред регулатора.

Издувни цевоводи ових вентила морају се извести најмање 1 m изнад крова МРС у атмосферу и заштити од улаза страних тела.

Ако после редукције притиска гаса могу наступити услови за формирање хидрата, гас се мора загревати пре редукције притиска гаса. За загревање гаса може се употребити топла вода или пара. Забрањено је загревање гаса директним пламеном. При грејању топлом водом топловодни котао смешта у засебну просторију са посебним улазом, која је одвојена од МРС незапаљивим и за гас непропусним зидом.

Измењивач топлоте мора бити изграђен тако да издржи максимални притисак гаса у доводном гасоводу испред мернорегулационе инсталације са коефицијентом сигурности 2,0 и испитан притиском за 50% већим од максималног радног притиска.

За мерење протока гаса морају се употребљавати само мерачи који су израђени у складу са прописима о мерилима и чију је употребу одобрио надлежни орган, односно овлашћена организација.

На гасоводу испред МРС, као и иза ње, на растојању од најмање 5 m, а не даље од 100 m, морају се поставити запорни органи - противпожарне славине.

Контролни и мерни инструменти повезани електричним кабловима као и телефони, у МРС морају бити изведени у противексплозивној заштити.

МРС мора имати следећу изолацију од атмосферског пражњења:

- изолацију улазних и излазних цевовода помоћу диелектричних склопова,

- громобранску заштиту,

- уземљење свих металних делова опреме.

Простор на коме се подиже МРС мора бити ограђен металном мрежом или неком другом врстом ограде.

Ограда мора да испуњава следеће услове:

- између ограде и спољних зидова МРС мора постојати заштитна зона од најмање 2 m; ограда не сме бити нижа од 2,5 m;

- улаз у МРС као и у ограђен простор мора бити обезбеђен вратима која се отварају на спољну страну, чије су димензије најмање 0,8 x 2,0 m, са бравом која се не закључава аутоматски;

- уколико је опрема МРС постављена на отвореном простору, најмање растојање између опреме и ограде мора бити 10 m.

До сваког објекта МРС мора се обезбедити приступни пут до најближе јавне саобраћајнице, минималне ширине 3 m.

За изградњу гасних мерних регулационих станица користити „Правилник о условима за несметан и безбедан транспорт природног гаса гасоводима притиска већег од 16 bar ("Сл. гласник РС", бр. 37/2013) и „Услове и техничке нормативе за пројектовање и изградњу градског гасовода“, ("Сл. лист града Београда", бр. 14/77, 19/77 - испр., 18/82 и 26/83)

2.1.3.3. Мере енергетске ефикасности изградње

Планирани објекти

1. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, вентилације и климатизације и повећање енергетске ефикасности ситема грејања.

а) Нови стандарди за спољашње пројектне температуре ваздуха и максимална температура ваздуха грејаног простора (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 57/2011);

б) Нова грађевинска физика; захтеване вредности коефицијента пролажења топлоте и топлотне отпорности простора (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 57/2011);

в) Минимални захтеви енергетске ефикасности (енергетског учинка) за стамбене зграде, по методи поређења са најбољим праксама (Правилник о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 57/2011);

г) Сертификати о енергетским својствима зграда (Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда  - „Сл. гласник РС“, бр. 69/2012). Елаборат енергетске ефикасности је елаборат који обухвата прорачуне, текст и цртеже, израђен у складу са  Правилником о енергетској ефикасности зграда - „Сл. гласник РС“, бр. 57/2011, и саставни је део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање грађевинске дозволе. Енергетски пасош морају имати све нове зграде, осим зграда које су наведеним правилником  изузете од обавезе енергетске сертификације.

д) Редовна инспекција и одржавање котлова, система грејања и климатизације.

2. Смањење потрошње топлотне енергије обезбеђивањем појединачног мерења потрошње топлотне енергије уз могућу регулацију потрошње топлотне енергије.

3. Смањење потрошње електричне енергије за грејање коришћењем:

- опреме за грејање веће енергетске ефикасности (топлотне пумпе),

- енергетски ефикасне опреме за сагоревање биомасе,

- соларних колектора,

- ефикасних термотехничких система са напредним системима регулације.

4. Изградња пасивних и нискоенергетских објеката

Постојећи објекти

5. Смањење инсталисаних капацитета система грејања, тј. потрошње енергије за грејање и хлађење заптивањем прозора, уградњом засенчења, заменом прозора и спољних врата и топлотним изоловањем стамбених зграда.

6. Смањење потрошње електричне енергије промовисањем и подржавањем замене класичних сијалица са влакном енергетски ефикасним сијалицама.

7. Смањење потрошње електричне енергије заменом старих неефикасних уређаја ефикаснијим уређајима.

8. Енергетски пасош морају имати постојеће зграде које се реконструишу, адаптирају, санирају или енергетски санирају, осим зграда које су правилником  изузете од обавезе енергетске сертификације. (Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда  - „Сл. гласник РС“, бр. 69/2012).

2.1.3.4. РЕГУЛАЦИЈА

Регулациону матрицу чине регулационие осовине водотокова и саобраћајница, као и регулациони профили поменутих линијских објеката. Регулационе осовине саобраћајница у обухвату плана одређене су пројектованим координатама темених и осовинских тачака (Т1-Т2164) и водорегулација (V1-V511). Поменутим елементима одређени су и други важни правци који се налазе у обухвату плана и битни су за посебно дефинисање елемената земљишта јавне и остале намене. Полупречници заобљења у раскрсницама дати су на графичком прилогу, док се списак координата свих карактеристичних тачака које дефинишу обележену регулациону осовину (на карактеристичним профилима ОРО), њихов опис (Т-теме, ОТ-осовинска тачка, PR-преломна тачка, ТС-тачка центра кривине) и полупречници заобљења хоризонталних кривина по осовини (R), налазе у табелама текстуалног дела ПГР-а.

Осим регулационим линијама, граничне линије између земљишта јавне и остале намене одређене су координатама детаљних тачака на регулацији (TR=1-22), постојећим катастарским међама (КМ) и преломним тачкама катастарских парцела (КМТ). Наведени елементи који су садржани на графичком прилогу и у табелама, чине јединствену регулациону базу.

| КООРДИНАТЕ ТЕМЕНИХ И ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА ВОДОРЕГУЛАЦИЈА |
| --- |
| Ознака тачке | Y | X | Опис тачке | Полупр. хор.заоб. R |  | Ознака тачке | Y | X | Опис тачке | Полупр. хор.заоб. R |
| V1 | 7428948,739 | 4835401,020 | OT | 0 |  | V257 | 7433383,571 | 4830216,477 | T | 220 |
| V2 | 7429019,412 | 4835195,815 | T | 90 |  | V258 | 7433311,506 | 4830106,965 | T | 40 |
| V3 | 7429463,882 | 4835311,941 | T | 70 |  | V259 | 7433356,803 | 4830020,511 | T | 25 |
| V4 | 7429512,827 | 4835096,514 | T | 400 |  | V260 | 7433285,632 | 4830013,523 | T | 25 |
| V5 | 7429407,913 | 4834738,816 | T | 300 |  | V261 | 7433307,458 | 4829856,450 | T | 25 |
| V6 | 7429393,148 | 4834623,057 | T | 120 |  | V262 | 7433228,419 | 4829896,690 | T | 50 |
| V7 | 7429546,020 | 4834498,021 | T | 270 |  | V263 | 7433168,337 | 4829873,700 | T | 25 |
| V8 | 7429712,900 | 4834286,440 | T | 250 |  | V264 | 7433239,121 | 4829775,009 | T | 30 |
| V9 | 7429894,258 | 4834271,575 | T | 100 |  | V265 | 7433180,458 | 4829741,178 | T | 120 |
| V10 | 7430015,168 | 4834082,840 | T | 300 |  | V266 | 7433066,010 | 4829736,576 | T | 35 |
| V11 | 7430127,388 | 4834018,090 | T | 250 |  | V267 | 7433055,107 | 4829638,098 | T | 50 |
| V12 | 7430239,638 | 4833994,013 | T | 300 |  | V268 | 7432910,345 | 4829573,552 | T | 45 |
| V13 | 7430368,981 | 4834012,879 | T | 50 |  | V269 | 7433018,603 | 4829492,660 | T | 25 |
| V14 | 7430481,720 | 4833642,428 | T | 170 |  | V270 | 7432837,036 | 4829450,053 | T | 70 |
| V15 | 7430521,544 | 4833714,483 | OT | 0 |  | V271 | 7432802,758 | 4829314,052 | T | 80 |
| V16 | 7430793,846 | 4833769,320 | T | 500 |  | V272 | 7432683,624 | 4829292,873 | T | 25 |
| V17 | 7431087,216 | 4833817,861 | T | 70 |  | V273 | 7432702,381 | 4829247,042 | T | 86,436 |
| V18 | 7431086,523 | 4833445,498 | T | 160 |  | V274 | 7432697,622 | 4829108,680 | T | 35 |
| V19 | 7431439,873 | 4833440,982 | T | 150 |  | V275 | 7432523,921 | 4829265,191 | T | 35 |
| V20 | 7431571,696 | 4833269,963 | T | 250 |  | V276 | 7432525,797 | 4829122,972 | T | 50 |
| V21 | 7431585,044 | 4833112,520 | T | 400 |  | V277 | 7432485,316 | 4829020,747 | T | 70 |
| V22 | 7431644,400 | 4832954,305 | T | 120 |  | V278 | 7432397,542 | 4829005,403 | T | 35 |
| V23 | 7431718,860 | 4832936,920 | OT | 0 |  | V279 | 7432393,199 | 4828943,281 | T | 100 |
| V24 | 7431814,916 | 4832914,493 | T | 150 |  | V280 | 7432368,317 | 4828884,481 | T | 100 |
| V25 | 7431829,175 | 4832898,681 | OT | 0 |  | V281 | 7432327,097 | 4828840,948 | T | 100 |
| V26 | 7431926,921 | 4832805,601 | T | 80 |  | V282 | 7432295,647 | 4828751,396 | T | 50 |
| V27 | 7431871,377 | 4832692,443 | T | 60 |  | V283 | 7432022,234 | 4828778,075 | T | 90 |
| V28 | 7432039,823 | 4832550,435 | T | 200 |  | V284 | 7432123,188 | 4828496,960 | T | 40 |
| V29 | 7432085,111 | 4832472,830 | T | 100 |  | V285 | 7432001,160 | 4828526,612 | OT | 0 |
| V30 | 7432258,774 | 4832403,941 | T | 300 |  | V286 | 7434615,729 | 4830345,217 | T | 25 |
| V31 | 7432310,817 | 4832368,365 | OT | 0 |  | V287 | 7434672,000 | 4830304,695 | T | 25 |
| V32 | 7432398,148 | 4832308,666 | T | 100 |  | V288 | 7434709,184 | 4830321,982 | T | 35 |
| V33 | 7432408,165 | 4832008,233 | T | 70 |  | V289 | 7434714,522 | 4830373,545 | T | 40 |
| V34 | 7432571,263 | 4832094,150 | OT | 0 |  | V290 | 7434749,003 | 4830417,944 | T | 15 |
| V35 | 7432602,323 | 4832110,591 | T | 150 |  | V291 | 7434694,060 | 4830432,055 | T | 25 |
| V36 | 7432724,726 | 4832107,174 | T | 150 |  | V292 | 7434691,088 | 4830484,989 | T | 50 |
| V37 | 7432883,992 | 4832201,596 | T | 200 |  | V293 | 7434730,760 | 4830538,590 | T | 100 |
| V38 | 7433324,924 | 4832197,054 | T | 170 |  | V294 | 7434754,730 | 4830628,710 | T | 50 |
| V39 | 7433447,722 | 4832074,598 | T | 200 |  | V295 | 7434868,563 | 4830588,627 | T | 20 |
| V40 | 7433493,442 | 4831945,313 | T | 200 |  | V296 | 7434874,414 | 4830681,525 | T | 60 |
| V41 | 7433641,858 | 4831774,782 | T | 70 |  | V297 | 7434834,150 | 4830790,649 | T | 35 |
| V42 | 7433579,994 | 4831625,278 | T | 120 |  | V298 | 7434944,287 | 4830774,996 | T | 20 |
| V43 | 7433722,180 | 4831347,146 | T | 150 |  | V299 | 7434905,680 | 4830860,233 | T | 20 |
| V44 | 7433724,182 | 4831136,583 | T | 150 |  | V300 | 7434930,859 | 4830874,713 | T | 50 |
| V45 | 7433811,314 | 4830997,713 | T | 550 |  | V301 | 7434992,229 | 4830954,757 | T | 80 |
| V46 | 7433860,500 | 4830950,941 | OT | 0 |  | V302 | 7435016,792 | 4831058,135 | T | 80 |
| V47 | 7433904,397 | 4830909,193 | T | 100 |  | V303 | 7434965,446 | 4831136,208 | OT | 0 |
| V48 | 7433998,399 | 4830901,022 | T | 50 |  | V304 | 7434938,252 | 4831177,558 | T | 65 |
| V49 | 7433970,511 | 4830722,676 | T | 100 |  | V305 | 7434976,063 | 4831317,654 | T | 65 |
| V50 | 7434200,262 | 4830586,738 | T | 350 |  | V306 | 7434970,866 | 4831363,760 | T | 50 |
| V51 | 7434308,597 | 4830413,877 | T | 110 |  | V307 | 7434993,407 | 4831455,930 | T | 100 |
| V52 | 7434585,714 | 4830301,242 | T | 100 |  | V308 | 7434992,521 | 4831513,202 | T | 30 |
| V53 | 7434609,132 | 4830253,207 | OT | 0 |  | V309 | 7434959,018 | 4831534,544 | T | 30 |
| V54 | 7434634,428 | 4830201,321 | T | 70 |  | V310 | 7434932,041 | 4831641,426 | OT | 0 |
| V55 | 7434777,317 | 4830196,818 | T | 70 |  | V311 | 7434966,985 | 4831154,725 | T | 20 |
| V56 | 7434895,676 | 4830116,586 | T | 120 |  | V312 | 7435000,205 | 4831184,784 | T | 80 |
| V57 | 7435014,372 | 4830156,235 | OT | 0 |  | V313 | 7435097,264 | 4831232,332 | T | 80 |
| V58 | 7435086,285 | 4830180,256 | T | 50 |  | V314 | 7435131,743 | 4831280,526 | T | 250 |
| V59 | 7435119,272 | 4830103,956 | T | 60 |  | V315 | 7435202,581 | 4831336,050 | T | 80 |
| V60 | 7435037,175 | 4829956,337 | T | 60 |  | V316 | 7435240,316 | 4831393,193 | OT | 0 |
| V61 | 7435345,140 | 4829776,704 | T | 90 |  | V317 | 7435005,767 | 4830107,934 | T | 30 |
| V62 | 7435387,333 | 4829715,662 | T | 100 |  | V318 | 7434971,665 | 4830097,845 | T | 38,377 |
| V63 | 7435620,236 | 4829599,752 | T | 250 |  | V319 | 7434951,018 | 4830054,878 | T | 67,271 |
| V64 | 7435658,484 | 4829241,758 | T | 165 |  | V320 | 7434934,436 | 4830038,750 | T | 30 |
| V65 | 7435984,373 | 4829377,087 | T | 90 |  | V321 | 7434929,614 | 4829982,245 | T | 40 |
| V66 | 7436098,136 | 4829227,257 | T | 60 |  | V322 | 7434913,916 | 4829953,390 | T | 40 |
| V67 | 7436333,845 | 4829435,866 | T | 75 |  | V323 | 7434909,670 | 4829902,598 | T | 60 |
| V68 | 7436312,905 | 4829151,095 | T | 65 |  | V324 | 7434876,874 | 4829870,154 | T | 40 |
| V69 | 7436441,420 | 4829177,858 | T | 65 |  | V325 | 7434874,289 | 4829845,936 | T | 23,516 |
| V70 | 7436495,727 | 4829336,155 | T | 75 |  | V326 | 7434888,507 | 4829829,240 | T | 18,021 |
| V71 | 7436647,128 | 4829262,742 | T | 75 |  | V327 | 7434875,220 | 4829802,560 | T | 118,276 |
| V72 | 7436889,881 | 4829471,701 | T | 90 |  | V328 | 7434819,954 | 4829743,850 | T | 30 |
| V73 | 7436902,117 | 4829076,562 | T | 60 |  | V329 | 7434831,985 | 4829675,230 | T | 100 |
| V74 | 7437269,072 | 4829192,544 | T | 60 |  | V330 | 7434819,322 | 4829619,094 | T | 30 |
| V75 | 7437201,105 | 4829012,445 | OT | 0 |  | V331 | 7434740,368 | 4829585,590 | OT | 0 |
| V76 | 7437113,726 | 4828780,910 | T | 60 |  | V332 | 7437340,888 | 4829023,258 | T | 32 |
| V77 | 7437214,789 | 4828685,546 | T | 85 |  | V333 | 7437246,435 | 4828920,893 | T | 20 |
| V78 | 7437228,044 | 4828617,975 | T | 50 |  | V334 | 7437334,272 | 4828903,877 | T | 150 |
| V79 | 7437333,973 | 4828615,375 | T | 50 |  | V335 | 7437442,995 | 4828854,438 | T | 20 |
| V80 | 7437460,743 | 4828430,806 | T | 235 |  | V336 | 7437446,522 | 4828675,557 | T | 20 |
| V81 | 7437529,251 | 4828358,425 | T | 85 |  | V337 | 7437550,842 | 4828651,864 | T | 11 |
| V82 | 7437518,982 | 4828235,608 | OT | 0 |  | V338 | 7437468,257 | 4828596,905 | T | 20 |
| V83 | 7437511,294 | 4828145,480 | T | 35 |  | V339 | 7437561,817 | 4828590,863 | T | 25 |
| V84 | 7437653,129 | 4828282,000 | T | 50 |  | V340 | 7437591,638 | 4828605,859 | T | 20 |
| V85 | 7437745,180 | 4828139,030 | T | 400 |  | V341 | 7437618,975 | 4828578,697 | T | 20 |
| V86 | 7437867,613 | 4828014,245 | T | 170 |  | V342 | 7437686,438 | 4828601,494 | T | 20 |
| V87 | 7437839,886 | 4827854,626 | T | 125 |  | V343 | 7437698,946 | 4828574,762 | T | 19,5 |
| V88 | 7437882,080 | 4827757,660 | OT | 0 |  | V344 | 7437723,602 | 4828557,592 | T | 19,5 |
| V89 | 7437897,488 | 4827722,252 | T | 200 |  | V345 | 7437755,511 | 4828591,336 | T | 40 |
| V90 | 7437908,241 | 4827660,236 | T | 95 |  | V346 | 7437760,975 | 4828622,053 | T | 10 |
| V91 | 7438002,372 | 4827569,066 | T | 90 |  | V347 | 7437733,489 | 4828641,719 | T | 16 |
| V92 | 7437845,730 | 4827401,520 | T | 200 |  | V348 | 7437803,832 | 4828691,865 | T | 15 |
| V93 | 7437781,860 | 4827294,041 | T | 105 |  | V349 | 7437827,735 | 4828727,471 | T | 30 |
| V94 | 7437899,837 | 4827136,969 | T | 435 |  | V350 | 7437876,025 | 4828674,482 | T | 50 |
| V95 | 7437910,165 | 4827106,149 | OT | 0 |  | V351 | 7437893,352 | 4828623,769 | T | 20 |
| V96 | 7437944,444 | 4827017,154 | T | 95 |  | V352 | 7437965,571 | 4828586,740 | T | 200 |
| V97 | 7438160,806 | 4826849,206 | T | 315 |  | V353 | 7438046,722 | 4828593,073 | T | 50 |
| V98 | 7438255,777 | 4826663,135 | OT | 0 |  | V354 | 7438122,703 | 4828573,507 | T | 50 |
| V99 | 7438269,265 | 4826630,223 | T | 150 |  | V355 | 7438133,159 | 4828576,232 | OT | 0 |
| V100 | 7438402,941 | 4826586,327 | T | 90 |  | V356 | 7438161,411 | 4828583,594 | T | 15 |
| V101 | 7438498,716 | 4826519,013 | T | 45 |  | V357 | 7438192,934 | 4828533,518 | T | 25 |
| V102 | 7438511,515 | 4826385,711 | T | 105 |  | V358 | 7438324,597 | 4828544,353 | T | 90 |
| V103 | 7438569,491 | 4826268,955 | T | 45 |  | V359 | 7438359,343 | 4828422,920 | T | 60 |
| V104 | 7438642,990 | 4826391,053 | OT | 0 |  | V360 | 7438601,282 | 4828324,968 | T | 130 |
| V105 | 7438683,986 | 4826467,613 | T | 45 |  | V361 | 7438713,664 | 4828391,590 | T | 100 |
| V106 | 7438763,535 | 4826216,522 | T | 105 |  | V362 | 7438842,409 | 4828376,675 | T | 80 |
| V107 | 7438684,447 | 4826068,773 | T | 105 |  | V363 | 7438885,151 | 4828401,758 | T | 75 |
| V108 | 7438704,117 | 4825974,085 | T | 135 |  | V364 | 7438986,264 | 4828397,777 | T | 60 |
| V109 | 7438752,958 | 4825884,542 | T | 135 |  | V365 | 7439054,481 | 4828467,473 | T | 20 |
| V110 | 7438730,272 | 4825735,131 | T | 60 |  | V366 | 7439092,288 | 4828431,475 | OT | 0 |
| V111 | 7438898,651 | 4825717,239 | T | 70 |  | V367 | 7438143,006 | 4828602,546 | T | 50 |
| V112 | 7438896,226 | 4825561,656 | T | 50 |  | V368 | 7438150,456 | 4828651,197 | T | 30 |
| V113 | 7439035,456 | 4825579,665 | T | 180 |  | V369 | 7438200,604 | 4828674,400 | T | 49,548 |
| V114 | 7439138,421 | 4825623,406 | T | 150 |  | V370 | 7438223,653 | 4828674,877 | T | 20 |
| V115 | 7439641,354 | 4825283,237 | T | 120 |  | V371 | 7438240,224 | 4828711,993 | T | 50 |
| V116 | 7439650,171 | 4825188,552 | T | 85,592 |  | V372 | 7438246,231 | 4828745,538 | T | 25 |
| V117 | 7439734,575 | 4825126,334 | T | 50 |  | V373 | 7438308,821 | 4828760,321 | T | 25 |
| V118 | 7439703,580 | 4824971,425 | T | 60 |  | V374 | 7438322,248 | 4828833,623 | T | 40 |
| V119 | 7439758,766 | 4824999,540 | OT | 0 |  | V375 | 7438371,651 | 4828854,503 | T | 40 |
| V120 | 7439970,190 | 4825044,696 | T | 155 |  | V376 | 7438384,437 | 4828895,930 | T | 40 |
| V121 | 7440074,638 | 4824962,468 | OT | 0 |  | V377 | 7438420,301 | 4828935,208 | T | 60 |
| V122 | 7440164,824 | 4824891,468 | T | 55 |  | V378 | 7438425,461 | 4828985,755 | T | 60 |
| V123 | 7440150,006 | 4824814,561 | T | 55 |  | V379 | 7438443,504 | 4829034,707 | T | 50 |
| V124 | 7440231,351 | 4824754,977 | T | 235 |  | V380 | 7438446,437 | 4829066,271 | T | 35 |
| V125 | 7440337,095 | 4824599,280 | T | 65 |  | V381 | 7438434,807 | 4829104,391 | T | 35 |
| V126 | 7440376,254 | 4824577,386 | T | 95 |  | V382 | 7438482,918 | 4829192,396 | T | 70 |
| V127 | 7440420,025 | 4824504,756 | T | 95 |  | V383 | 7438557,594 | 4829206,510 | T | 30 |
| V128 | 7440506,655 | 4824466,585 | T | 65 |  | V384 | 7438585,730 | 4829238,995 | T | 60 |
| V129 | 7440582,670 | 4824267,178 | T | 55 |  | V385 | 7438644,639 | 4829275,163 | T | 60 |
| V130 | 7440417,733 | 4824164,692 | T | 115 |  | V386 | 7438655,467 | 4829376,258 | T | 60 |
| V131 | 7440364,079 | 4824048,101 | T | 30 |  | V387 | 7438667,987 | 4829420,132 | T | 30 |
| V132 | 7440524,743 | 4823978,110 | T | 30 |  | V388 | 7438711,087 | 4829428,895 | T | 30 |
| V133 | 7440377,200 | 4823926,647 | T | 70 |  | V389 | 7438740,853 | 4829484,983 | T | 70 |
| V134 | 7440353,190 | 4823866,646 | T | 100 |  | V390 | 7438753,305 | 4829551,295 | T | 30 |
| V135 | 7440287,899 | 4823815,604 | T | 150 |  | V391 | 7438718,069 | 4829578,165 | T | 30 |
| V136 | 7440218,093 | 4823792,505 | T | 50 |  | V392 | 7438729,155 | 4829725,002 | T | 50 |
| V137 | 7440105,574 | 4823458,867 | T | 60 |  | V393 | 7438748,055 | 4829758,835 | T | 50 |
| V138 | 7440136,512 | 4823374,398 | T | 40 |  | V394 | 7438737,012 | 4829838,213 | T | 50 |
| V139 | 7440060,372 | 4823212,760 | T | 110 |  | V395 | 7438756,949 | 4829913,989 | OT | 0 |
| V140 | 7440359,823 | 4822925,085 | T | 45 |  | V396 | 7437465,925 | 4828222,707 | T | 20 |
| V141 | 7440059,246 | 4823018,775 | T | 300 |  | V397 | 7437427,904 | 4828197,077 | T | 150 |
| V142 | 7439920,909 | 4823009,458 | OT | 0 |  | V398 | 7437381,518 | 4828179,506 | T | 500 |
| V143 | 7430504,505 | 4833699,000 | T | 15 |  | V399 | 7437328,082 | 4828164,305 | T | 260 |
| V144 | 7430538,583 | 4833643,238 | T | 15 |  | V400 | 7437288,932 | 4828148,465 | OT | 0 |
| V145 | 7430507,850 | 4833604,123 | T | 11 |  | V401 | 7437936,590 | 4827739,789 | T | 100 |
| V146 | 7430562,776 | 4833548,598 | T | 100 |  | V402 | 7437981,712 | 4827790,455 | T | 20 |
| V147 | 7430626,631 | 4833448,848 | T | 100 |  | V403 | 7438032,438 | 4827782,765 | T | 15 |
| V148 | 7430623,859 | 4833386,849 | T | 50 |  | V404 | 7438047,102 | 4827810,750 | T | 50 |
| V149 | 7430653,579 | 4833332,050 | T | 100 |  | V405 | 7438044,251 | 4827880,128 | T | 30 |
| V150 | 7430657,859 | 4833283,570 | T | 100 |  | V406 | 7438125,105 | 4827890,140 | T | 50 |
| V151 | 7430680,540 | 4833221,421 | T | 100 |  | V407 | 7438165,787 | 4827866,814 | T | 20 |
| V152 | 7430710,634 | 4833179,972 | T | 40 |  | V408 | 7438186,404 | 4827865,261 | T | 25 |
| V153 | 7430707,835 | 4833096,598 | OT | 0 |  | V409 | 7438220,300 | 4827887,141 | T | 50 |
| V154 | 7430712,157 | 4833071,305 | T | 80 |  | V410 | 7438276,042 | 4827899,190 | T | 100 |
| V155 | 7430605,421 | 4833017,960 | T | 60 |  | V411 | 7438357,739 | 4827867,782 | T | 90 |
| V156 | 7430483,530 | 4832882,376 | T | 30 |  | V412 | 7438440,936 | 4827875,572 | T | 40 |
| V157 | 7430484,260 | 4832841,358 | T | 19 |  | V413 | 7438567,410 | 4827798,921 | T | 40 |
| V158 | 7430379,318 | 4832809,598 | T | 150 |  | V414 | 7438618,777 | 4827801,420 | T | 40 |
| V159 | 7430267,805 | 4832752,875 | T | 50 |  | V415 | 7438692,615 | 4827741,123 | T | 60 |
| V160 | 7430229,403 | 4832754,272 | T | 50 |  | V416 | 7438744,596 | 4827750,735 | T | 20 |
| V161 | 7430182,541 | 4832734,274 | T | 30 |  | V417 | 7438780,927 | 4827691,218 | T | 70 |
| V162 | 7430113,345 | 4832741,517 | T | 50 |  | V418 | 7438866,602 | 4827688,410 | T | 80 |
| V163 | 7430062,050 | 4832771,160 | OT | 0 |  | V419 | 7439005,448 | 4827623,988 | T | 40 |
| V164 | 7430729,917 | 4833059,698 | T | 50 |  | V420 | 7439094,060 | 4827640,515 | T | 80 |
| V165 | 7430754,227 | 4833034,033 | T | 50 |  | V421 | 7439160,053 | 4827687,222 | T | 150 |
| V166 | 7430790,489 | 4832935,300 | T | 30 |  | V422 | 7439216,678 | 4827701,072 | T | 90 |
| V167 | 7430764,796 | 4832894,615 | T | 50 |  | V423 | 7437884,061 | 4827108,562 | T | 35 |
| V168 | 7430759,475 | 4832824,798 | T | 90 |  | V424 | 7437836,424 | 4827090,343 | T | 25 |
| V169 | 7430714,964 | 4832699,178 | OT | 0 |  | V425 | 7437824,210 | 4827065,819 | T | 25 |
| V170 | 7431704,504 | 4832869,198 | T | 40 |  | V426 | 7437797,655 | 4827054,611 | T | 40 |
| V171 | 7431682,571 | 4832837,401 | T | 40 |  | V427 | 7437786,514 | 4827032,974 | T | 40 |
| V172 | 7431693,319 | 4832782,306 | T | 50 |  | V428 | 7437773,837 | 4827021,301 | T | 25 |
| V173 | 7431645,445 | 4832727,745 | T | 35 |  | V429 | 7437736,063 | 4827019,638 | T | 35 |
| V174 | 7431637,441 | 4832693,278 | T | 35 |  | V430 | 7437702,391 | 4826991,717 | T | 20 |
| V175 | 7431601,783 | 4832673,972 | T | 20 |  | V431 | 7437695,781 | 4826977,540 | T | 8 |
| V176 | 7431597,652 | 4832654,518 | T | 20 |  | V432 | 7437640,187 | 4826991,701 | T | 20 |
| V177 | 7431557,839 | 4832633,369 | T | 50 |  | V433 | 7437616,211 | 4826942,294 | T | 50 |
| V178 | 7431520,291 | 4832507,293 | T | 50 |  | V434 | 7437580,044 | 4826912,669 | T | 60 |
| V179 | 7431527,424 | 4832459,140 | T | 50 |  | V435 | 7437550,026 | 4826843,519 | T | 30 |
| V180 | 7431556,620 | 4832416,713 | T | 30 |  | V436 | 7437465,497 | 4826813,269 | T | 200 |
| V181 | 7431542,279 | 4832387,751 | T | 30 |  | V437 | 7437340,944 | 4826839,091 | T | 200 |
| V182 | 7431572,273 | 4832259,466 | T | 40 |  | V438 | 7437287,433 | 4826842,862 | T | 30 |
| V183 | 7431541,110 | 4832181,993 | OT | 0 |  | V439 | 7437261,126 | 4826867,421 | T | 30 |
| V184 | 7431840,063 | 4832956,595 | T | 70 |  | V440 | 7437128,707 | 4826860,858 | OT | 0 |
| V185 | 7431873,729 | 4832968,807 | T | 40 |  | V441 | 7438215,830 | 4826638,482 | T | 15 |
| V186 | 7431916,780 | 4833002,649 | T | 500 |  | V442 | 7438206,301 | 4826606,310 | T | 30 |
| V187 | 7431993,005 | 4833053,730 | T | 50 |  | V443 | 7438160,574 | 4826545,909 | OT | 0 |
| V188 | 7432020,332 | 4833098,537 | T | 50 |  | V444 | 7438112,185 | 4826481,992 | T | 70 |
| V189 | 7432058,372 | 4833117,773 | T | 80 |  | V445 | 7438020,984 | 4826365,555 | T | 50 |
| V190 | 7432152,940 | 4833233,025 | T | 80 |  | V446 | 7437914,692 | 4826325,290 | T | 100 |
| V191 | 7432171,410 | 4833285,573 | T | 30 |  | V447 | 7437841,664 | 4826258,590 | T | 400 |
| V192 | 7432207,170 | 4833286,726 | OT | 0 |  | V448 | 7437701,158 | 4826198,910 | T | 400 |
| V193 | 7432054,035 | 4832449,030 | T | 20 |  | V449 | 7437604,080 | 4826197,194 | T | 80 |
| V194 | 7432057,677 | 4832422,001 | T | 15 |  | V450 | 7437446,577 | 4826119,393 | T | 50 |
| V195 | 7432013,527 | 4832373,852 | T | 50 |  | V451 | 7437415,863 | 4826082,090 | T | 50 |
| V196 | 7431956,120 | 4832350,165 | T | 50 |  | V452 | 7437313,037 | 4826039,258 | T | 200 |
| V197 | 7431905,064 | 4832354,221 | T | 20 |  | V453 | 7437240,203 | 4826031,512 | T | 100 |
| V198 | 7431889,203 | 4832295,993 | T | 100 |  | V454 | 7437212,971 | 4826020,640 | T | 50 |
| V199 | 7431859,385 | 4832244,157 | T | 30 |  | V455 | 7437155,278 | 4826030,583 | T | 100 |
| V200 | 7431893,852 | 4832203,123 | T | 30 |  | V456 | 7437072,926 | 4826018,095 | T | 60 |
| V201 | 7431879,544 | 4832146,020 | T | 100 |  | V457 | 7436944,169 | 4825923,282 | OT | 0 |
| V202 | 7431880,521 | 4832077,039 | T | 40 |  | V458 | 7438184,315 | 4826238,948 | T | 70 |
| V203 | 7431858,268 | 4832051,160 | T | 100 |  | V459 | 7438114,458 | 4826215,941 | T | 400 |
| V204 | 7431801,093 | 4831924,696 | T | 70 |  | V460 | 7438042,580 | 4826166,971 | T | 100 |
| V205 | 7431796,279 | 4831895,966 | T | 60 |  | V461 | 7437989,649 | 4826146,378 | T | 50 |
| V206 | 7431738,060 | 4831832,452 | T | 1000 |  | V462 | 7437931,221 | 4826062,111 | T | 150 |
| V207 | 7431613,401 | 4831723,289 | T | 100 |  | V463 | 7437911,941 | 4826013,129 | T | 200 |
| V208 | 7431555,093 | 4831627,187 | T | 40 |  | V464 | 7437892,451 | 4825973,627 | T | 30 |
| V209 | 7431461,951 | 4831600,677 | T | 40 |  | V465 | 7437894,344 | 4825938,565 | T | 50 |
| V210 | 7431424,154 | 4831479,543 | T | 70 |  | V466 | 7437880,325 | 4825893,125 | T | 40 |
| V211 | 7431352,450 | 4831447,966 | T | 40 |  | V467 | 7437890,229 | 4825855,999 | T | 50 |
| V212 | 7431307,306 | 4831389,842 | T | 60 |  | V468 | 7437876,443 | 4825751,252 | T | 200 |
| V213 | 7431289,189 | 4831377,069 | T | 55,508 |  | V469 | 7437834,070 | 4825602,062 | OT | 0 |
| V214 | 7431263,412 | 4831328,664 | T | 200 |  | V470 | 7438770,332 | 4826555,880 | T | 500 |
| V215 | 7431189,529 | 4831222,725 | T | 70 |  | V471 | 7438828,475 | 4826654,430 | T | 90 |
| V216 | 7431170,834 | 4831206,171 | T | 50 |  | V472 | 7438968,694 | 4826643,079 | OT | 0 |
| V217 | 7431150,192 | 4831161,672 | T | 70 |  | V473 | 7439032,744 | 4825552,193 | T | 30 |
| V218 | 7431095,386 | 4831154,425 | T | 40 |  | V474 | 7439041,639 | 4825521,846 | T | 30 |
| V219 | 7431056,524 | 4831108,869 | T | 50 |  | V475 | 7439010,718 | 4825454,370 | T | 40 |
| V220 | 7431062,941 | 4831066,736 | OT | 0 |  | V476 | 7438970,027 | 4825424,069 | T | 30 |
| V221 | 7432316,732 | 4832420,793 | T | 30 |  | V477 | 7438948,539 | 4825383,060 | T | 50 |
| V222 | 7432378,315 | 4832450,935 | T | 90 |  | V478 | 7438920,810 | 4825357,480 | T | 30 |
| V223 | 7432419,242 | 4832496,276 | T | 50 |  | V479 | 7438913,838 | 4825332,771 | T | 15 |
| V224 | 7432425,653 | 4832528,515 | T | 50 |  | V480 | 7438877,178 | 4825311,647 | T | 25 |
| V225 | 7432493,494 | 4832654,137 | T | 150 |  | V481 | 7438864,405 | 4825282,539 | T | 30 |
| V226 | 7432577,758 | 4832743,926 | T | 150 |  | V482 | 7438864,849 | 4825261,253 | T | 40 |
| V227 | 7432597,718 | 4832778,036 | T | 250 |  | V483 | 7438846,124 | 4825230,695 | T | 100 |
| V228 | 7432632,238 | 4832825,462 | T | 40 |  | V484 | 7438834,712 | 4825217,394 | T | 100 |
| V229 | 7432680,566 | 4832832,057 | T | 30 |  | V485 | 7438815,195 | 4825187,174 | T | 100 |
| V230 | 7432696,492 | 4832866,117 | OT | 0 |  | V486 | 7438793,745 | 4825129,752 | T | 30 |
| V231 | 7432570,838 | 4832058,880 | T | 25 |  | V487 | 7438766,667 | 4825110,396 | T | 30 |
| V232 | 7432619,823 | 4832033,865 | T | 50 |  | V488 | 7438738,511 | 4825065,782 | OT | 0 |
| V233 | 7432643,331 | 4831927,296 | T | 100 |  | V489 | 7439725,940 | 4824977,570 | T | 15 |
| V234 | 7432659,836 | 4831895,773 | T | 25 |  | V490 | 7439738,531 | 4824936,728 | T | 50,9 |
| V235 | 7432636,187 | 4831859,002 | T | 100 |  | V491 | 7439668,927 | 4824648,034 | T | 60 и 150(с) |
| V236 | 7432622,981 | 4831833,405 | T | 30 |  | V492 | 7439618,428 | 4824625,767 | T | 150 |
| V237 | 7432621,989 | 4831820,435 | T | 50,555 |  | V493 | 7439576,465 | 4824589,824 | T | 40 |
| V238 | 7432601,513 | 4831764,127 | T | 50 |  | V494 | 7439539,301 | 4824590,770 | T | 40 |
| V239 | 7432569,157 | 4831734,504 | T | 25 |  | V495 | 7440100,244 | 4824971,313 | T | 50 |
| V240 | 7432564,870 | 4831701,537 | T | 35 |  | V496 | 7440134,985 | 4825056,972 | T | 100 |
| V241 | 7432540,226 | 4831671,977 | T | 35 |  | V497 | 7440134,568 | 4825152,866 | T | 90 |
| V242 | 7432529,509 | 4831624,960 | T | 25 |  | V498 | 7440162,373 | 4825158,985 | OT | 0 |
| V243 | 7432539,169 | 4831606,260 | T | 45 |  | V499 | 7440269,764 | 4825212,168 | T | 90 |
| V244 | 7432542,485 | 4831550,042 | T | 30 |  | V500 | 7440362,634 | 4825076,366 | T | 100 |
| V245 | 7432526,256 | 4831525,074 | T | 45 |  | V501 | 7440383,581 | 4824996,664 | T | 45 |
| V246 | 7432520,691 | 4831506,702 | OT | 0 |  | V502 | 7440691,419 | 4824994,779 | T | 80 |
| V247 | 7433796,111 | 4830884,615 | T | 40 |  | V503 | 7440755,664 | 4824858,637 | T | 120 |
| V248 | 7433891,785 | 4830740,704 | T | 30 |  | V504 | 7440915,623 | 4824826,794 | T | 150 |
| V249 | 7433847,995 | 4830706,937 | T | 29,329 |  | V505 | 7441068,613 | 4824917,336 | T | 70 |
| V250 | 7433860,549 | 4830656,285 | T | 30 |  | V506 | 7441151,169 | 4824783,144 | OT | 0 |
| V251 | 7433665,756 | 4830627,499 | T | 70 |  | V507 | 7440090,875 | 4825282,319 | T | 150 |
| V252 | 7433646,056 | 4830566,328 | T | 55,467 |  | V508 | 7440111,410 | 4825509,390 | T | 250 |
| V253 | 7433544,046 | 4830504,690 | T | 200 |  | V509 | 7440225,553 | 4825593,702 | OT | 0 |
| V254 | 7433468,534 | 4830405,486 | T | 150 |  | V510 | 7437219,287 | 4828997,688 | T | 25 |
| V255 | 7433453,161 | 4830370,061 | T | 122,869 |  | V511 | 7437975,671 | 4827712,461 | T | 15 |
| V256 | 7433394,419 | 4830305,618 | T | 60 |  | V512 | 7438097,960 | 4826437300 | T | 40 |
|  |  |  |  |  |  | V513 | 7437647,844 | 4828598,392 | T | 35 |

| КООРДИНАТЕ ТЕМЕНИХ И ОСОВИНСКИХ ТАЧАКА САОБРАЋАЈНИЦА |
| --- |
| Ознака тачке | Y | X | Опис тачке | Полупр. хор.заоб. R |  | Ознака тачке | Y | X | Опис тачке | Полупр. хор.заоб. R |
| T1 | 7428863,361 | 4835220,172 | OT | 0 |  | T1083 | 7438314,749 | 4826586,513 | ОТ | 0 |
| T2 | 7428917,062 | 4835191,268 | T | 300 |  | T1084 | 7438332,138 | 4826573,881 | ОТ | 0 |
| T3 | 7428954,529 | 4835164,377 | T | 250 |  | T1085 | 7438434,660 | 4826420,530 | ОТ | 0 |
| T4 | 7429026,993 | 4835123,022 | T | 200 |  | T1086 | 7438476,746 | 4826359,020 | ОТ | 0 |
| T5 | 7429099,578 | 4835030,888 | T | 90 |  | T1087 | 7438597,662 | 4826256,200 | ОТ | 0 |
| T6 | 7429163,298 | 4835002,844 | T | 130 |  | T1088 | 7438675,044 | 4826077,634 | ОТ | 0 |
| T7 | 7429214,198 | 4834937,801 | T | 200 |  | T1089 | 7438808,516 | 4825577,635 | Т | 20 |
| T8 | 7429241,085 | 4834878,630 | T | 110 |  | T1090 | 7438879,868 | 4825612,877 | ОТ | 0 |
| T9 | 7429281,721 | 4834847,649 | T | 80 |  | T1091 | 7439661,957 | 4825158,892 | ОТ | 0 |
| T10 | 7429307,663 | 4834799,962 | T | 150 |  | T1092 | 7439650,881 | 4825140,479 | Т | 30 |
| T11 | 7429335,315 | 4834770,724 | OT | 0 |  | T1093 | 7439997,232 | 4824975,433 | Т | 15 |
| T12 | 7429366,802 | 4834737,431 | T | 80 |  | T1094 | 7440034,447 | 4824948,827 | Т | 25 |
| T13 | 7429368,056 | 4834623,404 | T | 150 |  | T1095 | 7440142,965 | 4824858,102 | Т | 20 |
| T14 | 7429641,510 | 4834276,082 | T | 1050 |  | T1096 | 7440274,940 | 4823003,584 | Т | 50 |
| T15 | 7429837,678 | 4834142,598 | T | 300 |  | T1097 | 7440246,891 | 4823062,422 | Т | 40 |
| T16 | 7429891,497 | 4834094,202 | OT | 0 |  | T1098 | 7440266,153 | 4823126,092 | Т | 25 |
| T17 | 7429945,601 | 4834045,551 | T | 600 |  | T1099 | 7440241,108 | 4823241,547 | Т | 200 |
| T18 | 7430144,613 | 4833918,545 | OT | 0 |  | T1100 | 7440272,732 | 4823323,854 | Т | 100 |
| T19 | 7430170,096 | 4833906,150 | T | 1200 |  | T1101 | 7440286,660 | 4823388,054 | Т | 200 |
| T20 | 7430377,380 | 4833716,353 | T | 500 |  | T1102 | 7440294,421 | 4823508,768 | Т | 50 |
| T21 | 7430469,490 | 4833651,051 | T | 130 |  | T1103 | 7440307,683 | 4823508,421 | Т | 100 |
| T22 | 7430495,783 | 4833657,947 | OT | 0 |  | T1104 | 7440304,753 | 4823467,215 | Т | 500 |
| T23 | 7430671,100 | 4833683,414 | T | 250 |  | T1105 | 7440303,887 | 4823286,238 | Т | 300 |
| T24 | 7430720,635 | 4833681,661 | OT | 0 |  | T1106 | 7440320,144 | 4823183,948 | Т | 60 |
| T25 | 7430730,458 | 4833681,308 | OT | 0 |  | T1107 | 7440383,873 | 4823133,072 | Т | 100 |
| T26 | 7430792,868 | 4833679,105 | T | 140 |  | T1108 | 7440404,435 | 4823054,237 | Т | 70 |
| T27 | 7430870,590 | 4833583,211 | T | 500 |  | T1109 | 7440451,836 | 4823009,525 | Т | 150 |
| T28 | 7430959,930 | 4833494,375 | OT | 0 |  | T1110 | 7440490,265 | 4822986,784 | ОТ | 0 |
| T29 | 7431044,474 | 4833410,308 | OT | 0 |  | T1111 | 7440302,084 | 4823544,097 | ОТ | 0 |
| T30 | 7431260,544 | 4833187,876 | PR | 0 |  | T1112 | 7440292,995 | 4823602,017 | Т | 100 |
| T31 | 7431570,245 | 4832868,844 | OT | 0 |  | T1113 | 7440248,303 | 4823700,003 | Т | 100 |
| T32 | 7431735,358 | 4832698,757 | PR | 0 |  | T1114 | 7440249,674 | 4823787,671 | Т | 50 |
| T33 | 7431814,839 | 4832615,953 | OT | 0 |  | T1115 | 7440353,152 | 4823848,719 | Т | 100 |
| T34 | 7431939,989 | 4832485,571 | OT | 0 |  | T1116 | 7440379,333 | 4823861,077 | Т | 60 |
| T35 | 7431978,475 | 4832445,475 | T | 500 |  | T1117 | 7440419,359 | 4823898,217 | Т | 40 |
| T36 | 7432005,044 | 4832421,019 | OT | 0 |  | T1118 | 7440503,192 | 4823935,572 | Т | 25 |
| T37 | 7432034,433 | 4832393,966 | OT | 0 |  | T1119 | 7440506,590 | 4824023,637 | Т | 40 |
| T38 | 7432045,910 | 4832383,402 | OT | 0 |  | T1120 | 7440434,538 | 4824055,512 | Т | 15 |
| T39 | 7432073,574 | 4832357,937 | OT | 0 |  | T1121 | 7440439,390 | 4824151,257 | Т | 40 |
| T40 | 7432086,346 | 4832346,181 | T | 500 |  | T1122 | 7440491,098 | 4824183,386 | Т | 100 |
| T41 | 7432140,166 | 4832289,922 | PR | 0 |  | T1123 | 7440532,335 | 4824197,062 | Т | 100 |
| T42 | 7432213,412 | 4832216,980 | OT | 0 |  | T1124 | 7440622,662 | 4824265,897 | Т | 90 |
| T43 | 7432267,893 | 4832162,725 | OT | 0 |  | T1125 | 7440598,299 | 4824364,164 | Т | 200 |
| T44 | 7432281,710 | 4832148,966 | T | 500 |  | T1126 | 7440559,676 | 4824457,477 | Т | 100 |
| T45 | 7432290,857 | 4832138,696 | OT | 0 |  | T1127 | 7440438,402 | 4824546,789 | Т | 200 |
| T46 | 7432321,688 | 4832104,083 | OT | 0 |  | T1128 | 7440375,955 | 4824612,039 | Т | 100 |
| T47 | 7432393,515 | 4832026,090 | OT | 0 |  | T1129 | 7440335,675 | 4824707,674 | Т | 100 |
| T48 | 7432401,501 | 4832014,477 | T | 250 |  | T1130 | 7440299,136 | 4824751,713 | Т | 100 |
| T49 | 7432613,071 | 4831899,501 | OT | 0 |  | T1131 | 7440228,229 | 4824858,555 | Т | 40 |
| T50 | 7433068,826 | 4831651,823 | T | 5000 |  | T1132 | 7440209,215 | 4824854,304 | Т | 20 |
| T51 | 7433089,471 | 4831642,355 | OT | 0 |  | T1133 | 7440196,578 | 4824876,164 | OT | 0 |
| T52 | 7433109,199 | 4831632,314 | OT | 0 |  | T1134 | 7440193,250 | 4824887,705 | OT | 0 |
| T53 | 7433390,226 | 4831493,681 | T | 250 |  | T1135 | 7440265,226 | 4824877,987 | T | 60 |
| T54 | 7433514,364 | 4831385,113 | T | 300 |  | T1136 | 7440303,573 | 4824811,882 | T | 200 |
| T55 | 7433593,765 | 4831275,605 | T | 700 |  | T1137 | 7440325,179 | 4824761,779 | T | 80 |
| T56 | 7433653,883 | 4831169,546 | T | 700 |  | T1138 | 7440364,464 | 4824731,213 | T | 80 |
| T57 | 7433769,665 | 4830986,150 | T | 250 |  | T1139 | 7440409,305 | 4824661,833 | T | 130 |
| T58 | 7433815,524 | 4830939,399 | OT | 0 |  | T1140 | 7440468,696 | 4824613,423 | T | 50 |
| T59 | 7433875,370 | 4830878,391 | OT | 0 |  | T1141 | 7440502,797 | 4824597,800 | T | 50 |
| T60 | 7433894,844 | 4830858,539 | T | 100 |  | T1142 | 7440639,162 | 4824468,352 | T | 150 |
| T61 | 7433948,423 | 4830693,805 | T | 200 |  | T1143 | 7440671,649 | 4824393,630 | T | 50 |
| T62 | 7434032,389 | 4830607,520 | T | 800 |  | T1144 | 7440664,651 | 4824348,802 | T | 50 |
| T63 | 7434078,294 | 4830556,918 | OT | 0 |  | T1145 | 7440669,885 | 4824310,926 | T | 50 |
| T64 | 7434231,692 | 4830387,826 | T | 2000 |  | T1146 | 7440683,660 | 4824278,868 | T | 25 |
| T65 | 7434268,718 | 4830364,107 | OT | 0 |  | T1147 | 7440709,095 | 4824262,690 | T | 25 |
| T66 | 7434591,192 | 4830107,173 | OT | 0 |  | T1148 | 7440723,375 | 4824252,258 | TC | 10 |
| T67 | 7434653,980 | 4830058,156 | OT | 0 |  | T1149 | 7440693,583 | 4824288,311 | T | 40 |
| T68 | 7434698,741 | 4830023,213 | OT | 0 |  | T1150 | 7440684,310 | 4824323,624 | T | 50 |
| T69 | 7434899,485 | 4829866,404 | OT | 0 |  | T1151 | 7440698,658 | 4824409,247 | T | 50 |
| T70 | 7434924,772 | 4829845,803 | OT | 0 |  | T1152 | 7440687,432 | 4824443,609 | T | 40 |
| T71 | 7434942,234 | 4829833,124 | T | 1500 |  | T1153 | 7440685,571 | 4824478,724 | T | 30 |
| T72 | 7435001,033 | 4829777,812 | OT | 0 |  | T1154 | 7440660,354 | 4824515,313 | T | 30 |
| T73 | 7435174,244 | 4829614,871 | OT | 0 |  | T1155 | 7440670,196 | 4824557,350 | T | 40 |
| T74 | 7435197,533 | 4829592,963 | OT | 0 |  | T1156 | 7440665,810 | 4824588,865 | T | 80 |
| T75 | 7435218,183 | 4829573,537 | OT | 0 |  | T1157 | 7440670,116 | 4824626,937 | OT | 0 |
| T76 | 7435280,142 | 4829515,253 | T | 500 |  | T1158 | 7440160,258 | 4824956,729 | T | 20 |
| T77 | 7435329,127 | 4829488,648 | OT | 0 |  | T1159 | 7440270,572 | 4825062,953 | T | 100 |
| T78 | 7435399,742 | 4829450,090 | OT | 0 |  | T1160 | 7440332,835 | 4825072,216 | T | 100 |
| T79 | 7435520,946 | 4829384,053 | OT | 0 |  | T1161 | 7440376,136 | 4825094,265 | OT | 0 |
| T80 | 7435663,642 | 4829306,307 | OT | 0 |  | T1162 | 7440417,394 | 4825072,060 | OT | 0 |
| T81 | 7435827,018 | 4829217,292 | OT | 0 |  | T1163 | 7440462,338 | 4825047,871 | T | 250 |
| T82 | 7435964,518 | 4829142,377 | OT | 0 |  | T1164 | 7440585,850 | 4825036,607 | T | 500 |
| T83 | 7436003,666 | 4829121,048 | OT | 0 |  | T1165 | 7440710,975 | 4825009,115 | T | 100 |
| T84 | 7436020,186 | 4829112,047 | PR | 0 |  | T1166 | 7440829,336 | 4824908,978 | T | 130 |
| T85 | 7436200,101 | 4829013,393 | OT | 0 |  | T1167 | 7440938,662 | 4824890,765 | T | 100 |
| T86 | 7436308,899 | 4828953,735 | OT | 0 |  | T1168 | 7441076,287 | 4824952,970 | T | 100 |
| T87 | 7436388,808 | 4828909,918 | OT | 0 |  | T1169 | 7441153,333 | 4824832,095 | OT | 0 |
| T88 | 7436477,787 | 4828861,127 | OT | 0 |  | T1170 | 7440423,669 | 4825113,060 | T | 50 |
| T89 | 7436620,181 | 4828783,048 | OT | 0 |  | T1171 | 7440363,261 | 4825193,394 | T | 40 |
| T90 | 7436705,280 | 4828736,385 | OT | 0 |  | T1172 | 7440358,140 | 4825214,694 | T | 25 |
| T91 | 7436784,546 | 4828692,920 | OT | 0 |  | T1173 | 7440305,481 | 4825249,881 | OT | 0 |
| T92 | 7436791,732 | 4828688,979 | OT | 0 |  | T1174 | 7440319,101 | 4825184,289 | T | 50 |
| T93 | 7437042,883 | 4828550,702 | OT | 0 |  | T1175 | 7440240,645 | 4825230,226 | T | 30 |
| T94 | 7437117,833 | 4828510,166 | T | 2500 |  | T1176 | 7440116,664 | 4825194,818 | T | 85 |
| T95 | 7437391,894 | 4828318,881 | OT | 0 |  | T1177 | 7440116,207 | 4825042,984 | T | 25 |
| T96 | 7437459,061 | 4828272,001 | T | 100 |  | T1178 | 7440072,456 | 4825044,975 | T | 20 |
| T97 | 7437480,655 | 4828202,176 | OT | 0 |  | T1179 | 7440057,323 | 4825040,260 | T | 20 |
| T98 | 7437501,099 | 4828136,070 | T | 90 |  | T1180 | 7440044,051 | 4825046,672 | T | 20 |
| T99 | 7437652,691 | 4828067,550 | T | 120 |  | T1181 | 7440026,300 | 4825069,447 | T | 200 |
| T100 | 7437794,588 | 4827611,950 | T | 420 |  | T1182 | 7440037,995 | 4825102,920 | T | 50 |
| T101 | 7437751,943 | 4827301,855 | T | 300 |  | T1183 | 7440014,049 | 4825196,383 | T | 80 |
| T102 | 7437795,542 | 4827154,292 | T | 300 |  | T1184 | 7440008,143 | 4825220,326 | TC | 10 |
| T103 | 7437805,459 | 4827052,927 | T | 120 |  | T1185 | 7440023,324 | 4825201,870 | T | 80 |
| T104 | 7437815,153 | 4827044,330 | OT | 0 |  | T1186 | 7440066,140 | 4825165,126 | TC | 10 |
| T105 | 7437884,681 | 4826953,913 | OT | 0 |  | T1187 | 7440068,611 | 4825177,930 | T | 20 |
| T106 | 7437892,389 | 4826946,853 | OT | 0 |  | T1188 | 7440063,942 | 4825206,436 | T | 50 |
| T107 | 7437921,450 | 4826902,195 | OT | 0 |  | T1189 | 7440036,194 | 4825239,783 | T | 100 |
| T108 | 7438050,670 | 4826729,801 | OT | 0 |  | T1190 | 7439981,286 | 4825348,368 | T | 50 |
| T109 | 7438087,077 | 4826768,516 | OT | 0 |  | T1191 | 7440003,066 | 4825427,384 | T | 500 |
| T110 | 7438168,005 | 4826680,726 | OT | 0 |  | T1192 | 7440017,237 | 4825434,654 | T | 25 |
| T111 | 7438134,681 | 4826647,418 | OT | 0 |  | T1193 | 7440034,939 | 4825462,606 | T | 70 |
| T112 | 7438143,583 | 4826639,891 | T | 200 |  | T1194 | 7440072,572 | 4825499,314 | T | 50 |
| T113 | 7438236,267 | 4826568,747 | T | 300 |  | T1195 | 7440084,605 | 4825547,637 | OT | 0 |
| T114 | 7438237,954 | 4826562,379 | OT | 0 |  | T1196 | 7440015,845 | 4825484,560 | T | 40 |
| T115 | 7438266,814 | 4826526,243 | OT | 0 |  | T1197 | 7439976,842 | 4825544,892 | T | 80 |
| T116 | 7438310,252 | 4826465,803 | OT | 0 |  | T1198 | 7439878,853 | 4825580,375 | T | 70 |
| T117 | 7438373,438 | 4826377,885 | PR | 0 |  | T1199 | 7439805,406 | 4825643,968 | T | 30 |
| T118 | 7438373,990 | 4826377,100 | OT | 0 |  | T1200 | 7439767,083 | 4825639,514 | T | 30 |
| T119 | 7438416,190 | 4826317,091 | OT | 0 |  | T1201 | 7439739,060 | 4825671,572 | T | 80 |
| T120 | 7438476,502 | 4826231,324 | OT | 0 |  | T1202 | 7439713,454 | 4825693,063 | T | 150 |
| T121 | 7438490,908 | 4826210,838 | T | 1000 |  | T1203 | 7439682,326 | 4825727,378 | T | 100 |
| T122 | 7438501,526 | 4826193,875 | OT | 0 |  | T1204 | 7439653,137 | 4825771,086 | T | 100 |
| T123 | 7438602,096 | 4826033,452 | OT | 0 |  | T1205 | 7439629,215 | 4825787,206 | T | 100 |
| T124 | 7438607,847 | 4826023,221 | OT | 0 |  | T1206 | 7439565,496 | 4825847,605 | T | 30 |
| T125 | 7438617,711 | 4826008,702 | T | 250 |  | T1207 | 7439531,931 | 4825838,630 | T | 25 |
| T126 | 7438631,928 | 4825959,022 | OT | 0 |  | T1208 | 7439510,956 | 4825851,414 | T | 20 |
| T127 | 7438652,226 | 4825888,091 | T | 250 |  | T1209 | 7439475,477 | 4825843,740 | T | 30 |
| T128 | 7438659,410 | 4825840,134 | OT | 0 |  | T1210 | 7439471,619 | 4825864,006 | OT | 0 |
| T129 | 7438667,118 | 4825788,680 | OT | 0 |  | T1211 | 7439485,058 | 4825825,368 | T | 25 |
| T130 | 7438674,801 | 4825737,400 | T | 200 |  | T1212 | 7439474,211 | 4825798,215 | T | 25 |
| T131 | 7438689,703 | 4825718,042 | OT | 0 |  | T1213 | 7439453,674 | 4825773,694 | OT | 0 |
| T132 | 7438815,730 | 4825533,947 | T | 200 |  | T1214 | 7439454,849 | 4825820,690 | T | 30 |
| T133 | 7438818,369 | 4825541,274 | OT | 0 |  | T1215 | 7439432,129 | 4825865,270 | T | 30 |
| T134 | 7438972,340 | 4825460,864 | OT | 0 |  | T1216 | 7439435,988 | 4825892,619 | T | 20 |
| T135 | 7439037,215 | 4825431,551 | T | 1200 |  | T1217 | 7439408,444 | 4825909,854 | T | 50 |
| T136 | 7439163,791 | 4825342,079 | OT | 0 |  | T1218 | 7439365,984 | 4825959,368 | T | 55 |
| T137 | 7439382,559 | 4825187,440 | OT | 0 |  | T1219 | 7439305,975 | 4825933,405 | T | 150 |
| T138 | 7439476,167 | 4825121,271 | PR | 0 |  | T1220 | 7439227,113 | 4825881,832 | T | 50 |
| T139 | 7439611,788 | 4825027,174 | OT | 0 |  | T1221 | 7439201,852 | 4825854,319 | T | 55 |
| T140 | 7439661,190 | 4824992,907 | OT | 0 |  | T1222 | 7439177,141 | 4825835,682 | T | 300 |
| T141 | 7439704,980 | 4824962,515 | T | 200 |  | T1223 | 7439167,170 | 4825826,085 | T | 40 |
| T142 | 7439718,031 | 4824966,130 | OT | 0 |  | T1224 | 7439125,155 | 4825798,903 | T | 50 |
| T143 | 7439922,584 | 4824947,332 | OT | 0 |  | T1225 | 7439080,081 | 4825761,145 | T | 100 |
| T144 | 7439985,635 | 4824942,933 | T | 150 |  | T1226 | 7439082,392 | 4825759,466 | OT | 0 |
| T145 | 7440049,313 | 4824917,467 | OT | 0 |  | T1227 | 7439099,640 | 4825742,848 | OT | 0 |
| T146 | 7440105,421 | 4824912,936 | T | 45 |  | T1228 | 7439056,799 | 4825704,930 | T | 15 |
| T147 | 7440154,842 | 4824721,108 | T | 400 |  | T1229 | 7439039,072 | 4825699,947 | T | 15 |
| T148 | 7440238,101 | 4824643,652 | T | 2000 |  | T1230 | 7439015,249 | 4825664,779 | OT | 0 |
| T149 | 7440332,627 | 4824558,975 | T | 500 |  | T1231 | 7438989,569 | 4825629,381 | T | 80 |
| T150 | 7440416,461 | 4824468,113 | T | 200 |  | T1232 | 7438987,957 | 4825622,706 | OT | 0 |
| T151 | 7440503,913 | 4824396,087 | T | 100 |  | T1233 | 7438978,099 | 4825589,892 | OT | 0 |
| T152 | 7440520,351 | 4824294,211 | T | 90 |  | T1234 | 7439112,265 | 4825620,662 | OT | 0 |
| T153 | 7440371,229 | 4824178,087 | T=OT | 150 |  | T1235 | 7439131,001 | 4825650,921 | T | 100 |
| T154 | 7440347,680 | 4824071,972 | T | 150 |  | T1236 | 7439160,579 | 4825685,841 | OT | 0 |
| T155 | 7440348,045 | 4823893,515 | T | 170 |  | T1237 | 7439205,417 | 4825643,896 | T | 200 |
| T156 | 7440240,944 | 4823824,760 | OT | 0 |  | T1238 | 7439230,755 | 4825627,381 | T | 100 |
| T157 | 7440183,852 | 4823788,109 | T | 120 |  | T1239 | 7439313,430 | 4825540,520 | T | 250 |
| T158 | 7440098,538 | 4823526,299 | T | 150 |  | T1240 | 7439396,614 | 4825503,295 | T | 200 |
| T159 | 7440046,524 | 4823452,469 | T | 100 |  | T1241 | 7439491,911 | 4825435,610 | T | 350 |
| T160 | 7440017,982 | 4823321,705 | T | 120 |  | T1242 | 7439526,784 | 4825396,470 | T | 100 |
| T161 | 7440054,353 | 4823242,593 | T | 100 |  | T1243 | 7439561,403 | 4825371,336 | T | 150 |
| T162 | 7440072,596 | 4823175,357 | T | 100 |  | T1244 | 7439598,790 | 4825356,880 | OT | 0 |
| T163 | 7440163,175 | 4823043,660 | T | 53 |  | T1245 | 7439627,558 | 4825345,807 | T | 1000 |
| T164 | 7439932,067 | 4823036,603 | T | 150 |  | T1246 | 7439721,768 | 4825300,937 | OT | 0 |
| T165 | 7439865,918 | 4823009,589 | OT | 0 |  | T1247 | 7439694,106 | 4825254,182 | OT | 0 |
| T166 | 7440110,529 | 4823990,956 | OT | 0 |  | T1248 | 7439750,914 | 4825219,869 | PR | 0 |
| T167 | 7440222,435 | 4824006,836 | T | 55 |  | T1249 | 7439780,774 | 4825272,833 | OT | 0 |
| T168 | 7440220,829 | 4824097,911 | T | 100 |  | T1250 | 7439716,023 | 4825161,750 | OT | 0 |
| T169 | 7440240,199 | 4824183,147 | T | 60 |  | T1251 | 7439743,575 | 4825125,594 | OT | 0 |
| T170 | 7440280,090 | 4824246,152 | T | 50 |  | T1252 | 7439785,764 | 4825189,631 | OT | 0 |
| T171 | 7440273,339 | 4824298,016 | T | 50 |  | T1253 | 7439806,109 | 4825179,437 | OT | 0 |
| T172 | 7440202,841 | 4824384,507 | T | 35 |  | T1254 | 7439820,284 | 4825148,879 | T | 50 |
| T173 | 7440198,241 | 4824415,600 | T | 50 |  | T1255 | 7439889,957 | 4825180,605 | T | 50 |
| T174 | 7440166,310 | 4824448,753 | T | 30 |  | T1256 | 7439861,168 | 4825124,763 | T | 35 |
| T175 | 7440165,244 | 4824483,647 | OT | 0 |  | T1257 | 7439846,117 | 4825113,449 | T | 30 |
| T176 | 7440181,257 | 4824461,279 | T | 25 |  | T1258 | 7439801,623 | 4825016,518 | OT | 0 |
| T177 | 7440233,526 | 4824445,451 | T | 50 |  | T1259 | 7439851,368 | 4825030,189 | OT | 0 |
| T178 | 7440252,650 | 4824431,704 | T | 40 |  | T1260 | 7439879,134 | 4825074,543 | T | 250 |
| T179 | 7440285,392 | 4824429,710 | T | 40 |  | T1261 | 7439909,118 | 4825114,331 | T | 150 |
| T180 | 7440307,301 | 4824413,178 | T | 25 |  | T1262 | 7439917,792 | 4825128,884 | T | 250 |
| T181 | 7440308,955 | 4824388,369 | T | 25 |  | T1263 | 7439988,130 | 4825149,366 | T | 90 |
| T182 | 7440337,123 | 4824361,838 | T | 50 |  | T1264 | 7439954,210 | 4825183,386 | OT | 0 |
| T183 | 7440327,611 | 4824300,985 | T | 50 |  | T1265 | 7439946,816 | 4825191,675 | T | 100 |
| T184 | 7440339,770 | 4824250,795 | T | 200 |  | T1266 | 7439907,534 | 4825207,566 | OT | 0 |
| T185 | 7440164,451 | 4824509,592 | T | 50 |  | T1267 | 7439897,414 | 4825211,493 | T | 300 |
| T186 | 7440118,633 | 4824540,003 | T | 25 |  | T1268 | 7439846,162 | 4825240,237 | OT | 0 |
| T187 | 7440126,472 | 4824580,643 | T | 50 |  | T1269 | 7439828,982 | 4825249,872 | T | 500 |
| T188 | 7440113,665 | 4824652,448 | T | 60 |  | T1270 | 7439862,891 | 4825265,632 | T | 500 |
| T189 | 7440073,949 | 4824713,132 | T | 80 |  | T1271 | 7439793,735 | 4825398,916 | T | 70 |
| T190 | 7440059,582 | 4824769,253 | T | 20 |  | T1272 | 7439696,186 | 4825428,092 | T | 50 |
| T191 | 7440000,692 | 4824733,830 | T | 40 |  | T1273 | 7439637,171 | 4825373,434 | T | 60 |
| T192 | 7439919,307 | 4824798,449 | T | 30 |  | T1274 | 7439557,889 | 4825402,238 | T | 40 |
| T193 | 7439915,656 | 4824797,096 | OT | 0 |  | T1275 | 7439550,532 | 4825435,023 | T | 100 |
| T194 | 7439880,763 | 4824795,598 | T | 40 |  | T1276 | 7439524,293 | 4825498,927 | T | 150 |
| T195 | 7439856,031 | 4824787,074 | T | 45 |  | T1277 | 7439441,601 | 4825641,259 | T | 50 |
| T196 | 7439824,377 | 4824796,571 | OT | 0 |  | T1278 | 7439383,373 | 4825646,051 | T | 50 |
| T197 | 7439820,721 | 4824797,741 | T | 100 |  | T1279 | 7439324,927 | 4825690,028 | T | 40 |
| T198 | 7439786,200 | 4824802,823 | T | 50 |  | T1280 | 7439310,435 | 4825730,725 | T | 40 |
| T199 | 7439760,093 | 4824816,509 | T | 40 |  | T1281 | 7439266,207 | 4825666,944 | T | 30 |
| T200 | 7439698,064 | 4824833,948 | T | 100 |  | T1282 | 7439271,491 | 4825706,635 | T | 15 |
| T201 | 7439640,480 | 4824838,128 | OT | 0 |  | T1283 | 7439286,514 | 4825729,740 | T | 40 |
| T202 | 7439639,937 | 4824830,647 | OT | 0 |  | T1284 | 7439262,658 | 4825744,468 | T | 40 |
| T203 | 7439704,904 | 4824843,705 | T | 50 |  | T1285 | 7439246,481 | 4825758,012 | T | 50 |
| T204 | 7439711,942 | 4824878,098 | T | 100 |  | T1286 | 7439207,116 | 4825782,347 | T | 40 |
| T205 | 7439734,420 | 4824927,663 | T | 40 |  | T1287 | 7439259,547 | 4825846,616 | T | 40 |
| T206 | 7439711,834 | 4824819,311 | T | 50 |  | T1288 | 7439300,495 | 4825876,632 | T | 20 |
| T207 | 7439697,718 | 4824760,285 | T | 90 |  | T1289 | 7439298,563 | 4825900,263 | T | 40 |
| T208 | 7439693,933 | 4824724,339 | OT | 0 |  | T1290 | 7439058,874 | 4825792,458 | OT | 0 |
| T209 | 7439691,841 | 4824704,477 | T | 80 |  | T1291 | 7439047,314 | 4825809,527 | T | 200 |
| T210 | 7439623,730 | 4824586,104 | T | 20 |  | T1292 | 7438992,563 | 4825747,119 | OT | 0 |
| T211 | 7439793,498 | 4824571,986 | OT | 0 |  | T1293 | 7438954,195 | 4825720,885 | T | 200 |
| T212 | 7439822,617 | 4824512,431 | OT | 0 |  | T1294 | 7438942,335 | 4825713,826 | OT | 0 |
| T213 | 7439759,322 | 4824530,456 | T | 20 |  | T1295 | 7438926,491 | 4825750,945 | OT | 0 |
| T214 | 7439801,818 | 4824582,097 | T | 50 |  | T1296 | 7438906,444 | 4825692,465 | OT | 0 |
| T215 | 7439809,563 | 4824605,020 | T | 40 |  | T1297 | 7438914,606 | 4825664,246 | OT | 0 |
| T216 | 7439801,308 | 4824625,690 | OT | 0 |  | T1298 | 7438932,658 | 4825664,410 | T | 20 |
| T217 | 7439789,433 | 4824655,420 | T | 50 |  | T1299 | 7438865,676 | 4825733,200 | OT | 0 |
| T218 | 7439797,096 | 4824745,625 | T | 50 |  | T1300 | 7438894,573 | 4825759,880 | T | 250 |
| T219 | 7439819,741 | 4824772,328 | T | 20 |  | T1301 | 7438952,893 | 4825799,383 | OT | 0 |
| T220 | 7439904,212 | 4824637,682 | OT | 0 |  | T1302 | 7438776,727 | 4825751,976 | OT | 0 |
| T221 | 7439909,286 | 4824637,375 | T | 80 |  | T1303 | 7438812,688 | 4825765,611 | T | 20 |
| T222 | 7439899,544 | 4824683,207 | T | 100 |  | T1304 | 7438824,786 | 4825765,703 | T | 20 |
| T223 | 7439944,475 | 4824657,437 | T | 40 |  | T1305 | 7438927,938 | 4825832,260 | OT | 0 |
| T224 | 7439977,753 | 4824662,340 | T | 40 |  | T1306 | 7439012,136 | 4825877,683 | OT | 0 |
| T225 | 7440041,056 | 4824708,495 | T | 100 |  | T1307 | 7439008,761 | 4825884,967 | T | 200 |
| T226 | 7439910,891 | 4824870,208 | T | 15 |  | T1308 | 7439042,466 | 4825898,981 | OT | 0 |
| T227 | 7439734,322 | 4824883,485 | T | 300 |  | T1309 | 7439050,467 | 4825888,412 | OT | 0 |
| T228 | 7439707,485 | 4824883,846 | T | 400 |  | T1310 | 7438969,240 | 4825935,552 | OT | 0 |
| T229 | 7439605,403 | 4824892,615 | T | 40 i 300 |  | T1311 | 7438937,418 | 4825976,282 | T | 200 |
| T230 | 7439439,858 | 4824997,238 | OT | 0 |  | T1312 | 7438942,774 | 4825912,357 | T | 100 |
| T231 | 7439324,789 | 4825068,610 | OT | 0 |  | T1313 | 7438799,143 | 4825817,128 | T | 120 |
| T232 | 7439171,212 | 4825167,138 | T | 300 |  | T1314 | 7438757,187 | 4825795,813 | OT | 0 |
| T233 | 7439086,879 | 4825247,682 | OT | 0 |  | T1315 | 7438751,509 | 4825922,896 | OT | 0 |
| T234 | 7439120,293 | 4825288,476 | OT | 0 |  | T1316 | 7438788,837 | 4825950,512 | T | 150 |
| T235 | 7439114,471 | 4825281,301 | T | 200 |  | T1317 | 7438854,278 | 4825988,498 | OT | 0 |
| T236 | 7439096,199 | 4825260,959 | T | 50 |  | T1318 | 7438853,549 | 4825990,097 | OT | 0 |
| T237 | 7439075,836 | 4825231,952 | T | 30 |  | T1319 | 7438920,055 | 4826028,102 | OT | 0 |
| T238 | 7438914,737 | 4825419,912 | T | 30 |  | T1320 | 7438915,641 | 4826041,274 | OT | 0 |
| T239 | 7438929,541 | 4825385,862 | T | 40 |  | T1321 | 7438766,311 | 4826009,553 | T | 400 |
| T240 | 7438957,986 | 4825360,477 | T | 80 |  | T1322 | 7438827,795 | 4826046,587 | OT | 0 |
| T241 | 7439014,508 | 4825327,729 | T | 30 |  | T1323 | 7438899,420 | 4826089,729 | OT | 0 |
| T242 | 7439021,929 | 4825297,203 | T | 200 |  | T1324 | 7438895,557 | 4826102,619 | OT | 0 |
| T243 | 7439026,247 | 4825271,781 | T | 40 |  | T1325 | 7438890,583 | 4826116,061 | T | 300 |
| T244 | 7439047,435 | 4825219,459 | OT | 0 |  | T1326 | 7438783,231 | 4826064,886 | T | 300 |
| T245 | 7439061,585 | 4825184,415 | T | 250 |  | T1327 | 7438745,767 | 4826050,084 | T | 40 |
| T246 | 7439132,902 | 4825101,591 | T | 150 |  | T1328 | 7438707,723 | 4826046,224 | OT | 0 |
| T247 | 7439218,114 | 4825042,972 | T | 50 |  | T1329 | 7438731,084 | 4826118,816 | OT | 0 |
| T248 | 7439258,340 | 4824992,822 | T | 70 |  | T1330 | 7438754,801 | 4826163,123 | OT | 0 |
| T249 | 7439283,862 | 4824985,740 | OT | 0 |  | T1331 | 7438868,341 | 4826150,654 | T | 100 |
| T250 | 7439268,640 | 4824963,700 | T | 45 |  | T1332 | 7438886,117 | 4826153,273 | OT | 0 |
| T251 | 7439257,452 | 4824906,007 | T | 30 |  | T1333 | 7438882,899 | 4826180,087 | OT | 0 |
| T252 | 7439241,546 | 4824873,875 | OT | 0 |  | T1334 | 7438880,051 | 4826200,102 | OT | 0 |
| T253 | 7439325,818 | 4824974,098 | T | 100 |  | T1335 | 7438878,080 | 4826209,587 | OT | 0 |
| T254 | 7439376,761 | 4824935,011 | T | 50 |  | T1336 | 7438876,632 | 4826232,314 | T=OT | 220 |
| T255 | 7439398,490 | 4824924,419 | OT | 0 |  | T1337 | 7438771,855 | 4826213,878 | OT | 0 |
| T256 | 7439612,723 | 4824764,271 | T | 150 |  | T1338 | 7438842,197 | 4826290,460 | OT | 0 |
| T257 | 7439554,079 | 4824772,908 | T | 15 |  | T1339 | 7438830,626 | 4826310,000 | T | 90 |
| T258 | 7439564,562 | 4824817,905 | T | 200 |  | T1340 | 7438818,869 | 4826348,646 | T | 250 |
| T259 | 7439602,295 | 4824985,749 | OT | 0 |  | T1341 | 7438799,989 | 4826397,470 | T | 40 |
| T260 | 7439601,391 | 4824999,732 | T | 40 |  | T1342 | 7438774,734 | 4826423,167 | T | 35 |
| T261 | 7439555,069 | 4824986,054 | T | 40 |  | T1343 | 7438735,460 | 4826429,449 | T | 25 |
| T262 | 7439352,221 | 4825125,036 | OT | 0 |  | T1344 | 7438725,960 | 4826393,068 | T | 100 |
| T263 | 7439311,069 | 4825150,924 | T | 200 |  | T1345 | 7438798,509 | 4826419,364 | T | 150 |
| T264 | 7439264,530 | 4825183,919 | PR | 0 |  | T1346 | 7438825,059 | 4826411,757 | T | 20 |
| T265 | 7438938,026 | 4825440,092 | T | 50 |  | T1347 | 7438854,926 | 4826354,035 | T | 150 |
| T266 | 7438844,041 | 4825358,653 | T | 25 |  | T1348 | 7438883,131 | 4826317,818 | OT | 0 |
| T267 | 7438816,813 | 4825392,092 | OT | 0 |  | T1349 | 7438874,677 | 4826310,034 | T | 100 |
| T268 | 7438759,251 | 4825462,785 | OT | 0 |  | T1350 | 7438899,054 | 4826296,234 | T | 50 |
| T269 | 7438847,957 | 4825449,610 | OT | 0 |  | T1351 | 7439047,563 | 4826261,203 | T | 50 |
| T270 | 7438759,483 | 4825488,955 | T | 120 |  | T1352 | 7439045,407 | 4826252,545 | OT | 0 |
| T271 | 7438659,390 | 4825658,464 | T | 15 |  | T1353 | 7438994,810 | 4826232,820 | T | 10 |
| T272 | 7438605,750 | 4825747,567 | ОТ | 0 |  | T1354 | 7438936,273 | 4826237,540 | OT | 0 |
| T273 | 7438599,676 | 4825777,819 | ОТ | 0 |  | T1355 | 7438943,278 | 4826207,680 | OT | 0 |
| T274 | 7438576,145 | 4825774,029 | Т | 10 |  | T1356 | 7438961,352 | 4826130,652 | T | 150 |
| T275 | 7438554,581 | 4825813,118 | Т | 100 |  | T1357 | 7438980,703 | 4826073,364 | OT | 0 |
| T276 | 7438536,404 | 4825837,992 | ОТ | 0 |  | T1358 | 7439010,879 | 4826164,744 | T | 200 |
| T277 | 7438588,795 | 4825842,742 | Т | 115 |  | T1359 | 7439019,483 | 4826139,224 | OT | 0 |
| T278 | 7438515,343 | 4825889,100 | ОТ | 0 |  | T1360 | 7439075,983 | 4826169,167 | OT | 0 |
| T279 | 7438438,415 | 4825937,652 | Т | 65 |  | T1361 | 7439092,409 | 4826177,873 | T | 40 |
| T280 | 7438609,198 | 4825912,418 | Т | 170 |  | T1362 | 7439177,618 | 4826142,102 | OT | 0 |
| T281 | 7438545,775 | 4825949,220 | ОТ | 0 |  | T1363 | 7439083,463 | 4826128,586 | T | 25 |
| T282 | 7438529,291 | 4825915,842 | PR | 0 |  | T1364 | 7439084,032 | 4826103,080 | OT | 0 |
| T283 | 7438443,918 | 4826008,325 | Т | 130 |  | T1365 | 7439036,563 | 4826088,561 | OT | 0 |
| T284 | 7438460,847 | 4826001,493 | OT | 0 |  | T1366 | 7439084,654 | 4826075,215 | T | 25 |
| T285 | 7438390,750 | 4826136,209 | T | 160 |  | T1367 | 7439071,567 | 4826047,244 | T | 40 |
| T286 | 7438350,273 | 4826150,525 | OT | 0 |  | T1368 | 7439072,380 | 4826036,206 | OT | 0 |
| T287 | 7438415,653 | 4826192,374 | OT | 0 |  | T1369 | 7439050,800 | 4826036,968 | T | 10 |
| T288 | 7438518,773 | 4826036,889 | T | 40 |  | T1370 | 7438993,399 | 4826036,503 | T | 200 |
| T289 | 7438568,998 | 4825997,188 | T | 10 |  | T1371 | 7439017,889 | 4825977,801 | OT | 0 |
| T290 | 7438235,052 | 4826203,280 | OT | 0 |  | T1372 | 7439075,580 | 4825992,775 | T | 70 |
| T291 | 7438220,436 | 4826204,784 | T | 140 |  | T1373 | 7439056,033 | 4825938,009 | T | 120 |
| T292 | 7438170,644 | 4826289,288 | T | 200 |  | T1374 | 7439096,406 | 4825914,532 | OT | 0 |
| T293 | 7438138,945 | 4826329,082 | OT | 0 |  | T1375 | 7439127,613 | 4825926,739 | T | 15 |
| T294 | 7438094,197 | 4826385,257 | T | 80 |  | T1376 | 7439111,363 | 4825905,719 | OT | 0 |
| T295 | 7438054,593 | 4826403,665 | OT | 0 |  | T1377 | 7439131,825 | 4825893,935 | T | 150 |
| T296 | 7438323,783 | 4826446,976 | OT | 0 |  | T1378 | 7439090,093 | 4825900,381 | T | 15 |
| T297 | 7438371,495 | 4826483,544 | T | 40 |  | T1379 | 7439097,317 | 4825887,322 | T | 35 |
| T298 | 7438118,256 | 4826479,076 | OT | 0 |  | T1380 | 7439110,355 | 4825824,365 | T | 50 |
| T299 | 7438132,151 | 4826497,430 | T | 30 |  | T1381 | 7439106,551 | 4826204,577 | PR | 0 |
| T300 | 7438173,258 | 4826517,425 | OT | 0 |  | T1382 | 7439122,943 | 4826233,003 | T | 60 |
| T301 | 7438190,295 | 4826522,431 | OT | 0 |  | T1383 | 7439127,917 | 4826235,618 | OT | 0 |
| T302 | 7438243,846 | 4826413,955 | OT | 0 |  | T1384 | 7439197,759 | 4826272,340 | T | 60 |
| T303 | 7438191,620 | 4826371,349 | OT | 0 |  | T1385 | 7439202,972 | 4826386,168 | T | 60 |
| T304 | 7438251,604 | 4826285,067 | PR | 0 |  | T1386 | 7439183,981 | 4826417,232 | OT | 0 |
| T305 | 7438231,930 | 4826278,400 | T | 200 |  | T1387 | 7439087,745 | 4826254,554 | Т | 30 |
| T306 | 7438258,475 | 4826294,175 | T | 200 |  | T1388 | 7439092,893 | 4826307,740 | Т | 80 |
| T307 | 7438304,422 | 4826329,106 | PR | 0 |  | T1389 | 7439136,822 | 4826324,639 | OT | 0 |
| T308 | 7438305,693 | 4826327,251 | OT | 0 |  | T1390 | 7439092,893 | 4826329,002 | T=OT | 500 |
| T309 | 7438345,586 | 4826268,848 | OT | 0 |  | T1391 | 7439048,002 | 4826338,148 | T | 100 |
| T310 | 7438284,904 | 4826232,852 | OT | 0 |  | T1392 | 7438929,699 | 4826360,695 | T | 80 |
| T311 | 7438026,599 | 4826377,573 | T | 100 |  | T1393 | 7438944,831 | 4826385,157 | OT | 0 |
| T312 | 7438001,534 | 4826368,078 | OT | 0 |  | T1394 | 7438918,734 | 4826397,048 | T | 100 |
| T313 | 7438070,158 | 4826364,651 | T | 80 |  | T1395 | 7438855,152 | 4826481,487 | T | 30 |
| T314 | 7438122,684 | 4826318,877 | T | 100 |  | T1396 | 7438853,449 | 4826507,777 | T | 30 |
| T315 | 7438148,386 | 4826279,299 | T | 20 |  | T1397 | 7438835,095 | 4826525,644 | T | 60 |
| T316 | 7438102,439 | 4826230,257 | T | 200 |  | T1398 | 7438819,898 | 4826559,389 | T | 30 |
| T317 | 7438018,632 | 4826160,871 | T | 11,5 |  | T1399 | 7438822,860 | 4826608,318 | T | 50 |
| T318 | 7438156,187 | 4826207,938 | T | 20 |  | T1400 | 7438791,878 | 4826636,466 | OT | 0 |
| T319 | 7438185,293 | 4826154,734 | T | 50 |  | T1401 | 7438783,380 | 4826635,422 | T | 60 |
| T320 | 7438222,645 | 4826130,121 | T | 50 |  | T1402 | 7438851,115 | 4826666,070 | T | 25 |
| T321 | 7438253,367 | 4826094,778 | T | 50 |  | T1403 | 7438851,793 | 4826687,868 | OT | 0 |
| T322 | 7438316,248 | 4826079,725 | T | 30 |  | T1404 | 7438852,093 | 4826697,533 | OT | 0 |
| T323 | 7438282,012 | 4825963,660 | T | 20 |  | T1405 | 7438876,311 | 4826679,789 | T | 70 |
| T324 | 7438355,167 | 4825993,013 | T | 20 |  | T1406 | 7438916,914 | 4826683,022 | T | 40 |
| T325 | 7438373,955 | 4825906,668 | T | 100 |  | T1407 | 7438960,790 | 4826661,523 | T | 35 |
| T326 | 7438400,345 | 4825875,295 | T | 100 |  | T1408 | 7438944,851 | 4826710,940 | T | 8 |
| T327 | 7438417,046 | 4825836,503 | T | 25 |  | T1409 | 7438902,051 | 4826746,263 | T | 30 |
| T328 | 7438373,342 | 4825788,342 | T | 40 |  | T1410 | 7438938,943 | 4826754,542 | T | 30 |
| T329 | 7438368,555 | 4825730,923 | T | 35 |  | T1411 | 7438991,636 | 4826734,605 | OT | 0 |
| T330 | 7438452,866 | 4825664,924 | T | 30 |  | T1412 | 7439005,144 | 4826735,570 | OT | 0 |
| T331 | 7438412,910 | 4825566,956 | T | 150 |  | T1413 | 7438804,776 | 4826758,209 | T | 25 |
| T332 | 7438360,172 | 4825524,265 | T | 30 |  | T1414 | 7438762,311 | 4826783,138 | T | 12 |
| T333 | 7438387,384 | 4825443,278 | T | 60 |  | T1415 | 7438777,370 | 4826809,250 | T | 10 |
| T334 | 7438358,777 | 4825358,425 | T | 20 |  | T1416 | 7438747,415 | 4826811,102 | T | 25 |
| T335 | 7438505,673 | 4825393,293 | T | 70 |  | T1417 | 7438703,689 | 4826849,513 | T | 50 |
| T336 | 7438562,503 | 4825330,610 | T | 45 |  | T1418 | 7438666,654 | 4826915,546 | T | 80 |
| T337 | 7438568,705 | 4825323,769 | T | 20 |  | T1419 | 7438665,961 | 4826969,232 | T | 25 |
| T338 | 7438537,049 | 4825266,216 | T | 80 |  | T1420 | 7438644,386 | 4826982,570 | T | 45 |
| T339 | 7438562,197 | 4825142,231 | T | 150 |  | T1421 | 7438623,966 | 4827018,199 | T | 50 |
| T340 | 7438520,697 | 4825074,318 | T | 100 |  | T1422 | 7438582,018 | 4827054,549 | T | 20 |
| T341 | 7438464,742 | 4825021,183 | T | 50 |  | T1423 | 7438561,415 | 4826988,396 | T | 15 |
| T342 | 7438447,906 | 4824991,915 | T | 50 |  | T1424 | 7438564,626 | 4827014,878 | OT | 0 |
| T343 | 7438367,080 | 4824977,161 | T | 70 |  | T1425 | 7438556,007 | 4827049,230 | T | 150 |
| T344 | 7438345,182 | 4824924,911 | OT | 0 |  | T1426 | 7438540,730 | 4827090,012 | T | 150 |
| T345 | 7438478,235 | 4824895,745 | OT | 0 |  | T1427 | 7438450,516 | 4827191,768 | T | 50 |
| T346 | 7438504,535 | 4824967,414 | T | 150 |  | T1428 | 7438453,435 | 4827242,183 | T | 150 |
| T347 | 7438630,608 | 4825088,841 | T | 100 |  | T1429 | 7438448,588 | 4827283,181 | T | 150 |
| T348 | 7438623,367 | 4825151,311 | T | 60 |  | T1430 | 7438457,662 | 4827387,650 | OT | 0 |
| T349 | 7438625,669 | 4825173,316 | T | 40 |  | T1431 | 7438535,892 | 4827039,421 | T | 50 |
| T350 | 7438607,140 | 4825202,499 | T | 30 |  | T1432 | 7438497,482 | 4827076,616 | T | 50 |
| T351 | 7438598,076 | 4825246,145 | T | 20 |  | T1433 | 7438454,458 | 4827087,306 | T | 120 |
| T352 | 7438558,140 | 4825272,849 | T | 20 |  | T1434 | 7438382,551 | 4827143,615 | T | 20 |
| T353 | 7438126,807 | 4826281,322 | T | 20 |  | T1435 | 7438368,779 | 4827140,864 | OT | 0 |
| T354 | 7438108,584 | 4826252,825 | T | 70 |  | T1436 | 7438353,125 | 4827182,153 | T | 20 |
| T355 | 7438080,417 | 4826227,777 | T | 80 |  | T1437 | 7438330,149 | 4827189,398 | OT | 0 |
| T356 | 7438063,641 | 4826218,034 | T | 70 |  | T1438 | 7438332,069 | 4827196,312 | T | 35 |
| T357 | 7438024,930 | 4826176,001 | T | 70 |  | T1439 | 7438280,618 | 4827281,110 | OT | 0 |
| T358 | 7437981,646 | 4826160,935 | T | 35 |  | T1440 | 7438269,065 | 4827300,150 | T | 35 |
| T359 | 7437965,044 | 4826127,645 | T | 100 |  | T1441 | 7438285,303 | 4827339,903 | T | 80 |
| T360 | 7437939,213 | 4826096,242 | T | 50 |  | T1442 | 7438299,317 | 4827415,715 | OT | 0 |
| T361 | 7437911,441 | 4826044,423 | T | 100 |  | T1443 | 7438245,378 | 4827243,275 | T | 30 |
| T362 | 7437901,109 | 4826011,277 | T | 25 |  | T1444 | 7438259,663 | 4827165,728 | T | 90 |
| T363 | 7437888,177 | 4825997,491 | T | 25 |  | T1445 | 7438262,405 | 4827125,281 | T | 50 |
| T364 | 7437882,287 | 4825933,284 | T | 7 |  | T1446 | 7438272,612 | 4827122,400 | OT | 0 |
| T365 | 7437912,442 | 4825982,135 | T | 50 |  | T1447 | 7438287,530 | 4827118,191 | T | 30 |
| T366 | 7437966,255 | 4826008,414 | T | 35 |  | T1448 | 7438314,294 | 4827104,004 | T | 50 |
| T367 | 7437988,113 | 4826038,521 | T | 15 |  | T1449 | 7438318,947 | 4827056,482 | OT | 0 |
| T368 | 7438019,007 | 4826022,639 | T | 100 |  | T1450 | 7438318,467 | 4827052,587 | T=OT | 30 |
| T369 | 7438054,714 | 4826015,924 | T | 50 |  | T1451 | 7438335,031 | 4827035,371 | T | 30 |
| T370 | 7438121,628 | 4825968,950 | T | 25 |  | T1452 | 7438278,675 | 4827034,772 | OT | 0 |
| T371 | 7438125,949 | 4825945,111 | T | 15 |  | T1453 | 7438322,405 | 4826944,906 | T | 35 |
| T372 | 7438054,134 | 4825920,138 | T | 50 |  | T1454 | 7438359,199 | 4826953,421 | OT | 0 |
| T373 | 7438010,552 | 4825916,313 | T | 10 |  | T1455 | 7438385,272 | 4826953,429 | T | 20 |
| T374 | 7438036,873 | 4825888,842 | T | 13 |  | T1456 | 7438425,628 | 4826917,699 | T | 100 |
| T375 | 7438011,502 | 4825857,142 | T | 25 |  | T1457 | 7438465,311 | 4826897,505 | T | 20 |
| T376 | 7438033,436 | 4825807,586 | T | 40 |  | T1458 | 7438482,710 | 4826902,115 | OT | 0 |
| T377 | 7438117,369 | 4825753,899 | T | 35 |  | T1459 | 7438513,384 | 4826875,765 | T | 200 |
| T378 | 7438099,986 | 4825679,045 | T | 40 |  | T1460 | 7438450,233 | 4826930,013 | T | 70 |
| T379 | 7438110,267 | 4825651,824 | T | 100 |  | T1461 | 7438444,670 | 4827026,767 | T | 80 |
| T380 | 7438144,306 | 4825589,809 | T | 500 |  | T1462 | 7438376,557 | 4827120,348 | T | 100 |
| T381 | 7438192,096 | 4825495,091 | T | 80 |  | T1463 | 7438569,971 | 4826837,533 | T | 50 |
| T382 | 7438174,105 | 4825453,130 | OT | 0 |  | T1464 | 7438599,652 | 4826791,694 | OT | 0 |
| T383 | 7437873,419 | 4826076,891 | T | 50 |  | T1465 | 7438627,917 | 4826748,041 | T=OT | 250 |
| T384 | 7437873,995 | 4826106,128 | T | 50 |  | T1466 | 7438597,769 | 4826739,026 | T | 100 |
| T385 | 7437865,038 | 4826134,918 | T | 50 |  | T1467 | 7438706,331 | 4826780,646 | OT | 0 |
| T386 | 7437868,380 | 4826191,298 | T | 15 |  | T1468 | 7438738,389 | 4826729,384 | T | 150 |
| T387 | 7437773,930 | 4826124,357 | T | 150 |  | T1469 | 7438739,900 | 4826715,647 | OT | 0 |
| T388 | 7437708,928 | 4826013,738 | T | 80 |  | T1470 | 7438748,664 | 4826669,424 | OT | 0 |
| T389 | 7437625,617 | 4825988,061 | T | 30 |  | T1471 | 7438779,066 | 4826686,366 | T | 70 |
| T390 | 7437605,932 | 4825937,774 | T | 100 |  | T1472 | 7438715,254 | 4826650,805 | T | 600 |
| T391 | 7437575,996 | 4825894,086 | T | 70 |  | T1473 | 7438636,498 | 4826613,970 | OT | 0 |
| T392 | 7437576,503 | 4825805,402 | OT | 0 |  | T1474 | 7438671,589 | 4826684,607 | T | 180 |
| T393 | 7438055,347 | 4826425,263 | OT | 0 |  | T1475 | 7438626,674 | 4826657,561 | T | 170 |
| T394 | 7438029,551 | 4826401,893 | OT | 0 |  | T1476 | 7438585,477 | 4826648,869 | PR=OT | 0 |
| T395 | 7437997,358 | 4826399,616 | T | 100 |  | T1477 | 7438590,986 | 4826679,109 | OT | 0 |
| T396 | 7437923,828 | 4826376,400 | T | 60 |  | T1478 | 7438599,151 | 4826688,969 | T | 15 |
| T397 | 7437880,303 | 4826331,905 | T | 60 |  | T1479 | 7438597,086 | 4826700,369 | OT | 0 |
| T398 | 7437848,511 | 4826318,376 | T | 50 |  | T1480 | 7438565,656 | 4826680,699 | OT | 0 |
| T399 | 7437830,669 | 4826302,811 | T | 100 |  | T1481 | 7438571,126 | 4826583,394 | OT | 0 |
| T400 | 7437791,568 | 4826281,024 | T | 80 |  | T1482 | 7438520,914 | 4826584,872 | T | 200 |
| T401 | 7437748,194 | 4826276,457 | OT | 0 |  | T1483 | 7438597,212 | 4826568,866 | T | 40 |
| T402 | 7437707,349 | 4826270,221 | T | 100 |  | T1484 | 7438612,431 | 4826550,970 | OT | 0 |
| T403 | 7437662,654 | 4826253,754 | T | 40 |  | T1485 | 7438622,582 | 4826539,033 | T | 50 |
| T404 | 7437610,157 | 4826262,274 | T | 160 |  | T1486 | 7438697,534 | 4826492,920 | OT | 0 |
| T405 | 7437555,485 | 4826250,844 | T | 60 |  | T1487 | 7438714,446 | 4826483,544 | T | 90 |
| T406 | 7437513,241 | 4826251,981 | T | 30 |  | T1488 | 7438674,460 | 4826455,381 | T | 40 |
| T407 | 7437508,156 | 4826259,846 | T | 30 |  | T1489 | 7438671,210 | 4826455,393 | OT | 0 |
| T408 | 7437492,462 | 4826233,501 | OT | 0 |  | T1490 | 7438655,668 | 4826447,579 | T | 35 |
| T409 | 7437460,965 | 4826205,489 | T | 150 |  | T1491 | 7438625,758 | 4826416,199 | T | 40 |
| T410 | 7437439,289 | 4826190,226 | T | 40 |  | T1492 | 7438618,086 | 4826396,800 | T | 40 |
| T411 | 7437397,144 | 4826119,993 | T | 140 |  | T1493 | 7438576,629 | 4826364,785 | OT | 0 |
| T412 | 7437324,031 | 4826090,557 | T | 200 |  | T1494 | 7438572,045 | 4826370,721 | OT | 0 |
| T413 | 7437270,427 | 4826081,173 | T | 100 |  | T1495 | 7438581,213 | 4826358,849 | OT | 0 |
| T414 | 7437239,897 | 4826070,432 | T | 100 |  | T1496 | 7438703,651 | 4826517,501 | T | 25 |
| T415 | 7437163,934 | 4826060,615 | T | 150 |  | T1497 | 7438722,330 | 4826538,731 | OT | 0 |
| T416 | 7437050,690 | 4826009,538 | T | 25 |  | T1498 | 7438767,009 | 4826589,511 | T | 70 |
| T417 | 7437110,519 | 4825972,214 | OT | 0 |  | T1499 | 7438689,111 | 4826545,626 | T | 25 |
| T418 | 7436909,520 | 4826133,328 | OT | 0 |  | T1500 | 7438672,424 | 4826574,847 | T | 100 |
| T419 | 7436978,846 | 4826149,676 | T | 100 |  | T1501 | 7438494,883 | 4826593,527 | OT | 0 |
| T420 | 7437028,546 | 4826145,389 | T | 90 |  | T1502 | 7438458,991 | 4826605,460 | T | 100 |
| T421 | 7437072,611 | 4826131,479 | T | 50 |  | T1503 | 7438440,522 | 4826622,615 | OT | 0 |
| T422 | 7437241,646 | 4826187,685 | T | 50 |  | T1504 | 7438479,448 | 4826662,144 | T | 60 |
| T423 | 7437287,916 | 4826175,167 | T | 50 |  | T1505 | 7438491,190 | 4826709,315 | OT | 0 |
| T424 | 7437335,327 | 4826186,415 | T | 30 |  | T1506 | 7438443,474 | 4826723,015 | T | 80 |
| T425 | 7437351,625 | 4826212,314 | T | 100 |  | T1507 | 7438517,284 | 4826701,824 | T | 25 |
| T426 | 7437430,756 | 4826287,038 | T | 90 |  | T1508 | 7438521,914 | 4826704,754 | 0 | 0 |
| T427 | 7437563,000 | 4826310,782 | T | 7 |  | T1509 | 7438546,436 | 4826717,224 | T | 250 |
| T428 | 7437539,282 | 4826264,474 | T | 50 |  | T1510 | 7438392,887 | 4826721,736 | T | 20 |
| T429 | 7437621,419 | 4826321,205 | T | 500 |  | T1511 | 7438399,693 | 4826773,263 | T=OT | 30 |
| T430 | 7437646,416 | 4826337,588 | T | 50 |  | T1512 | 7438369,615 | 4826783,670 | T | 50 |
| T431 | 7437664,992 | 4826364,796 | T | 30 |  | T1513 | 7438433,263 | 4826803,198 | T | 32 |
| T432 | 7437685,850 | 4826382,148 | T | 70 |  | T1514 | 7438475,876 | 4826781,749 | OT | 0 |
| T433 | 7437707,122 | 4826410,799 | T | 50 |  | T1515 | 7438486,672 | 4826777,295 | T | 120 |
| T434 | 7437737,961 | 4826423,075 | OT | 0 |  | T1516 | 7438518,627 | 4826740,445 | OT | 0 |
| T435 | 7437777,864 | 4826438,959 | T | 25 |  | T1517 | 7438494,680 | 4826798,681 | T | 25 |
| T436 | 7437795,328 | 4826485,596 | T | 100 |  | T1518 | 7438506,755 | 4826816,434 | OT | 0 |
| T437 | 7437837,472 | 4826549,254 | T | 15 |  | T1519 | 7438528,309 | 4826811,077 | T | 80 |
| T438 | 7437807,120 | 4826571,206 | T | 15 |  | T1520 | 7438573,058 | 4826783,371 | T | 40 |
| T439 | 7437805,087 | 4826578,273 | T | 80 |  | T1521 | 7438475,468 | 4826824,209 | T | 80 |
| T440 | 7437765,651 | 4826611,843 | T | 200 |  | T1522 | 7438406,179 | 4826853,774 | T | 40 |
| T441 | 7437635,766 | 4826686,259 | OT | 0 |  | T1523 | 7438369,948 | 4826916,972 | T | 80 |
| T442 | 7437841,397 | 4826572,223 | T | 30 |  | T1524 | 7438367,926 | 4826907,360 | OT | 0 |
| T443 | 7437878,951 | 4826531,274 | T | 30 |  | T1525 | 7438358,670 | 4826847,913 | T | 250 |
| T444 | 7437859,716 | 4826447,061 | T | 60 |  | T1526 | 7438352,346 | 4826821,903 | T | 80 |
| T445 | 7437841,388 | 4826421,823 | T | 70 |  | T1527 | 7438345,702 | 4826806,100 | T | 15 |
| T446 | 7437814,458 | 4826373,055 | OT | 0 |  | T1528 | 7438315,669 | 4826799,281 | OT | 0 |
| T447 | 7437812,463 | 4826369,617 | T | 70 |  | T1529 | 7438340,342 | 4826821,364 | T | 40 |
| T448 | 7437801,733 | 4826334,726 | T | 20 |  | T1530 | 7438324,984 | 4826779,168 | T | 13 |
| T449 | 7437784,570 | 4826314,232 | T | 30 |  | T1531 | 7438298,969 | 4826835,342 | T | 80 |
| T450 | 7437751,206 | 4826297,785 | T | 25 |  | T1532 | 7438334,614 | 4826882,609 | T | 40 |
| T451 | 7437652,542 | 4826285,351 | OT | 0 |  | T1533 | 7438193,622 | 4826947,293 | T | 150 |
| T452 | 7437708,144 | 4826321,354 | T | 50 |  | T1534 | 7438240,576 | 4826982,714 | T | 40 |
| T453 | 7437748,226 | 4826338,660 | T | 100 |  | T1535 | 7438226,001 | 4827011,190 | OT | 0 |
| T454 | 7437724,227 | 4826349,753 | T | 25 |  | T1536 | 7438173,527 | 4826984,219 | OT | 0 |
| T455 | 7437705,781 | 4826391,823 | T | 20 |  | T1537 | 7438157,211 | 4827014,203 | OT | 0 |
| T456 | 7437772,210 | 4826354,350 | T | 20 |  | T1538 | 7438149,657 | 4827028,084 | OT | 0 |
| T457 | 7437794,586 | 4826369,507 | T | 30 |  | T1539 | 7438122,277 | 4827013,793 | OT | 0 |
| T458 | 7437847,447 | 4826388,079 | T | 150 |  | T1540 | 7438081,352 | 4827013,312 | OT | 0 |
| T459 | 7437883,461 | 4826400,771 | T | 20 |  | T1541 | 7438076,269 | 4827072,625 | OT | 0 |
| T460 | 7437923,972 | 4826467,190 | T | 40 |  | T1542 | 7438085,771 | 4826961,746 | T | 120 |
| T461 | 7437971,587 | 4826487,786 | OT | 0 |  | T1543 | 7438221,817 | 4826805,972 | T | 400 |
| T462 | 7438079,389 | 4826483,743 | OT | 0 |  | T1544 | 7438258,031 | 4826744,357 | OT | 0 |
| T463 | 7438074,548 | 4826522,660 | T | 200 |  | T1545 | 7438267,173 | 4826741,520 | OT | 0 |
| T464 | 7438065,079 | 4826574,188 | T | 100 |  | T1546 | 7438297,610 | 4826692,534 | T | 140 |
| T465 | 7437945,807 | 4826782,971 | PR | 0 |  | T1547 | 7438336,018 | 4826657,755 | T | 50 |
| T466 | 7437857,815 | 4826935,321 | OT | 0 |  | T1548 | 7438394,753 | 4826665,129 | T | 30 |
| T467 | 7437800,434 | 4827036,141 | T | 50 |  | T1549 | 7437991,070 | 4827042,231 | T | 90 |
| T468 | 7437794,893 | 4827031,038 | OT | 0 |  | T1550 | 7437976,122 | 4827027,335 | OT | 0 |
| T469 | 7437778,224 | 4827015,689 | T | 30 |  | T1551 | 7437934,086 | 4827137,921 | T | 450 |
| T470 | 7437725,783 | 4827007,381 | T | 55 |  | T1552 | 7437870,345 | 4827240,457 | T | 12 |
| T471 | 7437697,304 | 4826965,734 | T | 20 |  | T1553 | 7437963,969 | 4827264,444 | OT | 0 |
| T472 | 7437651,408 | 4826975,985 | T | 40 |  | T1554 | 7437987,015 | 4827189,304 | OT | 0 |
| T473 | 7437626,112 | 4826939,229 | T | 200 |  | T1555 | 7438073,454 | 4827105,483 | PR | 0 |
| T474 | 7437582,234 | 4826891,834 | T | 40 |  | T1556 | 7438065,082 | 4827176,898 | OT | 0 |
| T475 | 7437547,042 | 4826879,106 | T | 80 |  | T1557 | 7438063,535 | 4827195,831 | T | 1500 |
| T476 | 7437513,416 | 4826849,448 | T | 70 |  | T1558 | 7438129,596 | 4827187,103 | OT | 0 |
| T477 | 7437429,806 | 4826836,376 | T | 50 |  | T1559 | 7438188,730 | 4827191,532 | T | 40 |
| T478 | 7437374,559 | 4826865,235 | T | 80 |  | T1560 | 7438191,067 | 4827196,827 | OT | 0 |
| T479 | 7437324,412 | 4826868,533 | T | 70 |  | T1561 | 7438190,053 | 4827243,458 | T | 150 |
| T480 | 7437262,294 | 4826899,737 | T | 70 |  | T1562 | 7438182,286 | 4827285,951 | OT | 0 |
| T481 | 7437184,231 | 4826899,421 | OT | 0 |  | T1563 | 7438121,469 | 4827235,166 | T | 300 |
| T482 | 7437263,280 | 4826955,863 | OT | 0 |  | T1564 | 7438106,437 | 4827301,427 | T | 10 |
| T483 | 7437340,973 | 4826956,702 | T | 40 |  | T1565 | 7438046,494 | 4827285,564 | OT | 0 |
| T484 | 7437376,249 | 4826938,226 | T | 50 |  | T1566 | 7438045,903 | 4827288,677 | OT | 0 |
| T485 | 7437426,618 | 4826929,574 | T | 50 |  | T1567 | 7438030,724 | 4827368,607 | OT | 0 |
| T486 | 7437462,923 | 4826917,829 | T | 30 |  | T1568 | 7438052,770 | 4827389,822 | T | 50 |
| T487 | 7437502,241 | 4826945,986 | T | 300 |  | T1569 | 7438062,744 | 4827415,730 | T | 100 |
| T488 | 7437567,044 | 4827006,354 | T | 100 |  | T1570 | 7438084,471 | 4827529,350 | T | 40 |
| T489 | 7437635,836 | 4827036,105 | T | 100 |  | T1571 | 7438001,596 | 4827521,989 | T | 1500 |
| T490 | 7437678,182 | 4827065,960 | T | 70 |  | T1572 | 7438050,462 | 4827566,140 | T | 40 |
| T491 | 7437731,659 | 4827071,674 | T | 40 |  | T1573 | 7438076,688 | 4827640,633 | T | 80 |
| T492 | 7437728,402 | 4827072,764 | OT | 0 |  | T1574 | 7437984,912 | 4827681,670 | T | 240 |
| T493 | 7437781,813 | 4827046,616 | T | 25 |  | T1575 | 7438055,080 | 4827792,432 | OT | 0 |
| T494 | 7437772,502 | 4827073,636 | T | 30 |  | T1576 | 7438079,978 | 4827829,378 | T | 100 |
| T495 | 7437776,794 | 4827115,217 | T | 5 |  | T1577 | 7438047,087 | 4827892,144 | OT | 0 |
| T496 | 7437761,555 | 4827122,578 | T | 35 |  | T1578 | 7438041,635 | 4827902,547 | OT | 0 |
| T497 | 7437757,303 | 4827147,742 | T | 50 |  | T1579 | 7438086,160 | 4827890,619 | T | 45 |
| T498 | 7437715,214 | 4827212,119 | T | 30 |  | T1580 | 7438104,013 | 4827898,051 | OT | 0 |
| T499 | 7437698,279 | 4827223,934 | T | 50 |  | T1581 | 7438116,114 | 4827903,088 | OT | 0 |
| T500 | 7437685,878 | 4827250,603 | T | 150 |  | T1582 | 7438139,797 | 4827911,257 | T | 80 |
| T501 | 7437659,016 | 4827324,489 | T | 50 |  | T1583 | 7438192,720 | 4827902,600 | T | 70 |
| T502 | 7437650,019 | 4827333,821 | TC | 9 |  | T1584 | 7438302,092 | 4827925,022 | T | 150 |
| T503 | 7437646,221 | 4827321,427 | T | 50 |  | T1585 | 7438363,557 | 4827924,893 | T | 100 |
| T504 | 7437649,530 | 4827294,213 | T | 100 |  | T1586 | 7438403,465 | 4827930,102 | T=OT | 70 |
| T505 | 7437647,208 | 4827249,204 | T | 150 |  | T1587 | 7438448,264 | 4827916,325 | T | 50 |
| T506 | 7437639,390 | 4827217,775 | T | 200 |  | T1588 | 7438409,546 | 4827843,936 | T | 25 |
| T507 | 7437626,101 | 4827123,952 | T | 50 |  | T1589 | 7438338,735 | 4827841,498 | T | 60 |
| T508 | 7437578,487 | 4827106,817 | T | 80 |  | T1590 | 7438300,546 | 4827860,208 | T | 60 |
| T509 | 7437541,209 | 4827068,128 | T | 40 |  | T1591 | 7438291,872 | 4827858,855 | OT | 0 |
| T510 | 7437522,251 | 4827062,125 | T | 40 |  | T1592 | 7438270,630 | 4827857,443 | T | 40 |
| T511 | 7437490,896 | 4827040,196 | T | 25 |  | T1593 | 7438234,894 | 4827864,638 | T | 100 |
| T512 | 7437418,594 | 4827074,457 | T | 45 |  | T1594 | 7438198,027 | 4827858,311 | T | 30 |
| T513 | 7437346,162 | 4827001,494 | T | 50 |  | T1595 | 7438134,982 | 4827859,974 | T | 25 |
| T514 | 7437234,394 | 4827079,509 | T | 40 |  | T1596 | 7438317,331 | 4827812,308 | OT | 0 |
| T515 | 7437183,201 | 4827044,105 | T | 30 |  | T1597 | 7438342,224 | 4827759,013 | OT | 0 |
| T516 | 7437073,528 | 4827064,660 | OT | 0 |  | T1598 | 7438194,469 | 4827743,946 | T | 50 |
| T517 | 7437441,049 | 4828206,105 | T | 50 |  | T1599 | 7438150,057 | 4827749,505 | T=OT | 40 |
| T518 | 7437356,258 | 4828244,070 | T | 100 |  | T1600 | 7438467,881 | 4827918,484 | OT | 0 |
| T519 | 7437260,418 | 4828263,766 | T | 50 |  | T1601 | 7438487,790 | 4827908,494 | T | 80 |
| T520 | 7437221,726 | 4828239,272 | T | 50 |  | T1602 | 7438561,275 | 4827845,929 | T | 100 |
| T521 | 7437114,025 | 4828257,178 | T | 25 |  | T1603 | 7438626,807 | 4827851,189 | T | 40 |
| T522 | 7437102,811 | 4828269,816 | T | 20 |  | T1604 | 7438686,893 | 4827822,636 | T | 50 |
| T523 | 7437069,240 | 4828278,632 | T | 70 |  | T1605 | 7438708,961 | 4827797,240 | T | 50 |
| T524 | 7437031,745 | 4828322,150 | T | 100 |  | T1606 | 7438799,220 | 4827785,109 | T | 100 |
| T525 | 7437009,607 | 4828339,005 | T | 150 |  | T1607 | 7438881,356 | 4827751,464 | T | 150 |
| T526 | 7436972,670 | 4828378,429 | T | 50 |  | T1608 | 7438935,916 | 4827709,415 | T | 30 |
| T527 | 7436965,066 | 4828396,094 | T | 50 |  | T1609 | 7438933,981 | 4827722,661 | T | 25 |
| T528 | 7436924,939 | 4828444,380 | T | 9,5 |  | T1610 | 7438983,155 | 4827719,635 | T | 40 |
| T529 | 7436969,509 | 4828431,580 | T | 30 |  | T1611 | 7439028,672 | 4827701,593 | T | 150 |
| T530 | 7437012,704 | 4828443,566 | T | 25 |  | T1612 | 7439108,493 | 4827693,796 | T | 75 |
| T531 | 7437016,782 | 4828483,265 | T | 50 |  | T1613 | 7439167,798 | 4827719,966 | T | 100 |
| T532 | 7436960,235 | 4828451,554 | T | 25 |  | T1614 | 7439262,204 | 4827698,528 | OT | 0 |
| T533 | 7436876,254 | 4828497,048 | T | 150 |  | T1615 | 7438894,329 | 4827775,908 | T | 100 |
| T534 | 7436772,884 | 4828530,692 | T | 150 |  | T1616 | 7438838,318 | 4827801,376 | T | 300 |
| T535 | 7436724,900 | 4828576,038 | T | 150 |  | T1617 | 7438789,204 | 4827830,541 | T | 150 |
| T536 | 7436716,300 | 4828561,210 | T | 400 |  | T1618 | 7438719,111 | 4827898,804 | T | 50 |
| T537 | 7436594,021 | 4828710,665 | T | 300 |  | T1619 | 7438691,430 | 4827907,994 | T=OT | 25 |
| T538 | 7436586,451 | 4828647,862 | T | 70 |  | T1620 | 7438653,769 | 4827874,016 | T | 30 |
| T539 | 7436565,307 | 4828614,580 | T | 80 |  | T1621 | 7438668,730 | 4827946,240 | T | 70 |
| T540 | 7436555,162 | 4828524,606 | T | 20 |  | T1622 | 7438687,621 | 4828008,992 | OT | 0 |
| T541 | 7436671,492 | 4828396,542 | T | 150 |  | T1623 | 7438689,489 | 4828015,197 | OT | 0 |
| T542 | 7436666,798 | 4828328,782 | OT | 0 |  | T1624 | 7438650,860 | 4828005,078 | T | 80 |
| T543 | 7436494,208 | 4828497,280 | T | 50 |  | T1625 | 7438557,441 | 4827977,598 | T=OT | 50 |
| T544 | 7436415,536 | 4828504,746 | T | 40 |  | T1626 | 7438521,809 | 4827975,954 | T | 50 |
| T545 | 7436377,236 | 4828491,701 | T | 25 |  | T1627 | 7438482,555 | 4827985,397 | T | 20 |
| T546 | 7436348,543 | 4828495,547 | T | 60 |  | T1628 | 7438568,372 | 4827940,513 | T | 50 |
| T547 | 7436285,470 | 4828483,062 | T | 30 |  | T1629 | 7438618,070 | 4827907,711 | T | 100 |
| T548 | 7436273,987 | 4828455,702 | T | 20 |  | T1630 | 7439200,599 | 4828002,404 | OT | 0 |
| T549 | 7436248,844 | 4828448,053 | T | 30 |  | T1631 | 7439167,334 | 4827950,245 | T | 60 |
| T550 | 7436201,006 | 4828472,131 | T | 20 |  | T1632 | 7438902,004 | 4827873,220 | T | 150 |
| T551 | 7436167,985 | 4828430,808 | T | 15 |  | T1633 | 7438742,543 | 4827981,818 | T | 100 |
| T552 | 7436147,380 | 4828436,852 | OT | 0 |  | T1634 | 7438721,590 | 4828005,496 | T | 50 |
| T553 | 7436135,733 | 4828344,912 | OT | 0 |  | T1635 | 7438608,544 | 4828039,658 | T | 100 |
| T554 | 7436097,889 | 4828401,894 | T | 60 |  | T1636 | 7438545,123 | 4828041,452 | T | 150 |
| T555 | 7436162,588 | 4828447,595 | T | 25 |  | T1637 | 7438353,977 | 4828184,399 | T | 120 |
| T556 | 7436166,748 | 4828472,184 | T | 70 |  | T1638 | 7438265,740 | 4828220,841 | T | 100 |
| T557 | 7436209,383 | 4828545,727 | T | 35 |  | T1639 | 7438234,548 | 4828318,770 | T | 200 |
| T558 | 7436241,848 | 4828550,022 | T | 50 |  | T1640 | 7438175,891 | 4828390,570 | T | 40 |
| T559 | 7436264,987 | 4828567,644 | OT | 0 |  | T1641 | 7438109,988 | 4828400,065 | OT | 0 |
| T560 | 7436304,206 | 4828597,513 | T | 100 |  | T1642 | 7438191,256 | 4828420,240 | T | 45 |
| T561 | 7436342,103 | 4828655,803 | I | 300 |  | T1643 | 7438256,355 | 4828379,627 | T | 200 |
| T562 | 7436395,478 | 4828727,070 | OT | 0 |  | T1644 | 7438329,088 | 4828310,567 | T | 50 |
| T563 | 7436401,801 | 4828735,513 | T | 150 |  | T1645 | 7438398,588 | 4828320,989 | T | 100 |
| T564 | 7436432,260 | 4828789,146 | T | 200 |  | T1646 | 7438472,640 | 4828306,416 | T | 50 |
| T565 | 7436456,453 | 4828822,831 | T | 150 |  | T1647 | 7438525,276 | 4828259,106 | T | 90 |
| T566 | 7436303,530 | 4828758,430 | T | 50 |  | T1648 | 7438606,116 | 4828277,169 | T | 45 |
| T567 | 7436248,572 | 4828821,406 | T | 1000 |  | T1649 | 7438652,411 | 4828263,439 | T | 60 |
| T568 | 7436234,106 | 4828792,292 | OT | 0 |  | T1650 | 7438806,692 | 4828347,277 | T | 100 |
| T569 | 7436190,067 | 4828703,658 | OT | 0 |  | T1651 | 7438892,882 | 4828374,335 | T | 30 |
| T570 | 7436146,964 | 4828616,908 | T | 150 |  | T1652 | 7438914,718 | 4828406,695 | T | 20 |
| T571 | 7436227,694 | 4828587,772 | T | 100 |  | T1653 | 7438993,566 | 4828420,057 | T | 35 |
| T572 | 7436001,313 | 4828638,834 | OT | 0 |  | T1654 | 7439068,398 | 4828497,913 | OT | 0 |
| T573 | 7435908,186 | 4828652,853 | T | 60 |  | T1655 | 7439029,538 | 4828526,635 | T | 50 |
| T574 | 7435829,004 | 4828738,260 | OT | 0 |  | T1656 | 7438935,728 | 4828470,856 | T | 60 |
| T575 | 7435806,153 | 4828762,907 | T | 70 |  | T1657 | 7438884,616 | 4828490,506 | T | 35 |
| T576 | 7435797,078 | 4828817,334 | T | 40 |  | T1658 | 7438859,333 | 4828484,321 | T | 50 |
| T577 | 7435723,943 | 4828862,625 | T | 60 |  | T1659 | 7438817,775 | 4828492,291 | T | 70 |
| T578 | 7435675,158 | 4828843,557 | OT | 0 |  | T1660 | 7438754,104 | 4828485,764 | T | 40 |
| T579 | 7435660,832 | 4828808,119 | T | 40 |  | T1661 | 7438676,104 | 4828417,886 | T | 45 |
| T580 | 7435707,455 | 4828923,447 | T | 50 |  | T1662 | 7438584,142 | 4828475,426 | T | 150 |
| T581 | 7435712,243 | 4828929,635 | OT | 0 |  | T1663 | 7438556,567 | 4828499,244 | T | 30 |
| T582 | 7435719,826 | 4828939,434 | T | 50 |  | T1664 | 7438467,042 | 4828510,067 | OT | 0 |
| T583 | 7435759,200 | 4829042,528 | OT | 0 |  | T1665 | 7438446,096 | 4828504,267 | T | 25 |
| T584 | 7435764,872 | 4829057,379 | T | 150 |  | T1666 | 7438503,165 | 4828520,069 | T | 50 |
| T585 | 7435788,405 | 4829099,346 | OT | 0 |  | T1667 | 7438539,525 | 4828517,710 | T | 50 |
| T586 | 7435803,079 | 4829125,514 | T | 80 |  | T1668 | 7438579,010 | 4828547,433 | T | 20 |
| T587 | 7435854,625 | 4829059,970 | T | 150 |  | T1669 | 7438620,599 | 4828507,594 | T | 80 |
| T588 | 7435928,354 | 4829039,883 | T | 100 |  | T1670 | 7438705,729 | 4828507,594 | T | 30 |
| T589 | 7435929,783 | 4828985,777 | T | 100 |  | T1671 | 7438731,585 | 4828550,009 | T | 30 |
| T590 | 7435945,207 | 4828933,393 | T | 40 |  | T1672 | 7438791,774 | 4828542,689 | T | 150 |
| T591 | 7435921,867 | 4828880,726 | T | 150 |  | T1673 | 7438915,698 | 4828559,362 | T | 50 |
| T592 | 7435908,398 | 4828822,014 | T | 80 |  | T1674 | 7438958,338 | 4828603,341 | T | 30 |
| T593 | 7435798,193 | 4829019,142 | T | 150 |  | T1675 | 7438998,731 | 4828597,875 | T | 40 |
| T594 | 7435851,792 | 4828974,841 | T | 100 |  | T1676 | 7439055,375 | 4828629,654 | T | 150 |
| T595 | 7435889,560 | 4828913,898 | T | 100 |  | T1677 | 7439118,104 | 4828685,393 | OT | 0 |
| T596 | 7435940,001 | 4828862,106 | T | 50 |  | T1678 | 7438411,142 | 4828563,705 | T | 80 |
| T597 | 7435976,926 | 4828846,279 | T | 50 |  | T1679 | 7438293,380 | 4828605,501 | T | 200 |
| T598 | 7435995,055 | 4828810,119 | T | 50 |  | T1680 | 7438237,666 | 4828614,514 | T | 15 |
| T599 | 7436049,224 | 4828787,905 | OT | 0 |  | T1681 | 7438261,524 | 4828714,451 | T | 33 |
| T600 | 7436080,055 | 4828775,261 | T | 25 |  | T1682 | 7438121,382 | 4828671,368 | T=OT | 170 |
| T601 | 7436105,160 | 4828731,289 | T | 50 |  | T1683 | 7438204,146 | 4828741,215 | T | 400 |
| T602 | 7435604,215 | 4829043,523 | T | 100 |  | T1684 | 7438277,196 | 4828815,164 | T | 100 |
| T603 | 7435552,231 | 4829077,504 | T | 40 |  | T1685 | 7438303,424 | 4828879,554 | T | 150 |
| T604 | 7435574,905 | 4829163,061 | T | 100 |  | T1686 | 7438398,490 | 4828995,628 | T | 130 |
| T605 | 7435590,120 | 4829190,309 | T | 100 |  | T1687 | 7438422,791 | 4829112,624 | T | 100 |
| T606 | 7435618,623 | 4829217,270 | T | 50 |  | T1688 | 7438446,137 | 4829155,329 | OT | 0 |
| T607 | 7435457,717 | 4829139,285 | T | 100 |  | T1689 | 7438464,642 | 4829189,177 | T | 100 |
| T608 | 7435444,354 | 4829207,048 | T | 50 |  | T1690 | 7438526,894 | 4829231,289 | OT | 0 |
| T609 | 7435487,153 | 4829207,417 | T | 40 |  | T1691 | 7438532,403 | 4829232,645 | T | 120 |
| T610 | 7435376,624 | 4829305,312 | T | 40 |  | T1692 | 7438613,346 | 4829359,066 | T | 150 |
| T611 | 7435382,835 | 4829361,696 | T | 40 |  | T1693 | 7438642,711 | 4829434,406 | T | 150 |
| T612 | 7435298,827 | 4829420,766 | T | 150 |  | T1694 | 7438644,251 | 4829498,298 | T | 150 |
| T613 | 7435226,011 | 4829448,548 | OT | 0 |  | T1695 | 7438687,005 | 4829669,133 | T | 2000 |
| T614 | 7435218,060 | 4829473,640 | T | 40 |  | T1696 | 7438730,230 | 4829888,045 | T | 500 |
| T615 | 7435171,328 | 4829558,902 | T | 40 |  | T1697 | 7438750,584 | 4829957,083 | OT | 0 |
| T616 | 7435140,435 | 4829543,043 | OT | 0 |  | T1698 | 7438633,281 | 4829168,182 | T=OT | 30 |
| T617 | 7435071,328 | 4829507,567 | OT | 0 |  | T1699 | 7438675,900 | 4829204,651 | T | 80 |
| T618 | 7434972,624 | 4829545,227 | T | 90 |  | T1700 | 7438746,952 | 4829207,723 | T | 40 |
| T619 | 7434916,090 | 4829519,713 | T | 30 |  | T1701 | 7438789,763 | 4829239,397 | T | 40 |
| T620 | 7434892,602 | 4829453,754 | T | 15 |  | T1702 | 7438859,694 | 4829225,336 | T | 50 |
| T621 | 7434864,883 | 4829458,564 | OT | 0 |  | T1703 | 7438898,442 | 4829236,689 | T | 30 |
| T622 | 7434880,095 | 4829518,374 | T | 150 |  | T1704 | 7438930,345 | 4829214,191 | T | 15 |
| T623 | 7434878,541 | 4829595,257 | T | 100 |  | T1705 | 7438902,197 | 4829143,789 | T | 13 |
| T624 | 7434893,586 | 4829635,904 | T | 15 |  | T1706 | 7438969,559 | 4829180,956 | T | 60 |
| T625 | 7434854,977 | 4829663,634 | T | 18 |  | T1707 | 7439024,407 | 4829185,515 | T | 30 |
| T626 | 7434899,106 | 4829692,682 | T | 50 |  | T1708 | 7439046,675 | 4829218,063 | T | 30 |
| T627 | 7434923,103 | 4829723,540 | T | 35 |  | T1709 | 7439029,327 | 4829270,768 | T | 40 |
| T628 | 7434912,626 | 4829759,733 | T | 110 |  | T1710 | 7439087,322 | 4829304,464 | OT | 0 |
| T629 | 7435000,079 | 4829694,662 | T | 50 |  | T1711 | 7438646,202 | 4829142,485 | T | 20 |
| T630 | 7435025,364 | 4829647,271 | T | 50 |  | T1712 | 7438609,375 | 4829102,789 | T | 170 |
| T631 | 7435108,157 | 4829621,777 | T | 100 |  | T1713 | 7438542,171 | 4829075,308 | T | 30 |
| T632 | 7434910,549 | 4829823,569 | T | 50 |  | T1714 | 7437958,660 | 4828625,578 | T | 130 |
| T633 | 7434885,229 | 4829799,193 | OT | 0 |  | T1715 | 7437874,010 | 4828651,781 | OT | 0 |
| T634 | 7434862,927 | 4829777,723 | T | 150 |  | T1716 | 7437881,476 | 4828618,518 | T | 40 |
| T635 | 7434840,748 | 4829744,587 | T | 30 |  | T1717 | 7437915,725 | 4828571,515 | T | 60 |
| T636 | 7434771,508 | 4829755,188 | OT | 0 |  | T1718 | 7437964,878 | 4828558,666 | T | 200 |
| T637 | 7434735,144 | 4829630,829 | OT | 0 |  | T1719 | 7438005,834 | 4828553,453 | OT | 0 |
| T638 | 7434723,349 | 4829759,604 | T | 250 |  | T1720 | 7438056,569 | 4828546,994 | T | 400 |
| T639 | 7434698,860 | 4829786,214 | OT | 0 |  | T1721 | 7438096,115 | 4828540,461 | OT | 0 |
| T640 | 7434683,070 | 4829836,726 | T | 100 |  | T1722 | 7438155,440 | 4828530,661 | T | 70 |
| T641 | 7434632,891 | 4829921,600 | T | 80 |  | T1723 | 7438088,035 | 4828495,624 | T | 25 |
| T642 | 7434654,165 | 4829821,503 | T | 50 |  | T1724 | 7438032,226 | 4828474,728 | T | 100 |
| T643 | 7434549,180 | 4829868,319 | T | 100 |  | T1725 | 7437992,885 | 4828467,706 | T | 15 |
| T644 | 7434498,384 | 4829913,902 | T | 60 |  | T1726 | 7437994,053 | 4828502,562 | T | 50 |
| T645 | 7434484,615 | 4829939,254 | T | 70 |  | T1727 | 7437993,989 | 4828371,269 | T | 80 |
| T646 | 7434530,312 | 4830008,127 | T | 70 |  | T1728 | 7437956,601 | 4828437,630 | T | 35 |
| T647 | 7434541,903 | 4830037,653 | T | 70 |  | T1729 | 7437872,177 | 4828470,378 | T | 25 |
| T648 | 7434422,823 | 4829981,738 | T | 100 |  | T1730 | 7437853,920 | 4828434,546 | T | 30 |
| T649 | 7434404,033 | 4829991,443 | T | 30 |  | T1731 | 7437873,441 | 4828384,778 | T | 100 |
| T650 | 7434349,460 | 4830067,810 | T | 200 |  | T1732 | 7437875,302 | 4828359,739 | T | 100 |
| T651 | 7434156,602 | 4830184,238 | T | 100 |  | T1733 | 7437892,907 | 4828284,891 | T | 100 |
| T652 | 7434060,963 | 4830298,826 | T | 200 |  | T1734 | 7437889,626 | 4828192,621 | OT | 0 |
| T653 | 7433987,533 | 4830362,411 | T | 100 |  | T1735 | 7437882,436 | 4828206,343 | PR | 0 |
| T654 | 7433908,467 | 4830395,265 | T | 200 |  | T1736 | 7437922,796 | 4828129,324 | OT | 0 |
| T655 | 7434010,668 | 4830418,355 | OT | 0 |  | T1737 | 7437983,436 | 4828013,607 | OT | 0 |
| T656 | 7434041,188 | 4830492,162 | T | 300 |  | T1738 | 7437987,853 | 4828005,177 | OT | 0 |
| T657 | 7434055,474 | 4830519,423 | T | 300 |  | T1739 | 7438049,419 | 4828046,844 | OT | 0 |
| T658 | 7434139,709 | 4830336,653 | T | 500 |  | T1740 | 7438050,611 | 4828044,274 | OT | 0 |
| T659 | 7434203,969 | 4830289,098 | OT | 0 |  | T1741 | 7438021,585 | 4828106,837 | T | 35 |
| T660 | 7433780,117 | 4830553,433 | OT | 0 |  | T1742 | 7438065,329 | 4828043,675 | T | 20 |
| T661 | 7433802,851 | 4830573,298 | T | 250 |  | T1743 | 7438107,462 | 4828070,301 | T | 10 |
| T662 | 7433841,877 | 4830619,314 | T | 30 |  | T1744 | 7438127,024 | 4828044,215 | T | 50 |
| T663 | 7433886,556 | 4830624,877 | T | 50 |  | T1745 | 7438135,185 | 4828028,179 | T | 20 |
| T664 | 7433690,963 | 4830475,530 | T | 1000 |  | T1746 | 7438147,844 | 4828015,881 | T | 10 |
| T665 | 7433637,222 | 4830430,720 | T | 300 |  | T1747 | 7438124,042 | 4827977,484 | T | 30 |
| T666 | 7433560,978 | 4830350,652 | T | 400 |  | T1748 | 7438087,647 | 4827964,447 | OT | 0 |
| T667 | 7433544,844 | 4830342,676 | OT | 0 |  | T1749 | 7438003,662 | 4827879,903 | T | 15 |
| T668 | 7433482,921 | 4830303,266 | T | 140 |  | T1750 | 7438005,850 | 4827859,456 | T | 50 |
| T669 | 7433406,466 | 4830215,652 | T | 100 |  | T1751 | 7438006,337 | 4827835,235 | T | 50 |
| T670 | 7433389,737 | 4830173,898 | T | 50 |  | T1752 | 7438004,353 | 4827810,805 | T | 10 |
| T671 | 7433357,893 | 4830144,910 | T | 35 |  | T1753 | 7437975,481 | 4827812,256 | T | 50 |
| T672 | 7433337,757 | 4830103,117 | T | 35 |  | T1754 | 7437954,406 | 4827820,961 | T | 80 |
| T673 | 7433370,102 | 4830035,025 | T | 100 |  | T1755 | 7437954,316 | 4827809,752 | OT | 0 |
| T674 | 7433420,201 | 4830001,770 | T | 500 |  | T1756 | 7437954,153 | 4827789,369 | T | 20 |
| T675 | 7433518,959 | 4829949,337 | OT | 0 |  | T1757 | 7437957,248 | 4827778,376 | T | 8 |
| T676 | 7433505,265 | 4829921,875 | T | 200 |  | T1758 | 7437914,311 | 4827761,216 | T | 10 |
| T677 | 7433464,742 | 4829856,179 | PR | 0 |  | T1759 | 7437898,552 | 4827846,721 | OT | 0 |
| T678 | 7433419,936 | 4829779,108 | T | 300 |  | T1760 | 7437949,666 | 4827858,069 | OT | 0 |
| T679 | 7433398,279 | 4829729,276 | T | 150 |  | T1761 | 7437946,724 | 4827881,099 | T | 100 |
| T680 | 7433354,616 | 4829667,962 | OT | 0 |  | T1762 | 7437888,912 | 4827899,022 | T | 10 |
| T681 | 7433585,004 | 4830081,783 | T | 30 |  | T1763 | 7437923,250 | 4827908,196 | T | 500 |
| T682 | 7433489,776 | 4830125,639 | T | 60 |  | T1764 | 7437947,649 | 4827915,686 | OT | 0 |
| T683 | 7433518,224 | 4830152,520 | OT | 0 |  | T1765 | 7437947,942 | 4827926,633 | T | 30 |
| T684 | 7433576,376 | 4830207,469 | T | 80 |  | T1766 | 7437938,512 | 4827983,622 | T | 9 |
| T685 | 7433602,482 | 4830248,098 | T | 80 |  | T1767 | 7437843,858 | 4828141,885 | OT | 0 |
| T686 | 7433691,028 | 4830175,922 | OT | 0 |  | T1768 | 7437770,028 | 4828153,634 | T | 100 |
| T687 | 7433617,824 | 4830264,648 | T | 300 |  | T1769 | 7437771,818 | 4828280,670 | OT | 0 |
| T688 | 7433587,994 | 4830291,153 | T | 100 |  | T1770 | 7437837,981 | 4828299,521 | OT | 0 |
| T689 | 7432000,722 | 4828544,004 | OT | 0 |  | T1771 | 7437812,408 | 4828353,122 | OT | 0 |
| T690 | 7432096,247 | 4828528,782 | T | 28 |  | T1772 | 7437751,799 | 4828319,236 | OT | 0 |
| T691 | 7432051,230 | 4828654,137 | T | 100 |  | T1773 | 7437781,043 | 4828418,864 | OT | 0 |
| T692 | 7432055,967 | 4828717,135 | OT | 0 |  | T1774 | 7437717,523 | 4828387,006 | OT | 0 |
| T693 | 7432053,754 | 4828722,529 | T | 50 |  | T1775 | 7437716,771 | 4828388,492 | OT | 0 |
| T694 | 7432012,207 | 4828730,727 | T | 20 |  | T1776 | 7437681,649 | 4828323,894 | T | 30 |
| T695 | 7432013,740 | 4828781,673 | T | 200 |  | T1777 | 7437650,660 | 4828345,224 | OT | 0 |
| T696 | 7432026,930 | 4828876,254 | T | 20 |  | T1778 | 7437661,064 | 4828324,686 | OT | 0 |
| T697 | 7431956,389 | 4828882,361 | OT | 0 |  | T1779 | 7437570,363 | 4828255,975 | T | 11 |
| T698 | 7432175,786 | 4828836,382 | T | 250 |  | T1780 | 7437574,804 | 4828410,064 | OT | 0 |
| T699 | 7432222,601 | 4828902,831 | T | 250 |  | T1781 | 7437609,887 | 4828425,711 | OT | 0 |
| T700 | 7432280,848 | 4828971,863 | T | 250 |  | T1782 | 7437682,192 | 4828456,859 | OT | 0 |
| T701 | 7432317,765 | 4829002,896 | T | 450 |  | T1783 | 7437747,366 | 4828489,452 | T | 170 |
| T702 | 7432412,737 | 4829095,953 | T | 100 |  | T1784 | 7437758,143 | 4828489,826 | OT | 0 |
| T703 | 7432422,516 | 4829109,465 | OT | 0 |  | T1785 | 7437757,277 | 4828510,072 | OT | 0 |
| T704 | 7432379,997 | 4829121,797 | T | 70 |  | T1786 | 7437757,371 | 4828513,543 | OT | 0 |
| T705 | 7432293,874 | 4829119,103 | T | 50 |  | T1787 | 7437674,292 | 4828511,521 | T | 150 и 170 |
| T706 | 7432242,128 | 4829158,415 | OT | 0 |  | T1788 | 7437669,316 | 4828506,585 | OT | 0 |
| T707 | 7432474,485 | 4829180,408 | OT | 0 |  | T1789 | 7437639,214 | 4828526,554 | T | 25 |
| T708 | 7432488,911 | 4829201,209 | T | 800 |  | T1790 | 7437795,352 | 4828634,684 | OT | 0 |
| T709 | 7432518,943 | 4829141,438 | T | 30 |  | T1791 | 7437794,763 | 4828676,312 | T | 75 |
| T710 | 7432546,974 | 4829131,491 | T | 30 |  | T1792 | 7437754,350 | 4828634,740 | T | 20 |
| T711 | 7432563,099 | 4829037,117 | T | 100 |  | T1793 | 7437722,800 | 4828619,871 | T | 20 |
| T712 | 7432603,540 | 4828981,026 | OT | 0 |  | T1794 | 7437690,990 | 4828666,563 | T | 30 |
| T713 | 7432576,765 | 4829293,481 | T | 400 |  | T1795 | 7437696,638 | 4828708,097 | T | 90 |
| T714 | 7432754,545 | 4829423,955 | T | 500 |  | T1796 | 7437734,271 | 4828778,886 | T | 20 |
| T715 | 7432829,352 | 4829489,409 | T | 200 |  | T1797 | 7437592,347 | 4828895,445 | T | 100 |
| T716 | 7432942,042 | 4829640,916 | T | 300 |  | T1798 | 7437496,923 | 4828939,392 | T | 100 |
| T717 | 7433054,024 | 4829845,296 | T | 500 |  | T1799 | 7437453,149 | 4828976,832 | T | 25 |
| T718 | 7433165,590 | 4829974,303 | T | 250 |  | T1800 | 7437409,565 | 4828966,514 | T | 50 |
| T719 | 7433212,400 | 4830012,298 | T | 300 |  | T1801 | 7437375,258 | 4828944,905 | T | 30 |
| T720 | 7433283,741 | 4830084,646 | T | 140 |  | T1802 | 7437364,306 | 4828911,856 | T | 20 |
| T721 | 7433321,679 | 4830158,080 | T | 300 |  | T1803 | 7437346,611 | 4828903,225 | T=OT | 15 |
| T722 | 7433368,378 | 4830229,044 | T | 200 |  | T1804 | 7437350,366 | 4828884,197 | T | 15 |
| T723 | 7433378,581 | 4830312,884 | T | 80 |  | T1805 | 7437401,386 | 4828866,315 | T | 15 |
| T724 | 7433432,790 | 4830372,355 | T | 80 |  | T1806 | 7437386,352 | 4828817,801 | T | 25 |
| T725 | 7433456,548 | 4830427,100 | T | 200 |  | T1807 | 7437414,401 | 4828780,011 | T | 40 |
| T726 | 7433605,572 | 4830592,735 | T | 150 |  | T1808 | 7437417,651 | 4828725,633 | T | 100 |
| T727 | 7433635,457 | 4830619,376 | OT | 0 |  | T1809 | 7437443,030 | 4828650,350 | T | 50 |
| T728 | 7433642,211 | 4830624,557 | T | 80 |  | T1810 | 7437516,303 | 4828580,985 | T | 80 |
| T729 | 7433574,695 | 4830647,328 | T | 150 |  | T1811 | 7437551,210 | 4828563,853 | T | 50 |
| T730 | 7433666,594 | 4830678,719 | T | 70 |  | T1812 | 7437589,498 | 4828533,170 | T | 50 |
| T731 | 7433729,693 | 4830725,507 | T | 100 |  | T1813 | 7437295,296 | 4828958,617 | T | 20 |
| T732 | 7433748,245 | 4830847,667 | T | 100 |  | T1814 | 7437299,612 | 4828994,884 | T | 20 |
| T733 | 7433476,495 | 4830712,531 | T | 150 |  | T1815 | 7437227,576 | 4829033,026 | OT | 0 |
| T734 | 7433373,734 | 4830737,082 | T | 25 |  | T1816 | 7436681,846 | 4829315,717 | OT | 0 |
| T735 | 7433369,054 | 4830777,454 | T | 50 |  | T1817 | 7436643,302 | 4829363,418 | T | 30 |
| T736 | 7433294,126 | 4830828,065 | OT | 0 |  | T1818 | 7436578,050 | 4829358,898 | T | 60 |
| T737 | 7433026,902 | 4831585,156 | Т | 150 |  | T1819 | 7436480,745 | 4829463,808 | OT | 0 |
| T738 | 7432992,085 | 4831545,500 | Т | 250 |  | T1820 | 7436475,651 | 4829470,170 | T | 40 |
| T739 | 7432955,433 | 4831515,291 | Т | 100 |  | T1821 | 7436463,838 | 4829299,647 | OT | 0 |
| T740 | 7432915,549 | 4831465,166 | Т | 80 |  | T1822 | 7436419,130 | 4829294,258 | T | 150 |
| T741 | 7432922,233 | 4831302,921 | ОТ | 0 |  | T1823 | 7436366,244 | 4829300,004 | OT | 0 |
| T742 | 7432928,108 | 4831173,966 | Т | 50 |  | T1824 | 7436325,255 | 4829304,457 | OT | 0 |
| T743 | 7432946,838 | 4831139,690 | Т | 40 |  | T1825 | 7436396,304 | 4829479,598 | OT | 0 |
| T744 | 7432900,693 | 4831040,222 | Т | 45 |  | T1826 | 7436357,823 | 4829484,171 | T | 170 |
| T745 | 7432926,092 | 4830979,571 | ОТ | 0 |  | T1827 | 7436250,638 | 4829483,869 | T | 100 |
| T746 | 7432732,167 | 4830989,280 | 0 | 0 |  | T1828 | 7436180,712 | 4829523,967 | OT | 0 |
| T747 | 7432751,887 | 4831069,500 | Т | 250 |  | T1829 | 7436148,306 | 4829445,978 | T | 100 |
| T748 | 7432836,123 | 4831194,275 | Т | 450 |  | T1830 | 7436160,104 | 4829351,632 | T | 40 |
| T749 | 7432875,804 | 4831289,751 | ОТ | 0 |  | T1831 | 7436194,061 | 4829556,046 | T | 50 |
| T750 | 7432860,077 | 4831285,290 | Т | 30 |  | T1832 | 7436240,494 | 4829520,642 | T | 70 |
| T751 | 7432824,135 | 4831250,743 | Т | 15 |  | T1833 | 7436339,552 | 4829538,537 | T | 40 |
| T752 | 7432787,732 | 4831292,368 | Т | 30 |  | T1834 | 7436362,984 | 4829549,034 | T | 30 |
| T753 | 7432670,665 | 4831293,586 | Т | 80 |  | T1835 | 7436400,153 | 4829536,985 | T | 70 |
| T754 | 7432600,161 | 4831377,114 | Т | 30 |  | T1836 | 7436560,347 | 4829533,105 | T | 600 |
| T755 | 7432662,827 | 4831454,603 | ОТ | 0 |  | T1837 | 7436647,975 | 4829511,388 | T | 200 |
| T756 | 7432644,633 | 4831486,241 | Т | 50 |  | T1838 | 7436730,915 | 4829482,577 | T | 120 |
| T757 | 7432571,957 | 4831536,659 | ОТ | 0 |  | T1839 | 7436806,911 | 4829505,746 | OT | 0 |
| T758 | 7432568,376 | 4831528,402 | ОТ | 0 |  | T1840 | 7436145,160 | 4829574,504 | T | 150 |
| T759 | 7432594,110 | 4831840,829 | Т | 500 |  | T1841 | 7436044,898 | 4829609,961 | T | 200 |
| T760 | 7432568,584 | 4831771,400 | Т | 40 |  | T1842 | 7435975,866 | 4829613,450 | T | 80 |
| T761 | 7432541,682 | 4831742,476 | Т | 30 |  | T1843 | 7435927,662 | 4829639,267 | T | 60 |
| T762 | 7432515,106 | 4831741,955 | ОТ | 0 |  | T1844 | 7435867,646 | 4829631,233 | T | 60 |
| T763 | 7432500,248 | 4831741,664 | Т | 100 |  | T1845 | 7435815,772 | 4829649,533 | T | 90 |
| T764 | 7432457,923 | 4831731,743 | Т | 40 |  | T1846 | 7435731,062 | 4829657,164 | T=OT | 80 |
| T765 | 7432413,092 | 4831674,982 | Т | 300 |  | T1847 | 7435671,335 | 4829638,142 | T | 50 |
| T766 | 7432370,504 | 4831615,848 | Т | 40 |  | T1848 | 7435645,132 | 4829504,149 | OT | 0 |
| T767 | 7432379,468 | 4831515,903 | Т | 60 |  | T1849 | 7435674,607 | 4829485,584 | OT | 0 |
| T768 | 7432355,899 | 4831457,518 | ОТ | 0 |  | T1850 | 7435815,282 | 4829396,978 | T | 300 |
| T769 | 7432414,365 | 4831853,327 | Т | 200 |  | T1851 | 7435918,701 | 4829368,608 | OT | 0 |
| T770 | 7432341,891 | 4831964,690 | Т | 100 |  | T1852 | 7435591,713 | 4829673,851 | T | 100 |
| T771 | 7432334,256 | 4831955,317 | Т | 40 |  | T1853 | 7435556,866 | 4829698,502 | T | 50 |
| T772 | 7432237,137 | 4831943,047 | Т | 40 |  | T1854 | 7435505,025 | 4829711,927 | T | 100 |
| T773 | 7432190,569 | 4831896,914 | ОТ | 0 |  | T1855 | 7435449,706 | 4829744,220 | T | 50 |
| T774 | 7432173,632 | 4831880,134 | Т | 50 |  | T1856 | 7435437,176 | 4829764,022 | T | 50 |
| T775 | 7432251,725 | 4831821,586 | Т | 200 |  | T1857 | 7435394,727 | 4829799,018 | T=OT | 40 |
| T776 | 7432307,274 | 4831776,569 | Т | 60 |  | T1858 | 7435313,155 | 4829837,061 | T | 70 |
| T777 | 7432348,634 | 4831727,624 | Т | 50 |  | T1859 | 7435311,327 | 4829927,354 | T | 25 |
| T778 | 7432163,852 | 4831787,862 | Т | 60 |  | T1860 | 7435271,838 | 4829945,380 | T=OT | 25 |
| T779 | 7432267,271 | 4831704,812 | Т | 50 |  | T1861 | 7435220,593 | 4829869,611 | OT | 0 |
| T780 | 7432248,340 | 4831629,120 | Т | 50 |  | T1862 | 7435244,822 | 4829998,773 | T | 150 |
| T781 | 7432234,693 | 4831603,732 | Т | 50 |  | T1863 | 7435217,215 | 4830083,861 | T | 50 |
| T782 | 7432231,331 | 4831574,688 | Т | 30 |  | T1864 | 7435218,311 | 4830117,817 | T | 30 |
| T783 | 7432204,574 | 4831555,669 | Т | 30 |  | T1865 | 7435116,623 | 4830215,840 | T | 150 |
| T784 | 7432198,762 | 4831520,203 | Т | 25 |  | T1866 | 7434943,088 | 4830260,128 | T | 85 |
| T785 | 7432205,960 | 4831500,809 | Т | 15 |  | T1867 | 7434937,524 | 4830337,501 | OT | 0 |
| T786 | 7432164,766 | 4831474,552 | Т | 50 |  | T1868 | 7434819,284 | 4830379,927 | T | 25 |
| T787 | 7432120,676 | 4831475,053 | ОТ | 0 |  | T1869 | 7435014,797 | 4830309,775 | T | 100 |
| T788 | 7432014,974 | 4831709,827 | Т | 70 |  | T1870 | 7435075,194 | 4830339,852 | T | 30 |
| T789 | 7431963,049 | 4831637,598 | ОТ | 0 |  | T1871 | 7435117,851 | 4830321,024 | T | 50 |
| T790 | 7431968,875 | 4831706,688 | Т | 200 |  | T1872 | 7435222,875 | 4830319,467 | T | 15 |
| T791 | 7431993,699 | 4831784,506 | Т | 200 |  | T1873 | 7435233,010 | 4830326,114 | OT | 0 |
| T792 | 7431998,952 | 4831804,050 | Т | 45 |  | T1874 | 7435202,110 | 4830329,456 | T | 70 |
| T793 | 7432011,428 | 4831822,093 | Т | 50 |  | T1875 | 7435123,612 | 4830372,400 | T | 100 |
| T794 | 7432008,429 | 4831862,648 | Т | 100 |  | T1876 | 7435065,366 | 4830428,508 | T | 60 |
| T795 | 7432035,101 | 4831980,680 | Т | 120 |  | T1877 | 7435065,672 | 4830503,417 | T | 200 |
| T796 | 7431932,400 | 4832048,502 | ОТ | 0 |  | T1878 | 7435078,828 | 4830599,513 | OT | 0 |
| T797 | 7431877,827 | 4831928,217 | ОТ | 0 |  | T1879 | 7435294,677 | 4830319,444 | T | 20 |
| T798 | 7431940,606 | 4832072,368 | Т | 75 |  | T1880 | 7435298,431 | 4830293,468 | T | 50 |
| T799 | 7432045,880 | 4832091,145 | Т | 25 |  | T1881 | 7435346,955 | 4830208,417 | T | 90 |
| T800 | 7432026,500 | 4832164,813 | Т | 100 |  | T1882 | 7435586,066 | 4830143,232 | T | 70 |
| T801 | 7432027,300 | 4832186,042 | ОТ | 0 |  | T1883 | 7435628,845 | 4830147,033 | T | 25 |
| T802 | 7432029,158 | 4832235,371 | Т | 70 |  | T1884 | 7435677,171 | 4830084,803 | T | 50 |
| T803 | 7431941,014 | 4832335,759 | Т | 33 |  | T1885 | 7435683,031 | 4830005,611 | T | 50 |
| T804 | 7432014,269 | 4832360,829 | Т | 50 |  | T1886 | 7435664,547 | 4829959,568 | T | 30 |
| T805 | 7432025,336 | 4832360,289 | ОТ | 0 |  | T1887 | 7435744,201 | 4829814,677 | T | 130 |
| T806 | 7432078,138 | 4832182,132 | Т | 19 |  | T1888 | 7435982,150 | 4829823,157 | T | 50 |
| T807 | 7432081,075 | 4832152,239 | Т | 40 |  | T1889 | 7435994,546 | 4829751,470 | T | 60 |
| T808 | 7432113,207 | 4832117,765 | ОТ | 0 |  | T1890 | 7436042,084 | 4829667,598 | T | 70 |
| T809 | 7432162,758 | 4832064,601 | Т | 500 |  | T1891 | 7436082,791 | 4829653,758 | T | 50 |
| T810 | 7432170,394 | 4832060,560 | ОТ | 0 |  | T1892 | 7434824,744 | 4830478,158 | T | 40 |
| T811 | 7432213,754 | 4832026,539 | Т | 50 |  | T1893 | 7434790,496 | 4830470,394 | T | 40 |
| T812 | 7432260,993 | 4832012,141 | ОТ | 0 |  | T1894 | 7434789,803 | 4830422,641 | T | 40 |
| T813 | 7432284,646 | 4832004,932 | Т | 100 |  | T1895 | 7434761,229 | 4830393,471 | T | 30 |
| T814 | 7432296,668 | 4832077,806 | Т | 30 |  | T1896 | 7434759,701 | 4830321,695 | T | 50 |
| T815 | 7431881,612 | 4831907,535 | Т | 20 |  | T1897 | 7434703,210 | 4830290,528 | T | 30 |
| T816 | 7431867,776 | 4831898,552 | Т | 250 |  | T1898 | 7434700,699 | 4830232,216 | T | 25 |
| T817 | 7431819,149 | 4831826,129 | Т | 150 |  | T1899 | 7434720,057 | 4830216,971 | T | 15 |
| T818 | 7431794,816 | 4831778,560 | Т | 80 |  | T1900 | 7434841,734 | 4830542,273 | T | 100 |
| T819 | 7431746,289 | 4831744,859 | Т | 20 |  | T1901 | 7434890,419 | 4830589,135 | T | 100 |
| T820 | 7431776,579 | 4831701,917 | Т | 40 |  | T1902 | 7434912,279 | 4830700,287 | T | 250 |
| T821 | 7431824,214 | 4831690,374 | Т | 30 |  | T1903 | 7434944,810 | 4830793,474 | T | 40 |
| T822 | 7431849,844 | 4831722,453 | Т | 50 |  | T1904 | 7434920,288 | 4830847,614 | T | 40 |
| T823 | 7431856,744 | 4831757,999 | Т | 90 |  | T1905 | 7434927,012 | 4830847,942 | OT | 0 |
| T824 | 7431882,779 | 4831814,237 | Т | 70 |  | T1906 | 7434896,011 | 4830875,718 | T | 30 |
| T825 | 7431657,005 | 4831731,360 | Т | 450 |  | T1907 | 7434900,238 | 4830936,281 | T | 350 |
| T826 | 7431631,376 | 4831701,101 | ОТ | 0 |  | T1908 | 7434920,735 | 4831066,065 | T | 100 |
| T827 | 7431556,198 | 4831705,476 | Т | 20 |  | T1909 | 7434887,982 | 4831180,797 | T | 100 |
| T828 | 7431493,838 | 4831538,959 | Т | 300 |  | T1910 | 7434883,378 | 4831292,470 | T | 100 |
| T829 | 7431310,117 | 4831376,228 | Т | 400 |  | T1911 | 7434809,482 | 4831508,383 | OT | 0 |
| T830 | 7431225,067 | 4831254,278 | Т | 1000 |  | T1912 | 7435020,716 | 4831088,020 | OT | 0 |
| T831 | 7431204,528 | 4831228,014 | ОТ | 0 |  | T1913 | 7434998,202 | 4831101,142 | T | 30 |
| T832 | 7431216,496 | 4831218,655 | Т | 15 |  | T1914 | 7435000,429 | 4831525,699 | T | 50 |
| T833 | 7431261,468 | 4831238,746 | Т | 150 |  | T1915 | 7435009,455 | 4831557,612 | OT | 0 |
| T834 | 7431305,842 | 4831270,175 | Т | 150 |  | T1916 | 7435020,396 | 4831124,913 | T | 130 |
| T835 | 7431513,064 | 4831315,622 | Т | 200 |  | T1917 | 7435053,690 | 4831201,966 | T | 80 |
| T836 | 7431608,422 | 4831273,509 | ОТ | 0 |  | T1918 | 7434763,600 | 4830537,758 | T | 35 |
| T837 | 7431141,414 | 4831147,309 | Т | 150 |  | T1919 | 7434911,470 | 4830805,610 | T | 25 |
| T838 | 7431082,907 | 4831117,059 | ОТ | 0 |  | T1920 | 7434714,360 | 4830570,323 | T | 40 |
| T839 | 7431070,616 | 4831145,530 | Т | 30 |  | T1921 | 7434669,281 | 4830553,801 | T | 80 |
| T840 | 7431062,904 | 4831106,717 | Т | 150 |  | T1922 | 7434574,194 | 4830484,727 | T | 70 |
| T841 | 7430969,745 | 4831031,383 | Т | 200 |  | T1923 | 7434477,224 | 4830535,100 | T | 150 |
| T842 | 7430941,087 | 4830967,867 | ОТ | 0 |  | T1924 | 7434398,468 | 4830554,670 | T | 200 |
| T843 | 7431092,127 | 4831241,009 | Т | 40 |  | T1925 | 7434320,999 | 4830618,251 | T | 70 |
| T844 | 7431081,740 | 4831279,444 | Т | 25 |  | T1926 | 7434280,387 | 4830637,149 | T | 90 |
| T845 | 7431091,251 | 4831312,502 | Т | 40 |  | T1927 | 7434245,100 | 4830705,777 | T | 20 |
| T846 | 7431148,063 | 4831350,842 | Т | 25 |  | T1928 | 7434163,862 | 4830680,080 | T | 20 |
| T847 | 7431154,706 | 4831402,832 | Т | 30 |  | T1929 | 7434139,576 | 4830714,695 | T | 150 |
| T848 | 7431136,151 | 4831443,586 | ОТ | 0 |  | T1930 | 7434124,338 | 4830758,252 | T | 100 |
| T849 | 7431120,540 | 4831438,773 | Т | 100 |  | T1931 | 7434090,330 | 4830815,717 | T | 50 |
| T850 | 7431075,410 | 4831432,259 | ОТ | 0 |  | T1932 | 7434051,575 | 4830850,740 | T | 45 |
| T851 | 7431158,439 | 4831486,771 | Т | 50 |  | T1933 | 7434040,049 | 4830916,418 | T | 50 |
| T852 | 7431237,372 | 4831558,802 | Т | 180 |  | T1934 | 7434018,321 | 4830936,371 | OT | 0 |
| T853 | 7431277,260 | 4831680,138 | Т | 40 |  | T1935 | 7433972,329 | 4830978,631 | T | 65 |
| T854 | 7431354,628 | 4831702,997 | Т | 150 |  | T1936 | 7434031,871 | 4830958,479 | T | 30 |
| T855 | 7431445,275 | 4831780,529 | Т | 200 |  | T1937 | 7434053,429 | 4830965,821 | Т | 40 |
| T856 | 7431473,447 | 4831897,775 | Т | 80 |  | T1938 | 7434075,409 | 4830988,776 | T | 20 |
| T857 | 7431562,442 | 4831957,383 | Т | 140 |  | T1939 | 7434060,817 | 4831076,872 | T | 50 |
| T858 | 7431651,156 | 4831988,681 | Т | 150 |  | T1940 | 7434039,756 | 4831120,015 | T | 50 |
| T859 | 7431608,801 | 4831896,778 | Т | 50 |  | T1941 | 7434040,030 | 4831185,816 | T | 100 |
| T860 | 7431575,548 | 4831860,809 | Т | 80 |  | T1942 | 7434029,569 | 4831226,335 | T | 70 |
| T861 | 7431582,235 | 4831795,561 | Т | 40 |  | T1943 | 7434041,620 | 4831283,391 | T | 55 |
| T862 | 7431562,516 | 4831754,194 | Т | 50 |  | T1944 | 7434023,503 | 4831320,691 | OT | 0 |
| T863 | 7431885,427 | 4832424,398 | Т | 100 |  | T1945 | 7434013,333 | 4830987,668 | T | 150 |
| T864 | 7431858,912 | 4832402,032 | Т | 100 |  | T1946 | 7433942,991 | 4831072,074 | T | 100 |
| T865 | 7431809,111 | 4832343,112 | Т | 12 |  | T1947 | 7433872,077 | 4831214,218 | OT | 0 |
| T866 | 7431767,456 | 4832376,865 | Т | 50 |  | T1948 | 7433905,977 | 4831231,244 | T | 15 |
| T867 | 7431673,334 | 4832410,735 | Т | 70 |  | T1949 | 7433868,865 | 4831298,231 | OT | 0 |
| T868 | 7431659,608 | 4832386,383 | ОТ | 0 |  | T1950 | 7433807,649 | 4831255,521 | T | 50 |
| T869 | 7431609,782 | 4832328,333 | Т | 70 |  | T1951 | 7433740,759 | 4831233,757 | OT | 0 |
| T870 | 7431555,596 | 4832295,218 | Т | 90 |  | T1952 | 7433846,841 | 4831337,986 | T | 500 |
| T871 | 7431518,100 | 4832289,076 | Т | 20 |  | T1953 | 7433800,930 | 4831411,727 | OT | 0 |
| T872 | 7431498,129 | 4832372,186 | Т | 10,5 |  | T1954 | 7433725,198 | 4831379,253 | OT | 0 |
| T873 | 7431450,853 | 4832263,728 | ОТ | 0 |  | T1955 | 7433780,451 | 4831444,620 | OT | 0 |
| T874 | 7431528,329 | 4832411,838 | Т | 100 |  | T1956 | 7433774,557 | 4831454,086 | T | 150 |
| T875 | 7431530,053 | 4832485,756 | ОТ | 0 |  | T1957 | 7433845,938 | 4831484,220 | T | 25 |
| T876 | 7431398,795 | 4832617,963 | T | 150 |  | T1958 | 7433828,408 | 4831604,307 | T | 28 |
| T877 | 7431218,526 | 4832775,481 | T | 450 |  | T1959 | 7433728,974 | 4831554,610 | OT | 0 |
| T878 | 7431168,030 | 4832829,732 | T | 350 |  | T1960 | 7433715,507 | 4831584,308 | T | 200 |
| T879 | 7431204,020 | 4832870,353 | T | 20 |  | T1961 | 7433686,095 | 4831661,300 | T | 400 |
| T880 | 7431247,596 | 4832863,108 | T | 60 |  | T1962 | 7433664,411 | 4831730,465 | T=OT | 50 |
| T881 | 7431381,600 | 4832801,364 | T | 20 |  | T1963 | 7433643,142 | 4831732,115 | T | 20 |
| T882 | 7431416,129 | 4832841,603 | T | 15 |  | T1964 | 7433672,148 | 4831762,615 | T | 25 |
| T883 | 7431492,934 | 4832773,813 | T | 0 |  | T1965 | 7433654,081 | 4831798,332 | T | 100 |
| T884 | 7431503,612 | 4832764,388 | T | 70 |  | T1966 | 7433617,863 | 4831843,341 | T | 70 |
| T885 | 7431584,433 | 4832719,930 | T | 70 |  | T1967 | 7433580,021 | 4831925,338 | T | 100 |
| T886 | 7431619,213 | 4832669,392 | T | 50 |  | T1968 | 7433562,584 | 4831952,318 | T | 100 |
| T887 | 7431696,197 | 4832641,604 | T | 200 |  | T1969 | 7433548,144 | 4831989,435 | T | 100 |
| T888 | 7431765,159 | 4832606,049 | T | 50 |  | T1970 | 7433460,226 | 4832112,772 | T | 35 |
| T889 | 7431804,306 | 4832604,983 | T | 20 |  | T1971 | 7433460,623 | 4832145,160 | T | 15 |
| T890 | 7431023,921 | 4832937,044 | T | 50 |  | T1972 | 7433331,525 | 4832214,487 | T | 150 |
| T891 | 7430997,737 | 4832942,874 | T | 100 |  | T1973 | 7432986,178 | 4832218,044 | OT | 0 |
| T892 | 7430951,409 | 4832967,327 | T | 80 |  | T1974 | 7432947,401 | 4832239,882 | T | 60 |
| T893 | 7430854,401 | 4833075,559 | T | 100 |  | T1975 | 7432907,381 | 4832251,616 | T | 90 |
| T894 | 7430829,353 | 4833095,998 | OT | 0 |  | T1976 | 7432790,048 | 4832318,189 | T | 150 |
| T895 | 7430826,713 | 4833088,638 | T | 50 |  | T1977 | 7432716,035 | 4832386,072 | T | 150 |
| T896 | 7430862,472 | 4833182,462 | T | 120 |  | T1978 | 7432695,762 | 4832411,236 | T | 80 |
| T897 | 7430886,859 | 4833212,991 | OT | 0 |  | T1979 | 7432485,762 | 4832612,962 | T | 30 |
| T898 | 7430772,901 | 4833038,987 | T | 40 |  | T1980 | 7432488,176 | 4832585,414 | T | 50 |
| T899 | 7430738,339 | 4833036,089 | T | 40 |  | T1981 | 7432438,204 | 4832485,506 | T | 100 |
| T900 | 7430692,886 | 4833009,160 | T | 100 |  | T1982 | 7432327,781 | 4832377,967 | OT | 0 |
| T901 | 7430514,778 | 4832836,176 | T | 300 |  | T1983 | 7432503,063 | 4832652,496 | T | 50 |
| T902 | 7430383,070 | 4832802,201 | T | 100 |  | T1984 | 7432606,820 | 4832763,057 | T | 200 |
| T903 | 7430320,285 | 4832763,073 | T | 70 |  | T1985 | 7432721,591 | 4832828,121 | T | 10 |
| T904 | 7430209,978 | 4832767,087 | T | 200 |  | T1986 | 7432634,456 | 4832737,490 | T | 40 |
| T905 | 7430152,161 | 4832785,655 | T | 60 |  | T1987 | 7432753,134 | 4832597,183 | T | 100 |
| T906 | 7430084,670 | 4832770,195 | T | 100 |  | T1988 | 7432804,151 | 4832565,504 | T | 150 |
| T907 | 7430814,286 | 4833285,891 | T | 500 |  | T1989 | 7432864,951 | 4832507,185 | T | 40 |
| T908 | 7430723,845 | 4833393,209 | T | 70 |  | T1990 | 7432950,646 | 4832555,318 | T | 40 |
| T909 | 7430718,089 | 4833379,055 | OT | 0 |  | T1991 | 7433039,721 | 4832488,404 | T | 170 |
| T910 | 7430635,552 | 4833361,905 | T | 70 |  | T1992 | 7433164,439 | 4832501,647 | T | 50 |
| T911 | 7430711,500 | 4833391,271 | T | 20 |  | T1993 | 7433260,881 | 4832458,934 | T | 50 |
| T912 | 7430685,772 | 4833402,783 | T | 20 |  | T1994 | 7433305,818 | 4832479,431 | T | 40 |
| T913 | 7430684,986 | 4833437,190 | T | 30 |  | T1995 | 7433368,972 | 4832453,879 | OT | 0 |
| T914 | 7430674,879 | 4833452,659 | T | 30 |  | T1996 | 7432423,862 | 4832613,368 | T | 70 |
| T915 | 7430671,293 | 4833487,544 | T | 20 |  | T1997 | 7432323,162 | 4832688,150 | OT | 0 |
| T916 | 7430628,219 | 4833500,579 | OT | 0 |  | T1998 | 7432176,696 | 4832455,327 | T | 400 |
| T917 | 7430439,940 | 4833480,587 | T | 250 |  | T1999 | 7432150,540 | 4832470,887 | OT | 0 |
| T918 | 7430435,380 | 4833378,133 | OT | 0 |  | T2000 | 7432086,675 | 4832508,869 | T=OT | 30 |
| T919 | 7430463,817 | 4833556,781 | T | 200 |  | T2001 | 7432106,401 | 4832551,191 | T | 20 |
| T920 | 7430479,201 | 4833590,837 | T | 80 |  | T2002 | 7432085,770 | 4832611,448 | T | 1000 |
| T921 | 7430379,625 | 4833524,669 | T | 400 |  | T2003 | 7432067,012 | 4832658,498 | T | 500 |
| T922 | 7430251,674 | 4833646,963 | T | 1000 |  | T2004 | 7432015,609 | 4832817,353 | OT | 0 |
| T923 | 7430125,360 | 4833756,036 | T | 300 |  | T2005 | 7432090,168 | 4832786,264 | T | 150 |
| T924 | 7430044,097 | 4833802,176 | OT | 0 |  | T2006 | 7432241,222 | 4832749,001 | T | 100 |
| T925 | 7430102,679 | 4833875,872 | T | 40 |  | T2007 | 7431984,751 | 4832912,717 | T | 100 |
| T926 | 7430123,149 | 4833890,257 | T | 20 |  | T2008 | 7431957,657 | 4832944,644 | T | 50 |
| T927 | 7429989,390 | 4833833,237 | T | 300 |  | T2009 | 7431943,440 | 4832990,323 | T | 50 |
| T928 | 7429876,309 | 4833939,214 | T | 200 |  | T2010 | 7431951,287 | 4833019,653 | T | 30 |
| T929 | 7429812,507 | 4833978,717 | T | 550 |  | T2011 | 7431917,684 | 4833060,267 | T | 0 |
| T930 | 7429786,256 | 4833935,967 | T | 80 |  | T2012 | 7431886,301 | 4833043,580 | T | 100 |
| T931 | 7429758,093 | 4833909,000 | T | 50 |  | T2013 | 7431772,854 | 4832942,284 | OT | 0 |
| T932 | 7429753,459 | 4833868,887 | T | 25 |  | T2014 | 7432019,409 | 4833140,641 | T | 100 |
| T933 | 7429702,584 | 4833849,071 | OT | 0 |  | T2015 | 7432086,835 | 4833227,404 | T | 80 |
| T934 | 7429729,387 | 4833979,792 | T | 60 |  | T2016 | 7432031,578 | 4833305,843 | T | 50 |
| T935 | 7429673,404 | 4833966,924 | T | 40 |  | T2017 | 7432017,344 | 4833389,547 | T | 50 |
| T936 | 7429594,611 | 4834025,300 | T | 20 |  | T2018 | 7432031,788 | 4833426,796 | T=OT | 40 |
| T937 | 7429551,506 | 4833994,193 | T | 25 |  | T2019 | 7432019,470 | 4833459,003 | T | 40 |
| T938 | 7429516,618 | 4834022,661 | T | 20 |  | T2020 | 7432020,568 | 4833506,888 | T | 40 |
| T939 | 7429369,537 | 4833906,708 | OT | 0 |  | T2021 | 7432002,491 | 4833561,096 | T | 13 |
| T940 | 7429309,740 | 4834774,611 | T | 20 |  | T2022 | 7432070,039 | 4833516,083 | T | 35 |
| T941 | 7429272,526 | 4834839,410 | T | 25 |  | T2023 | 7432217,324 | 4833591,706 | T | 25 |
| T942 | 7429207,417 | 4834850,224 | T | 100 |  | T2024 | 7432213,379 | 4833713,231 | T | 40 |
| T943 | 7429143,943 | 4834846,170 | T | 50 |  | T2025 | 7432256,346 | 4833771,264 | T | 55 |
| T944 | 7429095,157 | 4834879,956 | T | 150 |  | T2026 | 7432242,528 | 4833828,791 | OT | 0 |
| T945 | 7429014,746 | 4834889,031 | T | 100 |  | T2027 | 7431998,803 | 4833453,855 | T | 60 |
| T946 | 7428978,058 | 4834902,758 | T | 50 |  | T2028 | 7431965,672 | 4833458,806 | T | 50 |
| T947 | 7428928,794 | 4834898,532 | T | 25 |  | T2029 | 7431929,378 | 4833485,295 | T | 80 |
| T948 | 7428913,430 | 4834933,975 | T | 30 |  | T2030 | 7431785,518 | 4833526,820 | T | 70 |
| T949 | 7428863,947 | 4834936,438 | T | 70 |  | T2031 | 7431686,898 | 4833647,318 | T | 100 |
| T950 | 7428813,979 | 4834989,620 | OT | 0 |  | T2032 | 7431608,347 | 4833687,624 | T | 100 |
| T951 | 7429932,630 | 4834150,264 | T | 50 |  | T2033 | 7431568,517 | 4833696,155 | T | 40 |
| T952 | 7431069,495 | 4833595,530 | OT | 0 |  | T2034 | 7431505,556 | 4833758,024 | T | 60 |
| T953 | 7432044,438 | 4832458,154 | T | 25 |  | T2035 | 7431487,353 | 4833823,982 | T | 70 |
| T954 | 7432049,557 | 4832487,540 | T | 25 |  | T2036 | 7431424,881 | 4833846,632 | T | 40 |
| T955 | 7432135,364 | 4832434,069 | OT | 0 |  | T2037 | 7431375,547 | 4833912,860 | T | 40 |
| T956 | 7432125,421 | 4832411,037 | T | 20 |  | T2038 | 7431278,827 | 4833924,212 | OT | 0 |
| T957 | 7432154,146 | 4832342,394 | T | 50 |  | T2039 | 7431274,644 | 4833904,551 | T | 25 |
| T958 | 7432170,810 | 4832327,284 | OT | 0 |  | T2040 | 7431214,285 | 4833911,292 | T | 25 |
| T959 | 7432242,516 | 4832390,531 | OT | 0 |  | T2041 | 7431141,764 | 4833848,802 | OT | 0 |
| T960 | 7432298,266 | 4832211,709 | T | 100 |  | T2042 | 7431138,846 | 4833955,713 | T | 200 |
| T961 | 7432322,894 | 4832169,377 | T | 50 |  | T2043 | 7431143,878 | 4833771,359 | Т | 80 |
| T962 | 7432384,864 | 4832181,926 | OT | 0 |  | T2044 | 7431250,760 | 4833656,487 | Т | 200 |
| T963 | 7433153,089 | 4831683,193 | T | 40 |  | T2045 | 7431309,503 | 4833613,416 | Т | 60 |
| T964 | 7433180,029 | 4831694,354 | T | 60 |  | T2046 | 7431379,085 | 4833487,696 | Т | 70 |
| T965 | 7433243,111 | 4831753,119 | OT | 0 |  | T2047 | 7431479,493 | 4833479,731 | Т | 100 |
| T966 | 7433254,076 | 4831764,285 | T | 600 |  | T2048 | 7431762,992 | 4833261,281 | Т | 200 |
| T967 | 7433336,440 | 4831822,626 | T | 200 |  | T2049 | 7431850,138 | 4833158,866 | Т | 200 |
| T968 | 7433396,807 | 4831877,496 | T | 30 |  | T2050 | 7431880,927 | 4833104,693 | Т | 200 |
| T969 | 7433448,730 | 4831897,608 | T | 40 |  | T2051 | 7431118,309 | 4834017,703 | Т | 40 |
| T970 | 7433485,916 | 4831930,950 | OT | 0 |  | T2052 | 7431095,431 | 4834035,426 | Т | 40 |
| T971 | 7433574,336 | 4831825,708 | OT | 0 |  | T2053 | 7431088,479 | 4834075,015 | Т | 50 |
| T972 | 7433445,180 | 4831694,266 | OT | 0 |  | T2054 | 7431052,271 | 4834125,583 | Т | 40 |
| T973 | 7433423,528 | 4831672,230 | T | 100 |  | T2055 | 7430999,302 | 4834141,992 | Т | 70 |
| T974 | 7433347,028 | 4831625,705 | OT | 0 |  | T2056 | 7430939,128 | 4834252,374 | Т | 150 |
| T975 | 7433294,065 | 4831694,540 | T | 1000 |  | T2057 | 7430900,543 | 4834303,970 | Т | 80 |
| T976 | 7433363,232 | 4831794,110 | T | 300 |  | T2058 | 7430874,032 | 4834365,878 | T | 25 и 100 |
| T977 | 7434727,497 | 4830152,924 | T | 70 |  | T2059 | 7430940,206 | 4834391,895 | T | 50 |
| T978 | 7434923,970 | 4829929,120 | T | 150 |  | T2060 | 7430967,378 | 4834430,644 | T | 200 |
| T979 | 7434948,982 | 4829963,746 | T | 30 |  | T2061 | 7431016,209 | 4834470,952 | T | 100 |
| T980 | 7434950,970 | 4830029,861 | T | 30 |  | T2062 | 7431052,309 | 4834522,939 | OT | 0 |
| T981 | 7434971,294 | 4830046,301 | T | 30 |  | T2063 | 7430825,052 | 4834375,724 | T | 100 |
| T982 | 7434983,518 | 4830072,537 | T | 40 |  | T2064 | 7430724,769 | 4834240,390 | T | 100 |
| T983 | 7435005,124 | 4830084,614 | T | 40 |  | T2065 | 7430651,145 | 4834110,491 | OT | 0 |
| T984 | 7435030,910 | 4830115,886 | T | 20 |  | T2066 | 7430628,842 | 4834084,337 | T | 75 |
| T985 | 7435088,491 | 4830084,613 | OT | 0 |  | T2067 | 7430723,662 | 4833996,755 | T | 25 |
| T986 | 7435037,806 | 4829993,477 | T | 200 |  | T2068 | 7430674,913 | 4833878,416 | T | 150 |
| T987 | 7434992,784 | 4829873,405 | T | 40 |  | T2069 | 7430676,586 | 4833799,222 | T | 80 |
| T988 | 7434995,927 | 4829854,669 | OT | 0 |  | T2070 | 7430607,337 | 4834100,983 | T | 50 |
| T989 | 7435005,999 | 4829794,638 | T | 20 |  | T2071 | 7430546,878 | 4834030,574 | T | 150 |
| T990 | 7435087,260 | 4829833,025 | OT | 0 |  | T2072 | 7430473,292 | 4834000,329 | OT | 0 |
| T991 | 7435095,132 | 4829863,597 | T | 32,5 |  | T2073 | 7430400,232 | 4833970,299 | OT | 0 |
| T992 | 7435109,006 | 4829894,179 | OT | 0 |  | T2074 | 7430205,348 | 4834161,858 | T | 100 |
| T993 | 7435114,551 | 4829826,558 | OT | 0 |  | T2075 | 7430106,765 | 4834291,934 | OT | 0 |
| T994 | 7435107,005 | 4829791,322 | T | 50 |  | T2076 | 7430038,566 | 4834242,174 | T | 100 |
| T995 | 7435094,443 | 4829776,151 | OT | 0 |  | T2077 | 7429991,564 | 4834188,019 | T | 100 |
| T996 | 7435146,725 | 4829818,934 | T | 62,5 |  | T2078 | 7430120,446 | 4834301,917 | T | 200 |
| T997 | 7435158,074 | 4829830,982 | T | 7,5 |  | T2079 | 7430190,436 | 4834364,947 | T | 100 |
| T998 | 7435144,038 | 4829843,875 | OT | 0 |  | T2080 | 7430223,295 | 4834415,922 | T | 50 |
| T999 | 7435185,187 | 4829797,888 | OT | 0 |  | T2081 | 7430295,189 | 4834417,473 | T | 50 |
| T1000 | 7435181,123 | 4829793,439 | OT | 0 |  | T2082 | 7430346,772 | 4834498,785 | T | 200 |
| T1001 | 7435199,401 | 4829784,698 | OT | 0 |  | T2083 | 7430384,398 | 4834536,514 | T | 50 |
| T1002 | 7435222,870 | 4829810,819 | OT | 0 |  | T2084 | 7430399,393 | 4834593,507 | T | 50 |
| T1003 | 7435132,397 | 4829740,108 | T | 10,5 |  | T2085 | 7430446,396 | 4834620,147 | T | 60 |
| T1004 | 7435135,511 | 4829737,198 | OT | 0 |  | T2086 | 7430502,592 | 4834680,707 | OT | 0 |
| T1005 | 7435106,097 | 4829699,043 | OT | 0 |  | T2087 | 7430551,395 | 4834572,654 | T | 70 |
| T1006 | 7435184,817 | 4829626,155 | OT | 0 |  | T2088 | 7430615,512 | 4834564,414 | T | 70 |
| T1007 | 7435217,273 | 4829660,790 | OT | 0 |  | T2089 | 7430733,732 | 4834441,744 | T | 300 |
| T1008 | 7435271,056 | 4829718,205 | OT | 0 |  | T2090 | 7430495,435 | 4834696,458 | T | 50 |
| T1009 | 7435306,065 | 4829663,790 | OT | 0 |  | T2091 | 7430472,206 | 4834716,938 | T | 50 |
| T1010 | 7435293,468 | 4829654,189 | T | 250 |  | T2092 | 7430395,164 | 4834838,175 | T | 50 |
| T1011 | 7435260,761 | 4829620,150 | OT | 0 |  | T2093 | 7430408,204 | 4834960,040 | T | 40 |
| T1012 | 7435300,103 | 4829583,404 | OT | 0 |  | T2094 | 7430434,653 | 4835006,982 | OT | 0 |
| T1013 | 7435316,994 | 4829606,862 | T | 97,5 |  | T2095 | 7430447,800 | 4835030,316 | T | 25 |
| T1014 | 7435333,387 | 4829637,423 | OT | 0 |  | T2096 | 7430541,798 | 4835029,806 | T | 15 |
| T1015 | 7435344,536 | 4829626,664 | T | 52,5 |  | T2097 | 7430518,616 | 4834980,598 | T | 40 |
| T1016 | 7435357,371 | 4829672,034 | OT | 0 |  | T2098 | 7430529,197 | 4834923,819 | T | 35 |
| T1017 | 7435434,089 | 4829672,845 | OT | 0 |  | T2099 | 7430553,884 | 4834900,814 | T | 20 |
| T1018 | 7435408,623 | 4829626,218 | OT | 0 |  | T2100 | 7430644,230 | 4834948,022 | T | 90 |
| T1019 | 7435404,944 | 4829619,482 | PR | 0 |  | T2101 | 7430732,628 | 4834832,155 | OT | 0 |
| T1020 | 7435392,787 | 4829599,638 | OT | 0 |  | T2102 | 7430351,537 | 4835005,939 | T | 180 |
| T1021 | 7435382,715 | 4829580,992 | PR | 0 |  | T2103 | 7430282,147 | 4834934,568 | T | 60 |
| T1022 | 7435357,815 | 4829539,234 | OT | 0 |  | T2104 | 7430181,800 | 4834932,136 | T | 40 |
| T1023 | 7435332,222 | 4829553,368 | T | 200 |  | T2105 | 7430145,385 | 4834918,102 | T | 100 |
| T1024 | 7435427,523 | 4829500,735 | OT | 0 |  | T2106 | 7430042,052 | 4834910,875 | T | 40 |
| T1025 | 7435461,648 | 4829562,948 | OT | 0 |  | T2107 | 7430043,894 | 4834902,698 | OT | 0 |
| T1026 | 7435476,673 | 4829590,340 | OT | 0 |  | T2108 | 7430027,461 | 4834872,201 | T | 35 |
| T1027 | 7435606,247 | 4829512,058 | OT | 0 |  | T2109 | 7430037,119 | 4834818,096 | T | 30 |
| T1028 | 7435583,661 | 4829494,595 | T | 20 |  | T2110 | 7429957,121 | 4834711,346 | T | 40 |
| T1029 | 7436016,339 | 4829306,048 | OT | 0 |  | T2111 | 7429891,272 | 4834703,648 | T | 50 |
| T1030 | 7436049,756 | 4829262,601 | OT | 0 |  | T2112 | 7429713,364 | 4834559,995 | T | 40 |
| T1031 | 7436031,474 | 4829206,453 | OT | 0 |  | T2113 | 7429712,946 | 4834503,464 | T | 65 |
| T1032 | 7436112,474 | 4829194,153 | OT | 0 |  | T2114 | 7429624,358 | 4834426,958 | OT | 0 |
| T1033 | 7436162,931 | 4829188,493 | T | 100 |  | T2115 | 7430010,208 | 4834929,216 | T | 100 |
| T1034 | 7436194,214 | 4829131,857 | T | 500 |  | T2116 | 7429965,741 | 4834982,048 | T | 50 |
| T1035 | 7436047,024 | 4829137,764 | OT | 0 |  | T2117 | 7429915,290 | 4835007,235 | T | 15 |
| T1036 | 7436214,997 | 4829053,357 | OT | 0 |  | T2118 | 7429985,392 | 4835099,966 | T | 150 |
| T1037 | 7436237,349 | 4829113,327 | T | 30 |  | T2119 | 7430008,425 | 4835154,966 | T | 40 |
| T1038 | 7436231,475 | 4829125,214 | OT | 0 |  | T2120 | 7429980,192 | 4835203,051 | T | 50 |
| T1039 | 7436204,665 | 4829179,483 | T | 20 |  | T2121 | 7429975,462 | 4835229,628 | T | 150 |
| T1040 | 7436218,734 | 4829226,879 | T | 40 |  | T2122 | 7429948,381 | 4835298,697 | OT | 0 |
| T1041 | 7436209,965 | 4829261,872 | T | 50 |  | T2123 | 7429944,086 | 4835309,697 | T | 50 |
| T1042 | 7436217,765 | 4829298,629 | T | 30 |  | T2124 | 7429916,782 | 4835332,138 | T | 35 |
| T1043 | 7436347,452 | 4829066,286 | T | 100 |  | T2125 | 7429909,975 | 4835362,891 | T | 35 |
| T1044 | 7436373,323 | 4829044,532 | T | 100 |  | T2126 | 7429848,540 | 4835397,526 | T | 50 |
| T1045 | 7436430,750 | 4828993,049 | OT | 0 |  | T2127 | 7429822,939 | 4835428,820 | T | 25 |
| T1046 | 7436437,225 | 4829005,882 | OT | 0 |  | T2128 | 7429785,352 | 4835422,468 | T | 80 |
| T1047 | 7436511,756 | 4829153,606 | T | 500 |  | T2129 | 7429705,656 | 4835426,139 | T | 50 |
| T1048 | 7436589,134 | 4829271,414 | OT | 0 |  | T2130 | 7429650,539 | 4835452,253 | T | 50 |
| T1049 | 7436689,113 | 4828841,850 | T | 150 |  | T2131 | 7429596,857 | 4835455,744 | T | 40 |
| T1050 | 7436741,929 | 4828826,970 | OT | 0 |  | T2132 | 7429557,810 | 4835492,091 | T | 35 |
| T1051 | 7436746,927 | 4828839,324 | T | 60 |  | T2133 | 7429552,454 | 4835520,496 | T | 25 |
| T1052 | 7436763,402 | 4828864,548 | T | 100 |  | T2134 | 7429518,227 | 4835539,352 | T | 30 |
| T1053 | 7436772,981 | 4828898,610 | T | 130 |  | T2135 | 7429469,589 | 4835526,985 | T | 50 |
| T1054 | 7436882,636 | 4829148,861 | OT | 0 |  | T2136 | 7429442,812 | 4835526,202 | T | 50 |
| T1055 | 7436984,204 | 4829084,153 | OT | 0 |  | T2137 | 7429417,682 | 4835518,780 | T | 80 |
| T1056 | 7436969,642 | 4829057,516 | OT | 0 |  | T2138 | 7429356,864 | 4835514,009 | T | 100 |
| T1057 | 7436934,292 | 4828992,851 | T | 200 |  | T2139 | 7429318,134 | 4835517,442 | T | 35 |
| T1058 | 7436865,790 | 4828824,589 | T | 300 |  | T2140 | 7429276,631 | 4835483,004 | OT | 0 |
| T1059 | 7436860,721 | 4828815,833 | OT | 0 |  | T2141 | 7430028,835 | 4835290,807 | T | 100 |
| T1060 | 7436817,203 | 4828738,174 | T | 500 |  | T2142 | 7430135,605 | 4835384,041 | T | 35 |
| T1061 | 7437201,402 | 4829152,803 | T | 35 |  | T2143 | 7430174,508 | 4835372,132 | T | 70 |
| T1062 | 7437167,382 | 4829011,162 | T | 45 |  | T2144 | 7430163,297 | 4835427,929 | T | 50 |
| T1063 | 7437147,909 | 4828985,966 | T | 40 |  | T2145 | 7430215,337 | 4835432,176 | T | 70 |
| T1064 | 7437146,296 | 4828979,576 | OT | 0 |  | T2146 | 7430124,030 | 4835432,492 | OT | 0 |
| T1065 | 7437142,041 | 4828962,722 | T | 40 |  | T2147 | 7430116,612 | 4835463,540 | T | 100 |
| T1066 | 7437018,321 | 4829032,996 | T | 300 |  | T2148 | 7430098,083 | 4835425,689 | T | 25 |
| T1067 | 7437052,659 | 4828745,419 | T | 25 |  | T2149 | 7430013,843 | 4835467,428 | T | 300 |
| T1068 | 7437090,102 | 4828758,226 | OT | 0 |  | T2150 | 7429959,665 | 4835488,939 | T | 100 |
| T1069 | 7437058,605 | 4828812,250 | T | 75 |  | T2151 | 7429911,975 | 4835524,042 | T | 100 |
| T1070 | 7437102,066 | 4828737,693 | T | 200 |  | T2152 | 7429862,858 | 4835533,180 | T | 30 |
| T1071 | 7437237,063 | 4828600,249 | T | 60 |  | T2153 | 7429852,253 | 4835568,011 | T | 35 |
| T1072 | 7437481,193 | 4828424,534 | T | 300 |  | T2154 | 7429873,533 | 4835722,010 | OT | 0 |
| T1073 | 7437907,101 | 4827007,456 | ОТ | 0 |  | T2155 | 7430239,187 | 4835325,320 | T | 100 |
| T1074 | 7437928,484 | 4826979,082 | ОТ | 0 |  | T2156 | 7430274,899 | 4835286,738 | T | 50 |
| T1075 | 7437927,041 | 4826977,620 | ОТ | 0 |  | T2157 | 7430324,950 | 4835269,560 | T | 250 |
| T1076 | 7438045,035 | 4826867,339 | Т | 100 |  | T2158 | 7430370,831 | 4835246,699 | T | 15 |
| T1077 | 7438094,413 | 4826812,852 | ОТ | 0 |  | T2159 | 7430321,963 | 4835220,127 | T | 35 |
| T1078 | 7438115,264 | 4826787,877 | ОТ | 0 |  | T2160 | 7430303,522 | 4835146,956 | T | 35 |
| T1079 | 7438116,955 | 4826787,638 | ОТ | 0 |  | T2161 | 7430346,768 | 4835106,704 | T | 400 |
| T1080 | 7438194,139 | 4826837,664 | ОТ | 0 |  | T2162 | 7435188,571 | 4829581,314 | OT | 0 |
| T1081 | 7439606,394 | 4824922,326 | Т | 150 |  | T2163 | 7438810,049 | 4826728,339 | T | 40 |
| T1082 | 7438187,383 | 4826713,128 | Т | 60 |  | T2164 | 7438872,535 | 4825796,131 | OT | 0 |
| T2165 | 7438396,759 | 4826467,943 | T | 20 |  | T2172 | 7437875,569 | 4826726,345 | T | 60 |
| T2166 | 7438446,419 | 4826428,720 | OT | 0 |  | T2173 | 7437871,426 | 4826752,340 | PR | 0 |
| T2167 | 7438423,475 | 4825593,707 | OT | 0 |  | T2174 | 7437863,660 | 4826755,272 | OT | 0 |
| T2168 | 7438414,958 | 4825618,111 | T | 30 |  | T2175 | 7437870,438 | 4826764,355 | OT | 0 |
| T2169 | 7437981,814 | 4826719,941 | OT | 0 |  | T2176 | 7437033,379 | 4828708,790 | T | 300 |
| T2170 | 7437930,455 | 4826690,503 | T | 35 |  | T2177 | 7436962,860 | 4828595,144 | OT | 0 |
| T2171 | 7437910,179 | 4826683,432 | OT | 0 |  |  |  |  |  |  |

| КООРДИНАТЕ ДЕТАЉНИХ ТАЧАКА НЕ РЕГУЛАЦИЈИ |
| --- |
| Ознака тачке | Y | X | Опис тачке | Полупр. хор.заоб. R |  | Ознака тачке | Y | X | Опис тачке | Полупр. хор.заоб. R |
| 1 | 7437815,272 | 4827034,684 | TR |  |  | 12 | 7440713,944 | 4824248,934 | TR |  |
| 2 | 7437872,373 | 4826956,463 | TR |  |  | 13 | 7440729,544 | 4824260,129 | TR |  |
| 3 | 7438091,575 | 4826823,430 | TR |  |  | 14 | 7440000,239 | 4825214,200 | TR |  |
| 4 | 7438624,194 | 4825901,568 | TR |  |  | 15 | 7440017,816 | 4825222,864 | TR |  |
| 5 | 7438602,356 | 4825919,495 | TR |  |  | 16 | 7440058,386 | 4825158,812 | TR |  |
| 6 | 7439337,536 | 4825226,000 | TR |  |  | 17 | 7440073,895 | 4825171,440 | TR |  |
| 7 | 7439357,253 | 4825216,956 | TR |  |  | 18 | 7438437,390 | 4826849,426 | TR |  |
| 8 | 7439384,790 | 4825197,491 | TR |  |  | 19 | 7437581,624 | 4828264,861 | TR |  |
| 9 | 7439398,560 | 4825182,864 | TR |  |  | 20 | 7437567,879 | 4828265,257 | TR |  |
| 10 | 7437659,019 | 4827333,305 | TR |  |  | 21 | 7437530,599 | 4828382,959 | TR |  |
| 11 | 7437641,995 | 4827329,745 | TR |  |  | 22 | 7437521,669 | 4828395,273 | TR |  |

Постојеће улице катастарски дефинисане, а које нису обухваћене графичким прилогом регулације се задрзавају.  Дефинисање  регулације ових улица, и увођење нових саобраћајних површина  врши се Планом детаљне регулације.

НИВЕЛАЦИЈА

Генерална нивелација у захвату Плана генералне регулације, треба да буде дефинисана преко ортометријских висина у раскрсницама саобраћајница, али пошто инвеститор није обезбедио план са висинском представом, треба максимално задржати нивелете постојећих саобраћајница. Приликом одређивања нивелационих елемента треба водити рачуна да пројектоване нивелете максимално прате постојећи терен, нарочито изведени асвалтни застор где га има. На основу нивелационих елеменета саобраћајница и осталих површина у оквиру обухвата плана, треба одредити пројектоване коте партера и подова свих планираних објеката, као и вертикални положај комуналне инфраструктуре.

2.1.3.6. ПОДЕЛА ЗЕМЉИШТА НА ОСТАЛЕ И ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Подела земљишта на остале и јавне намене, урађена је на основу плана намене површина. Дефинисање граничних линија између осталих и јавних намена извршено је на основу регулационе базе која је садржана у плану регулације. Линије разграничења се поклапају са линијама постојећих катастарских парцела или дефинисаним регулационим линијама и линијама разграничења различитих намена. На графичком прилогу, приказана је припадност катастарских парцела јавним и осталим наменама.

2.1.4.   ПОВРШИНЕ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

-  СТАНОВАЊЕ, ПРИВРЕЂИВАЊЕ, УСЛУГЕ, ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

2.1.4.1. СТАНОВАЊЕ

Основни плански циљеви :

На основу анализе постојећег стања, размештаја и изграђености у зонама становања, просторних могућности према валоризацији простора и очекиваног броја становника односно домаћинстава, обезбедити:

- Заокружење постојећих стамбених зона

- Формирање нових стамбених зона на погодним локацијама у континуитету са постојећим.

- Квалитетну реконструкцију постојећег стамбеног фонда, (пренамена, санација равних кровова ) са бољим коришћењем простора за виши стандард становања и пратеће пословне активности- подизање квалитета  и основно опремање свих зона становања.

- Да свако домаћинство има стан, одговарајући по величини и опремљености. Планирани смештајни капацитети су већи од очекиваног броја домаћинстава  што је тренд који је присутан и у постојећем стању ( двојно становање,  могућност генерацијског раслојавања домаћинстава, исељавање из центра, пренамена у пословни простор)  и потреба планираног оживљавања привреде, развоја специјализованих средњих школа....

- У оквиру зона становања омогућити различите видове пословања (мала привреда- породичне фирме, терцијалне делатности) за погодне намене, према условима зоне-целине, а које не угрожавају претежну намену

Просторни размештај зоне становања заснива се на различитим густинама становања што омогућава рационалније коришћење грађевинског земљишта.

Планиране су зоне становања са следећим густинама:

### А - ВИСОКЕ ГУСТИНА СТАНОВАЊА

А1-  Гс = 100-150 станова/ха  (300-450 становника/ха)

А2-  Гс =   70-100 станова/ха   (150-300 становника/ха)

А3-  Гс =   40-70 станова/ха     (80-150 становника/ха)

### Б - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

Б1 - Гс = 20-40 станова/ха  (75-150 становника/ха)

Б2 - Гс = 10-20 станова/ха  (30-75 становника/ха)

### Ц - НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

Ц- Гс = 10- 15 станова/ха  (45 становника/ха)

Ц1- Гс = 5-10 станова/ха  (30 становника/ха)

Ц2- Гс =  до 5 станова/ха  (20 становника/ха)- резиденцијално становање

### А - ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

А1     висока густина становања  	   Гс = 100-150 станова/ха

300-450 становника/ха

Постојеће зоне високих густина, чине је вишепородични објекти спратности П+6 и више, заступљене су на више локација у контактној зони центра

Нису планиране нове зоне ове густине.

А2    висока густина становања  	  Гс =     70 - 100 станова/ха

150 - 300 становника/ха

Густине А2 чине постојеће зоне становања претежно у централним улицама и површинама које се наслањају на њих, као и планиране ( у насељу Прилике, Буковица)  Граде се као затворени, полузатворени или отворени блокови. Овом густином обухваћени су и блокови реконструкције у градском центру, која ће се одвијати према нижим параметрима и кроз детаљну анализу.

Спратност 	мах П+5+Пт. Дозвољена је изградња пословног простора према улици, у  приземним или другим етажама или у целини.

А3    висока густина становања        Гс =   40-70 станова/ха

(80-150 становника/ха)

Постојећа зона која се односи искључиво на површину центра насеља-зона културно историјских добара. Обликовност, спратна  висина и сл  дефинишу се у складу са условима надлежног Завода за заштиту споменика културе

Б - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

Б1    средња густина становања  Гс=    20 - 40 станова/ха

75 - 150 становника/ха

Ова густина становања заузимају највећи део укупне површине  обухваћене претежном наменом становања. Развија се у зонама око центара и уз најважније путне правце. Представља градски тип становања- чине га претежно породични стамбени објекти спратности до П+2+Пт. Објекти се граде у низу, прекинутом низу и као двојни. Могућа је и изградња вишепородичних објеката према правилима кроз план. Могућа је изградња  пословног простора према улици, у приземним или другим етажама и у  целости.

Б2    средња густина становања    Гс = 10 - 20  станова/ха

30 - 75 становника /ха

Становање средњих густина на ширем подручју. Тип становања - породични стамбени објекти спратности до П+2, објекти се као двојни и слободностојећи.

Могућа је изградња  пословног простора према улици, у приземним или другим етажама и у  целости. Могућа је и изградња вишепородичних објеката према правилима кроз план.

Ц - НИСКЕ  ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

Ц    ниска густина становања           Гс    = 10- 15 станова/ха

до 45 становника /ха

Ове густине су заступљене су у рубним деловима града.

Тип становања - породични стамбени објекти спратности до П+1+Пт.

Објекти се граде као слободностојећи.

Могућа је изградња  пословног простора према улици, у приземним или другим етажама и у  целости. Није дозвољена изградња вишепородичних стамбених објеката

Потребно је опремити зоне инфраструктуром која недостаје.

Ц1    ниска густина становања  Гс    =  5-10станова/ха

до 30 становника /ха

Ове густине су заступљене су у рубним деловима града које се наслањају  на предходну густину становања.Тип становања - породични стамбени објекти спратности до П+1+Пт.

Објекти се граде као слободностојећи.

Могућа је изградња  пословног простора према улици, у приземним или другим етажама и у  целости. Није дозвољена изградња вишепородичних стамбених објеката

Потребно је опремити зоне инфраструктуром која недостаје.

Ц2    ниска густина становања  Гс    =  до 5 станова/ха

до 20 становника /ха

Користећи погодности визуре, могућа је изградња зона резиденцијалног становања. Тип изградње -слободностојећи породични објекти и виле на већим парцелама уз обавезно пејзажно уређење парцеле, спратности до П+1+Пт. У овој зони сем, зелених површина, саобраћајне и комуналне инфраструктуре, нису дозвољене пратеће намене

Капацитети становања, омогућавају двојно становање, генерацијско одвајање (присутно и у постојећем стању), развој пословних делатности а првенствено у циљу запошљавања локалног становништва (комерцијално становање, мањи производни погони- мала привреда, услуге - које подразумевају и комерцијални спорт, образовање, здравство). Развој ових функција одвијаће се према правилима уређења и грађења дефинисаним даљом разрадом кроз План.

2.1.4.2. ПРИВРЕЂИВАЊЕ радне зоне и мешовито пословање

Циљеви  :

Обезбедити понуду  локација различитих величина, структуре и услова ради рационалнијег коришћења земљишта и прилагођавања потребама тржишта, различитих инвеститора, и утицају међународног капитала тј. пружити плански подстицај за развој привреде  кроз:

- Коришћење постојећих индустријских и привредних капацитета уз ревитализацију, модернизацију и  увођење нових производних програма, прилагођавање величине и структуре привређеивања потребама тржишта тј. сагледавање могућности декомпоновања великих предузећа у производном и просторним смислу

- Планирање простора за развој мањих производних и радних комплекса - мала и средња преудећа

- Развој мале привреде и породичних фирми комбиновано са наменом становања као пословним становањем и неким комплементарним функцијама

- У оквиру претежне намене становања где услови зоне, тј. претежне намене дозвољавају (услови заштите животне средине, саобраћајне и комуналне инфраструктуре и обликовања - тј. највиши степен заштите, контролисан капацитет и начин изградње) омогућити неке облике  привређивања ( тачкасто привређивање у дисперзији - програми  локацијски флексибилни).

Радне зоне заузимају просторе уз виталне саобраћајне правце. Дугорочни развој зона привређивања представља реконструкцију постојећих зона и формирање нових, оживљавање постојећих производних погона и отварање малих и средњих предузећа

Према структури, условима и величини разликују се четири категорије привређивања:

Радна зона I- обухвата постојећe индустријскe комплексe који су у непосредној  близини центра града. Постојећи комплекси се задржавају уз могућу трансформацију, преструктуирање у зависности од захтева тржишта, за потребе  пословања, могуће увођење комерцијалних делатности, објеката јавног интереса.

Радна зона II- Површина која егзистира  уз кориор  магистралног пута,  просторно груписани значајни радни комлекси  егзистирају као  значајна производна предузећа  РО Градитељ, РО Металац, Ивањица КООП, Индустрија тепиха Ивањица, Буковица и др радне зоне које  се задржавају са  увећањем  грађевинског  фонда, могућом трансформацијом, преструктуирањем и декомпоновањем у складу са потребама тржишта, за објекте јавне намене, комерцијалне делатности, промену намене појединих делова комплекса или у целости.

Радна зона III- обухвата мање издвојене површине -пословне, радне  комплексе у оквиру зона становања који су претежно формирани дуж главног пута-магистрале. Постојеће комплексе је могуће задржати уз  промену намене- трансформацију, преструктуирање, могуће увођење комерцијалних делатности, објеката јавног интереса.

Радна зона IV- обухвата постојећи индустријски комплекс који су у непосредној  близини центра града. Постојећи комплекс се задржава уз могућу трансформацију, преструктуирање у зависности од захтева тржишта, за потребе  пословања, могуће увођење комерцијалних делатности, објеката јавног интереса и сл.

.

Пословање

Ово привређивање представља зоне мешовите намене која се дефинише на основу карактера локације (карактера целине и окружења, теренских и просторних могућности, као и намене изграђених објеката). Погодност  за: иновативне и технолошке центре,  производно занатство, салоне, сервисе, паркинг гаражу, ,

Постојећи појединачни  комплекси у оквиру густо изграђених стамбених насеља и на потезу ширења центара и услуга се трансформишу у пословање базирано на развоју услужних делатности или мешовитог пословања.

2.1.4.3. услуге  и  систем  центара

Услуге

Комерцијални садржаји се планирају на укупном простору насеља.

Комерцијални садржаји се  задржавају на постојећим локацијама , планирају се као пратећа делатност у оквиру свих намена (пословање, становање, јавне намене - посебно спорт, рекреација).

Избор делатности вршиће се према карактеру локације (услови обликовања и створених амбијената, услови саобраћајне, комуналне инфраструктуре  и заштите животне средине) и потребама, а из свих зона се искључују делатности које загађују животну средину,

Систем центара

Преко обезбеђених објеката из области терцијарних, а посебно из квартарних делатности у систему центара и насељском ткиву, Ивањица треба да оствари функцију општинског центра и једног од градских центара у мрежи центара Републике Србије.

Систем центара планиран је у неколико нивоа:

1. Центар- посебне намене

2.  Градски центар

3.  Центар насеља

4.  Локални  центар

5.  Линијски  центар

Појединачни садржаји у складу са концептом планирани су на укупном простору, у оквиру других намена и  усаглашен са потребама околног становништва.

1.  Центар -посебне намене-старо градско језгро обухва посебно дефинисан простор-зону културно историјских добара. Садржај центра посебне намене је од општинског значаја, градског па и локалног центра, културно историјско и административно  језгро које презентује изворни идентитет града.  Могуће је у оквиру  постојећих урбаних склопова  уз задржавање  формиране матрице- регулација блокова уводити нове садржаје тј намену.  Задржава се постојећа структура објеката, спратност, а све  интервенције , реконструкција  евентуална изградња, надградња је искључиво према условима Завода за заштиту споменика културе.

2. Градски центар, Обухвата језгро просторног развоја града и обухватајући и интегришући реку. Градски центар садржи  терцијалне делатности, објекте јавног интереса, централни парк, просторе окупљања, зоне становања високих и средњих густина, верски објекат, зону културно историјских добара..

Овај простор  је носилац функција и садржаја центра општинског значаја, градског па и локалног центра, културно историјско и административно  језгро које презентује изворни идентитет града, Планира се перманентна ревитализација постојећих структура, делимична реконструкција објеката, изградња нових објеката у оквиру постојећих урбаних склопова уз очување формиране матрице -регулације блокова, повезивање тј. интегрисање реке са центром, афирмација и презентација  културноисторијских вредности.

3. Центар насеља обухвата концентрисан простор у оквиру насеља Буковица  и  Прилике. Садржи  терцијалне делатности, садржаје који  омогућавају  снабдевање  и услуге насеља, објекте јавног интереса, , просторе окупљања, зоне становања високих и средњих густина, верски објекат,

4. Локални центри

Планирано је да подручје Плана генералне регулације опслужује још 3 локална центра. Обухватају садржаје који омогућавају локално снабдевање и услуге али и садржаје који задовољавају јавне потребе, просторе окупљања као и верске објекте. Локални центар садржи и становање, сем уколоко се правилима не дефинише другачије.

5. Линијски центри  -  Плански су подржане  евидентиране тенденције формирања линијског пословног простора. Формирани су дуж важнијих градских саобраћајница, на правцима повезивања центара (посебно улица које се уливају у градски центар), у оквиру стамбених и других зона, као пратећа функција. Њихов развој ослања се на даљу концентрацију пословног простора. Избор функције и обликовање примерено нивоу, карактеру и концепту уређења целине: претежно репрезентативнији простори (услуге, трговина, специјализоване  продавнице , туристичко угоститељски објекти, салони), представништва, продаја на велико и мало, уз могућност организовања производње најнижег нивоа а која не угрожава животну средину.

2.1.4.4.    Верски објекти

Верски објекти се граде према посебном програму, првенствено у  оквиру свих постојећих и планираних центара   свих нивоа, а могу се јавити и као пратећа компатибилна  намена зона становања, привређивања и зелених површина, у зависности од гравитационог подручја.

Уређење простора и изградња  врши се према специфичним захтевима за ову врсту објеката, разрадом кроз Урбанистички пројекат

### 2.1.4.5.   ЗЕЛЕНИЛО НА ОСТАЛОМ ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ

Зеленило на осталом грађевинском земљишту чини:

- зеленило у оквиру становања,

- заштитно зеленило на индивидуалним парцелама,

- зеленило радних зона,

- шуме,

- природни екосистеми (пашњаци и ливаде).

Услови за уређење и изградњу на овом земљишту обрађени су у поглављу 2.1.3.1.9. Зеленило

2.1.5.  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

2.1.5.1. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Заштита и унапређење квалитета животне средине спроводиће се диференцирано према просторно-еколошким зонама (на основу параметара животне средине), применом режима и правила изградње и уређења простора и мера заштите животне средине. Просторана диференцијација усклађена је са просторно - планском диференцијацијом животне средине више планске документације (ППО Ивањица).

Просторна диференцијација (категоризација) животне средине предметног подручја, извршена је на основу стања квалитета животне средине и очекиваног тренда развоја:

- подручја угрожене животне средине (са мањим утицајима на човека, живи свет и квалитет живота): дивља сметлишта; зоне око центара заједнице насеља; зона уз саобраћајнице: планирани аутопут Е-763, државни путеви I (М.21.1) и II реда;

- подручја квалитетне животне средине (са преовлађујућим позитивним утицајима на човека, живи свет и квалитет живота): шумске површине; пољопривредне површине; примарна сеоска насеља, ливаде и пашњаци;

- подручја веома квалитетне животне средине (позитивни утицаји на човека и живи свет): водоток Моравице и њен обалски појас - еколошки коридор од међународног значаја; природни травњаци; ваздушна бања Ивањица; зоне око културних добара, изворишта водоснабдевања.

Заштита животне средине заснива се на концепту одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и створених вредности (установљени режими и мере заштите) и са потребама социјалног и економског развоја, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне средине и начела интегралности, што значи обавезно укључивање услова заштите животне средине у све планове/програме односно активности/садржаје.

ВАЛОРИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ЗА ДАЉИ УРБАНИ РАЗВОЈ

Предлог даљег развоја планског подручја, дат је као функционални зонинг на основу капацитета простора за прихватање нових функција, уз услов одрживог коришћења. Анализирано подручје је зонирано на следећи начин:

- Зоне са посебним режимом заштите.

- Зоне и локације са мерама и условима према којима ће се простор уређивати и користити.

1. Зоне са посебним режимом заштите (зоне веома квалитетне животне средине), пре свега се односе на:

- зонe изворишта водоснабдевања – ван територије ПГР-а.

- зона еколошког коридора Моравице од међународног значаја, применом свих мера ходролошке и морфолошке заштите коридора, обале, станишта, биодиверзитета посебно у грађевинском делу подручја одржавањем зеленила коридора и забраном пренамене простора кроз који се коридор простире.

  - ваздушња бања „Ивањица“ – применом свих мера заштите природе и ресурса, кроз низ активности које су усмерене на унапређење постојећег  статуса бање и стварање услова за одрживо коришћење бенефита климатогено-здравствених погодности простора:

    - забрана изградња свих пројекат и производних процеса који емитују загађујуће материје у ваздух,

    - дислокација тешког теретног саобраћаја из зоне бање,

    - смањење загађења у зимским месецима (ширење гасификације),

    - инфраструктурно опремање у складу са палнираним смештајним капацитетима.

- зоне аутохтоних шума уређиваће се/користити:

  - на начин којим се максимално чува и штити шумски фонд, који има приоритетно заштитну функцију, на целом планском подручју,

  - све активности које се планирају морају бити у складу са планом и програмом ЈП Србијашуме, ШГ „Голија“,  Ивањица.

- зоне ливада и пашњака у долини Моравице, као зоне природних екосистема које имају потенцијал за производњу брендираних производа са етикетом здраве хране, користиће се:

  - на начин да се очува плодност, квалитет земљишта и воде, а самим тим и  квалитет производа,

  - да се сачува аутохтоност култивисаних биљних врста, заштити биодиверзитет  и спречити ширење инвазивних врста,

  - ограничи и потпуно елиминише негативни тренд у примени хемије у воћњацима и ратарству  и  опредељење ка органској пољопривреди,

  - спречи било какво ширење отпада и отпадних вода у земљиште и воду, у оквиру ових зона и у окружењу.

2. Зоне и локације са мерама и условима према којима ће се простор уређивати и користити (зоне угрожене и квалитетне животне средине), представљају оне просторне јединице, чије се даље уређење и коришћење мора ускладити са капацитетом животне средине и условима појединачне просторне јединице:

Зоне становања,  површине јавне намене, комуналне зоне, спорт и рекреација, су зоне које трпе одређена оптерећења. Развијаће се према прописаним условима и мерама заштите:

- нове објекте градити тако да организација на парцели омогући садњу високог растиња према зони угрожавања (ка саобраћајницама, радним зонама, далеководима);

- неопходно је решења питања отпадних вода и отпада изградњом предтретмана на локацији и/или прикључком на главни колектор који води ка систему за пречишћавање отпадних вода;

- комуналне зоне морају бити уређене и одржаване у складу са европским санитарним стандардима и прописима, у функцији заштите земљишта и вода,

- за све објекте (пројекте) који могу изазвати негативан утицај на животну средину  у фази добијања грађевинске дозволе, неопходно је прибавити одговарајућу документацију у складу са Законом о процени утицаја на животну средину (Сл.гласник РС, бр.135/04 и 36/09) и Уредбе о утврђивању Листи пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гласник РС, бр.114/08).

Постојеће и планиране радне зоне и зоне привређивања као и зоне фреквентних саобраћајница, бивше локације сметлишта, могу бити фактори ризика по животну средину, односно у овим зонама може доћи до емитовања загађујућих материја у ваздух, воду и земљиште. То су зоне и локације потенцијално угрожене животне средине. Мере заштите животне средине, у оквиру ових зона односе се на:

- за планиране програме, пројекте, локације, промене намене и технологије, реконструкције, проширење капацитета и престанак рада објеката и технологија, који могу утицати на животну средину обавезан је поступак Процене утицаја на животну средину, на основу Закона о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.бр.135/04, 36/09);

- технолошко производни процеси морају бити у складу са стандардима и нормативима који су везани за чисте технологије;

- све локације дивљих депонија морају бити очишћене и пренамењене у зоне зеленила, спорта и сл.

- опште мере заштите реципијената изградњом градског система за третман отпадних вода (комуналних – фекалних пре свега, према Пројекту) и  уградњом предтретмана  отпадних вода за пројекте које их испуштају,

- континуирано праћењем квалитета ваздуха у зонама утицаја пројекта чије технологије продукују загађујуће материје од стране загађивача и примену адекватнх мера заштите како би се елиминисало загађење,

- континуирано праћење квалитета  отпадних вода које се испуштају у реципијент на месту испуста и тежња да  се задовоље захтевани критеријуми квалитета ,

- обавезно озелењавање радних комплекса и комуналних зона и повећање свеукупног зеленила,

- формирање заштитног зеленила на парцели према регулацији,

- при изградњи нових саобраћајница и реконструкцији постојећих планирати зону заштитног зеленила  - дрвореди, у оквиру зеленог појаса или тамо где зелена трака није могућа  ширити дрвореде  у оквиру тротоара,

- примењивати савремене мере заштите од буке – звучне баријере у виду зидова од панела или сличног материјала који  умањују интензитет буке према становању,

- гасификација индустрије и насеља.

Графички прилог бр. 9 Еколошка валоризација простора,   Р 1: 10.000.

Како би се претходно наведене мере испоштовале, а у циљу одрживог развоја усклађеног са савременим стандардима, неопходна је стална едукација становништва, инвестициона улагања кроз пилот пројекте и успостављање савремене Законске регулативе од стране државе, по угледу на европско Законодавство.

Праћење стања животне средине, евидентирање извора загађивања, контролу квалитета медијума животне средине у циљу предузимања мера за минимизирање или свођење негативног утицаја у границе прихватљивости, обавеза  локалне самоуправе је  израда и доношење Акционог плана заштите животне средине.

Акциони план – ЛОКАЛНИ ЕКОЛОШКИ АКЦИОНИ ПЛАН (ЛЕАП), се може донети за подручје целе општине и за подручје ПГР-а.

Акциони планови се доносе за:

- заштиту ваздуха;

- заштиту вода;

- заштиту земљишта,

- заштиту шума;

- заштиту од буке и вибрација;

- заштиту од јонизујућег и нејонизујућег зрачења;

- заштиту од удеса;

- управљање отпадом;

- унапређивање просторног планирања и уређење простора.

Заштита и контрола  квaлитeтa вaздухa зaснивaћe сe нa:

- изради катастра загађивача ваздуха;

- увођењу обновљивих извора енергије у свим сферама;

- подстицању рационалног коришћења енергије у домаћинствима и привреди;

- регулисању саобраћаја у ужем градском језгру;

- гасификацији насеља и индустријске зоне;

- успостављању зелених заштитних појасева за све категорије јавних путева и према индустријским зонама у циљу умањења директних и индиректних негативних утицаја;

- очувању зелених јавних површина у насељском подручју;

- примени најбољих доступних технологија за нова постројења;

- увођењу интегрисане дозволе за постројења и активности у складу са Уредбом о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола („Службени гласник РС”; бр. 84/05).

Заштита и контрола квалитета вода засниваће се на:

- очувању захтевне класе квалитета свих водотока, применом технолошких, водопривредних и организационо-економских мера;

- проширењу и изградњи канализационе мреже, односно изградњи санитарно- хигијенских непропусних септичких јама у сеоским насељима за евакуацију комуналних вода;

- изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода (отпадне воде из индустријских објеката морају задовољити стандарде ефлуента, ниво квалитета, да би смеле да буду упуштене у колекторе за отпадне воде из насеља);

- забрани депоновања отпада у долинама речних токова;

- извођењу ободних канала за одвођење атмосферских вода које садрже загађујуће материје (нафта, мазива, уља и исталожене штетне материје из ваздуха) и за прихватање у тзв. акцидентним случајевима течних товара; спречавање њиховог неконтролисаног отицања у најближи реципијент.

Заштита и контрола квалитета земљишта засниваће се на:

- санацији свих дивљих депонија (дуж саобраћајница, у долинама река и др.);

- ограничавању непланског ширења грађевинског подручја у насељима и коришћења пољопровредног земљишта у непољопривредне сврхе (трajни губитaк изгрaдњoм oбjeкaтa и инфрaструктурe);

- рекултивацији привремених позајмишта грађевинског камена и других геолошкх ресурса;

- изградњи канала за одвођење атмосферске воде са коловоза која ће се пречишћавати пре упуштања у најближи реципијент;

- спровођењу техничких и биолошких радова и мера заштите на ерозионим теренима;

- увођењу контролисане примене хемијских средстава у пољопривреди;

- примени концепта органске пољопривреде и давању предности традиционалним пољопривредним гранама које имају повољне услове за развој и доприносе очувању структуре предела.

Ради локализације примене хемије у пољопривреди могу се дефинисати следеће зоне: утврђује се заштитно одстојање између култура које се интензивно третирају и:

- зоне становања од 500 m,

- зоне водотокова од 50 m.

За сточне фарме дефинише се заштитна зона од 200 m од зона становања, државних путева  и водотокова, односно 510 m од изворишта водоснабдевања.

Заштита од буке засниваће се на:

- урадити зонирање града према угрожености од буке;

- спровести мере заштите у зонама са буком преко дозвољеног нивоа,

- формирању пејзажно уређених зелених зона и појасева;

- измештању теретног саобраћаја из градске зоне;

- реконструкцији саобраћајница за очекивану саобраћајну оперећеност.

Заштита од јонизујућег зрачења заснива се на спровођењу Закона  о заштити од јонизујућих зрачења и  нуклеарној сигурности (Сл.гласник РС., бр.36/09). То подразумева:

- увођење нових, виших стандарда у спровођењу мера заштите од јонизујућих зрачења, нуклеарне и радијационе сигурности,

- успостављање комплексније регулативе али и омогућавање ефикасније примене закона,

- успостављање стриктног и целовитог надзора над изворима јонизујућих зрачења и нуклеарним објектима, радијационим делатностима и нуклеарним активностима, као и над управљањем радиоактивним отпадом.

У одредбама Закона о заштити од јонизујућих зрачења и о нуклеарној сигурности су уграђени највиши стандарди које прописују водеће светске организације у овој области.

Услови и мере заштите здравља људи и заштите животне средине од штетног дејства нејонизујућих зрачења у коришћењу извора нејонизујућих зрачења, представљају обавезне мере и услове при планирању, коришћењу и уређењу простора.

У циљу заштите од нејонизујућих зрачења обавезне мере су:

- прописивање граница излагања нејонизујућим зрачењима;

- откривање присуства и одређивање нивоа излагања нејонизујућим зрачењима;

- примена средстава и опреме за заштиту од нејонизујућих зрачења;

- контрола степена излагања нејонизујућем зрачењу у животној средини и контрола спроведених мера заштите од нејонизујућих зрачења;

- обезбеђивање материјалних, техничких и других услова за систематско испитивање и праћење нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини;

- образовање и стручно усавршавање кадрова у области заштите од нејонизујућих зрачења у животној средини;

- информисање становништва о здравственим ефектима излагања нејонизујућим зрачењима;

- информисање становништва о мерама заштите и обавештавање о степену изложености нејонизујућим зрачењима у животној средини.

Заштита од удеса обухвата:

- планирање;

- организовање;

- предузимање превентивних и других мера управљања опасним материјама на основу анализе опасности од удеса;

- поступање са опасним материјама у производњи, употреби, транспорту, промету, складиштењу и одлагању вршити на безбедан начин, да се не доведе у опасност живот и здравље становништва и не загади животна средина;

- за све активности, технолошке поступке и објекте, где могу бити присутне опасне материје које могу изазвати акцидент, обавезна је израда анализе опасности од удеса и обезбеђивање услова управљања ризиком;

- обавезну израду плана заштите од удеса, за све активности које се односе на производњу, превоз, дистрибуцију, прераду, складиштење или одлагање опасних материја.

Управљање отпадом

Очување и заштита животне средине  захтева одрживо управљање отпадом. У складу са Законом о управљању отпадом (Сл.гласник РС., бр.36/09 и 88/10) и Стратегијом управљања отпадом (за период 2010-2019. године, „Сл. гласник РС“, бр. 29/10), основни концепт управљања отпадом за дато подручје је:

- поступање са свим врстама отпада у складу са законском регулативом; забрана неконтролисаног депоновања комуналног и другог отпада,

- затварање и рекултивација градског сметлишта „Грбавчевица“ и чишћење свих дивљих сметлишта,

- преусмеравање свих токова отпада и прелазак на регионалну депонију „Дубоко“;

- изградња трансфер станице за претовар отпада до коначног одлагања на  регионалну депонију;

- организовање система селективног прикупљања отпада, разврставања и увођења у систем рециклаже;

- изградња рециклажног дворишта (центра);

- формирање сепаратних контејнера у градском подручју (одабрати више локација према густини насељености) - одвојено сакупљање рециклабилног отпада;

- изградња постројења за складиштење, третман или одлагање грађевинског отпада;

- успостављање система за сакупљање и третман посебних токова отпада (отпадних уља, отпада од електричних/електронских производа и др.);

- изградња и доградња потребне саораћајне инфраструктуре као подршка одрживом систему управљања отпадом;

- јачање капацитета јавног предузећа за прикупљање, транспорт и безбедно одлагање отпада;

- едукација становништва о значају адекватног управљања отпадом, односно о штетности отпада.

Приоритет је санација свих депонија у насељу, као и депоније „Грбавчевица“, чишћење локација и пренамена у зоне корисних функција (зоне зеленила и сл).

Општина Ивањица је започела процес регионализације управљану отпадом са општинама од истог интереса, а према смерницама “Националне стратегије управљања отпадом”, склапањем сарадње са општинама потписницама. Одлагање отпада на регионалну депонију још није започело, иако се планира.

У систему савременог управљања отпадом, планира се изградња трансфер станице и рециклажног дворишта, на територији општине.

Ради очувања и заштите животне средине, неопходно је успставити и адекватан систем управљања свим токовима отпада (амбалажни, опасан, индустријски, медицински и сл.) чиме ће се обезбедити заштита земљишта, ваздуха, воде и здравља становништва. Применом позитивне законске регулативе из ове области, укључујући сарадњу између произвођача отпада,  оператера који има оговарајућу дозволу за обаваљање делатности из области управљања отпадом и одговарајуће институционалне подршке на локалном и државним нивоу (огани управе и министарство) обезбедиће се безбедан начин третмана отпада по здравље становништва и животну средину.

2.1.5.2.  Заштита евидентираних и заштићених природних и непокретних културних добара

ЗАШТИТА ПРИРОДНИХ ДОБАРА

Према увиду у централни регистар Приородних добара РС на териоторији планског захвата нису регистрована природна добра која су заштићена нити добра која су у поступку заштите.

Еколошки коридор од међународног значаја (водоток Моравице и њен обалски појас) који у складу са Законом о заштити природе („Службени гласник РС”; бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка) представља део Еколошке мреже, који ће се штитити од свих видова деградације.

Заштита подручја Еколошке мреже спроводи се према члану 10. Закона о заштити природе („Службени гласник РС”; бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка), по коме је за сваки пројекaт, план или активност који се планирају, а за које постоји вероватноћа да могу имати утицај на еколошку мрежу, неопходно спровести оцену прихватљивости.

У циљу очувања биолошке и предеоне разноврсности, одрживог коришћења и обнављања природних ресурса и добара и унапређења заштићених подручја, типова станишта и станишта дивљих врста у складу Законом о заштити природе („Службени ласник РС”; бр. 36/09, 88/10 и 91/10-исправка) и другим прописима, као и актима о проглашењу заштићених подручја и међународним уговорима, на подручју еколошке мреже у складу са условима Завода за заштиту природе неопходно је успоставити следеће мере:

- забрану уништавања и нарушавања станишта, као и уништавања и узнемиравања дивљих врста;

- забрану промене намена површина под природном и полуприродном вегетацијом (ливаде, пашњаци и др.);

- забрану промене морфолошких и хидролошких особина подручја од којих зависи функционалност коридора;

- очување и унапређење природних и полуприродних елемената коридора кроз планирање намене површина и примену активних мера заштите у складу са предеоним и вегетацијским карактеристикама подручја;

- стимулисање традиционалних видова коришћења простора који доприносе очувању и унапређењу биодиверзитета;

- предузимање мера којима се обезбеђује спречавање, односно смањење, контрола и санација свих облика загађивања;

- унапређење еколошког коридора унутар грађевинских подручја успостављањем континуитета зелених површина чија функција и намена подржава функције коридора;

- обезбеђење техничко-технолошких решења за неометано крета дивљих врста на местима укрштања еколошког коридора са елементима инфраструктурних система који формирају баријере за миграцију врста.

ЗАШТИТА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ  ДОБАРА

На предметном подручју, према подацима надлежног Завода за заштиту споменика културе  Краљево), налазе се следећа  непокретна културна добра:

-СВЕШТИЦА, кућа Драгомира Поповића

-ИВАЊИЦА,део градског центра

Извод из ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА:

Већину  непокретних културних добара чине појединачни споменици културе, а мањи је број знаменитих  места и просторних  културно-историјских целина,

Заштита кутурних добара засниваће се:

-изради Студије о културном наслеђу Општине

-Формирању листе приоритета  и изради потребне документације о културним добрима по значају или степену угрожености у сарадњи са Заводом за заштиту споменика културе Краљево у циљу туристичке презентације највреднијих непокретних културних добара, односно предузимања санационих мера код најугроженијих објеката

-дефинисању степена реконструктивних и санационих захватакроз одговарајуће пројекте и конзерваторске услове за извођење техничке заштите

-јачању инспекцијског  надзора у циљу заштите културног добра или заштићене околине

Опште мере и услови заштите и коришћења културних добара:

-извођење мера техничке заштите и других радова на непокретном културном добру под условима и на начин утврђен законом о културним добрима

-очување спољашње архитектуре  и ентеријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских карактеристика,оригиналних материјала и гункционалних карактеристика објекта

- забрана раскопавања,рушења, преправљањаи вршења радова који могу нарушити својства непокретног културног добра

-забрана радова који могу угрозити статичку стабилност непокретног културног добра

-забрана коришћења или употреба непокретног културног добра у сврхе које нису у складу са његовом наменом и занчајем, или на начинкоји може да доведе до његовог оштећења

Опште мере и услови заштите и коришћења заштићене околине културних добара:

-забрана градње и постављања трајних или привремених објеката(идустраијских,трговачких идр)са својом наменом, волуменом и обликом могу угрозити или деградирати непокретно културно добро и његову заштићену околину

-забрана радова који могу угрозити статичку безбедностнепокретног културног добра

-забрана извођења радова(депоноање отпада,експлоатација минералних сировина, сеча шумеи др) којима се врши  промена предела односно намена терена

-забрана постављања инсталација (далековода,ваздушних електро и ТТ водова) преко  заштићених парцела

-урбанистичко и комунално уређење, неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора заштићене околине у функцији заштите непокретног културог добра

2.1.5.3. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И ДРУГИХ

НЕСРЕЋА И ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА ОД ИНТЕРЕСА

ЗА ОДБРАНУ ЗЕМЉЕ

На основу Закона о ванредним ситуацијама јединица локалне самоуправе на основу Процене ризика доноси План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Заштита од поплава

На основу законских одредби, надлежни орган јединице локалне самоуправе израђује план заштите  и спапсавања од поплава. Овај план регулишу надлежности и институције у ванредним ситуацијама.

У циљу заштите од поплава предвиђена је даља регулација водотокова на територији плана.

Заштита од клизишта

За део подручје плана није рађен елаборат- Микросеизмичко и инжењерско геолошко рејонирање подручја града Ивањица

На неповољним и условно повољним теренима могућа је градња уз претходна детаљна истраживања и претходну адекватну санацију.  Кроз истраживања даће се детаљне карактеристике терена у захвату које треба да покажу да ли се на овим деловима уз одређена ограничења изградње (мањег или већег обима) може констатовати могућност формирања урбанистичких услова за изградњу и усаглашавање постојећих објеката, уз уређење и санацију терена, односно потврде општа правила грађења, или њихова корекција уз могућност умањења или повећања ограничења или потпуног ограничење изградње.

Обзиром на ниво истраживања (за потребе генералног плана) прецизно разграничење између намена одређених планом у зонама ограничења дефинисаће се тек након детаљних истраживања.

Код разраде Плана генералне регулације, тј за потребе планова детаљне регулације потребно је вршити геолошка истраживања за овај ниво планске документације. Код већих инвестиционих радова неопходно је извршити детаљнија истраживања са аспекта микросеизмике и инжењерске геологије.

Заштита од земљотреса

За део подручје плана није рађен елаборат Микросеизмичко и инжењерскогеолошко рејонирање подручја града

Приликом извођења и изградње већих инвестиционих захвата неопходна су детаљнија инжењерско геолошка па и микро-сеизмичка испитивања, која су прописана за такву врсту објеката, уз примену важећих правилника

Заштита од пожара

Пожар је честа техничка непогода, а настаје свакодневним коришћењем објеката, али и као последица елементарних непогода (земљотреса, експлозије и сл.). Заштита од пожара регулисана је Законом о заштити од пожара.

Законом је прописано да Скупштина општине својом одлуком доноси план заштите од пожара

Заштита од пожара подразумева превентивне мере у циљу спречавања настанка пожара и мере за сузбијање пожара које се примењују у случајевима када пожар настане:

Превентивне мере су:

- спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће службе противпожарне заштите у изради урбанистичке и пројектне документације, кроз давање услова и сагласности.

- израда одговарајуће документације-плана заштите од пожара.

Мере за сузбијање пожара подразумевају брзу и квалитетну интервенцију, а то се постиже кроз ефикасно деловање ватрогасне службе, организоване од стране надлежног Сектора МУП за заштиту и спасавање.

У оквиру мера заштите од пожара на подручју Плана потребно је обезбедити следеће:

- положај Ватрогасног дома, број возила (Ватрогасна станица је саобраћајно, просторно и функционално на повољној локацији ). Могуће је  у планском периоду формирати нову ватрогасну станицу на повољнију локацију у оквиру радне зоне

- проходност саобраћајница и приступ локацији.

- изградњу, одржавање и осавремењавање хидрантске мреже

  - објекти морају бити изведени у складу са Закона о заштити од пожара

  - објектима мора бити обезбеђен приступни пут за ватрогасна возила у складу са Правилником о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређење платоа за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара

  - електроенергетска постројења и водове извести у складу са Правилником о техничким нормативима за погон и одржавање електроенергетских постројења и водова

  - хидрантску мрежу извести у складу са Правилником о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара

  - у процесу  гасификације насеља, неопходно је урадити план заштите од пожара за зоне обухваћене гасификацијом.

  - приликом пројектовања саобраћајница треба поштовати планиране регулационе ширине, а кроз пројекте уређења партера поштовати услове противпожарне заштите.

Заштита од ратних дејстава

Према условима и захтевима Министарства одбране РС за израду плана а у циљу  прилагођавања Плана генералне регулације потребама одбране земље прописују се следеће мере заштите:

- Обавезна је примена мера заштите и спасавања становништва и материјалних добара у складу са важећим законским и подзаконским актима а Према процени угрожености у градовима који могу бити циљ напада у рату обавезно обезбедити изградњу склоништа и других заштитних објеката за  заштиту и склањање.

- Планирана улична мрежа и регулационе ширине основних саобраћајних праваца омогућавају несметано функционисање цивилне заштите у случају опасности од ратних разарања. Планом су  дефинисане потребне регулационе ширине осталих саобраћајница.

2.2. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу објеката на појединачним грађевинским парцелама, дата по претежним наменама по целинама и подцелинама из Плана генералне регулације плана.

Правила се примењују:

- за директно спровођење - издавање Локацијских услова и Грађевинске дозволе.

- за израду Урбанистичких пројеката

- као смерницу за израду Планова детаљне регулације

Елементи урбанистичке регулације који нису обухваћени овим Правилима грађења дефинишу се према Правилнику о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гл.РС бр. 22/2015)

Објекти ових намена градиће се према правилима уређења и следећим општим и посебним правилима грађења:

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

Намена објеката и простора

Постојеће и планирано грађевинско подручје насеља се уређује и гради

-	са претежно пословном, мешовитом  пословно стамбеном  наменом уз  државни пут,

-	са претежно стамбеном наменом уз општински пут, насељске улице и некатегорисане путеве

-	са породичним  и вишепородичним стамбеним објектима у насељу

У оквиру зона  становања  предвиђена  је претежно индивидуална стамбена градња са могућим производним делом, која је дефинисана на  парцелама  са слободностојећим објектима ван регулације.

Претежна стамбена намена на постојећем и планираном грађевинском подручју насеља уз државне путеве може да се постепено трансформише, пренамењује за компатибилну мешовиту и пословну намену.

Пословање у оквиру  основне намене подразумева: услуге, привређивање, јавне намене, објекте комуналне и друге инфраструктуре. Врста и капацитет намене дефинише се према карактеру зоне, ранга пута.

Јавне намене у оквиру основне намене

У оквиру осталог грађевинског земљишта, могу се градити (у јавном или приватном власништву) и објекти јавне намене: образовање, дечја и социјална заштита, здравство, култура, информисање, спорт и рекреација, али само под условом да задовоље све нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност и услове непосредног окружења. Изградња објеката у свему подлеже правилима грађења за изградњу јавних објеката

Компатибилне намене /као пратеће /мешовите и основне на парцели/  могу се градити под условом да парцела својом величином, обликом, конфигурацијом терена и условима за прикључак на саобраћајну и комуналну инфраструктуру пружа те могућности, уз услов обезбеђења свих функција објекта у оквиру парцеле као и намена у окружењу. Компатибилне намене дате су у посебним правилима за сваку намену.

Није дозвољена намена објеката    који могу да угрозе основну намену са било ког аспекта. Забрањене су све делатности које би угрозиле животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као и објекти који по архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру захвата.

Типологија објеката

Грађевинске линије према суседним парцелама дефинишу типологију објеката:

- слободностојећи - објекат не додирује ни једну суседну границу грађевинске парцеле;

- у непрекинутом низу - објекат на парцели додирује обе бочне границе грађевинске парцеле); и

-  у прекинутом низу или једнострано узидани ("двојни") - објекат на парцели   	     додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле.

Општа правила парцелације

Свака грађевинска парцела мора имати излаз на површину јавне намене односно улицу, непосредно или преко приступног пута, минимална ширина приступног пута је 3.5м.

Код препарцелације по дубини минимална ширина парцеле пролаза је 3.5 метра

Грађевинска парцела (планирана и постојећа) има површину и облик који омогућава изградњу објекта у складу са правилима о грађењу и техничким прописима.

Положај објеката на парцели - хоризонтална регулација

Положај објекта на парцели дефинише се:

- грађевинском линијом у односу на регулацију.

- у односу на границу суседне парцеле.

- у односу на друге објекте на парцели.

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:

- изградња нових објеката.

- доградња објекта.

Удаљеност грађевинске линије објекта од регулационе линије:

- У пешачкој улици у градском центру грађевинска линија се поклапа са регулационом. Истовремено задржава се постојећи систем пешачких тргова и отворених површина испред јавних и осталих објеката као саставни део пешачке зоне

- У претежно изграђеним потезима грађевинска линија се усклађује са претежном грађевинском линијом тј. са позицијом већине изграђених објеката у уличном низу, комплексу или блоку

- У неизграђеним потезима објекте  градити на грађевинској линији на растојању минимум 5м од регулационе линије  (уколико посебним правилима није другачије дефинисано)

- за објекте који  имају индиректну  везу са јавним путем преко приступне површине и у складу са Законом о планирању и изгадњи,  грађевинска линија се утврђује кроз Локацијске услове, а према критеријуму прописане међусобне удаљености објеката и удаљености објектата од суседних парцела, за предметну зону.

- за објекте у обухвату постојећих или простора планираних за израду нових планова детаљне регулације, грађевинска линија дефинише се тим плановима.

-   Уколико постојећи објекат делом излази испред планом дефинисане грађевинске линије задржава се уколико  не омета површину јавне намене (регулациону линију), саобраћајну  прегледност  или суседа  на планираној  грађевинској линији, уз могућу реконструкцију, адаптацију  и санацију, а доградња, изградња и надградња су могуће само иза планом дефинисане грађевинске линије.

Објекат се унутар грађевинске линије поставља тако да:

- не омета сигурност саобраћајног кретања и прегледност раскрсница, објекте на истој и суседним парцелама.

- дужом страном паралелно изохипсама,

- правилно у односу на терен (без промене морфологије и природних услова тј. уз контролисано усецање и насипање),

- правилно према странама света (инсолацији),

- балкони, терасе и отворена степеништа не смеју прећи прописану грађевинску линију,

- при рушењу целог објекта или делова објекта и њиховој поновној   изградњи обавезно је поштовати планирану грађевинску линију.

- грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног објекта на парцели.

Положај објекта у односу на границе суседне парцеле и друге објекте на парцели дефинише се за сваку намену посебно.

Индекси

Индекс заузетости или изграђености дефинишу површине свих објеката на парцели.

У случају да постојећи проценат изграђености парцела (или други урбанистички параметар) већи од датих максималних вредности, задржава се постојећа изграђеност без могућности повећања. Уколико  се  на истим парцелама планира нова изградња примењују се параметри -правила грађења за предметну намену

Подрумска етажа се не обрачунава  у БРГП.

Сутеренска етажа, чисте висине мах 2,4м, се не обрачунава  у БРГП

Висинска регулација

Висина објекта је растојање од нулте коте објекта (тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта) до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом).

Висина етажа се одређује према намени.

Кота пода приземља је мин 0,2 м од меродавне коте терена (најнижа тачка пресека вертикалне фасадне равни објекта и природног терена пре изградње. Природни терен пре изградње подразумева дозвољену интервенцију на терену (могућност модификације терена у односу на постојећи терен) до мах 0,8 м, која се регулише нивелацијом терена. За веће објекте и сложене структуре, меродавна кота се утврђује за сваку дилатацију, а мах 1,2 м од највише коте терена (највиша тачка пресека вертикалне фасадне равни објекта и природног терена пре изградње).

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе) које се користе као помоћни простор, а у случају сутерена породичних стамбених објеката и као стамбени простор, под условом да има довољну висину за ову намену и улаз са нивоа терена.

Правила за постојеће објекте

За изграђене објекте чија су међусобна удаљења и растојања од граница парцеле мања од вредности утврђених овим правилима, у случају реконструкције, на странама ка суседу није дозвољено постављати отворе ниског парапета.

Уколико је постојећи објекат мањи од могућег планираног на основу индекса  датих овим Планом, могућа је доградња, односно надградња, уз поштовање следећих услова:

- обезбедити потребан број паркинг места на парцели,

- није дозвољено формирање отвореног степеништа за савладавање спратних висина на фасади објекта већ дограђена степеништа морају бити заштићена од спољних утицаја и саставни део објекта;

Уколико  постојећи објекат  делом излази  испред планом дефинисане грађевинске линије задржава се уколико не омета површину јавне намене(регулациону линију)саобраћајну прегледност  или суседа на планираној грађевинској линији,уз могућу реконструкцију,адапатцијуи санацију,а доградња, изградња и надградња су могуће само иза планом дефинисане грађевинске линије

# Други објекат на грађевинској парцели

На парцели се може лоцирати два или више објеката основних и пратећих у оквиру индекса изграђености и искоришћености земљишта,  поштујући сва остала правила грађења, уколико правилима за појединачне намене није другачије прописано.

Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта.

Помоћни објекат

Спратност је приземље. Бруто развијена површина помоћног објекта је маx 40м2. Овај објекат не сме угрозити квалитет намене на суседним парцелама. На обликовање се примењују исти услови као за основни објекат.

Помоћни објекат гради се иза основног објекта. Удаљеност од суседне парцеле је мин. 1,0м. Изузетно када је природни терен од регулационе до грађевинске линије у нагибу већем од 12%  помоћни објекат са наменом - гаража може се градити између регулационе и грађевинске линије уз услов да не омета саобраћајну прегледност. Спратност је приземље са могућношћу коришћења подземне етаже за помоћни простор, односно надземне за непокривену терасу. На овај објекат, обзиром на експонираност, примењују се услови обликовања као за основни објекат.

У центрима свих нивоа није дозвољена изградња помоћних објеката, помоћни простор се реализује искључиво у оквиру основних објеката на парцели.

Приступ и смештај возила

Смештај возила за основну и пратећу намену искључиво на парцели, уз препоруку да се претежни капацитет реализује у оквиру објекта.

Архитектонско обликовање објеката

Објекти који су у режиму заштите непокретних културних добара или се налазе у зони заштите, усклађују се са условима надлежног Завода за заштиту споменика културе

Објекти се раде квалитетно од стандардних материјала и носе обележја своје намене.

Искључена је примена неаутентичних стилских редова и мотива у обради фасадне пластике, стубова, ограда и других архитектонско грађевинских елемената објеката и партера

Уређење парцеле

Парцела се уређује у свему према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, зелене површине, партер и одводњавање. Минимални проценат зелених површина на парцели прописан је у оквиру посебних правила грађења за сваку намену. Површинске воде са једне парцеле не могу се усмеравати према другој.

Правила за ограђивање грађевинске парцеле

Грађевинске парцеле могу се ограђивати зиданом оградом до максималне висине од 0,90м (рачунајући од коте тротоара) или транспарентном оградом до висине од 1,40м.

Ограда грађевинских парцела привредних и комерцијалних објеката (радни и пословни објекти привредно-радних зона, складишта, радионице и сл.) може бити зидана или транспарентна до максималне висине 2,20м.

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90м од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине од 1,40м која се може постављати на подзид чију висину одређује надлежна општинска служба.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати "живом" (зеленом) оградом која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине 1,40м (или евентуално пуном зиданом оградом до висине 1,40м уз сагласност суседа).

Ограђивање грађевинских парцела за намене које се по закону ограђују врши се на  начин који је утврђен одређеним правилником.

# Заштита животне средине, технички, санитарни и безбедоносни услови

Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата.  са  искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине, односно према потреби се ради документација са аспекта заштите животне средине.

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа, услова из геолошке подлоге и услова заштите од ратних разарања. Код већих радова потребно је извршити испитивања стабилности терена.

ПОСЕБНА  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ОСТАЛИМ ПОВРШИНАМА

2.2.1.СТАНОВАЊЕ

Објекти становања могу бити:

- Породични  објекат............са маx 3 стана у објекту.

- Вишепородични   објекат.....са више од 3 стана у објекту.

Обавезна функционална организација објеката мешовите намене према врсти и капацитету пратеће намене:

- Становање са услугама, занатима, сервисима: обавезно је функционално раздвајање стамбеног дела од делатности, у делу објекта са посебним улазом, или у посебном објекту.

## Становање са производним делатностима - производни погони, намене еколошки прихватљиве у зонама становања: обавезно је функционално раздвајање од намене становања  у посебном објекту.

А ВИСОКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

А1  густине становања   Гс = 100-150 станова/ха

Намена објеката и простора

Основна намена  становање, постојећа зона са вишепородичним  стамбеним објектима

Пратеће-компатибилне намене: услужне делатности, јавне намене, пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Искључују се све намене које могу да угрозе животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као намену објекта на парцели и суседа, и објекти који по архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру захвата.

Основни тип изградње - отворени  блок  и прекинути низ, слободностојећи објекат

Основни стамбени објекат је вишепородични. Изградња нових објеката дозвољена је само у оквиру већ формираних потеза ове врсте стамбених објеката и спроводи се  урбанистичким пројектом..

Изградња пословног простора првенствено према улици, у приземним или другим етажама.

Код увођења пословног простора за објекте у градском центру, висина приземља се увећава за висину галерије (високо приземље, максимална  висина 5,6 м у потезу спољне регулације), гради се у целости.

Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката, тј. није дозвољена изградња помоћних објеката

Индекси

На нивоу  блока:

-	маx 40-50% под објектима,

-	20% под саобраћајницама и паркинг просторима,

-	20-40% под отвореним површинама (тргови, пешачке стазе, дечја игралишта, отворени терени, зеленило).

-Правила за постојеће вишепородичне објекте-реконструкција

Подразумева се:

-    	надградња објеката до спратности П+6

- Висина објекта:

-    max 26,0m (до коте венца).

-    max 30,0m (до коте слемена).

-	реконструкција објеката са равним кровом изградњом косих кровова са могућношћу формирања  једне поткровне етаже  за постојеће објекте

- 	доградња вертикалних комуникација (лифтови, степеништа уколико је могуће извођење),

-	реконструкција фасаде ( затварање балкона и лођа, дозвољава се само на нивоу целог објекта,  једнообразно)

-	претварање стамбеног простора у пословни претежно у приземним етажама, за намене које не угрожавају  основну намену

-	претварање помоћних простора (таван, вешернице, оставе....) у стамбени или пословни простор. Није дозвољено претварање подрумских и сутеренских просторија, као и осталих који не задовољавају минималне стандарде становања, у стамбени простор.

Реконструкцију и надградњу  извести у оквиру постојећег габарита објекта и тако да  чини јединствену архитектонско-грађевинску целину са основним објектом. Надградња се може реализовати појединачно по објектима (грађевинским целинама) према јединственом идејном решењу за одговарајуће типове објеката у оквиру блокова.

Обавезна је примена свих Законом прописаних мера тј. интервенције не смеју  угрозити стабилност, архитектонско-грађевински склоп као и услови коришћења овог и суседних објеката.

Обавезно обезбедити паркинг простор за сваку нову стамбену јединицу на јавним паркиралиштима, или у оквиру парцеле корисника, применом норматива (1стан/1паркинг место).

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

Архитектонско-грађевинска структура и обрада

Грађевинска структура и обрада објеката је стандардна и вишег квалитета, прилагођена урбаној структури и захвату.

Паркирање за основну и пратећу намену  на парцели или у објекту по нормативу:

-	1 паркинг место  на 1 стан.

-	за остале намене према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/15).

За надградњу са формирањем стамбеног  простора вишепородичног становања, уколико не постоје сметње с аспекта геологије,  мора се обезбедити број потребних паркинг места у оквиру парцеле.

Дозвољено је формирање заједничке гараже за вишепородичне објекте на парцели или у блоку. Положај и капацитет овог објекта дефинише Урбанистичким пројектом, а уколико је потребно форирање јавне површине ради се План детаљне регулације. Паркинг простор/гаража не сме угрозити квалитет намене на суседним парцелама.

Прикључење објеката на инфраструктуру

Врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања, решено одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.

Услови уређивања парцеле

Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле (водопропусни терен) мин 20% површине парцеле и одводњавање ван суседа.Формирање парцеле начелно  захвата простор  под објектом уколико Урбаниостичким пројектом није другачије одређено

## Посебни услови

За вишепородичне објекте, објеката пословања за које се утврди потреба израде елабората заштите животне средине, као и објекте пословања на парцелама већим од 0,5ха, ради се Урбанистички пројекат.

-Изградња нових објеката

- Намена објеката - пословање, услуге према потребама насеља и карактеру локације. Објекти уз реку - за угоститељство, спорт и сл. намене контролисаног капацитета.  Објекти у линијском центру - за потребе развоја центра. Више етаже (изнад првог спрата) у зони линеарног центра могу бити намењене за становање.  Код увођења пословног простора висина приземља се прилагођава условима делатности, са могућношћу увећања за висину галерије ( високо приземље у потезу спољне регулације)

Величина парцеле

Минимална површина парцеле за изградњу вишепородичног стамбеног, стамбено-пословног објекта:

-	у низу (блоку)                                                                                4,0   ар

-	у прекинутом низу                                                                         6,0   ар

-	за слободностојећи                                                                       8,0  ар

-	код препарцелације по дубини минимална ширина пролаза је     3,5  м

Минимална ширина парцеле за изградњу:

- слободностојећег вишепородичног стамбеног, стамбено- пословног објекта                                   18,0 м

- за објекте у низу  12.0м

- код већих објеката ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатности, односно односом према окружењу и суседу.

### Хоризонтална регулација

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.

Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле:

За вишепородични стамбени објекат:

-	слободностојећи и објекти у прекинутом низу - мин ½ висине вишег објекта.

Индекси

Вишепородични објекти

На нивоу парцеле:

-	индекс заузетости           маx  60%.

-	индекс заузетости подрумске етаже је маx 80%.

# Висинска регулација

- Максимална спратност  П+6  за  објекте у зони градског и линијских центара и за нове блокове.

- Висина објекта:

-      max 26,0m (до коте венца).

-      max 30,0m (до коте слемена).

- Максимална висина објекта не сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.

За постојеће објекте на граници парцеле могућа је  реконструкција, надградња и доградња без функционалних отвора на овој фасади.

- Изградња објеката подразумева уређење парцеле према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

Паркирање - на парцели или у објекту по нормативу 1паркинг место / 70м2 нето површине пословног простора. -	за остале намене према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/15).

Задржава се постојећи систем регулације. Регулација нових објеката прати шире потезе, на које се повезује нова целина према карактеристикама програма, физичке структуре и захвата.

Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања, решено одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.

Услови уређивања парцеле

Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле (водопропусни терен) мин 20% површине парцеле и одводњавање ван суседа.Формирање парцеле начелно  захвата простор  под објектом уколико Урбаниостичким пројектом није другачије одређено

Изградња објеката подразумева уређење парцеле према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

Реализација на основу постојеће документације и урбанистичких пројеката .

Увођење нових јавних намена и површина дефинише се израдом новог плана детаљне регулације одговарајућег захвата.

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

А2   густине становања   Гс = 70-100 станова/ха

Намена објеката и простора Постојеће  локације и нове зоне вишепородичног становања

Основна намена  становање.

Компатибилне-пратеће  намене: услужне делатности, јавне намене, пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Искључују се све намене које могу да угрозе животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као намену објекта на парцели и суседа, и објекти који по архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру захвата.

Основни тип изградње - блок ( затворени и полуотворени), низ, прекинути низ, слободностојећи објекат

Основни стамбени објекат је вишепородични. или породични. Изградња породичних стамбених објеката  не може се реализовати  појединачно, већ искључиво  у потезу, низу или блоку, што се дефинише планом детаљне регулације.

Изградња пословног простора првенствено према улици, у приземним или другим етажама. Могућа је изградња објеката са дозвољеним свим односима стамбеног и пословно простора, формирање чисто пословних  блокова за услужне и комерцијалне функције  које захтевају веће ангажовање простора,  уз обезбеђење намена у окружењу.

Објекти се у зони центара реконструишу и граде са најмање приземном етажом у делу ка јавној површини, за пословни простор одговарајуће намене. Код увођења пословног простора за објекте у градском центру и линијском центру, висина приземља се увећава за висину галерије (високо приземље, максимална  висина 5,6 м у потезу спољне регулације).

Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката, тј. није дозвољена изградња помоћних објеката

Величина парцеле

Минимална површина парцеле за изградњу породичног стамбеног објекта:

-   	за слободностојећи објекат                                                                   2,0 ар

-   	за двојни објекат (једна парцела) и објекти у прекинутом низу         4,0 ар

-   	за објекте у низу                                                                                     1,8 ар

-	код препарцелације по дубини минимална ширина пролаза је             3,5 м

Минимална површина парцеле за изградњу вишепородичног стамбеног објекта:

-	у низу (блоку)                                                                                       4,0   ар

-	у прекинутом низу                                                                               5,0   ар

-	за слободностојећи                                                                             6,0  ар

-	код препарцелације по дубини минимална ширина пролаза је   3,5  м

Минимална ширина парцеле за изградњу:

- слободностојећег вишепородичног објекта                                   18,0 м

- слободностојећег породичног објекта                                            10,0 м

- за двојни паралелан са регулацијом                                                8,0 м

- за објекте у низу                                                                                 6,0 м

- слободностојећег вишепородичног стамбеног,стамбено-пословног објекта                                   18,0 м

- за вишепородичне објекте у низу  12.0м

- код већих објеката ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатности, односно односом према окружењу и суседу.

### Хоризонтална регулација

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.

Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле:

За породични стамбени објекат:

-	слободностојећи - мин 2,5 м од једне бочне и задње границе,

- мин 1,0 м од друге бочне границе (на овом растојању могу се

формирати само отвори високог парапета).

-	двојни и у прекинутом низу -  мин 2,5м од бочних и задње границе.

За вишепородични стамбени објекат:

-	слободностојећи и објекти у прекинутом низу - мин ½ висине вишег објекта.

Индекси

Вишепородични објекти

На нивоу парцеле:

-	индекс заузетости           маx  50%.

-	индекс заузетости подрумске етаже је маx 70%.

Породични објекти

На нивоу парцеле:

-	индекс заузетости                                  маx  60%.

-	индекс заузетости подрумске етаже је  маx 70%.

# Висинска регулација

- Максимална спратност  за породичне стамбене објекте  је П+2+Пк.

-   Висина објекта:

-     max 13,0m (до коте венца).

-     max 18,0m (до коте слемена).

- Максимална спратност  вишепородичних  објеката је П+4+Пк

- Висина објекта:

  - max 20,0m (до коте венца).

  - max 24,0m (до коте слемена).

- Максимална  висина за угаоне објекте и објекте у зони градског и линијских центара и за нове блокове је  П+5+Пк

- -   Висина објекта:

  - max 24,0 m  (до коте венца).

  - max 28,0 m (до коте слемена).

- Максимална висина објекта не сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.

За постојеће објекте на граници парцеле могућа је  реконструкција, надградња и доградња без функционалних отвора на овој фасади.

Архитектонско-грађевинска структура и обрада

Грађевинска структура и обрада објеката је стандардна и вишег квалитета, прилагођена урбаној структури и захвату.

### Други објекат на грађевинској парцели

У оквиру индекса дозвољена је изградња више објеката на парцели. Други објекат на парцели гради се као слободностојећи или двојни са основним објектом или објектом на суседној парцели, уколико је сусед постављен на границу парцеле. Међусобно удаљење објеката на истој парцели је мин. ½ висине вишег објекта. За објекте у дубини парцеле обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5м за све врсте објеката што задовољава противпожарне услове.

Паркирање за основну и пратећу намену  на парцели или у објекту по нормативу:

-	1 паркинг место  на 1 стан.

-	за остале намене према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/15).

Нови објекти вишепородичног становања, уколико не постоје сметње с аспекта геологије,  морају обезбедити минимум 30% потребних паркинг места у оквиру подрумске или сутеренске етаже објекта.

Дозвољено је формирање заједничке гараже за вишепородичне објекте на парцели или у блоку. Положај и капацитет овог објекта дефинише Урбанистичким пројектом, а уколико је потребно формирање јавне површине ради се План детаљне регулације. Паркинг простор/гаража не сме угрозити квалитет намене на суседним парцелама.

Прикључење објеката на инфраструктуру

Врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања, решено одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.

Услови уређивања парцеле

Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле (водопропусни терен) мин 20% површине парцеле и одводњавање ван суседа.

## Посебни услови

За изградњу вишепородичних објеката, објеката пословања за које се утврди потреба израде елабората заштите животне средине, као и објекте пословања на парцелама већим од 0,5ха, ради се Урбанистички пројекат.

А3   густине становања   Гс =40-80 станова/ха

Намена објеката и простора Становање  у зони градског језгра ( градски центар –заштићена културно историјска целина)  потези реконструкције  и промене основне намене  ( увођење пословања,) са задржавањем основне урбане структуре у зони заштите

Реконструкција и изградња, промена  урбане структуре

Основна намена  становање, пословање.

Пратеће-компатибилне  намене: услужне делатности, јавне намене, пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Искључују се све намене које могу да угрозе постојећу структуру објеката, амбијенталну целину под заштитом,  животну средину буком, вибрацијама, гасовима, мирисима, отпадним водама, и другим штетним дејствима, као намену објекта на парцели и суседа, и објекти који по архитектонско грађевинском склопу не одговарају карактеру захвата.

Основни тип изградње  и реконструкције- блок са објектима на регулацији, низ и прекинути низ.

Претежни  тип изградње првенствено у контактним  блоковима  и евентуалној зони заштите културног језгра  је непрекинути  низ са објектима  постављеним на регулацију и њихово повезивање у јединствену целину.

Основни стамбени објекат је породични или вишепородични у зависности  од капацитета парцеле,  капацитета постојећих објеката, уз одговарајуће  урбанистичке нормативе и правила регулације.

Изградња-промена намене подразумева  пренамену постојеће стамбене намене у  пословни простор првенствено према улици, у приземним или другим етажама. Могућа је изградња објеката са дозвољеним свим односима стамбеног и пословно простора уз обезбеђење намена у окружењу.

Објекти се у зони центара реконструишу и граде са најмање приземном етажом у делу ка јавној површини, за пословни простор одговарајуће намене. Код увођења пословног простора могуће је  повећање висине приземља за висину галерије (високо приземље, максимална  висина 5,6 м у потезу спољне регулације).

Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката, тј. није дозвољена изградња помоћних објеката

Величина парцеле

Минимална површина парцеле за изградњу породичног стамбеног објекта:

-    објекти у прекинутом низу                                                              3,0 ар

-   	за објекте у низу                                                                          2.0 ар

-	код препарцелације по дубини минимална ширина пролаза је             3,5 м

Минимална површина парцеле за изградњу вишепородичног стамбеног објекта:

-	у низу (блоку)                                                                                4,0   ар

-	у прекинутом низу                                                                         5,0   ар

-	код препарцелације по дубини минимална ширина пролаза је             3,5  м

Минимална ширина парцеле за изградњу:

- за објекте у низу                                                                           6,0 м

- код већих објеката ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатности, односно односом према окружењу и суседу.

### Хоризонтална регулација

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.

Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле:

За породични стамбени објекат:

-	слободностојећи - мин 2,5 м од једне бочне и задње границе,

- мин 1,0 м од друге бочне границе (на овом растојању могу се

формирати само отвори високог парапета).

-	двојни и у прекинутом низу -  мин 2,5м од бочних и задње границе.

За вишепородични стамбени објекат:

-	слободностојећи и објекти у прекинутом низу - мин ½ висине вишег објекта.

Индекси

-	индекс заузетости           маx  60%. , а мах 70% ( максимално за угаоне објекте , а за појединачне парцеле уз анализу односа према суседу)

-	индекс заузетости подрумске етаже је маx 70%.

# Висинска регулација

- Максимална спратност  П+4,

- Висина објекта:

  - max 20,0m (до коте венца).

  - max 24,0m (до коте слемена).

- Максимална  висина за угаоне објекте и за нове блокове је  П+4

- Висина објекта:

  - max 20,0 m  (до коте венца).

  - max 24,0 m (до коте слемена).

Висинска регулација у  граници заштите културно историјских добара се задржава.  Могуће је  повећање спратности само уз сагласност и услове надлежног Завода за заштиту споменика културе уз обавезну израду Плана детаљне регулације

- минимална спратност при изградњи и реконструкцији објеката на регулацији је П+2

- Максимална висина објекта не сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.

За постојеће објекте на граници парцеле могућа је  реконструкција, надградња и доградња без функционалних отвора на овој фасади.

Архитектонско-грађевинска структура и обрада

Грађевинска структура и обрада објеката је стандардна и вишег квалитета, прилагођена урбаној структури и захвату.

### Други објекат на грађевинској парцели

У оквиру индекса дозвољена је изградња више објеката основне или пратеће-компатибилне  намене на парцели. Други објекат на парцели гради се као слободностојећи или двојни са основним објектом или објектом на суседној парцели, уколико је сусед постављен на границу парцеле. Међусобно удаљење објеката на истој парцели је мин. ½ висине вишег објекта. За објекте у дубини парцеле обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5м за све врсте објеката што задовољава противпожарне услове.

У граници заштите културних добара није дозвољена изградња других објеката на парцели. Изузетно уколико парцела фронтом излази на две улице јавне површине могуће је градити други објекат у складу са правилима грађења, условима  надлежног Завода за заштиту споменика културе и кроз израду  Плана детаљне регулације

-Правила за реконструкцију и надградњу-

Подразумева се:

-    	надградња објеката до спратности П+4

- Висина објекта:

  - max 20,0 m  (до коте венца).

  - max 24,0 m (до коте слемена).

Висинска регулација у  граници заштите културно историјских добара се задржава.  Могуће је  повећање спратности само уз сагласност и услове надлежног Завода за заштиту споменика културе уз обавезну израду Плана детаљне регулације

-	реконструкција објеката са равним кровом и изградњом косих кровова са могућношћу формирања  једне поткровне етаже.

- 	доградња вертикалних комуникација (лифтови, степеништа), у складу са прописима

-	реконструкција фасаде у смислу затварања балкона и лођа, дозвољава се само на нивоу целог објекта,  једнообразно

-	претварање стамбеног простора у пословни претежно у приземним етажама, за намене које не угрожавају  основну намену

-	претварање помоћних простора (таван, вешернице, оставе....) у стамбени или пословни простор. Није дозвољено претварање подрумских и сутеренских просторија, као и осталих који не задовољавају минималне стандарде становања, у стамбени простор.

Реконструкцију и надградњу  извести у оквиру постојећег габарита објекта и тако да  чини јединствену архитектонско-грађевинску целину са основним објектом. Надградња се може реализовати појединачно по објектима (грађевинским целинама) према јединственом идејном решењу за одговарајуће типове објеката у оквиру блокова.

Обавезна је примена свих Законом прописаних мера тј. интервенције не смеју  угрозити стабилност, архитектонско-грађевински склоп као и услови коришћења овог и суседних објеката.

Обавезно обезбедити паркинг простор за нову површину на постојећим јавним паркиралиштима, или у оквиру парцеле корисника, применом норматива (1стан/1паркинг место).

Обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

Паркирање за основну и пратећу намену  на парцели или у објекту по нормативу:

-	1 паркинг место  на 1 стан.

-	за остале намене према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/15).

Нови објекти вишепородичног становања, уколико не постоје сметње с аспекта геологије,  морају обезбедити минимум 30% потребних паркинг места у оквиру подрумске или сутеренске етаже објекта.

Дозвољено је формирање заједничке гараже за вишепородичне објекте на парцели или у блоку.. Положај и капацитет овог објекта дефинише Урбанистичким пројектом, а уколико је потребно форирање јавне површине ради се План детаљне регулације. Паркинг простор/гаража не сме угрозити квалитет намене на суседним парцелама.

Прикључење објеката на инфраструктуру

Врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања, решено одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.

Услови уређивања парцеле

Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле (водопропусни терен) мин 15% површине парцеле и одводњавање ван суседа.

## Посебни услови

За изградњу вишепородичних објеката, објеката пословања за које се утврди потреба израде елабората заштите животне средине, као и објекте пословања на парцелама већим од 0,5ха, ради се Урбанистички пројекат. За трансформацију целих блокова из зоне становања А3 у зону становања А2  ради се План детаљне регулације

Б СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

Б1/ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА 	 20 - 40 станова/ха

Зоне претежно породичног становања у којима је могуће  вршити  доградњу, надградњу, као и нову изградњу за становање и пословни простор.

Намена објеката и простора

Основна намена: Становање. Основни стамбени објекат може бити породични или вишепородични у зависности од капацитета парцеле, уз одговарајуће урбанистичке нормативе и правила регулације.

Пратеће-компатибилне  намене: услужне делатности, непроизводно пословање,  јавне намене и пратећи објекти  инфраструктуре.

Искључују се све намене за које се, на основу одговарајућег елабората заштите животне средине, установи да угрожавају животну средину и основну намену објекта на парцели и суседа.

Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката, тј. није дозвољена изградња помоћних објеката

Основни тип изградње: слободностојећи и двојни објекат, тежити формирању низова (прекинутих или непрекинутих), посебно уз значајне путне правце, у оквиру центара свих нивоа, а прилагођено условима нагиба терена. Тип изградње се усаглашава са суседом и претежним типом изградње у предметном уличном потезу.

Изградња пословног простора првенствено према улици у  приземним етажама. Могућа је изградња објеката са дозвољеним свим односима стамбеног и пословно простора уз обезбеђење намена у окружењу.

Индекси

Породични објекти

На нивоу парцеле:

-	индекс заузетости маx 50%.

Вишепородични објекти

На нивоу парцеле:

-	индекс заузетости маx 60%

-	индекс заузетости подрумске етаже је маx 70%.

Величина парцеле

Минимална површина парцеле за изградњу породичног стамбеног објекта:

- слободностојећег објекта                                                                       3.0 ар

- за двојни објекат (једна парцела) и објекти у прекинутом низу         4.0 ар

- за објекте у низу                                                                                     2,0 ар

На парцелама већим од  4.0 ара могућа је изградња другог објекта на парцели за становање или  пословни простор из терцијалног сектора

Минимална површина парцеле за изградњу вишепородичног стамбеног објекта је 5.0 ари.

Минимална ширина парцеле за изградњу:

- слободностојећег породичног објекта                                                        10,0 м

- за двојни паралелан са регулацијом  и за објекте у прекинутом низу    16,0 м

- за објекте у низу                                                                                             6.0м

- за вишепородични слободностојећи стамбени објекат                            15,0 м

- код већих објеката ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатности, односно односом према окружењу и суседу.

- код препарцелације по дубини минимална ширина пролаза је                         3,5 м

Висинска регулација

Породични објекти

-	максимална спратност - (П0)+П+2+Пк

-   Висина објекта:

-     max 13,0m (до коте венца).

-     max 18,0m (до коте слемена).

Максимална висина објекта не сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.

Вишепородични објекти

- максимална спратност П+3+Пк

- Висина објекта:

-     max 16,0m (до коте венца).

-     max 20,0m (до коте слемена).

Максимална висина објекта не сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.

За постојеће објекте на граници парцеле могућа је  реконструкција, надградња и доградња без функционалних отвора на овој фасади.

Други објекат на грађевинској парцели: Други објекат, основне или пратеће -компатибилне намене, гради се у оквиру прописаних урбанистичких показатеља као двојни или слободностојећи по дубини парцеле. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи 1/2 висине вишег објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5м. Максимална висина објекта  је По+П+1+Пк

- Висина објекта:

-     max 10,0m (до коте венца).

-     max 14,0m (до коте слемена).

Хоризонтална регулација:

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима

Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле:

За породични стамбени објекат:

-	слободностојећи - мин 2,5 м од једне бочне и задње границе.

- мин 1,0м од друге бочне границе (на овом растојању могу се                                  формирати само отвори високог парапета).

-	двојни - мин 2,5м од бочних и задње границе.

За вишепородични стамбени објекат:

-	слободностојећи и објекти у прекинутом низу - ½ висине вишег објекта.

За постојеће објекте на граници парцеле могућа је реконструкција, надградња и доградња без функционалних отвора на овој фасади.

Грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног објекта на парцели.

Паркирање за основну и пратећу компатибилну намену - на парцели корисника или у гаражи у оквиру основног  објекта или у посебном објекту према нормативу:

-	1 паркинг место  на 1 стан.

-	за остале намене према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/15).

Нови објекти вишепородичног становања, уколико не постоје сметње с аспекта геологије,  морају обезбедити минимум 30% потребних паркинг места у оквиру подрумске или сутеренске етаже објекта.

Архитектонско-грађевинска структура и обрада: Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза. Кровови коси, уједначног нагиба.

Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања, одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.

Услови уређивања и ограђивања парцеле: Парцела се уређује према стамбеној или пратећој намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. Зелена површина, терен сачуван као водопропусни,  мора чинити најмање 25% површине парцеле.

## Посебни услови: За изградњу вишепородичних објеката, и објеката пословања тј. намене за које се утврди обавеза израде одговарајућег  елабората заштите животне средине ради се Урбанистички пројекат. За трансформацију целих блокова ради се План детаљне регулације.

Б2/ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА 	 10 - 20 станова/ха

Намена објеката и простора:

Основна намена -  становање

Пратеће-компатибилне  намене -  услужне делатности, мешовито пословање - трговина на велико и мало,  јавне намене и пратећи објекти инфраструктуре

Искључују се све намене које могу да угрозе животну средину и основну намену објекта на парцели и суседа.

Основни тип изградње:

Основни стамбени објекат је породични, слободностојећи или  двојни објекат.

Пословни простор претежно у приземним, али и у другим деловима објеката или у целости.

Дозвољена је изградња помоћних објеката према општим правилима.

Помоћни простор се обезбеђује искључиво  у оквиру основних  објеката

Величина парцеле

Минимална површина парцеле за изградњу:

-   слободностојећег стамбеног објекта износи                              3,0 ар,

-  за двојни објекат,други објекат и објекат у прекинутом низу     4.5 ар,

-   за објекте у низу                                                                             2,0 ар;

- 	на парцелама већим од 8,0 ар, могуће је развијати делатности мале привреде, мале производне погоне тј специфично организоване производње, које по карактеру и капацитету не ометају основну функцију становања, а у складу са карактером парцеле, односом према суседу и правилима грађења ових зона, под прописаним условима заштите животне средине.

-	код препарцелације по дубини минимална ширина пролаза је 3.5 м

Минимална ширина парцеле за изградњу је  12.0 м

### Хоризонтална регулација

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.

Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле:

За породични стамбени објекат:

-	слободностојећи - мин  2,5 м од једне бочне и задње границе.

- мин 1,0 м од друге бочне границе (на овом растојању

могу се формирати само отвори високог парапета).

-	двојни и у прекинутом низу - мин 2,5м од бочних и задње границе.

За вишепородични стамбени објекат - ½ висине вишег објекта.

За постојеће објекте на граници парцеле могућа је реконструкција, надградња и доградња без функционалних отвора на овој фасади.

Грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног објекта на парцели.

Индекси

Породични објекти

На нивоу парцеле:

- индекс заузетости  маx 40%  изузетно 50%

Изузетан идекс односи се на објекте  у оквиру линијских и других  центара.

# Висинска регулација

Породични објекти

-	Максимална спратност - (П0)+П+2+Пк.

-   Висина објекта:

-     max 13,0m (до коте венца).

-     max 18,0m (до коте слемена).

Максимална висина објекта не сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.

Архитектонско-грађевинска структура и обрада

Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, Кровови коси уједначног нагиба.

### Други објекат на грађевинској парцели

Други објекат(објекти), основне или пратеће компатибилне намене, гради се у оквиру прописаних урбанистичких показатеља као двојни или слободностојећи по дубини парцеле. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5м. Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2,5м; на растојању мањем од 2,5м могу се формирати само отвори високог парапета, или делови зида од стаклене опеке или стаклене призме. Минимална удаљеност од границе парцеле је 1,0м. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,0м. Максимална висина објекта је По+П+1.

- Висина објекта:

-     max 8,0m (до коте венца).

-     max 12,0m (до коте слемена).

Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, капацитет паркирања, одлагање комуналног отпада и прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.

Паркирање за основну и пратећу намену - на парцели корисника, у гаражи у оквиру основног  објекта или посебном објекту на парцели, према нормативу:

-	1 паркинг место  на 1 стан.

-	за остале намене према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/15).

Нови објекти вишепородичног становања, уколико не постоје сметње с аспекта геологије, морају обезбедити минимум 30% потребних паркинг места у оквиру подрумске или сутеренске етаже објекта.

Услови уређивања парцеле

Парцела се уређује према стамбеној или пратећој компатибилној  намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. Зелена површина, терен сачуван као водопропусни,  мора чинити најмање 30% парцеле.

### Посебни услови

За изградњу вишепородичних објеката, објеката пословања на парцелама већим од 0,5ха, и објеката пословања тј. намене за које се утврди обавеза израде одговарајућег  елабората заштите животне средине ради се Урбанистички пројекат .За трансформацију целих блокова ради се План детаљне регулације .

Б1 -  становање у Целинама 2 и 3

Поред претходних правила за зоне становања густина Б1, ове зоне развијају и могућност обављања делатности привређивања и  за ову зону важе и следећа правила као допуна:

Намена објеката и простора

Основна намена: Становање. Основни стамбени објекат може бити породични или вишепородични у зависности од капацитета парцеле, уз одговарајуће урбанистичке нормативе и правила регулације.

Пратеће -компатибилне намене:: услужне делатности, мешовито пословање - трговина на велико и мало, мањи производни програми и мала привреда), јавне намене, и пратећи објекти  инфраструктуре.

- На парцелама већим од 4,0 ара могућа је изградња другог објекта на парцели за становње или пословни простор из терцијалног и секундарног сектора. На парцелама већим од 5,0 ари могућа је градња  вишепородичних објеката, објеката мешовите намене, односно пословних објеката и објеката за обављање делатности услуга, сервиса. На парцелама преко 7,00 ари, могуће је развијати делатности мале привреде, мале производне погоне тј специфично организоване производње, које по карактеру и капацитету не ометају основну функцију становања, а у складу са карактером парцеле, односом према суседу и правилима грађења ових зона, под прописаним условима заштите животне средине. Ово се посебно односи на све потезе линијских центара,

- Код увођења програма пословања и производње, посебно код специфичних програма (бензинске станице и сл.), обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, односно, по потреби ради процена утицаја на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објеката, инсталација, опреме, парцеле и захвата.

- За све програме привређивања и сложенијег пословања са специфичним захтевима и условима, обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат

Ц   НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

Ц   НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА   од 10-до 15 станова/ха

Намена објеката и простора

Основна намена: становање

Пратеће -компатибилне намене: услужне делатности, јавне намене, занатска производња,блоковско зеленило и рекреационе површине и мањи производни програми - мала привреда, под условима прописаним у правилима уређења овог плана (простори за привређивање у оквиру намене становања).

Искључују се све намене које могу да угрозе животну средину и основну намену објекта на парцели и суседа.

Основни тип изградње  је породична стамбена градња, са слободностојећим објектима ван регулације. У овим зонама није дозвољена изградња вишепородичних објеката. Дозвољена је изградња помоћних објеката.

Величина парцеле

Минимална површина парцеле за изградњу:

-	слободностојећег стамбеног објекта је               4,0 ар.

-	двојног објекта је                                                  6.0 ар.

-     изградња два објекта на парцели                      8.0 ар

-	на парцелама већим од 8,0 ари могућа је изградња  пословног објекта уколико организација парцеле то дозвољава за делатности које не угрожавају животну средину (воћњак, повртњак, башта); обим ове делатности подразумева сопствене потребе.

-	код препарцелације по дубини минимална ширина парцеле пролаза је 3.5 м.

Минимална ширина парцеле за изградњу:

-	слободностојећег објекта је     12,0 м,

-	код већих објеката пословања ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатности, односно односом према окружењу и суседу.

### Хоризонтална регулација

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.

Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле:

-	слободностојећи - мин  2,5 м од једне бочне и задње границе.

-	мин 1,0 м од друге бочне границе (на овом растојању могу се формирати само отвори високог парапета).

За постојеће објекте на граници парцеле могућа је реконструкција, надградња и доградња без функционалних отвора на овој фасади.

Грађевинска линија помоћног објекта се поставља иза грађевинске линије основног објекта на парцели.

Индекси

На нивоу парцеле су:

-	индекс заузетости маx 40%.

# Висинска регулација

-Спратност маx (П0)+П+2.

Висина објекта:

  - max 12,0m (до коте венца).

  - max 16,0m (до коте слемена).

Максимална висина објектане сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.

## Архитектонско-грађевинска структура и обрада

Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, блокова.  Кровови коси, вишеводни.

### Други објекат на грађевинској парцели

Други објекат (објекти), основне или пратеће компатибилне  намене, гради се у оквиру прописаних урбанистичких показатеља као двојни или слободностојећи по дубини парцеле. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5 м. Минимална удаqеност од границе парцеле је 1,5м. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,0м. Максимална висина објекта је По+П+1

- Висина објекта:

-     max 8,0m (до коте венца).

-     max 12,0m (до коте слемена).

Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, и капацитет паркирања, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације и решено питање - одлагање комуналног отпада.

Паркирање за основну и пратећу намену - на парцели корисника, или у гаражи  у оквиру основног објекта

Уређење парцеле

Парцела се уређује према стамбеној или пратећој намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. Зелена површина, терен сачуван као водопропусни,  мора чинити најмање 30% површине парцеле.

### Посебни услови

За изградњу објеката пословања на парцелама већим од 0,5ха, и објекте пословања тј. намене за које се утврди обавеза израде одговарајућег елабората заштите животне средине ради се Урбанистички пројекат.

Посебна правила 	- у овој зони, поред основних (стамбених) објеката, могуће је градити и помоћни објекат иза грађевинске линије основног објекта у дну парцеле, поштујући услове изграђености парцеле.

- на парцелама већим од 6,0 ари поред стамбеног дворишта које садржи стамбени објекат примерен величини породице летњу кухињу са тремом и помоћни објекат, могућа су и мања издвојена економска дворишта за делатности које не угрожавају животну средину (воћњак, повртњак, башта). Обим ове делатности подразумева сопствене потребе.

-на подручју ПГР-а искључује се држање стоке или бављење сточарском производњом на парцелама

Ц1   НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА   од 5-до 10 станова/ха

Намена објеката и простора

Основна намена: становање

Ове густине су заступљене су у рубним деловима града.

Тип становања - породични стамбени и викенд  објекти

Користећи погодности визуре, на падинама планине Голије,  планирана је зона резиденцијалног становања.

Основни тип изградње  -слободностојећи породични објекти и виле на већим парцелама уз обавезно пејзажно уређење парцеле. У овој зони сем, зелених површина, саобраћајне и комуналне инфраструктуре, нису дозвољене пратеће намене

Искључују се све намене које могу да угрозе животну средину и основну намену објекта на парцели и суседа.

Величина парцеле

Минимална површина парцеле за изградњу:

-	слободностојећег стамбеног – викенд објекта је     4,0 ар.

-	двојног објекта је                                                         6.0 ар.

-     изградња два објекта на парцели                             8.0 ар

-	на парцелама већим од 8,0 ари могућа је изградња  пословног објекта уколико организација парцеле то дозвољава за делатности које не угрожавају животну средину (воћњак, повртњак, башта); обим ове делатности подразумева сопствене потребе.

-	код препарцелације по дубини минимална ширина парцеле пролаза је 3.5 м.

Минимална ширина парцеле за изградњу:

-	слободностојећег објекта је     12,0 м,

-	код већих објеката пословања ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатности, односно односом према окружењу и суседу.

### Хоризонтална регулација

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.

Удаљеност објеката од бочне и задње границе парцеле:

-	слободностојећи - мин  2,5 м од једне бочне и задње границе.

-	мин 1,0 м од друге бочне границе (на овом растојању могу се формирати само отвори високог парапета).

За постојеће објекте на граници парцеле могућа је реконструкција, надградња и доградња без функционалних отвора на овој фасади.

Грађевинска линија другог објекта се поставља иза грађевинске линије основног објекта на парцели.

Индекси

На нивоу парцеле су:

-	индекс заузетости маx 40%.

# Висинска регулација

Спратност маx (П0)+П+1+Пк.

  - max 10,0m (до коте венца).

  - max 14,0m (до коте слемена).

Максимална висина објектане сме бити већа од 1,0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.

## Архитектонско-грађевинска структура и обрада

Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, блокова.  Кровови коси, вишеводни.

### Други објекат на грађевинској парцели

Други објекат (објекти),  гради се у оквиру прописаних урбанистичких показатеља као двојни или слободностојећи по дубини парцеле. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,5 м. Минимална удаљеност од границе парцеле је 1,5м. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,0м. Максимална висина објекта је По+П+1

- Висина објекта:

-     max 8,0m (до коте венца).

-     max 12,0m (до коте слемена).

Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут, и капацитет паркирања, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације и решено питање - одлагање комуналног отпада.

Паркирање за основну и пратећу намену - на парцели корисника, или у гаражи  у оквиру основног објекта

Уређење парцеле

Парцела се уређује према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. Зелена површина, терен сачуван као водопропусни,  мора чинити најмање 30% површине парцеле.

### Посебни услови

За изградњу објеката пословања на парцелама већим од 0,5ха, и објекте пословања тј. намене за које се утврди обавеза израде одговарајућег елабората заштите животне средине ради се Урбанистички пројекат.

Ц2   НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА   до 5 станова/ха

Поред претходних правила за зоне становања густина Ц, ове зоне развијају и могућност обављања делатности привређивања и  за ову зону важе и следећа правила као допуна:

Намена објеката и простора

Основна намена: Становање. Основни стамбени објекат може бити породични или вишепородични у зависности од капацитета парцеле, уз одговарајуће урбанистичке нормативе и правила регулације.

Пратеће-компатибилне  намене: услужне делатности, мешовито пословање - трговина на велико и мало, производни програми и привреда), јавне намене, и пратећи објекти  инфраструктуре.

- На парцелама већим од 4,0 ара могућа је изградња другог објекта на парцели за становње или пословни простор из терцијалног и секундарног сектора. На парцелама већим од 5,0 ари могућа је градња  вишепородичних објеката, објеката мешовите намене, односно пословних објеката и објеката за обављање делатности услуга, сервиса. На парцелама преко 8,00 ари, могуће је развијати делатности привреде, производне погоне тј специфично организоване производње, које по карактеру и капацитету не ометају основну функцију становања, а у складу са карактером парцеле, односом према суседу и правилима грађења ових зона, под прописаним условима заштите животне средине. Ово се посебно односи на све потезе линијских центара,

- Код увођења програма пословања и производње, посебно код специфичних програма (бензинске станице и сл.), обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, односно, по потреби ради процена утицаја на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објеката, инсталација, опреме, парцеле и захвата.

- За све програме привређивања и сложенијег пословања са специфичним захтевима и условима, обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат

Посебна правила 	- у овој зони, поред основних (стамбених) објеката, могуће је градити и помоћни објекат иза грађевинске линије основног објекта у дну парцеле, поштујући услове изграђености парцеле.

Однос стмбеног и пословног дела није условљен правилима, дефинисаће се кроз израду Урбанистичког пројекта

- на парцелама већим од 6,0 ари поред стамбеног дворишта које садржи стамбени објекат примерен величини породице летњу кухињу са тремом и помоћни објекат, могућа су и мања издвојена економска дворишта за делатности које не угрожавају животну средину (воћњак, повртњак, башта).

-на подручју ПГР-а искључује се држање стоке или бављење сточарском производњом на парцелама

2.2.2.привреЂивање

- Општа правила грађења–

Основни тип изградње

Слободностојећи објекти. На парцели може бити више објеката основне и/или пратеће намене, који могу формирати низове.

## Величина парцеле

Минимална површина новоформиране  парцеле је 20,0 ар.

Минимална ширина новоформиране грађевинске парцеле је 24,0м;

### Хоризонтална регулација

Минимално удаљење грађевинске линије од регулационе линије је 10,0м.

Удаљење објеката (грађевинских линија новоизграђених објеката или доградњи) од границе суседних парцела са наменом становања је мин 8,0 м са заштитним зеленим појасом, а са осталим наменама  ½ висине објекта ако је задовољен противпожарни услов.

Минимално удаљење објеката на истој парцели је мин ½ висине вишег објекта, уз задовољење технолошких, противпожарних и осталих услова.

Индекси

на нивоу парцеле:

### индекс заузетости             маx 50%.

- индекс заузетости подрумске етаже је маx 70%.

# Висинска регулација

Спратност се прилагођава делатности, а маx П+2 на анексном делу објекта (објекту) до улице.

-  Висина објекта је:

  - max 15,0m (до коте венца).

  - max 20,0m (до коте слемена).

## Архитектонско-грађевинска структура и обрада

Грађевинска структура стандардна. Објекти морају носити архитектонске одлике своје намене. Објекти треба да буду функционално и савремено опремљени, уз примену савремене технологије.

### Други објекат на грађевинској парцели

На парцели може бити више објеката основне или пратеће компатибилне  намене.

Смештај возила (теретних и путничких) на парцели уз обезбеђење манипулативног простора. Могућност формирања заједничког паркинга за више комплекса. Број паркинг места одређује се према нормативу за сваку делатност на начин утврђен Правилником о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл. гласник РС бр. 22/15)

При парцелацији по дубини приступни пут за везу са јавним путем је минималне ширине 5,0 м с радијусом кривине прикључка од минимум 12,0м.

Уређење и организација на парцели према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. Минимални проценат зелене површине на парцели је 20%. Парцеле се ограђују.

Прикључење објеката на инфраструктуру врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Обавезно опремање грађевинске парцеле (минимална комунална опремљеност) подразумева обезбеђење следећих инфраструктурних објеката:

- приступни пут,

- водоснабдевање,

- прикупљање и пречишћавање отпадних вода,

- прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу

- уређење манипулативног простора, паркинга за различите врсте возила,

- уређење посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада;

- предузимање  предвиђених мера заштите животне средине.

- обезбеђење заштитног растојања од суседних парцела са другом наменом подизањем заштитног зеленог појаса у границама грађевинске парцеле; Обавезан је заштитни зелени појас уз водотокове минималне ширине 10,0м, у коме није дозвољена градња.

# Заштита животне средине, технички, санитарни и безбедоносни услови

Основни услови заштите животне средине остварују се применом правила и мера заштите, уређењем простора, реконструкцијом и изградњом објеката у складу са Правилима уређења и грађења, техничким и санитарним прописима и прикључењем на насељску инфраструктуру као  и уређењем јавних и саобраћајних површина на локацији. Обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата,  са  искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не одговарају карактеру целине,

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

Код већих инвестиционих радова неопходно је извршити детаљнија истраживања са аспекта микросеизмике и инжењерске геологије.

## Посебни услови

За све интервенције (изградња, реконструкција, доградња, промена намене...) обавезна је разрада кроз Урбанистички пројекат и одговарајућа документација са аспекта заштите животне средине (потребна процена о потреби израде). При декомпоновању постојећих комплекса, на основу анализе, по потреби се ради План детаљне регулације. За нову површину ове намене  ради се План детаљне регулације.

ПРИВРЕЂИВАЊЕ  I, зона центар

Намена објеката и простора

Основна намена:  привредна зона

За постојеће намене и њихов утицај на центар насеља Ивањица, потребна је еколошка провера за потенцијалне загађиваче.

Пратеће-компатибилне намене: услужне делатности, мешовито пословање, комуналне делатности, саобраћајни објекти, јавне намене, зеленило, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Могуће је увођење производних и услужних програма, просторно и производно декомпоновање постојећих комплекса према захтевима тржишта, уз примену технологије која не ремети еколошке услове окружења.

Фазна реализација може се одвијати само након  сагледаних програма за целе комплексе.

Искључују се све намене које према процени утицаја са било ког аспекта угрожавају животну средину.

ПРИВРЕЂИВАЊЕ  II,

Намена објеката и простора

Основна намена:  привредна зона

Постојеће веће привредне зоне у непосредном  окружењу  центра  насеља

Пратеће-компатибилне  намене: услужне делатности, комуналне делатности, јавне намене (објекти образовања - средње стручне школе, више школе, саобраћајни објекти, комуналне делатности, зеленило, спорт и рекреација, објекти  саобраћајне и комуналне инфраструктуре), мала предузећа. Ово су уједно и намене у које могу да се трансформишу постојећи комплекси.

Становање у овој зони је пословно становање које не подразумева одговарајућу социјалну инфраструктуру

За постојеће намене потребна је еколошка провера за потенцијалне загађиваче.

Могуће је увођење производних и услужних програма, просторно и производно декомпоновање постојећих комплекса према захтевима тржишта, уз примену технологије која не ремети еколошке услове окружења.

Фазна реализација може се одвијати само након  сагледаних програма за целе комплексе.

Искључују се све намене које према процени утицаја са било ког аспекта угрожавају животну средину.

ПРИВРЕЂИВАЊЕ  I I I,

Намена објеката и простора

Основна намена:  привредна зона

Постојеће мање најбројније  привредне зоне  лоциране дуж државног пута  окружене зонама становања

Пратеће-компатибилне  намене: услужне делатности, мешовито пословање, комуналне делатности, саобраћајни објекти, јавне намене, зеленило, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Искључују се све намене које према процени утицаја са било ког аспекта угрожавају животну средину.

Мешовито пословање

Намена објеката и простора

Основна намена - мала привреда, мала и средња предузећа, производно занатство, трговина на велико и мало, радна зона.

Пратећ-компатибилне  намене:

- услужне делатности

- становање

- јавне намене

- објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

Искључују се све намене чија би делатност угрозила животну средину.

Постојеће зоне становања у оквиру ових целина, кроз постепену реконструкцију постају зоне мале привреде са становањем. У овој зони објекти се реконструишу и граде као стамбено-пословни, пословни и пословни - привредни објекти. Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, могуће је рад и становање организовати у једном објекту (рад до улице, становање према дубини парцеле, или рад у приземљу а становање на спрату, под условом да се ради о делатности која не угрожава функцију становања.

## Величина парцеле

Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег  објекта износи 4,0 ара, за двојни објекат 6,0 ари. На парцелама већим од 6,0 ари могућа је изградња другог објекта на парцели за становање или пословни простор из терцијарног сектора, сервисе или за малу привреду мањег капацитета.

На парцелама преко 8,00 ари, могуће је развијати делатности мале привреде, мале производне погоне, за делатности  које су по капацитету у складу са карактером парцеле, односом према суседу под прописаним условима заштите животне средине.

### Други објекат на грађевинској парцели

На парцели може бити више објеката. Објекти се на парцели граде у оквиру прописаних урбанистичких показатеља. Други објекат у дну парцеле гради се као слободностојећи или двојни. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта.

Индекси

На нивоу парцеле:

-  	индекс заузетости  парцеле                             маx 50%

-  	индекс заузетости подрумске етаже              маx 70%

Висинска регулација

Спратност стамбених и анексних објеката маx П+2, а за пословне и привредне делатности у зависности од врсте делатности и технологије рада

Висина објекта је:

  - max 15,0m (до коте венца).

  - max 20,0m (до коте слемена).

Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут и капацитет паркирања, одлагање комуналног отпада, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.

### Хоризонтална регулација

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.

Растојања грађевинских линија новоизграђених објеката или доградњи од бочних и задњих граница парцела мин. 1/2 висине објеката, уколико је задовољен противпожарни услов.

# Архитектонско-грађевинска структура и обрада

Архитектонско грађевинска структура стандардна. Објекти морају носити архитектонске одлике своје намене.

Објекти привређивања треба да буду функционално и савремено опремљени, уз примену савремене технологије.

Уређење и организација на парцели према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. Минимални проценат зелене површине на парцели је 20%.

Паркирање у оквиру парцеле или у објекту, према условима обезбеђења технолошке  организације парцеле и нормативу:

-	1 паркинг место  на 1 стан.

-	за остале намене према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/15).

## Посебни услови

За објекте мале привреде, мала и средња предузећа, производно занатство, трговину на велико и мало на парцелама већим од 0,5 ха, обавезна је разрада кроз Урбанистички пројекат и одговарајућа документација са аспекта заштите животне средине (потребна процена о потреби израде) .

привреЂивање  I V

Намена објеката и простора

Основна намена:  привредна зона

Постојеће мање привредне зоне  лоциране дуж државног пута  ван насеља

Пратеће-компатибилне  намене: услужне делатности,  комуналне делатности, саобраћајни објекти,  зеленило, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

Искључују се све намене које према процени утицаја са било ког аспекта угрожавају животну средину.

ПОСТОЈЕЋЕ, ПРЕТЕЖНО РЕАЛИЗОВАНЕ, ЗОНЕ ПРИВРЕЂИВАЊА

У постојећим зонама привређивања изграђеним преко 85% у односу на програме њиховог развоја и урбанистичке показатеље, без промене дефинисане постојеће регулације,  у оквиру постојеће технологије и намене за потребе санације, адаптациј и рекострукције, побољшања услова рада, безбедности  и радничког стандарда,  уређења комплекса: отворених радних и технолошких површина, регулисања саобраћаја унутар парцеле и заштитног зеленила, као  и  комуналног опремања могуће је формирање услова на основу ПГР-а уз израду програма, одговарајуће еколошке анализе према важећим законским прописима, урбанистички пројекат и другу  одговарајућу пратећу документацију.

Код промене технологије не могу се применити ови услови, већ се мора радити одговарајућа урбанистичка документација.

2.2.3.  пословање

Намена објеката и простора

Основна намена –  услужне делатности  (тржни центри, и сл), јавне намене ( објекти спорта и рекреације, објекти саобраћајне инфраструктуре, јавна гаража)

Пратеће-компатибилне  намене:

-    пословање

- комунална инфраструктура

Искључују се све намене чија би делатност угрозила животну средину.

## У овој зони објекти се граде као пословни,  пословни- јавни објекти.

Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег  објекта износи 20,0 ари. На парцелама већим од 20,0 ари могућа је изградња другог објекта на парцели за пословни простор

### Други објекат на грађевинској парцели

На парцели може бити више објеката. Објекти се на парцели граде у оквиру прописаних урбанистичких показатеља. Други објекат у дну парцеле гради се као слободностојећи или двојни. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта.

Индекси

На нивоу парцеле:

-  	индекс заузетости  парцеле                             маx 60%

-  	индекс заузетости подрумске етаже              маx 80%

Висинска регулација

Спратност стамбених и анексних објеката маx П+4,

Висина објекта је:

  - max 22,0m (до коте венца).

  - max 26,0m (до коте слемена).

Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут и капацитет паркирања, одлагање комуналног отпада, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације.

### Хоризонтална регулација

Положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.

Растојања грађевинских линија новоизграђених објеката или доградњи од бочних и задњих граница парцела мин. 1/2 висине објеката, уколико је задовољен противпожарни услов.

# Архитектонско-грађевинска структура и обрада

Архитектонско грађевинска структура стандардна. Објекти морају носити архитектонске одлике своје намене.

Објекти привређивања треба да буду функционално и савремено опремљени, уз примену савремене технологије.

Уређење и организација на парцели према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. Минимални проценат зелене површине на парцели је 20%.

Паркирање у оквиру парцеле или у објекту, према условима обезбеђења технолошке  организације парцеле и нормативу:

-	1 паркинг место  на  70м2 пословног простора.

-	за остале намене према чл. 36 Правилника о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу (Сл.гласник РС бр. 22/15).

## Посебни услови

Обавезна је разрада кроз Урбанистички пројекат и одговарајућа документација са аспекта заштите животне средине.

ПРОСТОРИ ЗА ПРИВРЕЂИВАЊЕ У ОКВИРУ НАМЕНЕ  СТАНОВАЊА

Намена објеката и простора

Могуће намене: мала привреда, производно занатство.

Искључују се: све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену.

Могу се развијати у зонама становања густина Б и Ц:

За наведену изградњу основни услов је да не сме угрозити основну намену у оквиру које се развија, тј. реализује се уз следеће услове:

- еколошку проверу за потенцијалне загађиваче - обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, односно по потреби ради процена утицаја објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата.

- саобраћајне услове који не ометају функцију основне намене тј: на локацијама које имају повољне саобраћајне везе уз искључење тешког транспорта из стамбених улица.

- паркирање искључиво у оквиру парцеле без ометања јавних површина (број паркинг места према делатности; није дозвољено депоновање кабастих возила за овбављање делатности на парцели или јавној површини).

- комуналне услове (захтеви за комуналним опремањем не смеју угрозити опремање основне намене зоне) Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђен излаз на јавни пут и капацитет паркирања, прикључење на електроенергетску мрежу, систем водовода и канализације и решено питање одлагања комуналног отпада.

### хоризонтална регулација - положај објеката у односу на регулациону линију дефинише се према општим правилима.

- индекси - према правилима зоне становања у оквиру које се делатност развија.

- спратност објеката у складу са наменом а не виша од прописане за зону.

- величина парцеле прописана је у оквиру намене становања.

- обликовање објеката за обављање делатности усклађује се са наменом и условима  зоне.

- пејзажно уређење парцеле, уз обавезно формирање заштитног зеленог појаса ширине мин 5,0 м према другим наменама.

- остали услови у свему према условима за зону/намену у оквиру које се програм реализује, уз обавезу израде Урбанистичког пројекта.

2.2.4.  услуге  и  систем  центара

# СИСТЕМ ЦЕНТАРА

Изградња и уређење простора у центрима свих новоа је План детаљне регулације који дефинише услове за детаљну разраду блокова, локација и програма, изградњу и заштиту објеката на основу следећих критеријума:

ЦЕНТАР ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Постојећа зона градског језгра ( градски центар –заштићена културно историјска целина)  потези реконструкције  и промене основне намене  ( увођење пословања,) са задржавањем основне урбане структуре у зони заштите

У граници заштите културних добара центра посебне намене примењују се правила градње за зону становања А3 и услови  надлежног Завода за заштиту споменика културе уз обавезну израду  израду  Плана детаљне регулације

ГРАДСКИ ЦЕНТАР

Предвиђена је блоковска градња, претежно непрекинути низ, са вишеспратним објектима на регулацији у оквиру индивидуалних и обједињених парцела и слободностојећи објекти претежно за јавне намене и објекте специфичних намена

доминантна намена: Пословање и услуге, објекти јавне намене, управа, специфичне градске и регионалне функције и програми, становање високих и средњих густина А1. и А2, градски парк- трг, верски објекти,  и централни градски простори окупљања.

пратеће намене: мрежа и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

намене објеката чија је градња забрањена - У оквиру центара није могуће градити објекте који по свом карактеру и капацитету не одговарају основној и могућој пратећој-компатибилној  намени, односно објекте са посебним просторним, технолошким, заштитним и саобраћајним условима који се у обликовном и функционалном смислу не уклапају у ужи и контактни захват центра, ремете регулацију и коришћење простора.

-Просечан степен изграђености за бруто захват центра је мах 1,2. Степен изграђености  мах 2,0 за специфичне блокове и уже зоне   реконструкције и обнове, као и нове изградње капиталних објеката пословања и јавних делатности, а степен искоришћености земљишта до 60% (изузетно 70% -уз анализу односа са суседом).  При томе се у оквиру ових зона не може планирати и реализовати изграђеност нижа од 1,2. За  зоне становања у захвату центра (густине А.1) урбанистички параметри се прилагођавају параметрима ових зона. У градском центру не може се реконструисати нити градити објекти на регулацији са спратношћу мањом од П+1.

- однос изграђених,  саобраћајних и уређених отворених површина просечно 55:20:25

ЦЕНТАР НАСЕЉА

Изградња и уређење простора у овом захвату ради се на основу плана детаљне регулације у оквиру ширег функционалног захвата урбанистичке целине, односно самостално за основни захват или блокове , према посебном програму на основу капацитета и садржаја центра, односно Генералног плана и следећих услова:

доминантна намена: Пословање и услуге, објекти и површине јавне намене,  становање високих и средњих густина А.2 и Б. верски објекат, пијаца, парк, простори окупљања.

Пратеће-компатибилне намене: мрежа и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

намене објеката чија је градња забрањена - У оквиру центара није могуће градити објекте који по свом карактеру и капацитету не одговарају основној и могућој пратећој намени, односно објекте са посебним просторним, технолошким, заштитним и саобраћајним условима који се не уклапају у ужи и контактни захват, ремете регулацију и коришћење простора.

-Просечан степен изграђености за бруто захват центра је до 0,8. Степен изграђености  мах 2,0 за специфичне блокове нове изградње  објеката пословања и јавних делатности, а степен искоришћености земљишта до 70%.  При томе се у оквиру ових зона не може планирати и реализовати изграђеност нижа од 1,0. За  зоне и блокове становања у захвату центра (густине А.2 и Б.1) урбанистички параметри се прилагођавају параметрима ових зона.

- Однос изграђених, саобраћајних и уређених  отворених и зелених површина просечно    55:20:25

УСЛУГЕ

Постојеће зоне- локција уз хидроцентралу и постојећи  хотелски комплекс.

У оквиру локације уз хидроцентралу могуће интервенције на постојећем објекту су: реконструкција, санација и адаптација, што се односи и на уређење простора (партер, терасу). Није дозвољена изградња, доградња и надградња- задржава се постојећи габарит објекта.

Изградња и уређење простора у овом захвату – постојећи хотелски комплекс ради се на основу плана детаљне регулације у оквиру ширег функционалног захвата урбанистичке целине, односно самостално за основни захват или блокове , према посебном програму на основу капацитета и садржаја центра, а према правилима грађења за  зону ГРАДСКОГ ЦЕНТРА

ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ

Ова категорија центара има важну улогу на нивоу урбанистичке целине, односно насеља. Изградња и уређење простора вршиће се на основу планова регулације, а за постојеће објекте код којих се не мења регулација, реализација може да се врши и директно на основу ПГР-а. Карактер зоне ужег и ширег захвата, у оквиру блока и насеља, везује се за контактне и шире суседне зоне становања, рада и специфичних намена.

доминамтна намена: Пословање и услуге, објекти и површине јавне намене, становање средњих и ниских густина (према карактеру захвата), простори окупљања

могућа пратећа-компатибилна намена: верски објекти, пијаце и тржни центри, спортски објекти, мрежа и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

намене објеката чија је градња забрањена - У оквиру центара није могуће градити објекте који по свом карактеру и капацитету не одговарају основној и могућој пратећој намени, односно објекте са посебним просторним, технолошким, заштитним и саобраћајним условима који се не уклапају у ужи и контактни захват, ремете регулацију и коришћење простора

- Степен изграђености ових блокова и локација за бруто захват од 0,5 до 0,8, прилагођава се карактеру ужег и контактног захвата.  а искоришћеност земљишта 20-60%, у зависности од карактера зоне.

Линијски центри

Линијски центри формирани су дуж важнијих градских саобраћајница и на правцима повезивања центара. Услужне и привредне делатности јављају се као пратећа функција становања и привређивања (намена у оквиру којих се развијају)  или као доминантна функција.

доминантна намена: Пословање и услуге, објекти и површине јавне намене,

могућа пратећа-компатибилна намена: верски објекти, пијаце и тржни центри, спортски објекти, мрежа и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре. становање, густина према карактеру захвата. - мешовито пословни центри

намене објеката чија градња је забрањена у овој зони: све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену.

- Урбанистички показатеqи за појединачне локације према намени уз услов обезбеђења свих функција објекта у оквиру основне парцеле као и намена у окружењу . Урбанистички показатељи (степен заузетости и степен изграђености) за линијске центре у оквиру намене становања и привређивања могу се увећати мах 20% у  односу на  показатеље зоне у оквиру које се центар формира,

- За  програме пословања, посебно код специфичних програма (бензинске станице  и сл.) на посебним парцелама, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, односно по потреби ради процена утицаја објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата.

- На потезу линијског центра објекти се реконструишу и пројектују са најмање приземном етажом за пословни простор

- Избор функције и обликовање примерено нивоу и карактеру центра, окружењу, концепту уређења целине:

-Општа правила грађења за све нивое центра:

Карактер и ниво комерцијалних и услужних делатности дефинишу се у односу на ниво центра, услове обликовања и створених амбијената, саобраћајне услове ( транспорт и паркинг - Из свих зона се искључује депоновање кабастих возила за обављање делатности на парцели и на јавној површини) и услове заштите животне средине. Није дозвољена изградња помоћних објеката.

Могућа је функционална организација објеката- услужне делатности у приземљу јавне намене за погодне делатности,   (култура, управа и сл.) на спратним етажама.

Становање се у делу ка јавним површинама организује на вишим етажама и унутар блокова, што значи да се објекти у зонама  центра, у делу ка јавној површини, реконструишу и пројектују са најмање приземном етажом за пословни простор, уз могућност изградње пословних објеката у целости.

Изградња верских објеката треба да буде на погодним локацијама у оквиру градског или локалних центара, према посебном програму.

Хоризонтална регулација развија захват центара у складу са системом шире регулације, са отвореним и затвореним површинама, и објектима лоцираним на регулацији и по дубини блокова, у низу или планираном систему слободностојећих или груписаних објеката

Висинска регулација центара дефинише спратност објеката према карактеру и капацитету основног захвата, контактном захвату, до П+6.

- Висина објекта:

  - max 24,0m (до коте венца).

  - max 28,0m (до коте слемена).

У оквиру ове регулације висока спратност објеката (преко П+4), могућа само на простору градског центра, центра насеља и услуга (постојећа зона хотелског комплекса), подлеже посебној анализи и валоризацији у оквиру израде програма и плана регулације. У делу пратећег становања свих нивоа центара, важе правила вертикалне регулације одговарајућих зона и типова становања високих и средњих густина. У захвату центара, сем за специфичне намене, не могу се планирати  приземни објекти.

Грађевинска структура и обрада објеката је стандардног и  вишег нивоа  прилагођена намени, урбаној структури, захвату и нивоу центра. Ово се односи и на изградњу, и на реконструкцију постојећих објеката. Обликовање је један од најважнијих услова за изградњу у централим зонама.  Код објеката или зона са режимом заштите градитељског наслеђа, обрада се прилагођава условима заштите, уз обезбеђење програма пословања у оквиру центра.

Код већих објеката пословања и јавних намена обавезан је сервисни, а код свих одговарајући противпожарни приступ. Сви нивои центара, а посебно градски и подручни, организују отворена и затворена паркиралишта са капацитетом који се дефинишу програмом за израду плана детаљне регулације захвата. Сваки објекат  већег капацитета мора имати своју основну зону отвореног, односно објекат или део објекта затвореног паркирања, што се дефинише планом детаљне регулације. У делу пратећег становања центара свих нивоа важе услови смештаја возила одговарајуће зоне и типа становања.

Обезбедити прилазе и услове  за несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица према  важећем Правилнику . Обавезно партерно уређење и адекватна опрема захвата.

Комунална опрема у центрима свих нивоа треба да задовољи све очекиване потребе. За све типове центара, изузев центара ужег локалног карактера, обавезно је прикључење на комплетни систем градске инфраструктуре.

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова одбране за заштиту становништва, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката центра и контактног захвата.

Основни услови заштите животне средине обезбеђују се уређењем простора  и изградњом објеката у складу са Правилима  плана  прикључењем на системе инфраструктуре,  са  искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не  одговарају карактеру система центара.

2.2.5. ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

Верски објекти се граде према посебном програму, првенствено у  оквиру центара свих нивоа, а могу се јавити и као пратећа намена зона становања, привређивања и зелених површина, у зависности од гравитационог подручја.

Уређење простора и изградња  врши се према специфичним захтевима за ову врсту објеката, разрадом кроз урбанистички пројекат. Према карактеру локације и окружења у оквиру порте  може се пројектовати парохијски дом.

2.3.   СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са Законом о планирању и изградњи, спровођење Плана генералне регулације врши се на основу правила уређења, правила и мера заштите, и правила грађења, како је дефинисано Планом.

Саобраћајна матрица и намена у зони аутопута-условна намена, дефинисане су према постојећој намени простора. У зони условне намене могућа је само санација, адаптација тј одржавање постојећих укњижених објеката    у складу са Законом о планирању и изградњи до дефинисања планске документације за предметну зону.  Коначну саобраћајну матрицу и намену  у предметној зони неопходно је усагласити са  дефинитивном трасом аутопута, (донета је Одлука о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора Београд-Јужни Јадран, деоница Пожега -Бољаре(граница са Црном Гором)(Аутопут Е-763)( Сл.гласник РС, бр. 90/15))

Спровођење Плана генералне регулације вршиће се:

А. Израдом Планова детаљне регулације:

  - Површине планиране за израду Планова детаљне регуалације дефинисане су кроз графички прилог "Спровођење плана" могу се радити фазно по потреби.

- У  оквиру наведених обухвата могућа је фазна израда планова. Границе планова утврђује Комисија за планове општине.

- До доношења наведених Планова детаљне регулације није дозвољено издавање локацијских услова у обухвату Планова.

- Правила уређења и грађења утврђена овим Планом су основ и смерница за израду наведених планова.

  - Израда планова детаљне регулације је могућа и у свим зонама у којима се за то укаже потреба, у смислу увођења/дефинисања нових јавних површина и намена, као што су:

- . зоне претежно неизграђених делова плана

- нове зоне привређивања и постојеће уколико се према програму приступи декомпоновању, формирању нових грађевинских парцела и увођењу јавних површина.

- За трансформацију целих блокова ради се План детаљне регулације .

- за инфраструктурне објекте и неке нове површине јавних намена или проширења јавних намена за које генерална регулација неће утврдити тачан однос према осталом земљишту.

- обухвати који су према инжењерско-геолошкој карти категорисани као нестабилни и изразито нестабилни терени, а због недовољне прецизности података који се односе на геолошка истраживања која су рађена за ниво генералног плана, након детаљних истраживања која ће дефинисати тачна разграничења између суседних намена, односно разграничење између површина зеленила и суседне намене, услове санације и заштите од клизања и однос према урбанистичким параметрима, тј. одговарајућа ограничења за изградњу објеката.

- за изградњу постројења за производњу електричне енергије коришћењем обновљивих извора енергије, или комбиновану производњу електричне и топлотне енергије, на локацијама погодним за изградњу ових постројења.

-	За промену регулације постојећих саобраћајница које нису дефинисане 	овим планом, као и саобраћајница и јавних површина дефисаних овим 	планом, као и за формирање нових јавних површина и саобраћајница, 	ради се План детаљне регулације.

Б. Урбанистичким пројектима:

- Урбанистички пројекти раде се у складу са обавезама датим кроз правила уређења и грађења за одређене зоне и намене, а по правилу за јавне намене на овим планом регулисаним површинама у складу са нормативима и прописима за одговарајућу јавну намену.

- Урбанистички пројекти се могу радити и за привређивање, сложене програме пословања и услуга, вишепородично становање, објекте у зони урбанистичких мера заштите, као и за све намене за које се установи обавеза израде одговарајућих елабората заштите (на основу претходно прибављеног мишљења и одлуке надлежног органа).

- Урбанистичким пројектом се може предвидети фазна изградња, уз обезбеђење минималног степена комуналне опремљености, капацитета паркирања и услова и мера заштите у првој фази.

Ц. Уз обавезу расписивања урбанистичко-архитектонског конкурса:

  - За значајније програме изградње и уређења грађевинског земљишта, као и значајне урбанистичке целине и потезе, могуће је расписивање урбанистичко-архитектонских конкурса.

  - Конкретни обухват израде, као и врста, облик и предмет конкурса дефинисаће се плановима детаљне регулације, односно програмом конкурса, расписаног према важећем Правилнику о начину и поступку за расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонских конкурса (Службени гласник РС бр. 58/2012).

Д.	Директно на основу правила уређења, правила и мера заштите, и правила грађења дефинисаних овим Планом (за све намене и површине које нису обухваћене  плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима):

- Издавањем Локацијских услова

- Израдом Пројеката парцелације и препарцелације.

- Спровођење Плана генералне регулације могуће је вршити директно уколико је одређена локација уређена и регулисана, тј. има обезбеђен минимални степен комуналне опремљености дефинисан Планом.

Динамика развоја у простору утврђује се на основу средњорочних и годишњих планова и програма уређења простора и земљишта. Овом динамиком утврђују се и приоритети даље разраде, као и приоритети у реализацији појединачних урбанистичких целина.

Приликом израде Планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката неопходно је испуњавање свих обавеза и критеријума који су дефинисани позитивном законском регулативом из области управљања и заштите животне средине.

Израда планова детаљне регулације и урбанистичких пројеката, њихов садржај и процедура доношења, морају бити у складу са Законом о планирању и изградњи, Законима који се односе на планирану намену и подзаконским актима.

Код спровођења плана, у зонама градитељског наслеђа обавезно је учешће, услови и сагласности надлежног Завода за заштиту споменика културе.

Све постојеће градске одлуке треба усагласити са овим Планом или урадити нове према условима из овог Плана.

Спровођење Плана обухвата и:

- трајно праћење проблема заштите, уређења и развоја планског простора и редовно извештавање локалне самоуправе.

- дефинисање развојних пројеката ради конкурисања код домаћих и европских фондова.

- покретање иницијативе за измену и допуну Плана генералне регулације, према потреби.