# КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ  РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ И   САНАЦИЈИ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ „ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“

Ознака из Општег речника набавке:

45261000, 45262700, 45420000, 45454000,

ОТВОРЕНИ  ПОСТУПАК

БРОЈ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 404-2-6/2016

УКУПАН БРОЈ СТРАНА:   156

ОБЈАВЉЕНО НА ПОРТАЛУ ЈАВНИХ НАБАВКИ

(14.12.2016)

| Рок за достављање понуда | 24.12.2016 до 11,00 часова |
| --- | --- |
| Јавно отварање понуда | 24.12.2016 у 16,00 часова |

Ивањица, децембар 2016

На основу чл. 32, 61, 131б, 131в, и 131г, Закона о јавним набавкама („Службени  гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 ), члана  2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр: 404-2-6/2016, (број одлуке): 404-2-6/2016-1 од 13.12.2016.године и Решења о  образовању Комисије за јавну набавку бр: 404-2-6/2016 (број решења 404-2-6/2016-2 од 13.12.2016.године године, припремљена је

К О Н К У Р С Н А  Д О К У  М Е Н Т А Ц И Ј А

ЗА  ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА:

ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ  НА АДАПТАЦИЈИ И  САНАЦИЈИ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ „ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“,

У ОТВОРЕНОМ  ПОСТУПКУ, ЈН БРОЈ:404-2-6/2016

Конкурсна документација садржи :

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | ОПШТЕ ПОДАТКЕ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ | 3/156 |
| II | ПОДАТКЕ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ | 4/156 |
| III | ВРСТУ, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНУ И ОПИС РАДОВА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. | 4/156 42/156 |
| IV | ТЕХНИЧКУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ И ПЛАНОВЕ | 43/156 50/156 |
| V | УСЛОВЕ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА | 51/156 58/156 |
| VI | УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ | 59/156 69/156 |
| VII | ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ | 70/156 73/156 |
| VIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ | 74/156 |
| IX | ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ | 75/156 |
| X | МОДЕЛ УГОВОРА | 76/156 85/156 |
| XI | ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE | 86/156 147/156 |
| XII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 148/156 |
| XIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТ. 1. ТАЧ. 1) – 4) ЗЈН | 149/156 |
| XIV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА | 150/156 |
| XV | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН | 151/156 |
| XVI | OБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПРИБАВЉАЊУ ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА | 152/156 |
| XVII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. | 153/156 |
| XVIII | ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ | 154/156 |
| XIX | ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ | 155/156 |
| XX | ОБРАЗАЦ ПОТВРДE О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА | 156/156 |

Конкурсна документација има укупно 156 страна

## I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу:

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

Матични број: 07221142

ПИБ: 101886934

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

Врста наручиоца: Градска и општинска управа.

Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са одредбама Закона о јавним набавкама(у даљем тексту: Закон),  и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке, као и прописима којима се уређује изградња објеката, односно извођење грађевинских радова.

Врста предмета јавне набавке

Предмет јавне набавке бр.   404-2-6/2016    су радови.

Циљ поступка

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

Резервисана јавна набавка

Наручилац не спроводи резервисану јавну набавку у смислу одредби члана 8. Закона о јавним набавкама.

Електронска лицитација

Наручилац не спроводи електронску лицитацију у смислу члана 42. Закона.

Лице за контакт или служба

Лице (или служба) за контакт: за правна питања Биљана Видић на број 032/601-415,

за стручна питања Александар Радоњић  на број 032/664-425,

број факса: 032/661-821

Рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од   10  дана, с тим што тај рок не може бити дужи од 25 (двадесет пет) дана од дана отварања понуда.

## II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке број:  404-2-6/2016     је извођење радова на  адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“  .

###### Назив и ознака из Општег речника набавке:

45261000 – крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови;

45262700 – адаптација зграда;

45420000 – радови на уградњи столарије;

45454000 – радови на реконструкцији;

Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

## III. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА,ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И УВИД У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

- Врста радова

Радови на  адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“   у складу са техничком документацијом, спецификацијама и техничким условима који су саставни део Конкурсне документације.

Техничке карактеристике, квалитет, количина, опис радова

Техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова дати су у Предмеру и предрачуну радова, који садржи спецификацију радова, јединицу мере, уградњу материјала и сл. као и  количину радова коју је потребно извршити.

|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ "ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ " , МЕЂУРЕЧЈЕ |
| --- | --- |
| р.бр | ОПИС | Ј.мере | Количина |
| I | КРОВ |
| 1. | Демонтажа громобранске мреже са крова спуштање са одлагањем и предајом Инвеститору. Обрачун по м1. | м1 | 185,00 |
| 2. | Демонтажа постојећег видео надзора , са поновном уградњом после израде фасаде . | Пауш. |
| 3. | Демонтажа слемењака са спуштањем , и слагањем поред објекта . Обрачун по м1. | м1 | 90,00 |
| 4. | Демонтажа постојећег кровног покривача са слагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по м2. | м2 | 598,00 |
| 5. | Демонтажа постојеће опшивке од дрвене ламперије са спуштањем и слагањем поред објекта. Обрачун по м2. | м2 | 75,00 |
| 6. | Демонтажа олука хоризонталних и вертикланих са одлагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по м1. | м1 | 285,00 |
| 7. | Демонтажа опшивки димњака са одлагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |
| 8. | Скидање летве за фалцовани цреп са слагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по м1. | м1 | 1.785,00 |
| 9. | Скидање комплетне кровне конструкције са објекта . Кровну конструкцију сложити поред објкета и предати Инвеститору. Обрачун по м2. | м2 | 598,00 |
| 10. | Рушење димњака од пуне опеке до нивоа таванске конструкције , са утоваром шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м3. | м3 | 4,80 |
| 11. | Зидање порушених димњака пуном опеком у цементном малтеру. Обрачун по м3. | м3 | 4,80 |
| 12. | Бетонирање димњачких капа од армираног бетона МБ 30 у потребној оплати. Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |
| 13. | Набавка , довоз и монтажа кровне конструкције од чамове резане грађе И класе , са потребним оковом и спојним материјалом. Кровну грађу обавезно заштитити средством против гљивица и инсеката. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције. | м2 | 499,00 |
|  | Димензије кровних елемента према димезијама постојећег крова који се демонтира: тавањаче 16/14 цм, субови 14/16 цм, рожњаче 16/16 цм, косници 10/10 цм (дужине л =85 цм) ,рогови 12/14 цм, венчанице 12/12 цм, грбењаче 16/16 цм, увалнице 16/16 цм, клешта 2x10/16 цм. НАПОМЕНА: МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА ! |  |  |
| 14. | Набавка материјала и дашчање крова чамовом даском д=24мм. Обрачун по м2 косе проејкције. | м2 | 598,00 |
| 15. | Набавка материјала и постављење хидроизолационе фолије преко дашчане подлоге , са потребним преклопом. Обрачун по м2 . | м2 | 598,00 |
| 16. | Набавка материјала и летвисање крова летвом димензија 2x3 цм .Обрачун по м1. | м1 | 890,00 |
| 17. | Набавка материјала и летвисање крова летвом димензија 5x3 цм за покривање фалцованим црепом.Обрачун по м1. | м1 | 1.785,00 |
| 18. | Набавка материјала , довоз и постављање фалцованог црепа.Обрачун пом2. | м2 | 594,00 |
| 19. | Набавка и постављање слемењака у цементном малтеру Р 1:3. Обрачун по м1. | м1 | 90,00 |
| 20. | Набавка материјала и израда опшивке око димњака алуминијумским лимом д=0,8мм. Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |
| 21. | Набавка потребног материјала и опшивање стрехе алуминијумском ламперијом комплет са потребном подконструкцијом. Обрачун по м2. | м2 | 75,00 |
| 22. | Израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олука од пластифицираног лима у браон боји д=0,5мм, РШ 33 цм. Обрачун по м1. | м1 | 285,00 |
| 23. | Довоз, истовар, монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле.Обрачун по м2. | м2 | 990,00 |
| 24. | Набавка и монтажа спољне громобранске инсталације , поцинкованом траком ФеЗн 20x3мм за прихватни и спустни систем, и повезивање на темељни уземљивач. У цену су урачунате и потпоре. Обрачун по м1. | м1 | 185,00 |
| 25. | Набавка и уградња снегобрана . Обрачун по м2. | м2 | 598,00 |
| 26. | Набавка и уградња фасонских елеманата у крову (вентилације) . Обрачун по м2. | м2 | 598,00 |
|  | укупно радови крова : |
| II | ФАСАДА |
| 1. | Демонтажа постојећих солбанака од поцинкованог лима са одвозом на депонију.Обрачун по м1. | м1 | 75,00 |
| 2. | Демонтажа постојећих опшивки од поцинкованог лима на фасади са одвозом на депонију. Обрачун по м1. | м1 | 26,50 |
| 3. | Обијање свих оштећених и подлубурених површина на фасади, са прањем водом под притиском и поправком истих одговарајућим репарационим материјалом. Обрачун по м2. | м1 | 95,00 |
| 4. | Чишћење фугни од малтера , стругање оштећеног камена са отпрашивањем и прањем водом под притиском. Обрачун по м2. | м1 | 77,00 |
| 5. | Набавка потребног материјала и израда термичке облоге на фасади лепљењем и типловањем камене вуне д=6 цм на фасадене зидове од пуне опеке , малтерисање продужним малтером , наношење слоја лепка у три слоја , утапањем акрилне мрежице у два слоја и завршно равњање лепком. Камену вуну лепити лепком предвиђеним за камену вуну, а за типловање користити пластичне типлове са челичним језгром(6-8 ком/м2).Плоче камене вуне по редовима постављати смакнуто за пола дужине , приљубити једну до друге ,а евентулане шупљине поуњавати "течним стиропором".Као завршна обрада ради с е декоративни фасадни силикатни или силиконски малтер заглађене структуре, гранулације 1,5мм у две тона,који ће одредити пројектант у сарадњи са Инвеститором. Пре наношења завршног малтера обавезно премазивање зидне фасадне површине силиконском подлогом тонираном у светлијем тону фасаде , која мора бити сува. |  |  |
|  | Сав посао извести са стручном радном снагом по упутствима произвођача материјалима домаћег порекла , за које је обавезно поседовање сертификата. |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре почетка радова неопходно је чишћење , отпрашивање и евентуалне поправке на постојећим фасадним зидовима.Све зидне површине очистити од прљавштине , буђи, гљивица и корозије, а затим опрати водом под притиском .На осушене површине нанети прајмер за бољу везу лепка за лепљење камене вуне са постојећом зидном површином. У цену су урачунате потребне лајсне .Обрачун по м2. | м2 | 965,00 |
| 6. | Набавка потребног материјала и израда термичке облоге на фасади , лепљењем и типловањем камене вуне д=10 цм на фасадне зидове-позиција око прозора као према постоејћој ( фасада "старија " 4 цм у односу на остало . Декоративне елементе урадити око прозора на учионицама , обухватити по 3 прозора (1 учионица) у ширини 17-20 цм, д=10 цм. Ову позицију урадити декоративним малтером заглађене структуре гранулације 1,5мм, тамнијег тона од осталог дела фасаде. Обрачун по м1. | м1 | 162,50 |
| 7. | Набавка потребног материјала и израда термичке облоге између прозора на фасади лепљењем и типловањем камене вуне д=10 цм.Позицију урадити силикатним или силиконским малтером незаглађене структуре , гранулације 3-4мм у тону по жељи Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 32,50 |
| 8. | Набавка потребног материјала и обрада шпалетни око спољашње столарије , кеменом вуном д=2 цм, са уградњом АЛ ласни . Обрачун по м1. | м1 | 165,00 |
| 9. | Израда и уградња нових солбанака на прозорима , од пластифицираног лима д=0,55мм, РШ 40 цм са потребним спојним и помоћним материјалом. Обрачун по м1. | м1 | 75,00 |
| 10. | Израда и уградња опшивке на споју крова и изолованих вертикалних површина изнад надстрешнице на улазу у зграду, од пластифицираног поцинкованог лима д=0,55мм, развијене ширине 60 цм, са спојним и помоћним материјалом. Обрачун по м1. | м1 | 12,50 |
| 11. | Фуговање постојећег каменог зида цементним малтером са увиученом фугном.Обрачун по м2. | м2 | 77,00 |
| 12. | Заштитно премазивање камене сокле хидрофобним средсвом против упијања воде.Обрачун по м2. | м2 | 96,00 |
|  | укупно радови на изради фасаде : |
| III | СТОЛАРИЈА |
| 1. | Демонтажа постојећих унунутрашњих врата са одлагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | вел. 115/200 цм | ком | 6 |
|  | вел. 115/210 цм | ком | 2 |
|  | вел. 100/210 цм | ком | 3 |
|  | вел. 85/210 цм | ком | 4 |
|  | вел. 90/210 цм | ком | 4 |
|  | вел. 70/210цм | ком | 8 |
| 2. | Демонтажа прозора са одлагањем поред објекта и предаја Ивеститору. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | вел. 75+75/140+60 цм | ком | 15 |
|  | вел.75+75/140+40 цм | ком | 15 |
|  | вел. 75+75/120 цм | ком | 7 |
|  | вел. 60+60+60/140+40цм | ком | 2 |
|  | вел. 80+80/140+40цм | ком | 2 |
|  | фиксни вел. 110/120цм | ком | 1 |
|  | вел. 100/130цм | ком | 1 |
|  | вел. 60/60цм | ком | 1 |
| 3. | Демонтажа дрвених портала-прозор-врата са одлагањем поред објекта и предаја Ивеститору. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | прозор 75+75/140+80цм |  |  |
|  | врата вел.75+75/220+80 цм | ком | 1 |
|  | прозор 75+75/120цм |  |  |
|  | врата вел.80/220цм | ком | 1 |
| 4. | Демонтажа постојећих улазних врата са одлагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | вел. 115/215 цм | ком | 1 |
|  | вел. 110/220 цм | ком | 1 |
| 5. | Набавка и уградња унутрашњих фурнираних врата.Крило и шток радити од рамовске конструкције са обостраном облогом од медијапана, испуна папирно саће, На шток врата се поставља первајз лајсне ширине 70мм од медијапана д=16мм. Врата оковати са три шарке и бравом са цилиндром за закључавање,Површинска обрада :бели полиуретански лак(покривна боја).Обрачун по комаду. |  |  |
|  | вел. 115/200 цм | ком | 6 |
|  | вел. 115/210 цм | ком | 2 |
|  | вел. 100/210 цм | ком | 3 |
|  | вел. 85/210 цм | ком | 4 |
|  | вел. 90/210 цм | ком | 4 |
|  | вел. 70/210цм | ком | 8 |
| 6. | Набавка и уградња прозора од ламелираних елемената од смрче или јеле попречног пресека 90/90мм, влажности 10+/-2%. Оков за прозоре окретнонагибни произвођача као РОТО или МАЦО. Спој крила и штока дихтовати са две дихтунг гуме произвођача као ДЕВЕНТЕР. На крилу штока поставити АЛ окапнице.Ручице месингане по избору Инвеститора. Прозор застаклити нискоемисионим трослојним стаклом 4+18+4+18+4мм. Површинска обрада метеријалима на воденој бази отпорним на утицаје УВ зрачења. Коефицијент топлотне проводљивости Уг=0,6W/м2К и Ув =0,94W/м2К. Обрачун по комаду. У цену је урачуната прозорска даска. |  |  |
|  | вел. 75+75/140+60 цм | ком | 15 |
|  | вел.75+75/140+40 цм | ком | 15 |
|  | вел. 75+75/120 цм | ком | 7 |
|  | вел. 60+60+60/140+40цм | ком | 2 |
|  | вел. 80+80/140+40цм | ком | 2 |
|  | фиксни вел. 110/120цм | ком | 1 |
|  | вел. 100/130цм | ком | 1 |
|  | вел. 60/60цм | ком | 1 |
| 7. | Набавка и уградња дрвених портала (прозор врата) од ламелираних елемената од смрче или јеле попречног пресека 90/90мм, влажности 10+/-2%. Оков за прозоре окретнонагибни произвођача као РОТО или МАЦО. Спој крила и штока дихтовати са две дихтунг гуме произвођача као ДЕВЕНТЕР. На крилу штока поставити АЛ окапнице.Ручице месингане по избору Инвеститора. Прозор застаклити нискоемисионим трослојним стаклом 4+18+4+18+4мм.Површинска обрада метеријалима на воденој бази отпорним на утицаје УВ зрачења. Обрачун по комаду.У цену је урачуната сигурносна брава за улазна врата. |  |  |
|  | прозор 75+75/140+80цм |  |  |
|  | врата вел.75+75/220+80 цм | ком | 1 |
|  | прозор 75+75/120цм |  |  |
|  | врата вел.80/220 цм | ком | 1 |
| 8. | Набавка и уградња улазних врата од трослојно ламелираних елемената од смрче или јеле д=68мм.Испуна рамовске конструкције од дрвених таблица са термоизолацијом од стиродура.Врата снабдети са три четворокраке шарке и вом са цилиндром за закључавање. Поршинска обрада метеријалима на воденој бази отпорним на атмосферске утицаје и УВ зрачење. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | вел. 115/215 цм | ком | 1 |
|  | вел. 110/220 цм | ком | 1 |
| 9. | Набавка и уградња прагова од буковог дрвета , лакираних транспарентним лаком два пута . Дебљина прага д=2цм. Обрачун по комаду. | ком | 29 |
|  | укупно радови на столарији : |
| IV | УНУТРАШЊИ РАДОВИ |
| A) | Примезље |  |  |
| 1. | Учионица 1 |  |  |
| 1. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 2. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 3. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 59,00 |
| 4. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 5. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 6. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 7. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 8. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 9. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 10. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 11. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 43,30 |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 44,70 |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 16. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
|  | укупно учионица 1: |
| 2. | УЧИОНИЦА 2 |  |  |
| 1. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 2. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 3. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 59,00 |
| 4. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 5. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 6. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 7. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 8. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 9. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 10. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 11. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 43,30 |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 44,70 |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 16. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
|  | укупно учионица 2 : |
| 3. | УЧИОНИЦА 3 |  |  |
| 1. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 2. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 3. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 59,00 |
| 4. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 5. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 6. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 7. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 8. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 9. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 10. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 11. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 43,30 |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 44,70 |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 16. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
|  | укупно учионица 3 : |
| 4. | УЧИОНИЦА 4 |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |
| 2. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |
| 3. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |
| 4. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 52,00 |
| 5. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 46,50 |
| 6. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 46,50 |
| 7. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 52,00 |
| 8. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 52,00 |
| 9. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 82,60 |
| 10. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 82,60 |
| 11. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 82,60 |
| 12. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 40,60 |
| 13. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 42,00 |
| 14. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |
| 15. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |
| 16. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |
| 17. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 82,60 |
|  | укупно учионица 4: |
| 5. | КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАРА |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |
| 2. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |
| 3. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |
| 4. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 15,60 |
| 5. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 14,00 |
| 6. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 14,00 |
| 7. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |
| 8. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 14,20 |
| 9. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |
| 10. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |
| 11. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора . Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |
| 16. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |
|  | укупно канцеларија секретара : |
| 6. | ХОДНИК |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 66,80 |
| 2. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 66,80 |
| 3. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 66,80 |
| 4. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |
| 5. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 72,60 |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |
| 7. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 182,60 |
| 8. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 182,60 |
| 9. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 182,60 |
| 10. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 66,20 |
| 11. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 116,40 |
| 12. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |
| 13. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |
| 14. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |
| 15. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 182,60 |
|  | укупно ходник: |
| 7. | НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 29,00 |
| 2. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 29,00 |
| 3. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 29,00 |
| 4. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 34,20 |
| 5. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |
| 6. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |
| 7. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |
| 8. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |
| 9. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 79,20 |
| 10. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 72,50 |
| 11. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 72,50 |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 72,50 |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |
| 15. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 79,20 |
|  | укупно наставничка кацеларија : |
| 8. | СТЕПЕНИШТЕ |  |  |
| 1. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм или 40x40 цм са уградњом почетне АЛ лајсне на сваком степенику са уграђеном перфорацијом (три фугне). Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 46,80 |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |
|  | НАПОМЕНА :на овој позицији ће се појавити велики отпад , због украјања степеништа које је полукружно, МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА !!! |  |  |
| 2. | Љуштење и обијање постојећих зидова са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 106,00 |
| 3. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 106,00 |
| 4. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 106,00 |
| 5. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 40,00 |
| 6. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 76,00 |
| 7. | Демонтажа трске са плафонске конструкције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 25,00 |
| 8. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 25,00 |
| 9. | Израда рукохвата од мат прохромских цеви фи 48мм са убушивањем вертикалних стубића висине 30 цм о постојећу зидану ограду која је висине 75 цм, са уградњом једне пречке од мат прохрома фи 20мм. Стубиће поставити на распон од 100-130 цм. Обрачун по м1. | м1 | 25,20 |
| 10. | Израда гелендера уза зид од мат прохронске цеви фи 48мм са фиксирањем у зид са дистанцерима од рундајза или пуних фи 14мм са подлошкама фи 90 д=3мм.Боја мат сива . Обрачун по м1. | м1 | 19,80 |
| 11. | Полирање горње површине ограде која је од тераца . Ширина је 45 цм. Обрачун по м1. | м1 | 3,65 |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 106,00 |
|  | укупно степениште : |
| 9. | МОКРИ ЧВОРОВИ ЂАЧКИ |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих цеви за воду , са одлагењем за поновну уградњу . Обрачун по м1. | м1 | 12,60 |
| 2. | Демонтажа санитарних уређаја (умиваоници) са одлагењем ,у стану и поновна монтажа када се ураде керамичке плочице . Обрачун по комаду. | ком | 6 |
| 3. | Скидање постојећих зидних керамичких плочица са изношењем и одвозом шута на депонију до 5км. Обрачун по м2. Х плочице 150 цм. | м2 | 106,50 |
| 4. | Набавка потребног метеријала и малтерисање зидова где су биле зидне плочице , цементним малетром 1:3. Обрачун по м2. | м2 | 106,50 |
| 5. | Набавака И уградња зидних керамичких плочица у цементном малтеру 1:3, са обрадом фугни. Обрачун по м2. | м2 | 115,00 |
| 6. | Враћање скинутих цеви за воду. Обрачун по м1. | м1 | 12,60 |
| 7. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од керамичких плочица до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 16,50 |
| 8. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од керамичких плочица до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 42,00 |
| 9. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 105,00 |
|  | укупно мокри чворови ђачки : |
| 10. | МОКРИ ЧВОРОВИ НАСТАВНИЧКИ |  |  |
| 1. | Демонтажа санитарних уређаја са одлагањем и предаја Инвеститору. Обрачун по комаду. |  |  |
|  | умиваоници | ком | 2 |
|  | WЦ шоља | ком | 2 |
| 2. | Скидање постојећих зидних керамичких плочица са изношењем и одвозом шута на депонију до 5км. Обрачун по м2. Х плочица 150 цм. | м2 | 20,00 |
| 3. | Скидање постојећих подних керамичких плочица са изношењем и одвозом шута на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 6,00 |
| 4. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 6,85 |
| 5. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 6,85 |
| 6. | Набавка потребног метеријала и малтерисање зидова где су биле зидне плочице , цементним малетром 1:3. Обрачун по м2. | м2 | 20,00 |
| 7. | Набавака И уградња зидних керамичких плочица у цементном малтеру 1:3, са обрадом фугни. Обрачун по м2. | м2 | 21,00 |
| 8. | Набавака И уградња подних керамичких плочица у цементном малтеру 1:3, са обрадом фугни. Обрачун по м2. | м2 | 6,10 |
| 9. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од керамичких плочица до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 52,60 |
| 10. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од керамичких плочица до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 6,00 |
| 11. | Набавка и уградња санитарних уређаја , комплет са пратећим прибором. У цену су урачунате и потребне батерије за топлу и хладну воду за умиваонике . Обрачун по комаду. |  |  |
|  | wц шоља -комплет са водокотилћем, испирном цеви, покривном даском и осталим прибором | ком | 2 |
|  | умиваоник -комплет са сифоном, батеријом за топлу и хладну воду | ком | 2 |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 52,60 |
|  | укупно мокри чворови наставнички : |
| B) | спрат |  |  |
| 1. | УЧИОНИЦА 1 |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 2. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 3. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 4. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 5. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
| 6. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
| 7. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
| 8. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 44,00 |
| 9. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 48,00 |
| 10. | Демонтажа трске са плафонске конструкције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 49,00 |
| 11. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
|  | укупно учионица 1 |
| 2. | УЧИОНИЦА 2 |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 2. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 3. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 4. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 5. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
| 6. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
| 7. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
| 8. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 44,00 |
| 9. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 48,00 |
| 10. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 49,00 |
| 11. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
|  | укупно учионица 2: |
| 3 | УЧИОНИЦА 3 |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 2. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 3. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |
| 4. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 5. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
| 6. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
| 7. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
| 8. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 44,00 |
| 9. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 48,00 |
| 10. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 49,00 |
| 11. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |
|  | укупно учионица 3: |
| 4. | УЧИОНИЦА 4 |  |  |
| 1. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |
| 2. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |
| 3. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 46,50 |
| 4. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 5. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 6. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
| 7. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 40,50 |
| 8. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 47,50 |
| 9. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 45,00 |
| 10. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |
| 11. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |
|  | укупно учионица 4: |
| 5. | КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА |  |  |
| 1. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |
| 2. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |
| 3. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 14,20 |
| 4. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |
| 5. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |
| 6. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |
| 7. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора .Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |
| 8. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 13,50 |
| 9. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |
|  | укупно канцеларија директора: |
| 6. | ХОДНИК |  |  |
| 1. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |
| 2. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 72,60 |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |
| 3. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 176,50 |
| 4. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 176,50 |
| 5. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 176,50 |
| 6. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 63,20 |
| 7. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 113,30 |
| 8. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 58,00 |
| 9. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |
| 10. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 176,50 |
|  | укупно ходник : |
| V | РАЗНИ РАДОВИ |
| a) | светиљке |  |  |
|  | Демонтажа постојећих светиљки са плафона са предајом Инвеститору, и набавка и уградња нових према постојећим са куглом, и сијалицом . Обрачун по комаду. | ком | 10 |
|  | укупно светиљке: |
| b) | шпалетне |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала и обрада шпалетни око прозора и врата ,након уградње. Шупљине прво попунити "течним стиропором" затим залепити стиропор лепком за стиропор .Поставити ивичне лајсне са мрежицом,урадити мрежицу на преклоп, и обрадити целу површину два пута лепком. Након исушивања изглетовати два пута , а затим обојити јуполом, два пута у тону по избору Инвеститора.Обрачун по м1. | м1 | 365,00 |
|  | укупно шпалетне: |
| c) | улаз за наставнике |  |  |
| 5. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 8,60 |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |
|  | укупно улаз за наставнике : |
| d) | улаз за ђаке |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег кровног покривача, са спуштањем и предајом Инвеститору. | м2 | 22,10 |
| 2. | Набавка и уградња новог фалцованог црепа . Обрачун по м2. | м2 | 22,10 |
| 3. | Бојење постојећих дрвених стубова и ограде на надстрешници садолином са претходном припремом. Стубови су висине 220 цм, и димензија 14/14цм, И има их 5ком. | ком | 5 |
| 4. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 15,50 |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |
| 5. | Демонтажа олука хоризонталних и вертикланих са одлагањме поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по м1. | м1 | 8,20 |
| 6. | Израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олука од пластифицираног лима у браон боји д=0,5мм, РШ 33 цм. Обрачун по м1. | м1 | 8,20 |
| 7. | Демонтажа постојећих ветар лајсни са одлагањем и предајом Инвеститору . Обрачун по м1. | м1 | 5,50 |
| 8. | Набавка и уградња ветар лајсни од пластифицираног бојеног лима . Обрачун по м1. | м1 | 5,50 |
| 9. | Набавка потребног метеријала и израда типске полумонтажне рампе дужине л=4м(нагиба 8,3%), ширине 120цм, х= 128 цм са двовисинксим рукохватима од мат прохрома. |  |  |
|  | ограда лево фи 40 на х=90 и 60 цм на стуб фи48мм. |  |  |
|  | рукохват фи 48мм, х=90 и 60 цм причвршћен на спољни зид (као позиција на унутрашњем степеништу) . |  |  |
|  | Рукохвати су дужи по 30 цм са обе стране са заобљеним завршетком . Комплет цена са уградњом. | ком | 1 |
|  | ukupno ulaz za đake : |
| e) | улаз за станаре |  |  |
| 1. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 15,20 |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |
| 2. | Набавка материјала и израда надстрешнице изнад улазне терасе од дрвене конструкције. Рогове радити 10/10 цм, који се ослањају на рожњаче вел 12/12, и на стубове вел .14/14 цм. Висина стубова х=280 цм. Обрачун по м2. Све премазати заштитним и два слоја садолином . | м2 | 13,50 |
| 3. | Набавка и дашчање крова даском д=24 мм, преко рогова . Обрачун по м2. Све премазати заштитним и два слоја садолином. | м2 | 16,10 |
| 4. | Набавка и уградња попречне летве 3x5 цм. Обрачун по м1. | м1 | 48,30 |
| 5. | Набавка материјала , довоз и постављање фалцованог црепа.Обрачун пом2. | м2 | 16,10 |
| 6. | Израда и уградња хоризонатлног олука од пластифицираног лима . Обрачун по м1. | м1 | 11,20 |
| 7. | Израда и уградња вертикалног од пластифицираног лима . Обрачун по м1. |  |  |
| 8. | Набавка потребног материјала и израде и уградња дрвене ограде на тераси од дрвених штафни према постојећој код ђачког улаза. Обрачун по м1. Висина ограде је 100 цм. | m1 | 7,60 |
|  | укупно улаз за станре : |
| f) | санација металне ограде |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала , израда и уградња металне ограде од кутијастих профила,висине 1,20м.Стубови од кутијастих профила 50x50мм, а рамови од кутија 30x30 мм.Испуна је од вертикалних кутија пресека 30x15мм на межусобном растојању од 110 мм. Све елементе металне конструкциеј добро очистити , заштити од корозије и завршно офарбати у одговарајућем тону бојом за метал.Обрачун по м1. | м1 | 40,00 |
|  | укупно санација ограде : |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА : |  |  |
| I | КРОВ |  |  |
| II | ФАСАДА |  |  |
| III | СТОЛАРИЈА |  |  |
| IV | УНУТРАШЊИ РАДОВИ |  |  |
| A) | приземље |  |  |
| 1) | УЧИОНИЦА 1 |  |  |
| 2) | УЧИОНИЦА 2 |  |  |
| 3) | УЧИОНИЦА 3 |  |  |
| 4) | УЧИОНИЦА 4 |  |  |
| 5) | КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАР |  |  |
| 6) | ХОДНИК |  |  |
| 7) | НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА |  |  |
| 8) | СТЕПЕНИШТЕ |  |  |
| 9) | МОКРИ ЧВОРОВИ ЂАЧКИ |  |  |
| 10) | МОКРИ ЧВОРОВИ НАСТАВНИЧКИ |  |  |
|  |  | укупно A: |  |
| Б) | спарат |  |  |
| 1) | УЧИОНИЦА 1 |  |  |
| 2) | УЧИОНИЦА 2 |  |  |
| 3) | УЧИОНИЦА 3 |  |  |
| 4) | УЧИОНИЦА 4 |  |  |
| 5) | КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОР |  |  |
| 6) | ХОДНИК |  |  |
|  |  | укупно Б: |  |
| V | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |
| a) | светиљке |  |  |
| b) | шпалетне |  |  |
| b) | улаз за наставнике |  |  |
| b) | улаз за ђаке |  |  |
| b) | улаз за станаре |  |  |
| b) | санација металне ограде |  |  |
|  |  | укупно Б: |  |
|  | УКУПНО: |  |  |

Начин спровођења контроле и обезбеђивање гаранције квалитета

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши у складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Контрола и обезбеђивање гаранције квалитета спроводе се преко стручног надзора који, у складу са законом, одређује Наручилац, који проверава и утврђује да ли су радови изведени у складу са техничком документацијом и предвиђеном спецификацијом радова у погледу врсте, количине, квалитета  и рока за извођење радова, о чему редовно извештава Наручиоца, у складу са уговором о вршењу стручног надзора и према законским прописима.

Након окончања свих предвиђених радова, извођач радова је у обавези да обавести предстaвника наручиоца и стручни надзор, како би се потписао Записник о примопредаји радова.

Битни захтеви који нису укључени у важеће техничке норме и стандарде, а који се односе на заштиту животне средине, енергетску ефикасност, безбедност и друге околности од општег интереса, морају да се поштују приликом извођења грађевинских и грађевинско занатских радова, у складу са прописима којима се уређују наведене области.

Контрола извођења радова вршиће се и од стране лица одговорног код Наручиоца за праћење и контролисање извршења  уговора који буде закључен по спроведеном поступку предметне јавне набавке. Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је Александар Радоњић, телефон: 065/8911560.

Рок за извођење радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од   90  (деведесет) календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  (без фаза извођења)

Место извођења радова

( Општина Ивањица , Међуречје , Основна школа „Вучић Величковић „лоцирана на  кат.парцели  бр. 4159/1 КО Рокци)

## IV. ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ

Техничку документацију чини пројекат за санацију и адаптацију ОШ Вучућ Величковић у Међуречују са свим цртежима, шемом столарије и детаљима предметних радова.

ТЕХНИЧКИ ОПИС

за адаптацију и санацију школске зграде О.Ш. „Вучић Величковић“ Међуречје ,на кат.парцели  бр. 4159/1 КО  Рокци

Основна школа „Вучић Величковић „ у Међуречју је лоцирана на  кат.парцели  бр. 4159/1 КО Рокци, која је уписана у Листу непокретности бр.85 КО Рокци Службе за катастар  непокретности. На парцели  постоји  објекат  за  основно   образовање , спратности П+1. Катастарска парцела има директан излаз на локалну саобраћајницу  Ивањица – Међуречје. Парцела  се  граничи  са  катастарким парцелама  бр.4157 и 4158 , које  су  такође у власништву Основне школе , и на њима се налазе остали изграђени објекти –стара  школска зграда , стамбени  школски  објекат  и  објекат  ђачке  кухиње.

Зграда бр.1 на кат.парцели бр. 4159/1 КО Рокци је  изграђена  1954. године. Објекат је дотрајао и неопходно је урадити  санацију  и адаптацију, зграде и  спречити  њено даље  пропадање.

Бруто површина објекта је П бруто = 498 м2, у  једној  етажи, укупна  бруто површина целог објкета је 996,0м2. Укупна нето површина објекта је 781,44м2+спољно степениште и терасе 38,16м2. Нето површина приземља је 398,18м2+ спољна степеништа 33,09м2,  а  нето  површина  спрата је 383,26м2 + тераса  5,07м2.

Спратна  висина  приземља  је  340 цм,  а  спрата  је 355 цм.

Један део објекта је намењен за  станове  за  запослене , и  то има  један  стан  у приземљу , и  један  на  спрату, који  имају  независтан улаз  са  северне  стране  објекта.

Зграда у приземљу има четири учионице , наставничку кацеларију, канцеларију секретара,степениште за спрат, ходник, два ђачка WЦ –а (мушки и женски ) , и два наставничка WЦ –а (мушки  и  женски). Приземље  има  три  улаза  са  источне  стране  је  улаз за ђаке, са северне стране  је  улаз  за  станаре ,и са  западне  стране  улаз  за наставнике.

На спрату школе су четири учионице, канцеларија за директора , два ђачка WЦ –а, два наставничка  WЦ –а и ходник .

Идејним пројектом је предвиђена замена комплетне кровне конструкције, кровног покривача , олука и опшивке стрехе, као и рушење и  израда нових  димњака. Она  обухвата све предвиђене демонтаже које се односе на предметне радове на крову, набавку потребног материјала и израду нове  кровне конструкције  облика и  габарита  као   постојећи, без мењања садашњег изгледа објекта , као и све пратеће радове укључујући и подашчавање  и  хидроизолацију која  сада  не  постоји  на  објекту. Школа  се  греје  на  дрва , па је потребно постојеће димњаке који су у лошем стању сруштити и озидати  нове. Плафонска конструкција изнад спрата је трска са малтером, коју  је  неопходно  уклонити  и урадити  плафонску  конструкцију на  металном  роштиљу са  термоизолацијом  од  камене  вуне ,и  парном  браном ,  као  завршно  гипс  плоче  које је  потребно  изглетовати   и   обојити јуполом  два пута.

Пројектом је предвиђена израда термичке облоге на фасади лепљењем и типловањем камене вуне д=6 вм на фасадне зидове  од  пуне  опеке, малтерисање  продужним малтером , наношење слоја лепка , утапањем акрилне  мрежице  и  завршно  равњање лепком. Камену вуну  лепити  лепком  предвиђеним  за камену  вуну, а  за  типловање користити  пластичне  типлове  са  челичним  језгром  (6-8ком/м2).Плоче  камене  вуне  по редовима постављати смакнуто за пола дужине, приљубити једну до друге , а евентулане шупљине попуњавати „течним стиропором“.Као завршна обрада ради се декоративни фасадни силикатни или   силиконски малтер заглађене   структуре , гранулације 1,5мм у   два   тона, који   ће одредити  пројектант  у  договору  са  Инвеститором.Пре   наношења   завршног   малтера обавезно премазивање зидне фасадне  површине  силиконском  подлогом  тонираном  у светлијем тону фасаде , која мора бити  сува. Пројектом је  предвиђена  обрада  око прозора каменом вуном  д=10 цм,  тако  да  бордура  око прозора  буде  4 цм „старија“ од   површине   фасаде . Декоративне   елементе     урадити око   прозора     на   учионицама ,обухватитит по 3 прозора (1 учионица) у ширини 17-20 цм , д=10 цм.Ову позицију урадити декоративним мелтером заглађене структуре гранулације 1,5мм, тамнијег тона од  осталог дела фасаде . Постојећа фасада има специфичну обраду између прозора , а проејктом предвидети израду термичке облоге , каменом  вуном д=10 цм,  са  типловањем  , али завршна обрада је силикатним или силиконским малтером незаглађене структуре гранулације 3-4мм, у тону по избору Инвеститора. Обраду шпалетни око  сшпљашње  столарије  урадити каменом  вуном  д=2 цм са  уградњом  АЛ  лајсни.

Пре  почетка  радова  неопходно  је  чишћење  , отпрашивање и  евентуалне  поправке на  постојећим  фасадни  зидовима . Све  зидне  површине  очистити  од  прљавштине, буђи, гљивица и корозије ,  а затим опрати  водом  под  притиском . На  осушене  површине  нанетуи прајмер за  бољу  везу  лепка  за  лепљење камене  вуне са  постојећом  зидном површином.

Замена спољашњих  врата  и  прозора   ,  са  уградњом  нових. Прозоре  радити  од дрвета застаклити нискоемисионим  трослојним  стаклом  4+18+4+18+4мм,  и  обојитии  их. Коефицијент  топлотне  проводљивости Уг= 0,6W/м2К  и  Ув= 0,946W/м2К  .

Коефицијенте пролаза топлoте ускладити са правилником о енергетској ефикасности („Слгласник Републике Србије , бр.61/2011)  Закона о планирању и изградњи   Taбeлa 3.4.1.3 - Нajвeћe дoзвoљeнe врeднoсти кoeфициjeнтa прoлaзa тoплoтe, Umax[W/(m2xK)

Такође столарија треба да задовљи стандарде : пропуштање ваздуха SRPS EN 12207:2008 , пропуштање воде SRPS EN 12208 :2008 , оптерећење на ветар SRPS EN 12210 :2008 , а све према стандардима 1026:2008 и 1027:2008.Улазна   врата радити од дрвене рамовске  конструкције  од  дрвених  таблица  , са  термоизолацијом од стиродура , и обојити бојом на воденој бази. Улазна врата морају имати сигурносну браву. Унутрашња врата уградити фурнирана  са  обостарном облогом од  медијапана, завршно обојити полиуретанским лаком. Идејним пројектом су предвиђени и унутрашњи радови, обрада унутрашњих зидова , подова и плафона , као и  уградња  керамичких  плочица  на  улазима  у школу .

Постојећи под у школи  су  виназ  плоче, преко  којих  је  у  неким  учионицама постављен ламинат . Идејним пројектом у приземљу је предвиђена демонтажа , свега и уградња , хидроизолациије,термоизолације (стиродур 2 цм) ,ПВ фолије ,  цементне   кошуљице   и као  завршна  обрада у  учионицама  је  храстов  паркет И класе ,  који  исхобловати  и  лакирати три  пута. На  степеништу  и  ходнику је  пројектом  предвиђена  гранитна  керамика .

Под на спрату је дрвени бродски под који се скида и ради цементна  кошуљица  и храстов паркет који исхобловати и лакирати три пута, док се  степениште , мокри  чвор  и  ходник облажу гранитним плочама димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм. Плочице морају бити постављене на цементни малтер  1:3. Плочице  морају  задовољавати  услове  СРПС У.Ф2.011. Плочице могу  бити  постављене  равно или  смакнуте  маx 20% од  ширине . Фугна на  плочицама  треба  да  буду  мин 3мм,  а маx  5мм, гранитна  керамика  мора  бити отпорна на  хабање, да  неупија  воду, против клизна, отпорна  на  стварање  мрља  , отпорна на  киселине.

Постојећи унутрашњи зидови су у  лошем  стању , јер  су  годинама  бојени,  зидови  и има дебели слој  боје. Пројектом је  предвиђено , љуштење свих  зидова  , наношење  лепка са мрежицом у две руке, глетовање два пута , бојење зидова  масном  бојом на  висини х=150 цм, и бојење јуполом изнад масне боје до плафона. У ову позицију се мора урачунати  и  скела  јер  је   спратна  висина  већа  од  300 цм.

На плафонској конструкцији у приземљу је такође предвиђено љуштење старе боје, наношење  лепка  и  мрежице у  „две  руке“ , глетовање  и  бојење  јуполом  два  пута.

На плафонској конструкцији изнад спрата је пројектом предвиђена израда металног роштиља са каменом вуном, и ПВЦ фолијом  у два слоја ( испод кемене вуне паронепропусна , а  изнад  паропропусна  фолија) . Завршна  обрада  плафонске  конструкције на спрату су гипс плоче које је  потребно бандажирати , изглетовати два пута и  обојити јуполом  два  пута  у  тону  по избору  Инвеститора.

Улазе у објекат је потребно обложити неглазираним керамичким плочицама( гранитном керамиком ) у цементном малтеру. Изнад улаза  у  станове  пројектом је  предвиђена израда  дрвене надстрешнице, са  дрвеном оградом .

Код ђачког улаза је предвиђена израда  и  монтажа  типке  полумонтажне  рампе,  дужине л=4м ( нагиба 8,3%) , ширине   120 цм,   х= 128 цм са   двовисинским   рукохватима   од   мат прохрома. Такође је предвиђана замена  црепа  на  постојећој надстрешници , изнад ђачког улаза, као и бојење дрвених  стубова  и  ограде  садолином  два  пута  са претходном  прошремом.

У ђачким мокрим чворовима на спрату су обложене подне и  зидне  керамичке плочице ,  док  су  на  приземљу  само  замењен  подне ,  а  пројектом је  предвиђена замена зидних керамичких плочица. Наставнички  мокри  чворови  на  спрату  су  завршени  , док је у приземљу предвиђено облагање и подних и зидних керамичких  плочица, као  и замена  санитарних  уређаја.

Постојећа ограда на степеништу је зидана , и парапет је низак ( 80 цм). Пројектом је планирана израда и монтажа рукохвата од прохромских цеви фи 48мм, са убушивањем вертикалних стубића висине 30 цм, о постојећу зидану ограду . Планирана је  и  уградња пречке  од  прохрона  фи 20мм. Стубићи  се  постављају  на   распону  100-130 цм. Степениште је полукружно и пламирана  је  израда  гелендера  који  би  се  фиксирао  за  зид .Гелендер радити од прохромске цеви фи 48мм са фиксирањем у зид  са  дистанцерима  од  рундајза или пуних фи 14мм са подлошкама фи 9о , д=3мм. Све у свивој боји мат. , потребно је урадити ограду од прохрома и постојећу ограду дићи за  40 цм.  Такође  је  пројектом обухваћена  израда  гелендера  на  степеништном делу  који  фиксирати  за   зид   са   бочне стране  зида  степеништа.

Соклене зидове потребно је очиститити , исфуговати цементним малтером и премазати хидрофобним  средством  против  упијање  воде.

Пројектом је планирана адаптација три улаза у зграду. Терасе , као и степеништа обложити неглазираним керамичким плоицама. Код  ђачког  улаза  планирана  је  замена  црепа, пошто је  дотрајао, као  и  бојење  постојеће  дрвене  конструкције, и  замена  олука.

Код наставничког улаза је планирано облагање улаза и  степеништа  неглазираним керамичким плочицама, а код  улаза  у  станове  планирана  је  израда  нове  дрвене надстрешнице  , са  покривањем  крова фалцованим   црепом, уградњом олука, слемењака , као и  уградња  ограде  на  тераси.

Такође је предвиђена замена металне ограде , која је пропала, ради безбедносних и функционалних  разлога.

ЦРТЕЖИ

ЦРТЕЖ БРОЈ 1. Основа приземља постојеће стање

ЦРТЕЖ БРОЈ 2. Основа приземља ново  стање

ЦРТЕЖ БРОЈ 3. Основа спрата постојеће стање

ЦРТЕЖ БРОЈ 4. Основа спрата ново  стање

ЦРТЕЖ БРОЈ 5. Основа крова постојеће стање

ЦРТЕЖ БРОЈ 6. Основа крова ново  стање

ЦРТЕЖ БРОЈ 7. Изглед А - ЗАПАД

ЦРТЕЖ БРОЈ 8. Изглед Б - ЈУГ

ЦРТЕЖ БРОЈ 9 . Изглед Ц - ИСТОК

ЦРТЕЖ БРОЈ 10  . Изглед Д – СЕВЕР

## V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.   75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке, који су прописани чланом 75. Закона о јавним набавкама (у даљем тексту: Закон).Обавезни услови су:

- да је понуђач регистрован код надлежног органа, односно уписан у

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона;

- да понуђач  и његов законски заступник није осуђиван за неко од

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) Закона;

3) да је понуђач измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији. (члан 75. ст. 1. тачка 4) Закона);

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. (члан 75. став 1. тачка 5) Закона) или навести: „За ову јавну набавку дозвола надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке није предвиђена посебним прописом“.

5) понуђач је дужан  да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. Закона).

1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, одређене у члану  76. став 2. Закона, и то: да располаже потребним финансијским, пословним, техничким и кадровским капацитетом.

- Финансијски капацитет:

(1)да остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014,2015) за које су достављени подаци мора да буде већи од 60.000.000,00 динара; (2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

- Пословни капацитет:

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 40.000.000,00 динара без пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

- Технички капацитет

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке. Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: (На пример): Врста Количина Камион кипер комада 1 Лако доставно возило комада 1

- Кадровски капацитет:

Понуђач мора да располаже потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 20 извршилаца, од чега: -најмање 20 непосредних извршилаца предмета јавне набавке; - најмање једног дипломираног грађевинског инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то: а) лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 800 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

- Обилазак  локације за  извођење радова и увид у пројектну  документацију

Ради обезбеђивања услова за припрему прихватљивих понуда, обилазак локације је обавезан за понуђаче, како би понуђач детаљно прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку документацију и добио све неопходне информације потребне за припрему прихватљиве понуде. Наручилац ће омогућити обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију за предметну јавну набавку, али само уз претходну пријаву дан раније на меморандуму понуђача и достављање списка овлашћених лица. Обилазак локације није могућ последњи дан достављања понуда односно на дан отварања. Сва заинтересована лица могу да изврше обилазак локације за извођење радова и увид у пројектну документацију, што ће се евидентирати од стране Наручиоца. Заинтересована лица достављају пријаве на e-mail адресу Наручиоца aleksandar.radonjic@ivanjica.gov.rs, и морају бити примљене од Наручиоца најкасније један дан пре рока наведеног за обилазак места извођења радова. Лице за контактАлександар Радоњић, телефон :065/8911560. О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију ( Поглавље XVII. Конкурсне документације).

Потписивањем горе наведене изјаве понуђачи потврђују да су упознати са локацијом на којој ће се радови изводити и документацијом на основу које ће се радови изводити, тако да у току извођења радова не могу да одустану од радова из разлога који им нису били познати у време подношења понуде.

1.3.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

1.4.ОБАВЕЗНИ И ДОДАТНИ УСЛОВИ УСЛОВИ ЗА ГРУПУ ПОНУЂАЧА

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

- УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,

понуђач доказује достављањем следећих доказа:

Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. tач. од 1-4. ЗЈН-а понуђач, у

складу са чланом 131г. став 2. ЗЈН-а, доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу. Образац изјаве је саставни елемент конкурсне документације (Поглавље XII. Конкурсне документације). Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Образац изјаве подизвођача о испуњавању услова (Поглавље XIII. Конкурсне документације), који је саставни део конкурсне документације,  који мора бити потписан од стране овоашћеног лица подизвођача и оверен печатом, Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве, који је саставни део Конкурсне документације ( Поглавље XII. Конкурсне документације) , мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверен печатом.

Испуњеност услова из чл. 75. став  2. Закона, понуђач доказује достављањем

потписане и оверене Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и непостојању забране обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, на прописаном Oбрасцу  изјаве који је саставни део Конкурсне документације   ( Поглавље XIV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписан од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у

складу са чланом 131 г став. 2. ЗЈН-а, понуђач доказује достављањем писане изјаве дате под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, на прописаном обрасцу који је саставни део конкурсне документације (Поглавље XV. Конкурсне документације). Уколико понуду подноси група понуђача, Образац изјаве мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача.

О извршеном обиласку локације за извођење радова и извршеног увида у

пројектну документацију, понуђач даје изјаву на Обрасцу изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију, који је саставни део   Конкурсне документације (Поглавље XVII. Конкурсне документације).Образац изјаве мора бити потписан од овлашћеног представника понуђача, односно овлашћеног представника групе понуђача ако понуду подноси група понуђача.

Наручилац  може  пре доношења одлуке о додели уговора, да захтева од  понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да докаже испуњеност тражених услова, на начин како је то наведено у овој конкурсној документацији. Наручилац доказе може да затражи и од других  понуђача. ( члан 79. став 2. ЗЈН)

На захтев Наручиоца, понуђач доставља следеће доказе:

- Услов из чл. 75. сав. 1. така. 1) Закона

| Правно лице: | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| --- | --- |
| Предузетник | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| Физичко.лице | / |

- Услов из чл. 75. сав 1. тачка  2) Закона:

| Правно лице | Извод из казнене евиденције , односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и за неко од кривичних дела организованог криминала ( захтев се подноси према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника. Уколико понуђач има више законских заступника, дужан је да достави доказ за сваког од њих. |
| --- | --- |

| Предузетник и физичко лице | Извод из казнене евиденције: 1) уверење надлежне полицијске управе МУП-а којим се потврђује да да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта |
| --- | --- |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 2. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

3) Услов. из члан 75. став 1. тачка  4) Закона.

| Правно лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| --- | --- |
| Предузетник | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Физичко лице | уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода |
| Орган надлежан за издавање: | Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални центар - Филијала/експозитура - према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Град, односно општина - градска, односно општинска пореска Управа према месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату одређене врсте јавног прихода. Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних органа/организација/установа. |

ДОКАЗ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1. ТАЧКА 4. ЗАКОНА, НЕ МОЖЕ БИТИ СТАРИЈИ ОД ДВА МЕСЕЦА ПРЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА.

4)Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона

Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. Ако таква дозвола за предметну јавну набавку није предвиђена посебним прописом, овај доказ се не захтева.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће извршити преко подизвођача. Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75, став 1. тачка 5) закона, понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача коме је поверио извршење тог дела набавке.

Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуду подноси група понуђача

Услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона: мора да испуни сваки понуђач из групе понуђача, а испуњеност сваког од тих обавезних услова доказује се достављањем одговарајућих доказа наведених у овом делу Конкурсне документације, док је услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.75. ст.1. тач.1) – Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Уколико су понуђачи регистровани у Регистру понуђача, који води Агенција за привредне регистре, не морају да достављају доказе о испуњености услова из чл.75.став 1.тач.1) до 4) ЗЈН., већ су у обавези, да јасно нагласе да су уписани у Регистар понуђача.

На захтев Наручиоца, а пре. доношења одлуке о додели уговора, испуњеност

додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа:

- за финансијски капацитет:

Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) Агенције за привредне регистре, који мора да садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за претходне три обрачунске године, показатеље за оцену бонитета за претходне три обрачунске године ( 2013, 2014 и 2015). Уколико Извештај о бонитету Центра за бонитет (Образац БОН-ЈН) не садржи податке за 2015 годину, доставити Биланс стања и Биланс успеха. Уколико Извештај о бонитету не садржи податак о данима неликвидности у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, понуђач је дужан да достави Потврду Народне банке Србије да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда, није био неликвидан.

- за пословни капацитет:

Попуњен, оверен печатом и потписан од стране одговорног лица понуђача Образац Референтне листе, који је дат у Поглављу XIX. Конкурсне документације. Понуђач је дужан да уз Референтну листу достави потписане и оверене Обрасце потврда о раније реализованим уговорима, од стране наручилаца наведених у Референтној листи, који је дат у Поглављу XX. Конкурсне документације. Потврде наручилаца о реализацији закључених уговора могу бити на оригиналном Обрасцу из Конкурсне документације или издате од стране других наручилаца на њиховим обрасцима, при чему такве потврде морају имати све елементе које садржи Образац из Конкурсне документације и то: - назив и адресу наручиоца, - назив и седиште понуђача, - облик наступања за радове за које се издаје Потврда , - изјава да су радови за потребе тог наручиоца извршени квалитетно и у уговореном року, - врста радова, - вредност изведених радова, - број и датум уговора, - изјава да се Потврда издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити , - контакт особа наручиоца и телефон , - потпис овлашћеног лица и печат наручиоца . Уз потврду Наручиоца доставити: Фотокопије Уговора на које се потврда односи Фотокопије Окончане ситуације по тим уговорима

- за технички капацитет:

а) за опрему набављену до краја године која претходи години у којој се спроводи јавна набавка, пописна листа или аналитичка картица основних средстава на којим ће видно бити означена тражена техничка опрема. Пописна листа мора бити са последњим датумом у години која претходи години у којој се јавна набавка спроводи, потписана од стране овлашћеног лица и оверена печатом понуђача.

б) за средства набављена у години у којој се јавна набавка спроводи – рачун и

отпремница;

в) доказ о закупу – фотокопија уговора о закупу;

г) доказ о лизингу – фотокопија уговора о лизингу.

б) за камионе, багере точкаше и друга возила код којих постоји законска обавеза регистрације без обзира на основ коришћења (власништво, закуп, лизинг)– копије саобраћајних дозвола (фотокопије и испис из читача) и полисе осигурања важеће на дан отварања;

Наручилац задржава право да од понуђача накнадно захтева доставу оригинала или оверене фотокопије уговора на увид.

Понуђач је дужан да попуни Образац изјаве о техничкој опремљености, који је дат у Поглављу XVIII. Конкурсне документације. Образац мора бити оверен печатом и потписан од стране одговорног лица и достављен уз понуду.

4) за кадровски капацитет:

а) обавештење о поднетој пореској пријави ППП-ПД, извод из појединачне

пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку, а којим понуђач доказује да располаже са најмање 20 извршилаца. Понуђач је у обавези да достави извод из појединачне пореске пријаве за порез и доприносе по одбитку за месец који претходи месецу објаве позива за подношење понуда, оверену печатом и потписом овлашћеног лица понуђача.

б) фотокопије личних лиценци са потврдама Инжењерске коморе Србије ( уз

сваку лиценцу) да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

в) доказ о радном статусу: за носиоце лиценци који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоце лиценци који нису запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду

Доказивање испуњености додатних услова уколико понуду подноси група понуђача

Додатне услове група понуђача испуњава заједно.

Наведени докази о испуњености услова, након захтева Наручиоца, достављају се у виду неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа у примереном року који му одреди  Наручилац, који не може бити краћи од пет дана,.

Ако понуђач у остављеном, примереном року, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико понуда не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач у понуди наведе  интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Уколико је доказ о испуњености  услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одглагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописан начин.

## VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

### ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуда мора бити састављена на српском језику.

### НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ ПОДНЕТА И САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или

кутији, затворену на начин  да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Све понуде које су поднете супротно овој забрани,  Наручилац ће да одбије.

У Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача ( заједничка понуда) , на коверти је

потребно назначити да се се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих понуђача из групе понуђача.

Понуду доставити на адресу (Наручиоца:  ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица , са назнаком „Понуда за јавну набавку радова  на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“   , ЈН бр. 404-2-6/2016   , НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом, ако је примљена од стране наручиоца до      године, до          часова.

Наручилац ће по пријему понуде, на коверти, односно кутији, у којој се понуда налази, уписати време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди пријема понуде наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу поднети понуде, сматраће се неблаговременом.

Понуда, поред докумената којима се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, на начин како је то прописано овом конкурсном документацијом, мора да садржи:

- образац понуде,

- врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис радова, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок за завршетак радова, место извођења радова,

- модел уговора,

- образац структуре цене,

- образац трошкова припреме понуде,

- образац изјаве о независној понуди,

- образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона,

- образац изјаве о обиласку локације за извођење радова и извршеном увиду у пројектну документацију,

- друге обрасце и изјаве из Конкурсне документације, ако су тражени у конкурсној документацији и ако је њихово достављање одређено као обавеза.

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. Обрасци се не могу попуњавати и потписивати графитном оловком.

Обрасце понуђач мора попунити читко, односно дужан је уписати податке у, за њих предвиђена празна поља или заокружити већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмилен.

Понуда се даје у оригиналу, на обрасцима преузете конкурсне документације са свим страницама преузете конкурсне документације (од 1 до  156  ), са свим наведеним траженим подацима.

Понуђач је дужан да доказе о испуњености услова и понуду преда у форми која онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде (повезана јемствеником или на други начин).

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, као и други обрасци изјава који се дају под пуном материјалном и кривичном дговорношћу наведени у Конкурсној документацији), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), то треба да дефинишу споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који је  саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

### ПАРТИЈЕ

Предмет ове јавне набавке није обликован по партијама.

### ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

### НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица,  са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова  на адаптацији и санацији

школске зграде ОШ „Вучић Величковић“   , ЈН бр. 404-2-6/2016 –- НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова  на адаптацији и санацији

школске зграде ОШ „Вучић Величковић“   , ЈН бр. 404-2-6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за јавну набавку радова  на адаптацији и санацији

школске зграде ОШ „Вучић Величковић“   , ЈН бр. 404-2-6/2016  - НЕ ОТВАРАТИ”   или

„Измена и допуна понуде за јавну набавку радова  на адаптацији и санацији

школске зграде ОШ „Вучић Величковић“   , ЈН бр. 404-2-6/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

### УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач понуду може да поднесе самостално или  са подизвођачем.

Понуду може поднети група понуђача (заједничка понуда).

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

Понуду може поднети задруга, самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име, за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари, у складу са законом. Ако задруга  подноси заједничку понуду у име задругара , за обавезе из поступка јавне набавке и уговор о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

У Обрасцу понуде (Образац I. Конкурсне документације), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем.

### ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље VII. Конкурсне документације ) наведе да понуду подноси са подизвођачем, да наведе проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  поглављу V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације, на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних услова уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

У предметној јавној набавци Наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања директно подизвођачу.

### ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) до 2) Закона и то:

- податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.

Поред наведених обавезних елемената, споразум садржи и податке о:

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу  V. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.  75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА Конкурсне документације , на начин како је то наведено у делу тог поглавља који се односи на Доказивање испуњености обавезних и додатних услова уколико понуду подноси група понуђача.

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

### НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

#### 9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Плаћање се врши на основу испостављене привремене месечне и окончане ситуације потписане од стране одговорног извођача радова надзорног органа. Основ за плаћање поред уговора и  окончане ситуације мора бити и записник о примопредаји радова са позитивним мишљењем, потписан од стране свих чланова Комисије о примопредаји.

Рок плаћања је 45 дана од дана пријема одговарајућег документа који испоставља извођач радова, а којим је потврђено извођење радова, потписан од стране надзорног органа и наручиоца.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Авансно плаћање није предвиђено.

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока

Гаранција за радове  на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“    не може бити краћа од  24   месеца од дана примопредаје радова. Гаранција  не може бити краћа од 24 месеца од дана  примопредаје радова, осим ако је Правилником о минималним гарантним роковима за поједине врсте објеката, односно радова другачије одређено.

За уграђене материјале важи гарантни рок у складу са условима произвођача, који тече од дана извршене примопредаје радова.

9.3. Захтев у погледу рока и места извођења радова

Рок за извођење грађевинских радова који су предмет јавне набавке не може бити дужи од 90   деведесет календарских дана од увођења у посао понуђача- извођача радова. Надзор је дужан да Извођача уведе у посао 10 дана од потписивања Уговора уколико другачије није договорено.

Радови на објекту изводе се  (без фаза извођења)

Место извођења радова -  Основна школа „Вучић Величковић „ у Међуречју је лоцирана на кат.парцели бр. 4159/1 КО Рокци, која је уписана у Листу непокретности бр.85 КО Рокци Службе за катастар непокретности. На парцели постоји објекат за основно образовање , спратности П+1. Катастарска парцела има директан излаз на локалну саобраћајницу Ивањица – Међуречје. Парцела се граничи са катастарким парцелама бр.4157 и 4158 , које су такође у власништву Основне школе , и на њима се налазе остали изграђени објекти –стара школска  зграда , стамбени школски објекат и објекат ђачке кухиње.

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде је 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

9.5. Други захтеви-Полиса осигурања

Изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајених ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу, најкасније 5 (пет) дана од дана закључења уговора, полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Изабрани понуђач (извођач радова) је такође дужан да, најкасније у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, изабрани понуђач (извођач радова) је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања са новим периодом осигурања.

Понуђач попуњава Образац изјаве о достављању полисе осигурања, који је дат у Поглављу XVI. Конкурсне документације.

### ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи Министарства финансија.

Подаци о заштити животне средине се могу добити угенцији за заштиту животне средине и у министарству надлежном за послове заштите животне средине ( тренутно то је Министарство пољопривреде, шумарства, водопривреде и заштите животне средине)

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада могу се добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА

- Понуђач је дужан уз понуду да достави:

- банкарску гаранцију за озбиљност понуде са назначеним износом од

10% од  укупне вредности понуде и роком важности 60 дана од дана јавног отварања понуда, која мора бити неопозива, без права на приговор, са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца Општина Ивањица. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за озбиљност понуде уколико:

- понуђач након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени

своју понуду;

- понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној

набавци;

- понуђач коме је додељен уговор не поднесе банкарску гаранцију за  добро

извршење  посла у складу са захтевима из конкурсне документције;

- понуђач коме је додељен уговор не достави Наручиоцу полису осигурања за

објекат у изградњи и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима са важношћу, за цео период радова који су предмет уговора.

Наручилац ће вратити средство обезбеђења за озбиљност понуде понуђачима са

којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

- оригинал писмо о намерама банке за издавање банкарске гаранције за

добро извршење посла, обавезујућег карактера за банку, да ће у случају да понуђач добије посао, најкасније у року од 7 дана од дана закључења уговора, издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока важења банкарске гаранције одређеног Конкурсном документацијом. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом), нити имати садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

- оригинал писмо о намерама банке, да ће у случају да понуђач добије

посао, на дан примопредаје радова, издати банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, обавезујућег карактера за банку, у висини од 5% укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења који не може бити краћи од рока важења банкарске гаранције одређеног Конкурсном документацијом. Писмо не сме бити ограничено роком трајања ( датумом) и не може имати  садржину која се односи на политику банке и одредницу да писмо не представља даљу обавезу за банку, као гаранта.

Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде и тражена писма о намерама банке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

- Изабрани понуђач је дужан да достави

- Банкарску гаранцију за добро извршење посла - најкасније 7 дана од

дана закључења уговора, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од укупне вредности уговора, са роком важности који је 30 дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, у корист  Наручиоца Општина Ивањица. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за

добро извршење посла мора се продужити.

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла у

случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором.

Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за

исплату, краће  рокове, мањи износ или  промењену месну надлежност за решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

- Банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року - у

тренутку примопредаје радова, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од укупне вредности уговора, у корист  Наручиоца Општина Ивањица. Рок важности банкарске гаранције мора бити 5 дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања недостатака који би могли умањити могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

По извршењу свих уговорених обавеза понуђача, средства финансијског обезбеђења ће бити враћена.

### ОТВАРАЊЕ ПОНУДА

Отварање понуда одржаће се 24.12.2016 године, у 16,00 часова у радним просторијама Наручиоца, на адреси Општина Ивањица,ул.В.Маринковића број 1, 32250 Ивањица, у канцеларији број  35, на првом спрату.

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.

У поступку отварања понуда активно могу да учествују само овлашћени представници понуђача.

Пре почетка поступка јавног отварања понуда овлашћени представници понуђача, који ће учествовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају потписано и печатом оверено овлашћење на меморандуму понуђача, на основу кога ће доказати  овлашћење за активно учешће у поступку отварања понуда.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање понуђачима.

### ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА О ПОНУЂАЧИМА

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као такве, који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВИ“ у понуди. Наручилац ће одбити  давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди;

Наручилац је дужан да чува као пословну тајну имена заинтересованих лица и  понуђача, као и податке о поднетим понудама, до отварања понуда.

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде.

### ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца Општина Ивањица,ул.В.Маринковића број 1,32250 Ивањица , електронске поште на e-mail       aleksandar.radonjic@ivanjica.gov.rs или факсом, на број 032/661-821) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у Конкурсној документацији, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева објави одговор на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом "Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.   404-2-6/2016   ".

Ако наручилац измени или допуни кокурсну документацију 8 (осам) или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници  објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чл. 20. Закона.

### ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (чл.93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

### ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Критеријум за оцењивање понуде је „Најнижа понуђена цена“.

При  оцењивању понуда, Наручилац је дужан да примењује само критеријум који је одређен  Конкурсном документацијом.

### ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок.

Ако је исти и понуђени гарантни рок, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок извођења радова.

### КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

### РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ

Наручилац ће одбити понуду ако:

- понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;

- понуђач не докаже да испуњава додатне услове

- понуђач није доставио тражено средство финансијског обезбеђења  за озбиљност

понуде;

- у понуди није приложена попуњена, потписана и оверена Изјава о обезбеђењу

полиса/е осигурања;

- је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног.

22. НЕГАТИВНА РЕФЕРЕНЦА

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:

- поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.ЗЈН-а;

- учинио повреду конкуренције;

- доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;

- одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.

Наручилац може одбити  понуду понуђача уколико поседује доказ који потврђује да

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда.

Докази из става 1.ове тачке су:

- исправа о наплаћеној уговорној казни;

- исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;

- правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа;

- рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;

- извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно уговором;

- изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;

- доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;

- други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним набавкама.

Доказ из става 2. подтачка 3) ове тачке може да се односи на поступак који је

спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.

### 23.РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно  заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у овом поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона ( у даљем тексту: подносилац захтева).

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима  јавних  набавки  на  адресу: Немањина  22-26,  11000  Београд.

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail: aleksandar.radonjic@ivanjica.gov.rs, факсом, на број факса 032/661-821 или препорученом пошиљком са повратницом.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено.

- Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се  благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније 7 (седам) дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања, и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

- После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока из члана 149. ст. 3. и 4. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права.

Захтев за заштиту права не задржава активности наручиоца ( члан 131д став 1. Закона).

Подносилац захтева је дужан да уплати таксу на следећи рачун: Текући рачун: 840-30678845-06, Модел: 97, Позив на број: 50-016  Прималац: буџет Републике Србије.

Подносилац захтева дужан је да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од:

-120.000 динара, ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 250.000 динара ако се захтев за зштиту права подноси пре отварања понуда и ако је процењена вредност већа од 120.000.000 динара;

-120.000 динара, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако процењена вредност није већа од 120.000.000 динара;

- 0,1 % процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем је додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако је та вредност већа од 120.000.000 динара.

Поступак заштите права понуђача уређен је одредбама чл. 138. – 159. Закона, а посебна овлашћења Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки, одредбама чл. 160 до 167.Закона.

### РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права да закључи уговор о јавној набавци ( члан 131б став 2. Закона).

### ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И   САНАЦИЈИ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ „ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“.

- Наручилац може, након закључења Уговора о јавној набавци РАДОВА НА АДАПТАЦИЈИ И   САНАЦИЈИ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ „ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“.., без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. ( члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите,  повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволити продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока, наручилац ће дозволити и промену вредности закљученог уговора, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

## VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДА

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку радова  на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“, ЈН број 404-2-6/2016

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име лица за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име лица за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају они понуђачи који подносе заједничку понуду. Потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ :јавна набавка радова  на адаптацији и санацији

школске зграде ОШ „Вучић Величковић“

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок и начин плаћања |  |
| Рок важења понуде |  |
| Рок извођења радова од дана увођења у посао |  |
| Гарантни период |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, понуду потписује члан групе понуђача који  је Споразумом овлашћен да поднесе понуду, а понуду могу да потпишу и печатом овере сви понуђачи из групе понуђача

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

## VIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

На основу члана 26. став 2. Закона, ____________________________________________,

(назив понуђача)

дајем следећу

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да сам понуду у поступку јавне набавке радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“ , бр 404-2-6/2016, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

IX.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

На основу члана 88. став 1. Закона, ___________________ [навести

назив понуђача), као понуђач,  доставља  укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

## X.  МОДЕЛ УГОВОРА

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА

АДАПТАЦИЈИ И  САНАЦИЈИ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ „ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ“

Закључен  у ________________, дана___________године, између:

НАРУЧИЛАЦ РАДОВА:

ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, матични број 07221142, ПИБ:101886934, шифра делатности 8411, текући рачун 840-94640-30, коју заступа начелник Општинске управе Миланка Коларевић (у даљем тексту: Наручилац)

и

ИЗВОЂАЧ РАДОВА:

______________________________________________са седиштем у ______________________

назив извођача

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова).

Или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са члановима групе

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

__________________________________________са седиштем у _________________

назив члана групе

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________

или

Носилац посла ______________________________________са седиштем у _________________

назив носиоца посла

ул.___________________________________бр. ______, ПИБ___________________ кога заступа

адреса

___________________________________ (у даљем тексту: Извођач радова) са подизвођачем

__________________________________________са седиштем у _________________

назив Подизвођача

ул.________________________________________бр. ______, ПИБ_______________ и

адреса

Члан 1.

Уговорне стране констатују:

- да је предмет овог уговора  одређен на начин прописан одредбом члана 131б Закона о јавним набавкама, са циљем отклањања последица поплава у 2016. години, односно спречавања продуженог штетног дејства тих поплава, у складу са Уредбом о допуни Уредбе о утврђивању државног програма обнове јавних објеката у јавној својини у секторима образовања, здравства и социјалне заштите.

- да је Наручилац на основу члана 62. Закона о јавним набавкама („Службени гланик РС” број 124/12, 14/15 и 68/15), дана __________године, објавио Позив за подношење понуда у отвореном поступку и Конкурсну документацију, за јавну набавку извођења грађевинских радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“,ЈН. Бр. 404-2-6/2016,  на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца,

- да је у прописаним роковима спровео отворени поступак јавне набавке,  извршио оцену, вредновање и упоређивање понуда и да је као најповољнију понуду изабрао понуду коју је поднео Извођач радова, која у потпуности одговара свим условима из Закона о јавним набавкама, захтевима конкурсне документације, као и техничким спецификацијама;

-да је Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона о јавним набавкама, донео Одлуку о додели уговора бр._______од___________ године, којом је уговор о јавној набавци доделио Извођачу радова.

1. Предмет уговора

Члан 2.

Предмет овог уговора је  извршење радова на на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“ .

Ради извршења радова који су предмет Уговора, Извођач радова се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, грађевинску и другу опрему, изврши грађевинске, грађевинско-занатске и припремно-завршне радове, као и све друго неопходно за потпуно извршење радова који су предмет овог уговора.

Вредност радова – цена

Члан 3

Уговорне стране утврђују да цена свих радова који су предмет Уговора износи: ______________ динара без ПДВ-а (словима: _________________________________________), а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Извођача радова број ___________ од ___________2016. године.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, добара и услуга неопходних за извршење уговора, цена обухвата и трошкове организације градилишта, осигурања и све остале зависне трошкове Извођача радова.

Понуђеном ценом из става 1 овог Члана Уговора обухваћено је: вредност материјала, радне снаге, механизације, скеле, оплате, средства за рад, унутрашњи и спољашњи транспорт, чување и одржавање радова, осигурање и обезбеђење одвијања саобраћаја у току радова, обезбеђење целокупних радова, материјала, грађевинске механизације, гаранције, осигурање, рад ноћу и рад недељом и празником, све привремене радове потребне за извођење сталних радова, све таксе, накнаде, као и све трошкове мобилизације и демобилизације градилишта, организације истог, спровођење мера безбедности и здравља на раду и заштите животне средине, градилишних прикључака, припремних радова, градилишне ограде и градилишне табле, прилазне путеве и платое за комуникацију и организацију грађења, режијске и све друге трошкове који се јаве током извођења радова и који су потребни за извођење и завршетак радова у складу са захтевима Наручиоца. Уговорене јединичне цене за материјал, инсталације и сву опрему, подразумевају франко градилиште, односно објекат, размештено и изведено према техничкој документацији.

Услови и начин плаћања

Члан 4

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши по испостављеним привременим ситуацијама једном месечно и окончаној ситуацији, сачињеним на основу оверене грађевинске књиге изведених радова и јединичних цена из усвојене понуде бр. ________од _________2016. године и потписаним од стране стручног надзора, у року од 45 (четрдесетпет) дана од дана пријема оверене ситуације од стране Надзорног органа с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% (десет процената) од уговорене вредности.

Услов за оверу окончане ситуације је завршена примопредаја објекта.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач радова доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција, што Извођач радова признаје без права приговора.

Рок за завршетак радова

Члан 5

Извођач радова се обавезује да уговорене радове изведе у року од 90 (деведесет) календарских дана рачунајући од дана увођења у посао, а према приложеном динамичком плану, који је саставни део Уговора.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник. Рок за увођење у посао је најкасније 10 дана од дана ступања на снагу овог Уговора уколико није другачије одређено.

Под завршетком радова сматра се дан примопредаје радова, а што стручни надзор констатује у грађевинском дневнику.

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.

Ако постоји оправдана сумња да ће радови бити изведени у уговореном року, Наручилац има право да затражи од Извођача радова да предузме потребне мере којима се обезбеђује одговарајуће убрзање радова и њихово усклађивање са уговореним планом грађења.

Члан 6

Извођач радова има право да зaхтева продужење рока за извођење радова у случају у коме је због промењених околности или неиспуњења обавеза Наручиоца био спречен да изводи радове.

Као разлози због којих се, у смислу става 1. овог члана, може захтевати продужење рокова, сматрају се нарочито:

- природни догађаји (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документациком;

- закашњење увођења Извођача радова у посао;

- непредвиђени радови за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морују извести.

Наручилац одлучује да ли ће и за колико продужити рок за завршетак радова у  року од 8 дана од дана када је Извођач радова затражио од Наручиоца да одлучи о продужењу рока за завршетак радова. Уколико Извођач радова пропусти да достави благовремено упозорење о кашњењу или не сарађује у смислу решавања овог кашњења, кашњење изазавано овим пропустом се неће разматрати приликом одређивања новог рока за завршетак радова.

Захтев за продужење рока за извођење радова Извођач радова писмено подноси Наручиоцу у року од једног дана од сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека коначног рока за завршетак радова.

Уговорени рок је продужен када уговорне стране закључе Анекс уговора у складу са одлуком коју Наручилац донесе на начин и под условима прописаним чланом 115. Закона.

У случају да Извођач радова не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе у рад више извршилаца, без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде.

Ако Извођач радова падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.

Уговорна казна

Члан 7

Уколико Извођач радова не заврши радове у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу радова уговорну казну у висини 0,1% (0,1 проценатa) од укупно уговорене вредности без ПДВ-а за сваки дан закашњења. Уколико је укупан износ обрачунат по овом основу већи од 5% од Укупне уговорене цене без ПДВ-а, Наручилац може једнострано раскинути Уговор.

Наплату уговорне казне Наручилац радова ће извршити, без претходног пристанка Извођача радова, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.

Ако је Наручилац због закашњења у извођењу или предаји изведених радова претрпео какву штету, може захтевати од Извођача радова и потпуну накнаду штете, независно од уговорене казне и заједно са њом.

Обавезе Извођача радова

Члан 8

Извођач радова се обавезује да радове изведе  у складу са важећим техничким

прописима, документацијом и овим уговором као и да исте по завршетку  преда Наручиоцу радова,  као и :

- да пре почетка радова Наручиоцу радова достави решење о именовању одговорног Извођача радова;

- да по пријему пројектно-техничке документације исту детаљно прегледа и брижљиво проучи и у року од 10 дана, рачунајући од дана примопредаје техничке документације, достави у писаном облику Наручиоцу евентуалне примедбе на разматрање и даље поступање. Неблаговремено уочене или достављене примедбе, као и евентуални недостаци у пројектно-техничкој документацији који нису могли остати непознати да је пројектно-техничка документација, на време, савесно и брижљиво сагледана, неће се узете у обзир, нити ће имати утицаја на рок и цену извођења радова;

- да у року од 7 (седам) дана од дана потписивања уговора достави стручном надзору динамични план извођења радова;

- да о свом трошку обезбеди и истакне на видном месту градилишну таблу у складу са важећим прописима;

- да се строго придржава мера заштите на раду;

- да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоцу радова да је завршио радове и да је спреман за њихову примопредају;

- да изводи радове према документацији на основу које је издато одобрење за изградњу, односно главном пројекту, у складу са прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета које важе за поједине врсте радова, инсталацију и опреме;

- да обезбеди довољну радну снагу на градилишту и благовремену испоруку уговореног материјала и опреме потребну за извођење уговором преузетих радова;

- да обезбеди безбедност свих лица на градилишту, као и одговарајуће обезбеђење складишта својих материјала и слично, тако да се Наручилац радова ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средине, и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу радова;

- да уредно води све књиге предвиђене законом и другим прописима Републике Србије;

- да на градилишту обезбеди уговор о грађењу, решење о одређивању одговорног извођача радова на градилишту и главни пројекат, односно документацију на основу које се објекат гради;

- да омогући вршење стручног надзора на објекту;

- да омогући наручиоцу сталан надзор над радовима и контролу количине и квалитета употребљеног материјала;

- да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца радова датим на основу извршеног надзора и да у том циљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку или рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређаја и постројења или убрзања извођења радова када је запао у доцњу у погледу уговорених рокова извођења радова;

- да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца, без права на повећање трошкова или посебне накнаде за то уколико не испуњава предвиђену динамику;

- да сноси трошкове накнадних прегледа комисије за пријем радова уколико се утврде неправилности и недостаци;

- да гарантује квалитет изведених радова и употребљеног материјала, с тим да отклањању недостатка у гарантном року за изведене радове Извођач мора да приступи у року од 5 дана;

- да обезбеди доказ о квалитету извршених радова, односно уграђеног материјала, инсталација и опреме.

- да Извођач отклони, све евентуално начињене штете на постојећим инсталацијама, објектима, саобраћајницама, јавним и приватним површинама

Обавезе Наручиоца радова

Члан 9

Наручилац радова ће обезбедити вршење стручног надзора над извршењем уговорних обавеза Извођача радова.

Наручилац радова се обавезује да уведе Извођача радова у посао, предајући му техничку документацију као и обезбеђујући му несметан прилаз градилишту.

Наручилац радова се обавезује да учествује у раду комисије за примопредају и коначни обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем радова.

Наручилац радова се обавезује да пре почетка рада на градилишту писменим актом одреди координатора за безбедност и здравље на раду у фази извођења радова, а у складу са законом који регулише ову област;

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа

Члан 10

Евентуалне примедбе и предлози надзорног органа уписују се у грађевински дневник.

Извођач радова је дужан да поступи по оправданим примедбама и захтевима надзорног органа и да отклони недостатке у радовима у погледу којих су стављене примедбе и то на сопствени трошак.

Финансијско обезбеђење – банкарска гаранција

Члан 11.

Извођач радова се обавезује да на дан закључења Уговора, а најкасније у року од 7 (седам) дана од дана закључења уговора, преда Наручиоцу Банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у корист Наручиоца, у износу од 10% (десет процената) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од уговореног рока за завршетак радова, с тим да евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока важења гаранције, за исти број дана за који ће бити продужен и рок за завршетак радова.

Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Приликом примопредаје радова Извођач радова се обавезује да Наручиоцу преда Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини од 5% (пет процената) од укупне вредности изведених радова без ПДВ-а, са роком трајања који је 5 (пет) дана дужи од истека гарантног рока. Извођач радова може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони ранг).

Осигурање

Члан 12

Извођач радова је дужан да осигура радове, раднике, материјал и опрему од уобичајних ризика до њихове пуне вредности (осигурање објекта у изградњи) и достави наручиоцу полису осигурања, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова.

Извођач радова је такође дужан да достави наручиоцу полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица, оригинал или оверену копију, са роком важења за цео период извођења радова, у свему према важећим законским прописима.

Уколико се рок за извођење радова продужи, извођач радова је дужан да достави, пре истека уговореног рока, полисе осигурања из става 1. и 2. овог члана, са новим периодом осигурања.

Гаранција за изведене радове и гарантни рок

Члан 13

Извођач радова гарантује да су изведени радови у време примопредаје у складу са уговором, прописима и правилима струке и да немају мана које онемогућавају или умањују њихову вредност или њихову подобност за редовну употребу, односно употребу одређену уговором.

Гарантни рок за квалитет изведених радове износи 2 (две) године и рачуна се од датума примопредаје радова. Гарантни рок за сву уграђену опрему и материјал је у складу са гарантним роком произвођача рачунајући од датума примопредаје радова, с тим што је извођач радова дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда Наручиоцу радова.

Извођач радова је дужан да о свом трошку отклони све недостатке који се покажу у току гарантног рока, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета радова и материјала у року од 5 дана од пријема писаног захтева од стране Наручиоца.

Независно од права из гаранције, Наручилац радова има право да од извођача радова захтева накнаду штете која је настала као последица неквалитетно изведених радова или уградње материјала неодговарајућег квалитета.

Квалитет уграђеног материјала

Члан 14

За укупан уграђени материјал Извођач радова мора да има сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за објекте те врсте у складу са пројектном документацијом.

Достављени извештаји о квалитету уграђеног материјала морају бити издати од акредитоване лабораторије за тај тип материјала.

Уколико Наручилац утврди да употребљени материјал не одговара стандардима и техничким прописима, он га може одбити и забранити његову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.

Извођач радова је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.

У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи од Извођача радова да поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач радова у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује друго лице на терет Извођача радова.

Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са законом којим се уређује планирање и изградња.

Извођач радова се не ослобађа одговорности ако је штета настала због тога што је при извођењу одређених радова поступао по захтевима Наручиоца.

Вишкови и мањкови радова

Члан 15.

За свако одступање од техничке документације на основу које се изводе радови и уграђује опрема, односно за свако одступање од уговорених радова, Извођач радова је дужан да о томе обавести Наручиоца и да тражи писмену сагласност за та одступања.

Извођач радова не може захтевати повећање уговорене цене за радове које је извршио без сагласности Наручиоца.

Вишкови или мањкови  радова за чије извођење је Наручилац дао сагласност, обрачунавају се и плаћају по уговореним фиксним јединичним ценама и стварним количинама изведених радова.

Наручилац има право да у току извођења радова, односно монтаже опреме, одустане  од дела радова и опреме предвиђених у техничкој документацији чија укупна вредност не прелази 10% укупне уговорене цене, под условом да се тим одустајањем не угрозе гарантоване карактеристике објекта као целине.

Непредвиђени радови

Члан 16.

Непредвиђени радови су они радови чије је предузимање било нужно због осигурања стабилности објекта или ради спречевања настанка штете, а изазвани су неочекиваном тежом природом земљишта, неочекиваном појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајем.

Непредвиђене радове Извођач радова може да изведе и без претходне сагласности наручиоца, ако због њихове хитности није био у могућности да прибави ту сагласност.

Извођач  радова је дужан без одлагања обавестити Наручиоца о разлозима за извођење непредвиђених радова и о предузетим мерама.

Извођач радова има право на  правичну накнаду за непредвиђене радове који су морали бити обављени.

Наручилац може раскинути овај уговор ако би услед непредвиђених радова уговорена цена морала бити повећана за 5,0%, и више, о чему је дужан без одлагања обавестити Извођача радова.

У случају раскида уговора Наручилац је дужан исплатити Извођачу радова одговарајући део цене за већ извршене радове, као и правичну накнаду за учињене неопходне трошкове.

Примопредаја изведених радова

Члан 17

Примопредаја објекта врши се по завршетку изградње објекта, односно свих радова предвиђених одобрењем за изградњу и главним пројектом, односно по завршетку изградње дела објекта за који може да се изда употребна дозвола. Технички преглед може да се врши и упоредо за извођењем радова на захтев Наручиоца, ако по завршетку изградње објекта не би могла да се изврши контрола изведених радова.

Технички преглед обухвата контролу усклађености изведених радова са одобрењем за изградњу и техничком документацијом на основу које се објекат градио, као и са техничким прописима и стандардима који се односе на поједине врсте радова, односно материјала, опреме и инсталација.

Извођач радова о завршетку уговорених радова обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка радова уписује се у грађевински дневник.

Примопредаја радова се врши комисијски најкасније у року од 15 (петнаест) дана од завршетка радова.

Комисију за примопредају радова именоваће Наручилац, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава записник о примопредаји.

Извођач радова је дужан да приликом примопредаје преда Наручиоцу, пре техничког прегледа пројекте изведених радова у два примерка са одговарајућим атестима за уграђени материјал и извештајима.

Грешке, односно недостатке које утврди Наручилац у току извођења или приликом преузимања и предаје радова, Извођач радова мора да отклони без одлагања. Уколико те недостатке Извођач радова не почне да отклања у року од 3 (три) дана и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац има право да те недостатке отклони преко другог лица на терет Извођача радова.

Евентуално уступање отклањања недостатака другом лицу, Наручилац ће учинити по тржишним ценама и са пажњом доброг привредника.

Примопредају радова обезбедиће Наручилац у законски предвиђеном року.

Наручилац ће у моменту у примопредаје радова од стране Извођача радова примити на коришћење изведене радове.

Коначни обрачун

Члан 18

Коначну количину и вредност изведених радова по Уговору утврђује Комисија за коначни обрачун на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.

Комисију за коначни обрачун именоваће Наручилац радова, а обавезно је чине и 2 (два) представника Наручиоца и 1 (један) представник Извођача радова, уз присуство Стручног надзора.

Комисија сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.

Окончана ситуација за изведене радове испоставља се истовремено са Записником о примопредаји и Записником о коначном обрачуну изведених радова.

Раскид Уговора

Члан 19

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана.

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај уговор уколико извршени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту посла и квалитету наведеном у понуди Извођача радова, а Извођач радова није поступио по примедбама стручног надзора.

Наручилац може једнострано раскинути уговор у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач радова касни са извођењем радова дуже од 15 (петнаест) календарских дана као и ако Извођач радова не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за његову реализацију.

Уколико дође до раскида Уговора пре завршетка свих радова чије извођење је било предмет овог Уговора заједничка Комисија ће сачинити Записник о до тада стварно изведеним радовима и њиховој вредности у складу са Уговором.

Уговор се раскида писаном изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни.

У случају раскида Уговора, Извођач радова је дужан да изведене радове обезбеди и сачува од пропадања, као и да Наручиоцу преда пројекат изведеног објекта као и преглед стварно изведеним радова до дана раскида уговора, потписан од стране одговорног извођача радова и надзорног органа.

Измене уговора

Члан 20.

Наручилац може, након закључења овог уговора, без спровођења поступка јавне набавке, да повећа обим радова који су предмет уговора, ако је то повећање последица околности које су уочене у току реализације уговора и без чијег извођења циљ закљученог уговора не би био остварен у потпуности.  Вредност повећаног обима радова не може бити већа од  5%  укупне вредности закљученог уговора, односно укупна вредност повећања уговора не може да буде већа од 5.000.000 динара. Наведено ограничење не односи се на вишкове радова уколико су ти радови уговорени. (члан 115. ст. 1. и  3. Закона).

Ако вредност повећаног обима радова прелази прописане лимите, повећање обима предмета уговора не може се извршити без спровођења одговарајућег поступка јавне набавке.

Наручилац ће дозволти продужетак рока за извођење радова , ако наступе околности на које извођач радова није могао да утиче, а које се односе на:

- природни догађај (пожар, поплава, земљотрес, изузетно лоше време неуобичајено за годишње доба и за место на коме се радови изводе и сл.);

- мере које буду предвиђене актима надлежних органа;

- услови за извођење радова у земљи или води, који нису предвиђени техничком документацијом;

- закашњење наручиоца да Извођача радова уведе у посао;

- непредвиђене радове за које Извођач радова приликом извођења радова није знао нити је могао знати да се морају извести.

Члан 21.

У случају потребе извођења непредвиђених радова, поред продужења рока,

наручилац ће дозволити и промену цене, до износа трошкова који су настали због извођења тих радова, под условом да вредност тих трошкова не прелази прописане лимите за повећање обима предмета јавне набавке.

У року од 3 дана од почетка извођења радова на позицијама непредвиђених радова, Извођач је у обавези да достави Надзорном органу на сагласност Понуду са анализом цена за наведене позиције непредвиђених радова.

Наручилац доноси одлуку о измени уговора због повећања обима предмета јавне набавке или због промене других битних елемената уговора, у складу са чланом 115. Закона.

Изменом уговора, по било ком од наведених основа, не може се мењати предмет јавне набавке.

Сходна примена других прописа

Члан 22.

На питања која овим уговором нису посебно утврђена,  примењују се одговарајуће одредбе закона којим се уређује планирање и изградња и закона којим се уређују облигациони односи.

Саставни део уговора

Члан 23.

Прилози и саставни делови овог Уговора су:

-   техничка документација

-   понуда Извођача радова бр. _______________ од __________. године

- динамика извођења радова

Решавање спорова

Члан 24.

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Чачку.

Број примерака уговора

Члан 25

Овај уговор сачињен је у 6 (шест) једнака примерка, по 2 (два) за сваку уговорну страну и 2 (два) за Канцеларију за управљање јавним улагањима.

Ступање на снагу

Члан 26

Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране а ступа на снагу даном предаје Наручиоцу банкарске гаранције за добро извршење посла од стране Извођача радова.

| ЗА ИЗВОЂАЧА РАДОВА |  | ЗА НАРУЧИОЦА |
| --- | --- | --- |

| _______________________ |  | _______________________ |
| --- | --- | --- |
| МП. |  | Миланка Коларевић МП. |

## XI.  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

|  | ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ ОШ "ВУЧИЋ ВЕЛИЧКОВИЋ " , МЕЂУРЕЧЈЕ | Јединична цена без ПДВ-а | Јединична цена са ПДВ-ом | Укупна цена без ПДВ-а | Укупна цена са ПДВ-ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3x4) | 7 (3x5) |
| р.бр | ОПИС | Ј.мере | Количина |  |  |  |  |
| I | КРОВ |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа громобранске мреже са крова спуштање са одлагањем и предајом Инвеститору. Обрачун по м1. | м1 | 185,00 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећег видео надзора , са поновном уградњом после израде фасаде . | Пауш. |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа слемењака са спуштањем , и слагањем поред објекта . Обрачун по м1. | м1 | 90,00 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа постојећег кровног покривача са слагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по м2. | м2 | 598,00 |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа постојеће опшивке од дрвене ламперије са спуштањем и слагањем поред објекта. Обрачун по м2. | м2 | 75,00 |  |  |  |  |
| 6. | Демонтажа олука хоризонталних и вертикланих са одлагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по м1. | м1 | 285,00 |  |  |  |  |
| 7. | Демонтажа опшивки димњака са одлагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 8. | Скидање летве за фалцовани цреп са слагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по м1. | м1 | 1.785,00 |  |  |  |  |
| 9. | Скидање комплетне кровне конструкције са објекта . Кровну конструкцију сложити поред објкета и предати Инвеститору. Обрачун по м2. | м2 | 598,00 |  |  |  |  |
| 10. | Рушење димњака од пуне опеке до нивоа таванске конструкције , са утоваром шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м3. | м3 | 4,80 |  |  |  |  |
| 11. | Зидање порушених димњака пуном опеком у цементном малтеру. Обрачун по м3. | м3 | 4,80 |  |  |  |  |
| 12. | Бетонирање димњачких капа од армираног бетона МБ 30 у потребној оплати. Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка , довоз и монтажа кровне конструкције од чамове резане грађе И класе , са потребним оковом и спојним материјалом. Кровну грађу обавезно заштитити средством против гљивица и инсеката. Обрачун по м2 хоризонталне пројекције. | м2 | 499,00 |  |  |  |  |
|  | Димензије кровних елемента према димезијама постојећег крова који се демонтира: тавањаче 16/14 цм, субови 14/16 цм, рожњаче 16/16 цм, косници 10/10 цм (дужине л =85 цм) ,рогови 12/14 цм, венчанице 12/12 цм, грбењаче 16/16 цм, увалнице 16/16 цм, клешта 2x10/16 цм. НАПОМЕНА: МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА ! |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Набавка материјала и дашчање крова чамовом даском д=24мм. Обрачун по м2 косе проејкције. | м2 | 598,00 |  |  |  |  |
| 15. | Набавка материјала и постављење хидроизолационе фолије преко дашчане подлоге , са потребним преклопом. Обрачун по м2 . | м2 | 598,00 |  |  |  |  |
| 16. | Набавка материјала и летвисање крова летвом димензија 2x3 цм .Обрачун по м1. | м1 | 890,00 |  |  |  |  |
| 17. | Набавка материјала и летвисање крова летвом димензија 5x3 цм за покривање фалцованим црепом.Обрачун по м1. | м1 | 1.785,00 |  |  |  |  |
| 18. | Набавка материјала , довоз и постављање фалцованог црепа.Обрачун пом2. | м2 | 594,00 |  |  |  |  |
| 19. | Набавка и постављање слемењака у цементном малтеру Р 1:3. Обрачун по м1. | м1 | 90,00 |  |  |  |  |
| 20. | Набавка материјала и израда опшивке око димњака алуминијумским лимом д=0,8мм. Обрачун по комаду. | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 21. | Набавка потребног материјала и опшивање стрехе алуминијумском ламперијом комплет са потребном подконструкцијом. Обрачун по м2. | м2 | 75,00 |  |  |  |  |
| 22. | Израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олука од пластифицираног лима у браон боји д=0,5мм, РШ 33 цм. Обрачун по м1. | м1 | 285,00 |  |  |  |  |
| 23. | Довоз, истовар, монтажа и демонтажа цевасте фасадне скеле.Обрачун по м2. | м2 | 990,00 |  |  |  |  |
| 24. | Набавка и монтажа спољне громобранске инсталације , поцинкованом траком ФеЗн 20x3мм за прихватни и спустни систем, и повезивање на темељни уземљивач. У цену су урачунате и потпоре. Обрачун по м1. | м1 | 185,00 |  |  |  |  |
| 25. | Набавка и уградња снегобрана . Обрачун по м2. | м2 | 598,00 |  |  |  |  |
| 26. | Набавка и уградња фасонских елеманата у крову (вентилације) . Обрачун по м2. | м2 | 598,00 |  |  |  |  |
|  | укупно радови крова : |  |  |  |  |
| II | ФАСАДА |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих солбанака од поцинкованог лима са одвозом на депонију.Обрачун по м1. | м1 | 75,00 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојећих опшивки од поцинкованог лима на фасади са одвозом на депонију. Обрачун по м1. | м1 | 26,50 |  |  |  |  |
| 3. | Обијање свих оштећених и подлубурених површина на фасади, са прањем водом под притиском и поправком истих одговарајућим репарационим материјалом. Обрачун по м2. | м1 | 95,00 |  |  |  |  |
| 4. | Чишћење фугни од малтера , стругање оштећеног камена са отпрашивањем и прањем водом под притиском. Обрачун по м2. | м1 | 77,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка потребног материјала и израда термичке облоге на фасади лепљењем и типловањем камене вуне д=6 цм на фасадене зидове од пуне опеке , малтерисање продужним малтером , наношење слоја лепка у три слоја , утапањем акрилне мрежице у два слоја и завршно равњање лепком. Камену вуну лепити лепком предвиђеним за камену вуну, а за типловање користити пластичне типлове са челичним језгром(6-8 ком/м2).Плоче камене вуне по редовима постављати смакнуто за пола дужине , приљубити једну до друге ,а евентулане шупљине поуњавати "течним стиропором".Као завршна обрада ради с е декоративни фасадни силикатни или силиконски малтер заглађене структуре, гранулације 1,5мм у две тона,који ће одредити пројектант у сарадњи са Инвеститором. Пре наношења завршног малтера обавезно премазивање зидне фасадне површине силиконском подлогом тонираном у светлијем тону фасаде , која мора бити сува. |  |  |  |  |  |  |
|  | Сав посао извести са стручном радном снагом по упутствима произвођача материјалима домаћег порекла , за које је обавезно поседовање сертификата. |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА: Пре почетка радова неопходно је чишћење , отпрашивање и евентуалне поправке на постојећим фасадним зидовима.Све зидне површине очистити од прљавштине , буђи, гљивица и корозије, а затим опрати водом под притиском .На осушене површине нанети прајмер за бољу везу лепка за лепљење камене вуне са постојећом зидном површином. У цену су урачунате потребне лајсне .Обрачун по м2. | м2 | 965,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка потребног материјала и израда термичке облоге на фасади , лепљењем и типловањем камене вуне д=10 цм на фасадне зидове-позиција око прозора као према постоејћој ( фасада "старија " 4 цм у односу на остало . Декоративне елементе урадити око прозора на учионицама , обухватити по 3 прозора (1 учионица) у ширини 17-20 цм, д=10 цм. Ову позицију урадити декоративним малтером заглађене структуре гранулације 1,5мм, тамнијег тона од осталог дела фасаде. Обрачун по м1. | м1 | 162,50 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка потребног материјала и израда термичке облоге између прозора на фасади лепљењем и типловањем камене вуне д=10 цм.Позицију урадити силикатним или силиконским малтером незаглађене структуре , гранулације 3-4мм у тону по жељи Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 32,50 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка потребног материјала и обрада шпалетни око спољашње столарије , кеменом вуном д=2 цм, са уградњом АЛ ласни . Обрачун по м1. | м1 | 165,00 |  |  |  |  |
| 9. | Израда и уградња нових солбанака на прозорима , од пластифицираног лима д=0,55мм, РШ 40 цм са потребним спојним и помоћним материјалом. Обрачун по м1. | м1 | 75,00 |  |  |  |  |
| 10. | Израда и уградња опшивке на споју крова и изолованих вертикалних површина изнад надстрешнице на улазу у зграду, од пластифицираног поцинкованог лима д=0,55мм, развијене ширине 60 цм, са спојним и помоћним материјалом. Обрачун по м1. | м1 | 12,50 |  |  |  |  |
| 11. | Фуговање постојећег каменог зида цементним малтером са увиученом фугном.Обрачун по м2. | м2 | 77,00 |  |  |  |  |
| 12. | Заштитно премазивање камене сокле хидрофобним средсвом против упијања воде.Обрачун по м2. | м2 | 96,00 |  |  |  |  |
|  | укупно радови на изради фасаде : |  |  |  |  |
| III | СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих унунутрашњих врата са одлагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | вел. 115/200 цм | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | вел. 115/210 цм | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | вел. 100/210 цм | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | вел. 85/210 цм | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | вел. 90/210 цм | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | вел. 70/210цм | ком | 8 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа прозора са одлагањем поред објекта и предаја Ивеститору. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | вел. 75+75/140+60 цм | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | вел.75+75/140+40 цм | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | вел. 75+75/120 цм | ком | 7 |  |  |  |  |
|  | вел. 60+60+60/140+40цм | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | вел. 80+80/140+40цм | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | фиксни вел. 110/120цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | вел. 100/130цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | вел. 60/60цм | ком | 1 |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа дрвених портала-прозор-врата са одлагањем поред објекта и предаја Ивеститору. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | прозор 75+75/140+80цм |  |  |  |  |  |  |
|  | врата вел.75+75/220+80 цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | прозор 75+75/120цм |  |  |  |  |  |  |
|  | врата вел.80/220цм | ком | 1 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа постојећих улазних врата са одлагањем поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | вел. 115/215 цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | вел. 110/220 цм | ком | 1 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и уградња унутрашњих фурнираних врата.Крило и шток радити од рамовске конструкције са обостраном облогом од медијапана, испуна папирно саће, На шток врата се поставља первајз лајсне ширине 70мм од медијапана д=16мм. Врата оковати са три шарке и бравом са цилиндром за закључавање,Површинска обрада :бели полиуретански лак(покривна боја).Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | вел. 115/200 цм | ком | 6 |  |  |  |  |
|  | вел. 115/210 цм | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | вел. 100/210 цм | ком | 3 |  |  |  |  |
|  | вел. 85/210 цм | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | вел. 90/210 цм | ком | 4 |  |  |  |  |
|  | вел. 70/210цм | ком | 8 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уградња прозора од ламелираних елемената од смрче или јеле попречног пресека 90/90мм, влажности 10+/-2%. Оков за прозоре окретнонагибни произвођача као РОТО или МАЦО. Спој крила и штока дихтовати са две дихтунг гуме произвођача као ДЕВЕНТЕР. На крилу штока поставити АЛ окапнице.Ручице месингане по избору Инвеститора. Прозор застаклити нискоемисионим трослојним стаклом 4+18+4+18+4мм. Површинска обрада метеријалима на воденој бази отпорним на утицаје УВ зрачења. Коефицијент топлотне проводљивости Уг=0,6W/м2К и Ув =0,94W/м2К. Обрачун по комаду. У цену је урачуната прозорска даска. |  |  |  |  |  |  |
|  | вел. 75+75/140+60 цм | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | вел.75+75/140+40 цм | ком | 15 |  |  |  |  |
|  | вел. 75+75/120 цм | ком | 7 |  |  |  |  |
|  | вел. 60+60+60/140+40цм | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | вел. 80+80/140+40цм | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | фиксни вел. 110/120цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | вел. 100/130цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | вел. 60/60цм | ком | 1 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и уградња дрвених портала (прозор врата) од ламелираних елемената од смрче или јеле попречног пресека 90/90мм, влажности 10+/-2%. Оков за прозоре окретнонагибни произвођача као РОТО или МАЦО. Спој крила и штока дихтовати са две дихтунг гуме произвођача као ДЕВЕНТЕР. На крилу штока поставити АЛ окапнице.Ручице месингане по избору Инвеститора. Прозор застаклити нискоемисионим трослојним стаклом 4+18+4+18+4мм.Површинска обрада метеријалима на воденој бази отпорним на утицаје УВ зрачења. Обрачун по комаду.У цену је урачуната сигурносна брава за улазна врата. |  |  |  |  |  |  |
|  | прозор 75+75/140+80цм |  |  |  |  |  |  |
|  | врата вел.75+75/220+80 цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | прозор 75+75/120цм |  |  |  |  |  |  |
|  | врата вел.80/220 цм | ком | 1 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и уградња улазних врата од трослојно ламелираних елемената од смрче или јеле д=68мм.Испуна рамовске конструкције од дрвених таблица са термоизолацијом од стиродура.Врата снабдети са три четворокраке шарке и вом са цилиндром за закључавање. Поршинска обрада метеријалима на воденој бази отпорним на атмосферске утицаје и УВ зрачење. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | вел. 115/215 цм | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | вел. 110/220 цм | ком | 1 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка и уградња прагова од буковог дрвета , лакираних транспарентним лаком два пута . Дебљина прага д=2цм. Обрачун по комаду. | ком | 29 |  |  |  |  |
|  | укупно радови на столарији : |  |  |  |  |
| IV | УНУТРАШЊИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| A) | Примезље |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Учионица 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 2. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 59,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 8. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 10. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 11. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 43,30 |  |  |  |  |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 44,70 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 16. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
|  | укупно учионица 1: |  |  |  |  |
| 2. | УЧИОНИЦА 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 2. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 59,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 8. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 10. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 11. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 43,30 |  |  |  |  |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 44,70 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 16. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
|  | укупно учионица 2 : |  |  |  |  |
| 3. | УЧИОНИЦА 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 2. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 59,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 8. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 10. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 11. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 43,30 |  |  |  |  |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 44,70 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 16. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
|  | укупно учионица 3 : |  |  |  |  |
| 4. | УЧИОНИЦА 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 3. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 52,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 46,50 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 46,50 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 52,00 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 52,00 |  |  |  |  |
| 9. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 82,60 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 82,60 |  |  |  |  |
| 11. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 82,60 |  |  |  |  |
| 12. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 40,60 |  |  |  |  |
| 13. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 42,00 |  |  |  |  |
| 14. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 15. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 16. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 17. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 82,60 |  |  |  |  |
|  | укупно учионица 4: |  |  |  |  |
| 5. | КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАРА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 3. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 15,60 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 14,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 14,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 14,20 |  |  |  |  |
| 9. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |  |  |  |  |
| 11. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |  |  |  |  |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора . Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 16. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 47,80 |  |  |  |  |
|  | укупно канцеларија секретара : |  |  |  |  |
| 6. | ХОДНИК |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 66,80 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 66,80 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 66,80 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 72,60 |  |  |  |  |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |  |  |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |  |  |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |  |  |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |  |  |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 182,60 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 182,60 |  |  |  |  |
| 9. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 182,60 |  |  |  |  |
| 10. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 66,20 |  |  |  |  |
| 11. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 116,40 |  |  |  |  |
| 12. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |  |  |  |  |
| 13. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |  |  |  |  |
| 14. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |  |  |  |  |
| 15. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 182,60 |  |  |  |  |
|  | укупно ходник: |  |  |  |  |
| 7. | НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 29,00 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа виназ плоча са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 29,00 |  |  |  |  |
| 3. | Скидање постојећег лепка са плоче са деталњим чишћењем подне плоче. Обрачун по м2. | м2 | 29,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 34,20 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка и израда термичке изолације пода, стиродуром д=2 цм, преко кондора. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка и уградња ПВЦ фолије преко стиродура . Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 9. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 79,20 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 72,50 |  |  |  |  |
| 11. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 72,50 |  |  |  |  |
| 12. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 72,50 |  |  |  |  |
| 13. | Набавка потребног материјала и обрада плафона лепком са мрежицом у "две руке" . Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 14. | Глетовање плафона два пута . Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 15. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 30,00 |  |  |  |  |
| 15. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 79,20 |  |  |  |  |
|  | укупно наставничка кацеларија : |  |  |  |  |
| 8. | СТЕПЕНИШТЕ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм или 40x40 цм са уградњом почетне АЛ лајсне на сваком степенику са уграђеном перфорацијом (три фугне). Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 46,80 |  |  |  |  |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |  |  |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |  |  |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |  |  |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |  |  |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |  |  |  |  |
|  | НАПОМЕНА :на овој позицији ће се појавити велики отпад , због украјања степеништа које је полукружно, МЕРЕ УЗЕТИ НА ЛИЦУ МЕСТА !!! |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Љуштење и обијање постојећих зидова са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 106,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 106,00 |  |  |  |  |
| 4. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 106,00 |  |  |  |  |
| 5. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 40,00 |  |  |  |  |
| 6. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 76,00 |  |  |  |  |
| 7. | Демонтажа трске са плафонске конструкције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 25,00 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 25,00 |  |  |  |  |
| 9. | Израда рукохвата од мат прохромских цеви фи 48мм са убушивањем вертикалних стубића висине 30 цм о постојећу зидану ограду која је висине 75 цм, са уградњом једне пречке од мат прохрома фи 20мм. Стубиће поставити на распон од 100-130 цм. Обрачун по м1. | м1 | 25,20 |  |  |  |  |
| 10. | Израда гелендера уза зид од мат прохронске цеви фи 48мм са фиксирањем у зид са дистанцерима од рундајза или пуних фи 14мм са подлошкама фи 90 д=3мм.Боја мат сива . Обрачун по м1. | м1 | 19,80 |  |  |  |  |
| 11. | Полирање горње површине ограде која је од тераца . Ширина је 45 цм. Обрачун по м1. | м1 | 3,65 |  |  |  |  |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 106,00 |  |  |  |  |
|  | укупно степениште : |  |  |  |  |
| 9. | МОКРИ ЧВОРОВИ ЂАЧКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих цеви за воду , са одлагењем за поновну уградњу . Обрачун по м1. | м1 | 12,60 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа санитарних уређаја (умиваоници) са одлагењем ,у стану и поновна монтажа када се ураде керамичке плочице . Обрачун по комаду. | ком | 6 |  |  |  |  |
| 3. | Скидање постојећих зидних керамичких плочица са изношењем и одвозом шута на депонију до 5км. Обрачун по м2. Х плочице 150 цм. | м2 | 106,50 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка потребног метеријала и малтерисање зидова где су биле зидне плочице , цементним малетром 1:3. Обрачун по м2. | м2 | 106,50 |  |  |  |  |
| 5. | Набавака И уградња зидних керамичких плочица у цементном малтеру 1:3, са обрадом фугни. Обрачун по м2. | м2 | 115,00 |  |  |  |  |
| 6. | Враћање скинутих цеви за воду. Обрачун по м1. | м1 | 12,60 |  |  |  |  |
| 7. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од керамичких плочица до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 16,50 |  |  |  |  |
| 8. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од керамичких плочица до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 42,00 |  |  |  |  |
| 9. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 105,00 |  |  |  |  |
|  | укупно мокри чворови ђачки : |  |  |  |  |
| 10. | МОКРИ ЧВОРОВИ НАСТАВНИЧКИ |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа санитарних уређаја са одлагањем и предаја Инвеститору. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | умиваоници | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | WЦ шоља | ком | 2 |  |  |  |  |
| 2. | Скидање постојећих зидних керамичких плочица са изношењем и одвозом шута на депонију до 5км. Обрачун по м2. Х плочица 150 цм. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 3. | Скидање постојећих подних керамичких плочица са изношењем и одвозом шута на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 6,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка потребног материјала И израда хидроизолације подне плоче од кондора 4, са преклопом и варењем спојева . Кондор подвити уз зидове 5-10 цм. Обрачун по м2. | м2 | 6,85 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 6,85 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка потребног метеријала и малтерисање зидова где су биле зидне плочице , цементним малетром 1:3. Обрачун по м2. | м2 | 20,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавака И уградња зидних керамичких плочица у цементном малтеру 1:3, са обрадом фугни. Обрачун по м2. | м2 | 21,00 |  |  |  |  |
| 8. | Набавака И уградња подних керамичких плочица у цементном малтеру 1:3, са обрадом фугни. Обрачун по м2. | м2 | 6,10 |  |  |  |  |
| 9. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од керамичких плочица до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 52,60 |  |  |  |  |
| 10. | Бојење плафона јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од керамичких плочица до плафона . Обрачун по м2. | м2 | 6,00 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка и уградња санитарних уређаја , комплет са пратећим прибором. У цену су урачунате и потребне батерије за топлу и хладну воду за умиваонике . Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |
|  | wц шоља -комплет са водокотилћем, испирном цеви, покривном даском и осталим прибором | ком | 2 |  |  |  |  |
|  | умиваоник -комплет са сифоном, батеријом за топлу и хладну воду | ком | 2 |  |  |  |  |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 52,60 |  |  |  |  |
|  | укупно мокри чворови наставнички : |  |  |  |  |
| B) | спрат |  |  |  |  |  |  |
| 1. | УЧИОНИЦА 1 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 5. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
| 7. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
| 8. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 44,00 |  |  |  |  |
| 9. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 48,00 |  |  |  |  |
| 10. | Демонтажа трске са плафонске конструкције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
|  | укупно учионица 1 |  |  |  |  |
| 2. | УЧИОНИЦА 2 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 5. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
| 7. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
| 8. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 44,00 |  |  |  |  |
| 9. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 48,00 |  |  |  |  |
| 10. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
|  | укупно учионица 2: |  |  |  |  |
| 3 | УЧИОНИЦА 3 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег ламината са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 5. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
| 7. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
| 8. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 44,00 |  |  |  |  |
| 9. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 48,00 |  |  |  |  |
| 10. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 49,00 |  |  |  |  |
| 11. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 50,00 |  |  |  |  |
| 12. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 92,00 |  |  |  |  |
|  | укупно учионица 3: |  |  |  |  |
| 4. | УЧИОНИЦА 4 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 46,50 |  |  |  |  |
| 4. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 6. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
| 7. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 40,50 |  |  |  |  |
| 8. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора од масне боје до плафона. Обрачун по м2. | м2 | 47,50 |  |  |  |  |
| 9. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 10. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 11. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 88,00 |  |  |  |  |
|  | укупно учионица 4: |  |  |  |  |
| 5. | КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОРА |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа бродског пода са изношењем и одвозом на депонију. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и уградња храстовог паркета И класе , са лепљењем лепком за паркет. У цену је урачуната и уградња угаоних лајсни, и бојење лајсни. У цену је урачунато хобловање и лакирање паркета три пута. Обрачун по м2. | м2 | 14,20 |  |  |  |  |
| 4. | Љуштење и обијање постојећих зидова ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |  |  |  |  |
| 6. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |  |  |  |  |
| 7. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора .Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |  |  |  |  |
| 8. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 9. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 50,50 |  |  |  |  |
|  | укупно канцеларија директора: |  |  |  |  |
| 6. | ХОДНИК |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног метаријала и израда цементне кошуљице 3-5 цм цементним малтером 1:3. У цену је урачунато и рабиц плетиво. Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 72,60 |  |  |  |  |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |  |  |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |  |  |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |  |  |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |  |  |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Љуштење и обијање постојећих зидова и плафона ,са изношењем шута и одвозом на депонију до 5км. Обрачун по м2. | м2 | 176,50 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка потребног материјала И уградња мрежице на лепак " две руке" на зидовима. Обрачун по м2. | м2 | 176,50 |  |  |  |  |
| 5. | Глетовање зидова, два пута . Обрачун по м2. | м2 | 176,50 |  |  |  |  |
| 6. | Бојење зидова масном бојом на висини 150 цм од пода , са потребном припремом, два пута. Обрачун по м2. | м2 | 63,20 |  |  |  |  |
| 7. | Бојење зидова јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 113,30 |  |  |  |  |
| 8. | Демонтажа трске са плафонске коснтрукције са изношењем и одвозом на депонију до 5км. Обрачун пом2. | м2 | 58,00 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка потребног материјала и израда плафонске конструкције на металном роштиљу са испуном од камене вуне д=15 цм. Са доње стране камене вуне поставити ПВЦ фолију( непропусну) , а са горње стране паропропусну ПВЦ фолију. Завршна обрада плафона су гипс плоче , које бандажирати , изглетовати и обојити јуполом два пута у тону по избору Инвеститора. Обрачун по м2. | м2 | 58,00 |  |  |  |  |
| 10. | Монтажа и демонтажа потребне цевасте скеле , јер је висина преко 300 цм. Обрачун по м2. | м2 | 176,50 |  |  |  |  |
|  | укупно ходник : |  |  |  |  |
| V | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |
| a) | светиљке |  |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажа постојећих светиљки са плафона са предајом Инвеститору, и набавка и уградња нових према постојећим са куглом, и сијалицом . Обрачун по комаду. | ком | 10 |  |  |  |  |
|  | укупно светиљке: |  |  |  |  |
| b) | шпалетне |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала и обрада шпалетни око прозора и врата ,након уградње. Шупљине прво попунити "течним стиропором" затим залепити стиропор лепком за стиропор .Поставити ивичне лајсне са мрежицом,урадити мрежицу на преклоп, и обрадити целу површину два пута лепком. Након исушивања изглетовати два пута , а затим обојити јуполом, два пута у тону по избору Инвеститора.Обрачун по м1. | м1 | 365,00 |  |  |  |  |
|  | укупно шпалетне: |  |  |  |  |
| c) | улаз за наставнике |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 8,60 |  |  |  |  |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |  |  |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |  |  |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |  |  |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |  |  |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |  |  |  |  |
|  | укупно улаз за наставнике : |  |  |  |  |
| d) | улаз за ђаке |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећег кровног покривача, са спуштањем и предајом Инвеститору. | м2 | 22,10 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка и уградња новог фалцованог црепа . Обрачун по м2. | м2 | 22,10 |  |  |  |  |
| 3. | Бојење постојећих дрвених стубова и ограде на надстрешници садолином са претходном припремом. Стубови су висине 220 цм, и димензија 14/14цм, И има их 5ком. | ком | 5 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 15,50 |  |  |  |  |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |  |  |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |  |  |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |  |  |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |  |  |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа олука хоризонталних и вертикланих са одлагањме поред објекта и предаја Инвеститору. Обрачун по м1. | м1 | 8,20 |  |  |  |  |
| 6. | Израда и монтажа хоризонталних и вертикалних олука од пластифицираног лима у браон боји д=0,5мм, РШ 33 цм. Обрачун по м1. | м1 | 8,20 |  |  |  |  |
| 7. | Демонтажа постојећих ветар лајсни са одлагањем и предајом Инвеститору . Обрачун по м1. | м1 | 5,50 |  |  |  |  |
| 8. | Набавка и уградња ветар лајсни од пластифицираног бојеног лима . Обрачун по м1. | м1 | 5,50 |  |  |  |  |
| 9. | Набавка потребног метеријала и израда типске полумонтажне рампе дужине л=4м(нагиба 8,3%), ширине 120цм, х= 128 цм са двовисинксим рукохватима од мат прохрома. |  |  |  |  |  |  |
|  | ограда лево фи 40 на х=90 и 60 цм на стуб фи48мм. |  |  |  |  |  |  |
|  | рукохват фи 48мм, х=90 и 60 цм причвршћен на спољни зид (као позиција на унутрашњем степеништу) . |  |  |  |  |  |  |
|  | Рукохвати су дужи по 30 цм са обе стране са заобљеним завршетком . Комплет цена са уградњом. | ком | 1 |  |  |  |  |
|  | ukupno ulaz za đake : |  |  |  |  |
| e) | улаз за станаре |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног метаријала и уградња гранитне подне кер.плочице, стандардних димензија 30x30цм, 40x40 цм или 30x60 цм са израдом фугни мин 3мм, а маx 5мм. Плочице морају задовољавати техничке услове СРПС У.Ф2.011 , а то су : | м2 | 15,20 |  |  |  |  |
|  | плочице могу бити поставлљене равно или смакнуте маx 20% од ширине |  |  |  |  |  |  |
|  | подлога мора бити што равнија , сува и импрегнирана прајмером |  |  |  |  |  |  |
|  | подне плочице уградити у цементном малтеру 1:3 |  |  |  |  |  |  |
|  | гранитна керамика мора бити отпорна на хабање , да не упија воду, против клизна , отпорна на стварање мрља, отпорна на киселине . |  |  |  |  |  |  |
|  | У цену је ушла и израда сокле од 10-15цм, уз зид, ради лакшег одражавања и чишћења . |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Набавка материјала и израда надстрешнице изнад улазне терасе од дрвене конструкције. Рогове радити 10/10 цм, који се ослањају на рожњаче вел 12/12, и на стубове вел .14/14 цм. Висина стубова х=280 цм. Обрачун по м2. Све премазати заштитним и два слоја садолином . | м2 | 13,50 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка и дашчање крова даском д=24 мм, преко рогова . Обрачун по м2. Све премазати заштитним и два слоја садолином. | м2 | 16,10 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка и уградња попречне летве 3x5 цм. Обрачун по м1. | м1 | 48,30 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка материјала , довоз и постављање фалцованог црепа.Обрачун пом2. | м2 | 16,10 |  |  |  |  |
| 6. | Израда и уградња хоризонатлног олука од пластифицираног лима . Обрачун по м1. | м1 | 11,20 |  |  |  |  |
| 7. | Израда и уградња вертикалног од пластифицираног лима . Обрачун по м1. |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Набавка потребног материјала и израде и уградња дрвене ограде на тераси од дрвених штафни према постојећој код ђачког улаза. Обрачун по м1. Висина ограде је 100 цм. | m1 | 7,60 |  |  |  |  |
|  | укупно улаз за станре : |  |  |  |  |
| f) | санација металне ограде |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка потребног материјала , израда и уградња металне ограде од кутијастих профила,висине 1,20м.Стубови од кутијастих профила 50x50мм, а рамови од кутија 30x30 мм.Испуна је од вертикалних кутија пресека 30x15мм на межусобном растојању од 110 мм. Све елементе металне конструкциеј добро очистити , заштити од корозије и завршно офарбати у одговарајућем тону бојом за метал.Обрачун по м1. | м1 | 40,00 |  |  |  |  |
|  | укупно санација ограде : |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА : |  |  |  |  |  |  |
| I | КРОВ |  |  |  |  |  |  |
| II | ФАСАДА |  |  |  |  |  |  |
| III | СТОЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| IV | УНУТРАШЊИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| A) | приземље |  |  |  |  |  |  |
| 1) | УЧИОНИЦА 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | УЧИОНИЦА 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | УЧИОНИЦА 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | УЧИОНИЦА 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | КАНЦЕЛАРИЈА СЕКРЕТАР |  |  |  |  |  |  |
| 6) | ХОДНИК |  |  |  |  |  |  |
| 7) | НАСТАВНИЧКА КАНЦЕЛАРИЈА |  |  |  |  |  |  |
| 8) | СТЕПЕНИШТЕ |  |  |  |  |  |  |
| 9) | МОКРИ ЧВОРОВИ ЂАЧКИ |  |  |  |  |  |  |
| 10) | МОКРИ ЧВОРОВИ НАСТАВНИЧКИ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укупно A: |  |  |  |  |  |
| Б) | спарат |  |  |  |  |  |  |
| 1) | УЧИОНИЦА 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2) | УЧИОНИЦА 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3) | УЧИОНИЦА 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4) | УЧИОНИЦА 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5) | КАНЦЕЛАРИЈА ДИРЕКТОР |  |  |  |  |  |  |
| 6) | ХОДНИК |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укупно Б: |  |  |  |  |  |
| V | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
| a) | светиљке |  |  |  |  |  |  |
| b) | шпалетне |  |  |  |  |  |  |
| b) | улаз за наставнике |  |  |  |  |  |  |
| b) | улаз за ђаке |  |  |  |  |  |  |
| b) | улаз за станаре |  |  |  |  |  |  |
| b) | санација металне ограде |  |  |  |  |  |  |
|  |  | укупно Б: |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО: |  |  |  |  |  |  |

НАПОМЕНА: Овде додати предмер радова који ће имати све наведене колоне.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

- у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

- у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

XII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић, број 404-2-6/2016, односно. услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

Датум 		           Потпис,

________________                          МП                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIII.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1. ТАЧ. 1-4. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава обавезне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић, број 404-2-6/2016, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан је у одговарајући регистар;

2. Подизвођач и његов законски зуаступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривична дела примања или давања мита и кривичног дела преваре;

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији.

4.Понуђач има дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола услов за обављање те делатности.

Датум                                                             Потпис овлашћеног лица подизвођача

________________                             МП                          __________________

Напомена: Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача  и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XIV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

Поступајући по одредби члана  75. став 2. Закона, ______________________( назив понуђача), као овлашћено лице понуђача ( или као законски заступник понуђача) ,  дајем следећу

ИЗЈАВУ

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је Понуђач................................[навести назив понуђача] при састављању понуде за јавну набавку радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“ бр. 404-2-6/2016, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и потврђујем да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум Понуђач __________________ _____________________ МП

.

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XV.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У складу са чланом 131.г. ст. 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача _________________________________, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, испуњава додатне услове дефинисане конкурсном документацијом у поступку јавне набавке радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“, број 404-2-6/2016, односно услове наведене у члану 75. ст. 1. Закона о јавним набавкама, и то:

1.  Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом:

(1)да остварени пословни приход у последње три године (2013, 2014,2015) за које су достављени подаци мора да буде већи од 60.000.000,00 динара;

(2) да понуђач у последњих шест месеци који претходе месецу у коме је на Порталу јавних набавки објављен Позив за подношење понуда. није био неликвидан.

Да је понуђач у претходних шест година од дана објаве Позива на Порталу јавних набавки реализовао уговорe у укупној вредности од најмање 40.000.000,00 динара  без  пореза на додату вредност, а који се односе на извођење грађевинских и грађевинско занатских радова и инсталатерских радова на изградњи, реконструкцији, санацији и доградњи објеката високоградње (стамбени, стамбено-пословни, пословни и јавни објекти).

- Да располаже довољним техничким и кадровским капацитетом:

Понуђач мора да располаже (по основу власништва, закупа, лизинга ) опремом за извођење следећих радова: земљаних радова, радова на отклањању шута, зидарских радова, грађевинско-занатских радова, инсталатерских радова и других радова који се изводе у оквиру предмета јавне набавке.

Минимално захтевана опрема којом понуђач мора да располаже: (На пример):

Врста	Количина

Камион кипер 	комада 1

Лако доставно возило	комада 1

Понуђач мора да  располаже  потребним бројем и квалификацијама извршилаца за све време извршења уговора о јавној набавци и то најмање 20 извршилаца, од чега:

-најмање 20 непосредних извршилаца предмета јавне набавке;

- најмање једног дипломираног грађевинског инжењера који поседују важећу лиценцу Инжењерске коморе Србије, и то:

а) лиценцу 400 или 401 или 410 или 411 или 412 или 413 или 800 који ће решењем бити именован за одговорног извођача радова у предметној јавној набавци.

Датум 		                                                     Потпис,

________________                                                       __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVI. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

И З Ј А В У

О ДОСТАВЉАЊУ  ПОЛИСЕ ОСИГУРАЊА

Изјављујем, да се понуђач______________________________________, обавезује да ће,  уколико у поступку јавне набавке радова на адаптацији и санацији школске зграде ОШ „Вучић Величковић“, буде изабран као најповољнији и  уколико понуђач приступи закључењу уговора о извођењу радова, одмах по закључењу уговра, а најкасније у року од 5 (пет)  дана од дана закључења уговора, Наручиоцу доставити, оригинал или оверену копију, полису осигурања за извођење радова који су предмет јавне набавке и полису осигурања од одговорности за штету причињену трећим лицима и стварима трећих лица,  са важношћу за цео период извођења радова тј. до предаје истих наручиоцу и потписивања записника о примопредаји радова.

Датум 	Овлашћено лице понуђача

________________                           М.П.                                __________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује овлашћени представник групе понуђача.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVII.   ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА И ИЗВРШЕНОМ УВИДУ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана __________. године, обишао је локацију где ће се изводити  радови који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локацију и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде. Такође изјављујемо да смо упознати са свим условима градње и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у цени ни обиму радова.

Датум 		           Потпис,

________________                                                                    __________________

За Наручиоца: _______________________  М.П.

(п о т п и с)

Напомена: Обилазак локације је додатни услов који морају да испуне понуђачи како би понуда била прихватљива. Образац потписује лице овлашћено од понуђача за обилазак локације, односно овлашћени представник  групе понуђача и предтставник Наручиоца.

Овај образац попуњен, потписан и оверен печатом доставља се уз понуду.

XVIII. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ТЕХНИЧКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ

-подноси се на захтев Наручиоца-

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да располажем опремом за извођење предметних радова , чија је врста, количина , година производње , облик поседовања и  садашња вредност, наведена у следећој табели:

| Ред. бр. | Врста и тип | Количина/комада | Година производње | Облик поседовања(својина, закуп, лизинг) и садашња вредност | Напомена |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |

Потпис овлашћеног лица:

МП	  ____________________

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

Напомена: Овај образац се подноси на захтев Наручиоца.

XIX. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ

-подноси се на захтев Наручиоца-

Назив понуђача:

Седиште понуђача:

Матични број:

ПИБ:

У вези са чланом 76. став 2. Закона , ________________________, изјављујем да сам у претходном периоду од ________година, реализовао или учествовао у реализацији  уговора, чија листа је наведена у следећој табели:

| Редни бр. | Назив уговора (навести назив објекта, врсту радова, површина и намена објекта) | Година завршетка реализације уговора | Наручилац | Вредност (динара без ПДВ-а) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара без ПДВ-а.

Напомена: Уз ову листу потребно је приложити уговоре, окончане ситуације и потврде чији је образац садржан у делу XX. Потврда о реализацији раније закључених уговора.

Потпис овлашћеног лица:

_________________

МП

Овај образац се подноси на захтев Наручиоца.

## XX. ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИХ УГОВОРА

-подноси се на захтев Наручиоца-

Назив наручиоца:

Седиште наручиоца:

Матични број:

ПИБ:

На основу члана 76.став 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје:

ПОТВРДУ

Да је понуђач____________________________________________________

(назив,седиште извођача радова/понуђача)

за потребе наручиоца  _________________________________________________,

квалитетно и у уговореном року извршио следеће  радове:

_________________________________________________________________

2)____________________________________________________________________

_________________________________________________________, (навести врсту радова), у вредности од _________________________________ динара без ПДВ-а,

(словима: ___________________________________________________ динара без ПДВ-а), а на основу уговора број ____________________од ___ . ___. _____. године.

Датум почетка радова:________________________

Датум завршетка радова:______________________

Навести у ком облику је изводио радове: ______________извођач, подизвођач, члан групе

Ова потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и за друге сврхе се не може употребити.

Контакт лице наручиоца: ______________________________, телефон: _________________.

| Датум: | М.П. | Потпис овлашћеног лица |
| --- | --- | --- |

Напомена: Свака злоупотреба и нетачни подаци у овој потврди  могу произвести материјалну и кривичну одговорност.

Ова потврда се са Обрасцем референтне листе подноси на захтев Наручиоца.

# Text boxes

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића 1

Е-mail: soivanjica@ivanjica.gov.rs

Tел: 032/664-760

Телефакс:032/661-821