РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ИВАЊИЦА

ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића 1

Е-mail:soivanjica@ivanjica.gov.rs

Tел: 032/664-760

Телефакс:032/661-821

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈАВНА НАБАВКА У ПОСТУПКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

БР. 23/2018

Набавка видео опреме за видео надзор градских саобраћајница

Ивањица, новембар 2018.године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015,68/2015 у даљем тексту: Закон) и чл.6 Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени  гласник РС” број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-1-23/2018 и Решења о образовању комисије број 404-1-23/2018/1 за јавну набавку број 23/2018, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности - Набавка видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈНМВ 23/2018

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3. |
| II | Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. | 4. |
| III | Техничка спецификацијa | 5. |
| IV | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 18. |
| V | Критеријуми за избор најповољније понуде | 23. |
| VI | Обрасци који чине саставни део понуде | 23. |
| VII | Модел уговора | 45. |
| VIII | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 49. |

Укупан број страна 56

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Назив Наручиоца: Општина Ивањица

Адреса: ул. Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица

ПИБ:101886934

Матични број: 07221142

Шифра делатности:8411

Интернет страница Наручиоца: www.ivanjica.rs

1.2 Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

На ову јавну набавку ће се примењивати: Закон о јавним набавкама; Закон о општем управном поступку у делу који није регулисан Законом о јавним набавкама; Закон о облигационим односима након закључења уговора о јавној набавци, Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС", број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014), као и закони и прописи који важе у Републици Србији, за ову врсту добара и радова.

Позив за подношење понуда за предметну јавну набавку је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца  www.ivanjica.rs

1.3 Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 23/2018 су добра -  видео опремa за видео надзор градских саобраћајница

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

1.4 Контакт (лице или служба)

Служба за контакт телефон:

-  Биљана Видић на број 032/515-0339

- број факса: 032/661-821

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

- Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке мале вредности - Набавка видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018

Назив и ознака из општег речника набавке: 35125000- систем надзора

Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу - III Техничке карактеристике.

- Партије

Предмет јавне набавке није обликован у партије.

II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ,КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

  - Analiza potreba

U cilju unapređenja ukupnog stanja bezbednosti, sprečavanja vršenja krivičnih dela, obezbeđenja stabilnog javnog reda i mira i bezbednosti saobraćaja potrebno je izgraditi tehnološki savremen sistem video nadzora u Ivanjici.

  - Opis sistema

Sistem video nadzora sastoji se iz tri tehnološke celine i to:

- Optički  sistem za prenosa signala od kamernih mesta do Operativnog centra.

- Video sistem na lokacijama kamernih mesta.

- Sistem za prihvat, prenos,  nadzor, upravljanje i snimanje slike u Operativnom centru.

Prostorno posmatrano postoje tri celine:

### А.Kamerna mesta – 14 gradskih lokacija

B.Operativni centar – smešten u PS Ivanjica.

C.Klijentski korisnici – računari priključeni na LAN/WAN mrežu sistema

Na prostornim lokacijama je postavljena oprema koja pripada i različitim tehnološkim celinama.

###### Kamerna mesta - Lokacije

Sistem treba da sadrži 14 udaljenih lokacija sa fiksnim i PTZ kamerama i to:

| R.br | Lokacija | Alias | Broj kamera | Tip kamere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raskrsnica Milinka Kušića – Javorska | Vrh grada | 3 | PTZ |
| 2. | Raskrsnica Javorska – 13 Septembra | Kameni most | 1 | Fiksna |
| 3. | Raskrsnica Javorska – Javorski put | Kružni tok | 2 | Fiksna |
| 4. | Raskrsnica Milinka Kušića – Majora Ilića | Centar grada | 2 | Fiksna |
| 5. | Raskrsnica Milinka Kušića – Boška Petrovića | Grbić | 2 | Fiksna |
| 6. | Ulica Cvetka Zečevića | Stadion | 3 | Fiksna |
| 7. | Raskrsnica Milinka Kušića – Miljka Savića | Novi most Prilike | 2 | Fiksna |
| 8. | Raskrsnica Miljka Savića – Put za Guču | Novi most Guča | 2 | Fiksna |
| 9. | Gradski park – Vodopad | Park | 2 | PTZ |
| 10. | Raskrsnica Milana Mihailovića – Perse Rajević | Dom kulture | 1 | PTZ |
| 11. | Raskrsnica Venijamina Marinkovića – Kirila Savića | Crnjevski most | 2 | Fiksna |
| 12 | Raskrsnica Venijamina Marinkovića – Golijska | Golijska | 2 | Fiksna |
| 13. | Raskrsnica Venijamina Marinkovića – Lučka reka | Lučka reka | 2 | Fiksna |
| 14. | Raskrsnica Venijamina Marinkovića – Buk | Buk | 2 | Fiksna |

Kamere da budu IP sa megapikselnom rezolucijom. Postavljati ih na namenski izgrađene stubove za ovaj sistem ili na postojeće stubove (javna rasveta….)  ako se nalaze na odgovarajućim mestima za izabranu lokaciju. Kamere se montiraju pomoću posebnih nosača, a smeštaju se u hermetizovana kućišta za spoljnu montažu sa grejačem i ventilatorom radi obezbeđenja radne temperature i sprečavanja kondenzacije i zamagljenja. Za svako kamerno mesto treba obezbediti mrežno napajanje. Spojnu opremu za povezivanje kamere na prenosni put i izvore za napajanje smestiti u stubne ormane potrebnih dimenzija a koji su predviđeni za spoljnu montažu.

Video signali sa navedenih lokacija dovode se do Operativnog centra u PS Ivanjica. Kamere sa navedenih lokacija povezuju se u mrežni sistem u Operativnom centru korišćenjem optičkog sistema prenosa t.j. izradom potrebnog broja račvastih ili ravnih nastavaka na trasi za prenos video signala. Optički sistem prenosa na teritoriji Ivanjicе realizovati polaganjem podzemnih opričkih kablova u postojeću kablovsku kanalizaciju, a gde to nije moguće, korišćenjem vazdušnih samonosivih optičkih kablova po potrebi i mogućnostima. Sve gradske optičke privode završiti na jednoj zajedničkoj spojnoj tački (međukoncentracija) i jednim optičkim kablom privesti do patch panela u zgradi PS Ivanjica. Na planiranoj gradskoj optičkoj trasi obavezno ostavljati rezerve kabla u skladu sa planiranim kamernim mestima i rasponima između njih radi ostvarivanja mogućnosti fazne realizacije planiranog projekta i eventualnog otklanjanju nastalih oštećenja optičkog kabla u toku eksploatacije sistema.

Pretpostavljene dužine i kapacitet optičkih kablova za lokacije od 1 do 14 su:

- Monomodni vazdušni samonosivi kabl sa 12 optičkih vlakna  u  ukupnoj dužini od 9000 m na relacijama:

      - Međukoncentracija (Spojnica 1) – Lokacija br.1

      - Međukoncentracija (Spojnica 1) – Lokacija br.2

      - Međukoncentracija (Spojnica 1) – Lokacija br.3

      - Spojnica 2 – Lokacija br.4

      - Spojnica 2 – Lokacija br.5

      - Spojnica 2 – Lokacija br.6

      - Spojnica 2 – Spojnica 3, Lokacija br.7

      - Spojnica 3 – Lokacija br.8

      - Spojnica 4 – Lokacija br.9

      - Spojnica 4 – Lokacija br.10

      - Spojnica 4 – Spojnica 5, Lokacija br.11

      - Spojnica 5 – Spojnica 6, Lokacija br.12

      - Spojnica 6 – Spojnica 7, Lokacija br.13

      - Spojnica 7 – Lokacija br.14

- Monomodni podzemni kabl sa 24 optička vlakna  u  ukupnoj dužini od 1000 m na relaciji:

1.  Međukoncentracija (Spojnica 1) – Spojnica 2

2.  Međukoncentracija (Spojnica 1) – Spojnica 4

3.  Međukoncentracija (Spojnica 1) – Komandni orman 15 (Opština)

- Monomodni vazdušni samonosivi kabl sa 72 optička vlakna  u  ukupnoj dužini od 200 m na relaciji:   PS Ivanjica – Međukoncentracija (Spojnica 1)

Za kompletiranje optičkog sistema prenosa potrebno je izvršiti i sledeće radove:

  - Formiranje optičkog razdelnika (patch panela) u REK ormanu Operativnog centra sa završnim splajsovanjem

  - Montaža optičkih spojnica i izrada nastavaka na lokacijama za račvanje i montažu kamera

###### Operativni centar

Operativni centar se nalazi u zgradi PS Ivanjica (Dežurna služba). Svu aktivnu i pasivnu opremu potrebnu za formiranje Operativnog centara sistema video nadzora (Glavni video server, media konvertori, LAN svič, optički razdelnik) smestiti u postojeći 19” REK orman. Za realizaciju video servera koristiti PC računar u industrijskom 19” kućištu potrebnih performansi i licencni upravljački softver “Milestone expert edition” (obezbeđen od strane PU Čačak)  koji nema značajnijih ograničenja sa stanovišta dodavanja novih kamera u sistem i otvaranja klijentskih pozicija za pregled i upravljanje video materijalom kroz računarsku mrežu. Za svaku kameru koja se uključuje na upravljački softver mora se obezbediti odgovarajuća licenca kod ovlašćenog distrubutera Milestone softvera. Upravljački softver obezbeđuje mogućnost jednostavnog štampanja fotografija na osnovu snimljenog materijala, izvoz video materijala na druge medije i prikaz van sistema ovog servera.

###### Klijentski korisnici

Klijentski korisnici su PC računari uvezani preko LAN ili WAN mreže u jedinstvenu IP stukturu. Za gledanje, upravljanje, pregled i izvoz video materijala koristiti PC računare potrebnih performansi i klijentsku aplikaciju Milestone upravljačkog softvera koje se instaliraju na neograničen broj  računara bez obaveze posedovanja licencnih prava. Ovu mogućnost je obezbedila PU Čačak kroz pravo na raspolaganje serverskom licencem za korišćenje “Milestone expert edition” upravljačkog softvera.

5.  Tehnološke celine Optički sistem za prenosa signala od kamernih mesta do Operativnog centra i Sistem za prihvat, prenos,  nadzor, upravljanje i snimanje slike u Operativnom centru su završene kroz ranije sprovedenu javnu nabavku, dok se Video sistem sprovodi kroz predmetnu javnu nabavku, a sve to na dole navedenih sedam lokacija (od ukupno predloženih 14), obzirom da je predloženo idejno rešenje moguće realizovati u fazama, prema listi prioriteta i finansijskim mogućnostima Naručioca.

###### Камерна места – Локације

Систем за предметну јавну набавку треба да садржи 7 удаљених локација  са фиксним и  PTZ камерама и то:

| R.br | Lokacija | Alias | Broj kamera | Tip kamere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raskrsnica Milinka Kušića – Javorska | Vrh grada | 3 | PTZ |
| 2. | Raskrsnica Javorska – 13 Septembra | Kameni most | 1 | Fiksna |
| 3. | Raskrsnica Javorska – Javorski put | Kružni tok | 2 | Fiksna |
| 4. | Raskrsnica Milinka Kušića – Majora Ilića | Centar grada | 2 | Fiksna |
| 5. | Raskrsnica Milinka Kušića – Boška Petrovića | Grbić | 2 | Fiksna |
| 6. | Ulica Cvetka Zečevića | Stadion | 3 | Fiksna |
| 7. | Gradski park – Vodopad | Park | 2 | PTZ |

Fiksna kamera 4, 10 komada, sa pozicije br. 5 iz tehničke specifikacije biće instalirane u Operativnom centru.

Предмет јавне набавке ће бити ближе одређен у оквиру техничких спецификација.

I I I  ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈА

| Red. br. | ОПРЕМА | ОПИС | Јед. мере | Koличина | Тип, марка,произвођач и произвођачка ознака опреме и мареријала који се нуди |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksna kamera 1 | Full HD IP Dan/Noć kamera proizvedena u metalnom kućištu sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=2,8-8mm, F1.3, optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected), CS-mount, Megapixelna rezolucija, P-iris sočivo, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 120° - 40° Vertikalno: 64° - 22° Dijagonalno: 145° - 46° Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25 fps (bez WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps (sa WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@50 fps (bez WDR) Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz). Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Kamera mora podržavati automatsku kontrolu irisa pomoću P-iris kontrole. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Minimalno osvetljenje za sliku pri F1.3: Color režim – 0,18 lux B/W režim – 0,04 lux. Minimalno osvetljenje za HDTV 1080p sliku sa 50 fps pri F1.3: Color režim – 0,36 lux B/W režim – 0,08 lux. Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -daljinsko podešavanja fokusa preko mrežnog interfejsa -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH -ugrađeni mikrofon koji se može isključiti Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS422/RS485 full duplex port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) - P-iris konektor kompatibilan sa DC-iris Napajanje: - PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max - Potrosnja 7,9W max (tipično oko 3,5W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : 0ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P1365 | kom | 9 |  |
| 2 | Fiksna kamera 2 | Full HD IP Dan/Noć kamera proizvedena u metalnom kućištu. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25 fps (bez WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps (sa WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@50 fps (bez WDR) Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz) Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Kamera mora podržavati automatsku kontrolu irisa pomoću P-iris kontrole. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -daljinsko podešavanja fokusa preko mrežnog interfejsa -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH -ugrađeni mikrofon koji se može isključiti Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS422/RS485 full duplex port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) - P-iris konektor kompatibilan sa DC-iris Napajanje: -PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max -Potrosnja 7,9W max (tipično oko 3,5W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : 0ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P1365 Barebone | kom | 1 |  |
| 3 | Pokretna kamera | HDTV 720p PTZ pokretna kupolna IP kamera proizvedena u IP66, IK10 i NEMA 4X-rated aluminijumskom kućištu za spoljnu montažu. Senzor CMOS veličine minimalno 1/2,9'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: - varifokalni f=4,7mm - 84,6mm, F1.6-2.8 - horizontalno vidno polje od 59° - 4° - Autofokus - Autoiris PTZ funkcionalnost: - Pan od 360° endless brzinom od 0,2°/s-350°/s - Tilt od 180° brzinom od 0,2°/s-350°/s - 18х optičko uveličavanje, 12х digitalno - podržan patrolni režim - 100 preset pozicija Minimalno osvetljenje za sliku pri 30 IRE: Color režim – 0,3 lux B/W režim – 0,01 lux. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Rezolucija(max): 1280x720 (HDTV 720p) Broj slika: do 25/30 fps (50/60 Hz) u svim rezolucijama. Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i maksimalni bit rate (VBR/MBR). Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta -fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -moguća primene minimalno 20 individualnih 3D maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE Napajanje: -PoE+ IEEE 802.3at Type2 Class 4. -Potrosnja 15W max (tipično oko 9W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : -20ºC do +50ºC Radni opseg vlažnosti: 10-100% RH (sa kondenzovanjem). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava SDHC UHS-I/ SDXC UHS-I kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P5624-E | kom | 3 |  |
| 4 | Fiksna kamera 3 | Full HD IP Dan/Noć kamera sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/3'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=3-10.5mm, F1.4, optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected), CS-mount, Megapixelna rezolucija, DC-iris sočivo, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 91° - 32° Vertikalno: 49° - 18° Rezolucija(max): HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Minimalno osvetljenje za sliku pri F1.4: Color režim – 0,25 lux B/W režim – 0,05 lux. Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/66500 s do 1s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije Napajanje: - PoE IEEE 802.3af Class 2. - 8-28V DC max - Potrosnja 5W max (tipično oko 3,6W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : -20ºC do +50ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS M1125 | kom | 2 |  |
| 5 | Fiksna kamera 4 | Kompaktna HD Dan/Noć kamera tipa telo sa integrisanim IC reflektorom proizvedena u metalnom IP66 kućištu sa ugrađenim objektivom; Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/3''. Objektiv: Fiksni f=2,8mm, F1.2, Megapixelna rezolucija, FULL HD 1080P (1920x1080) IC osvetljenje: 24 Smart dioda dometa do 20 metara, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 90° Osetljivost: 0.01Lux(Color) / 0Lux(B/W) (sa IC); Napajanje 12Vdc. Potrošnja 4W. Radna temperatura -30 ºC ~+60 ºC, Maksimalne dimenzije: -dužina 149.5mm -prečnik 70mm. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model HIKVISION DS-2CE16D0T-IR | kom | 10 |  |
| 6 | Objektiv | Megapikselni varifokalni objektiv Theia SL940P P-iris za kameru AXIS P1365 Barebone. Montaža na CS-navoj. Žižna daljina: 9 - 40 mm. F-stopa: od min. F1.5 do zatvoreno. Dužina objektiva: manje od 50mm. Objektiv mora da ima P-iris sočivo. Objektiv mora da podržava: - kamere sa rezolucijama do minimalno 5 megapixela - veličine kamernog senzora od 1/3'' - 1/2,5'' Mora biti optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected) za pravu Dan/Noć kameru. Vidno polje za veličinu senzora - 1/2,5'': Horizontalno: 36° - 8,5° Vertikalno: 27° - 6,3° Dijagonalno: 46° - 10,6° Vidno polje za veličinu senzora - 1/2,7'' HD: Horizontalno: 37° - 8,6° Vertikalno: 20° - 4,8° Dijagonalno: 42° - 9,9° Vidno polje za veličinu senzora - 1/3'': Horizontalno: 30° - 7,1° Vertikalno: 22° - 5,3° Dijagonalno: 38° - 8,8° | kom | 1 |  |
| 7 | Nosač kućišta pokretne kamere | Zidni nosač kućišta kamere na poziciji 3 istog proizvođača kao i kamera težine max 1,5 kg, nosivosti min 15kg . Mora biti dizajniran za spoljnu i unutrašnju montažu. Mora imati sa zadnje strane otvor za kablove i sa strane vođice za kablove. Isti, odgovarajući ili bolji od modela AXIS T95A61 | kom | 3 |  |
| 8 | Kućište kamere | IP66 hermetizovano zaštitno kućište kamere u kompletu sa nosačem kućišta za skrivenu kablažu (kanalom za prolaz kablova) za kamere na pozicijama 1, 2, 4. Kućište namenjeno spoljnu motažu sa bočnim otvaranjem, grejačem i termostatom. Spoljne dimenzije L375xW138xH117mm. Unutrašnje dimenzije L260xW100xH75mm. Isto, odgovarajuće ili bolje od modela GL618H u kompletu sa nosačem kućišta GL208. | kom | 12 |  |
| 9 | Nosač | Izrada i montaža nosača kućišta kamere sa rukom, šelnom i adapterom za vešanje dužine maksimalno do 1,5m u skladu sa mestom montaže. Nosači moraju biti pocinkovani. | kom | 15 |  |
| 10 | Montaža | Montaža, povezivanje kamera na komandne ormane i puštanje u rad. U cenu uračunatai podešavanje scene, fokusiranje kamera i eventualne troškove neophodne za pristup mestu na stubu na koji se montira kamera (upotreba korpe i sl.) | kom | 15 |  |
| 11 | Milestone licence | Isporuka licenci (XPETDL – XProtect Expert Device Channel License) za priključenje kamera na video upravljački softver (VMS) „XProtect Expert“ 2014. SLC=C70-3241-4C70 | kom | 15 |  |
| 12 | Puštanje u rad | Uvezivanje kamera na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software , podešavanje i optimizacija sistema. | kom | 15 |  |
| 13 | Snimač | 16-to kanalni (ANALOG + HDTVI + AHD) Digitalni video rekorder. Video/Audio ulazi: -Video ulazi-16 kanala, BNC interfejs(1.0V p-p, 75oma). -Rezolucija snimanja: 12,5fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1 /4CIF, -Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 16 kanala, BNC interfejs(1.0V p-p, 75oma), 1 kanal audio RCA konektor -Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz), 1 kanal audio, RCA konektor (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Podržana sinhronizovana reprodukcija na rezolucijama do 1080p. Interfejsi: - 1xPrilagodljivi Ethernet 10M/100M/1000M - 2x USB 2.0 - 1x SATA za hard diskove do 6TB Ostalo: -Podržani protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS -Napajanje 12VDC -Potrošnja manja od 20W bez HDD, Radna temperatura -10 ºC do +55 ºC, Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristike kao i model HIKVISION DS-7116HQHI-F1/N | kom | 1 |  |
| 14 | Napajanje | Napajanje 12V/5A, 60W. Ulazni napon 90-264VAC / 135-370 VDC Zaštita od prenapona, preopterećenja , kratkog spoje, pregrevanja. | kom | 2 |  |
| 15 | Kabl | Kabl RG59 + 2 x 0.75mm | m | 305 |  |
| 16 | Razdelnik | Kablovski razdelnik napajanja 1/4 | kom | 2 |  |
| 17 | Konektori | Konektori 2 x BNC + 2 x nap. Komplet | kom | 10 |  |

Датум 					                              Понуђач

М. П.

_____________________________			           ______________________

Напомена:Понуђач је дужан да попуни, овери печатом и да потпише ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ-СПЕЦИФИКАЦИЈЕ, чиме потврђује да испуњава минималне техничке карактеристике тражене опреме који доставља уз понуду, заједно са проспектом (каталогом,техничким приручником или другим документом) издатим од стране произвођача понуђене опреме или јавно доступну спецификацију са сајта произвођача за опрему коју нуди по ставкама из табеле техничке карактеристике  спецификације којом се доказују захтеване техничке карактеристике из табеле.Подаци о производу у проспекту (каталогу,техничком приручнику или другом документу) могу бити на страном језику, али је потребно приложити превод на српски језик, који не мора бити оверен.

Понуђачи су обавезни да пре давања понуде визуелно изврше увид у локацију на којој ће се вршити постављање видео опреме, упознају се са постојећом оптичком мрежом и раније завршеним технолошким целинама, обиђу трасу и упознају се са свим специфичностима и евентуалним додатним трошковима везаним за постављање и монтирање видео опреме.

Увид у локацију се врши уз претходну најаву. Особа за контакт је Иван Мојсиловић, тел: 032/515-0336, e-mail: ivan.mojsilovic@ivanjica.gov.rs Представник понуђача који ће вршити увид дужан је да својство представника понуђача докаже предајом овлашћења особи за контакт. О извршеном увиду понуђач је дужан да овери образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију, коју ће му својим потписом оверити и овлашћени представник наручиоца. Увид у локацију могуће је извршити радним даном, у времену од 08-14 часова, уз претходну најаву.

Понуда понуђача који није извршио увид у локацију и која не садржи оверен образац Изјава понуђача да је обишао предметну локацију биће одбијена као неприхватљива и неће се узети у разматрање.

-Понуђач је дужан да поседује овлашћење или ауторизацију произвођача или овлашћеног представника произвођача за територију Републике Србије којим се овлашћује понуђач да има право вршења продаје,инсталације и одржавања добара која нуди, а која су предмет набавке, на позицијама у табели где је то примењиво. Ово овлашћење мора да гласи на име понуђача који подноси понуду и да је насловљено на наручиоца.

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то:

| Р.бр | ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
| 1. | Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом |
| 2. | Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); |  |
| 3. | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); |  |
| 4. | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време. подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). |  |
| 5. | Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) ЗЈН ) - Решење којим се правном лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника | Решење издато од стране Министарства унутрашњих послова којим се лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника, сходно Закону о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015) и Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава („Сл. Гласник РС“ број 119/2015), у виду неоверене копије. |

2.ДОДАТНИ УСЛОВИ

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то:

| Р.бр. | ДОДАТНИ УСЛОВИ | НАЧИН ДОКАЗИВАЊА |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), којом понуђач под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом. |
| 1. | ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | Да је понуђач овлашћен од произвођача опреме за продају, инсталацију и одржавање опреме коју нуди. |  |
| 2. | КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ |  |
|  | -Да понуђач има у радном односу или ангажованог уговором о привременим и повременим пословима или уговором о допунском раду најмање једно лице са Лиценцом 453 - Одговорни извођач радова телекомуникационих мрежа и система и -Да понуђач има у радном односу или ангажованог уговором о привременим и повременим пословима или уговором о допунском раду најмање једно лице са Лиценца 450 - Одговорни извођач радова електроенергетских инсталација ниског и средњег напона |  |

3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

- Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац у поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.

Испуњеност обавезног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач 5) ЗЈН, наведеног под редним бројем 5. у табеларном приказу обавезних услова, понуђач доказује достављањем Решења издатог од стране Министарства унутрашњих послова којим се лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника, сходно Закону о приватном обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 104/2013 и 42/2015) и Правилнику о начину вршења послова техничке заштите и коришћења техничких средстава  („Сл. Гласник РС“ број 119/2015), у виду неоверене копије.

- Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац  у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

- Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

- Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

- Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави:

- ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ

- Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног привредног суда;

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из одговарајућег регистра.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних услова – Доказ:

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

- ДОДАТНИ УСЛОВИ

- Технички капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу додатних услова – Доказ:

Потврду произвођача или представништва произвођача за територију Републике Србије да је понуђач овлашћен за продају, инсталацију и одржавање опреме коју нуди. Ова потврда мора да гласи на име понуђача, да је насловљена на наручиоца, да се односи на предметну јавну набавку и да је оверена печатом и потписана од стране овлашћеног лица произвођача или представништва произвођача за територију Републике Србије.

Доказ: Да поседује Ауторизацију произвођача MAF ( Manufacturer Authorization From) за опрему коју понуђач нуди ( фотокопија МАФ-а издатог од стране произвођача опреме као потврда/овлашћење произвођача камера да је Понуђач ауторизован/оспособљен да продаје, уграђује и одржава камере које нуди

2)   Кадровски капацитет, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном    приказу додатних услова – Доказ:

-за носиоце лиценце који су код понуђача запослени – фотокопију уговора о раду и М-А образац, односно за носиоца лиценци  који нису  запослени код понуђача: уговор – фотокопија уговора о делу / уговора о обављању привремених и повремених послова или другог уговора о радном ангажовању, у складу са Законом о раду

-фотокопије личне лиценце са потврдама Инжењерске коморе Србије да су носиоци лиценци чланови Инжењерске коморе Србије, као и да им одлуком Суда части издате лиценце нису одузете (потврда о важности лиценце). Фотокопије потврда о важности лиценце морају се оверити печатом имаоца лиценце и његовим потписом;

- Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1 извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

- Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

-Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ.

-Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.

-Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ

- Критеријум за доделу уговора:

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.

- Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном     ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испорукe и монтаже добара.

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном    ценом и истим роком испорукe и монтаже добара, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

VI ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

Саставни део понуде чине следећи обрасци:

- Образац понуде

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни

- Образац трошкова припреме понуде

- Образац изјаве о независној понуди

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом-(подноси се само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем

- Модел уговара

- Образац техничке спецификације

- Образац изјаве о увиду у локацију

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда понуђача бр. ________________ од дана __________________ године, за јавну набавку видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4)ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена: Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - Предмет јавне набавке мале вредности је набавка видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018

Назив и ознака из општег речника набавки  – 35125000- систем надзора

6)УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (са урачунатим свим трошковима које понуђач има у

реализацији предметне јавне набавке испоруке и монтаже) износи:

| Укупнa цена добара без ПДВ-а: |  |
| --- | --- |
| ПДВ: |  |
| Укупна цена добара са ПДВ -ом: |  |
| Рок и начин плаћања | У року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци и монтажи - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему |
| Рок важења понуде | _______________(не краћи од 60 дана од дана отварања) |
| Рок испоруке и монтаже | __________(до 45 календарских дана од дана уговарања) |
| Гарантни рок (осим за позиције из техничке спецификације у којима је гарантни рок посебно дефинисан) | ______________ месеци (не може бити краћи од 24 месеца) |
| Место испоуке и монтаже | Општина Ивањица |

-Организацију транспорта и испоруку добара до места испоруке врши добављач на свој терет.

-Пријем добара/радова се констатује записнички.

Обавезујемо се да ћемо набавку реализовати у складу са конкурсном документацијом и сходно томе прихватамо све услове наведене у конкурсној документацији.

Датум 					                     Понуђач

М. П.

_____________________________			            _________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

## ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

| Red. br. | Опрема | ОПИС | Јед. Мере 2. | Количина 3. | Јединична цена без ПДВ-а 4. | Јед. цена са ПДВ-ом 5. | Укупна цена без ПДВ-а 6. | Укупна цена са ПДВ-ом 7. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fiksna kamera 1 | Full HD IP Dan/Noć kamera proizvedena u metalnom kućištu sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=2,8-8mm, F1.3, optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected), CS-mount, Megapixelna rezolucija, P-iris sočivo, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 120° - 40° Vertikalno: 64° - 22° Dijagonalno: 145° - 46° Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25 fps (bez WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps (sa WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@50 fps (bez WDR) Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz). Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Kamera mora podržavati automatsku kontrolu irisa pomoću P-iris kontrole. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Minimalno osvetljenje za sliku pri F1.3: Color režim – 0,18 lux B/W režim – 0,04 lux. Minimalno osvetljenje za HDTV 1080p sliku sa 50 fps pri F1.3: Color režim – 0,36 lux B/W režim – 0,08 lux. Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -daljinsko podešavanja fokusa preko mrežnog interfejsa -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH -ugrađeni mikrofon koji se može isključiti Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS422/RS485 full duplex port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) - P-iris konektor kompatibilan sa DC-iris Napajanje: - PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max - Potrosnja 7,9W max (tipično oko 3,5W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : 0ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P1365 | kom | 9 |  |  |  |  |
| 2 | Fiksna kamera 2 | Full HD IP Dan/Noć kamera proizvedena u metalnom kućištu. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/2,8'' sa progresivnim skeniranjem. Rezolucija(max): WUXGA -1920x1200@25 fps (bez WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps (sa WDR) HDTV 1080p - 1920x1080@50 fps (bez WDR) Broj slika: do 50/60 fps (50/60 Hz) Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Podržani formati videa – 4:3, 16:9, 3:4, 9:16 Kamera mora podržavati automatsku kontrolu irisa pomoću P-iris kontrole. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -daljinsko podešavanja fokusa preko mrežnog interfejsa -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH -ugrađeni mikrofon koji se može isključiti Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije -RS422/RS485 full duplex port -dva 3,5mm (mic/line in i mic/line out) - P-iris konektor kompatibilan sa DC-iris Napajanje: -PoE IEEE 802.3af /802.3at Type1 Class 3. - 8-28V DC max -Potrosnja 7,9W max (tipično oko 3,5W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : 0ºC do +55ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P1365 Barebone | kom | 1 |  |  |  |  |
| 3 | Pokretna kamera | HDTV 720p PTZ pokretna kupolna IP kamera proizvedena u IP66, IK10 i NEMA 4X-rated aluminijumskom kućištu za spoljnu montažu. Senzor CMOS veličine minimalno 1/2,9'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: - varifokalni f=4,7mm - 84,6mm, F1.6-2.8 - horizontalno vidno polje od 59° - 4° - Autofokus - Autoiris PTZ funkcionalnost: - Pan od 360° endless brzinom od 0,2°/s-350°/s - Tilt od 180° brzinom od 0,2°/s-350°/s - 18х optičko uveličavanje, 12х digitalno - podržan patrolni režim - 100 preset pozicija Minimalno osvetljenje za sliku pri 30 IRE: Color režim – 0,3 lux B/W režim – 0,01 lux. Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Rezolucija(max): 1280x720 (HDTV 720p) Broj slika: do 25/30 fps (50/60 Hz) u svim rezolucijama. Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i maksimalni bit rate (VBR/MBR). Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/28000 s do 2s pri 50Hz. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta -fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -moguća primene minimalno 20 individualnih 3D maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE Napajanje: -PoE+ IEEE 802.3at Type2 Class 4. -Potrosnja 15W max (tipično oko 9W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : -20ºC do +50ºC Radni opseg vlažnosti: 10-100% RH (sa kondenzovanjem). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava SDHC UHS-I/ SDXC UHS-I kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS P5624-E | kom | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Fiksna kamera 3 | Full HD IP Dan/Noć kamera sa ugrađenim objektivom. Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/3'' sa progresivnim skeniranjem. Objektiv: Varifokalni f=3-10.5mm, F1.4, optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected), CS-mount, Megapixelna rezolucija, DC-iris sočivo, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 91° - 32° Vertikalno: 49° - 18° Rezolucija(max): HDTV 1080p - 1920x1080@25 fps Kamera mora da obezbedi višestruke, individualno podesive MJPEG i H.264 video strimove. Mora podržavati H.264 Baseline, Main i High Profile. H.264 mora da ima sa mogućnost kontrole broja slika i propusnog opsega i da podržava varijabilni i konstantni bit rate (VBR/CBR). Kamera mora biti opremljena automatski uklonjivim infrared-cut filterom (prava Dan/Noć funkcija). Minimalno osvetljenje za sliku pri F1.4: Color režim – 0,25 lux B/W režim – 0,05 lux. Kamera mora imati i sledeće funkcionalnosti: -prilagodljivi elektronski okidač (shutter) sa brzinama okidanja od 1/66500 s do 1s pri 50Hz. - digitalna PTZ kontrola sa mogućnošću instalacije PTZ drajvera. - automatski i ručni balans bele boje. - automatsko i ručno definisanje zone ekspozicije -dinamički opseg 120dB ili bolje (WDR-Forensic capture) -kompenzaciju pozadinskog osvetljenja -mogućnost rotacije slike u koracima od po 90o (0o, 90o, 180o, 270o uključujući koridor format) -ručno definisanja nivoa boja, osvetljaja, oštrine, kontrasta - fino podešavanje slike u uslovima slabog osvetljenja -nezavisno podešavanje parametara za režim slabog osvetljenja -ugrađen brojač piksela -dodavanje teksta na sliku uključujući datum i vreme -mogućnost sinhronizacije sa NTP serverom -mogućnost dodavanja grafičke datoteke preko video strima (overlay image) -mogućnost primene maski privatnosti na video strim -podržano statičko i dinamičko dodeljivanje IP adrese -zaštita lozinkom, filtriranje IP adresa, HTTPS enkripcija, IEEE802.1X kontrola pristupa mreži -podržani protokoli: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, FTP, SFTP, SMTP, Bonjour, SNMP, DNS, DynDNS, NTP, QoS, RTPS , TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP,SOCKS, SSH Konektori: -mrežni RJ-45 (10BASE-T/100BASE-TX) PoE -ulazni DC port - 4-pinski konektor koji se može konfigurisati za ulazne ili izlazne funkcije Napajanje: - PoE IEEE 802.3af Class 2. - 8-28V DC max - Potrosnja 5W max (tipično oko 3,6W) Memorija(min): 512 MB RAM i 256 MB Flesh Radni temperaturni opseg : -20ºC do +50ºC Radni opseg vlažnosti: 10-85% RH (bez kondenzovanja). Kamera mora da ima ugrađen slot za SD kartice i da podržava microSD/microSDHC/ microSDXC kartice. Kamera mora : - imati ugrađen web-server za konfigurisanje kroz standardni web browser korišćenjem HTTP protokola - biti u skladu sa ONVIF standardom - imati mogućnost uvezivanja na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software (VMS). - biti podržana otvorenim i javnim interfejsom za pravljenje aplikacija (Open API for softwer integration). Garantni rok proizvođača minimum tri godine. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model AXIS M1125 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 5 | Fiksna kamera 4 | Kompaktna HD Dan/Noć kamera tipa telo sa integrisanim IC reflektorom proizvedena u metalnom IP66 kućištu sa ugrađenim objektivom; Senzor: RGB CMOS veličine minimalno 1/3''. Objektiv: Fiksni f=2,8mm, F1.2, Megapixelna rezolucija, FULL HD 1080P (1920x1080) IC osvetljenje: 24 Smart dioda dometa do 20 metara, Ugaono vidno polje objektiva: Horizontalno: 90° Osetljivost: 0.01Lux(Color) / 0Lux(B/W) (sa IC); Napajanje 12Vdc. Potrošnja 4W. Radna temperatura -30 ºC ~+60 ºC, Maksimalne dimenzije: -dužina 149.5mm -prečnik 70mm. Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristika kao i model HIKVISION DS-2CE16D0T-IR | kom | 10 |  |  |  |  |
| 6 | Objektiv | Megapikselni varifokalni objektiv Theia SL940P P-iris za kameru AXIS P1365 Barebone. Montaža na CS-navoj. Žižna daljina: 9 - 40 mm. F-stopa: od min. F1.5 do zatvoreno. Dužina objektiva: manje od 50mm. Objektiv mora da ima P-iris sočivo. Objektiv mora da podržava: - kamere sa rezolucijama do minimalno 5 megapixela - veličine kamernog senzora od 1/3'' - 1/2,5'' Mora biti optimizovan za rad sa IC osvetljenjem (IC-corrected) za pravu Dan/Noć kameru. Vidno polje za veličinu senzora - 1/2,5'': Horizontalno: 36° - 8,5° Vertikalno: 27° - 6,3° Dijagonalno: 46° - 10,6° Vidno polje za veličinu senzora - 1/2,7'' HD: Horizontalno: 37° - 8,6° Vertikalno: 20° - 4,8° Dijagonalno: 42° - 9,9° Vidno polje za veličinu senzora - 1/3'': Horizontalno: 30° - 7,1° Vertikalno: 22° - 5,3° Dijagonalno: 38° - 8,8° | kom | 1 |  |  |  |  |
| 7 | Nosač kućišta pokretne kamere | Zidni nosač kućišta kamere na poziciji 3 istog proizvođača kao i kamera težine max 1,5 kg, nosivosti min 15kg . Mora biti dizajniran za spoljnu i unutrašnju montažu. Mora imati sa zadnje strane otvor za kablove i sa strane vođice za kablove. Isti, odgovarajući ili bolji od modela AXIS T95A61 | kom | 3 |  |  |  |  |
| 8 | Kućište kamere | IP66 hermetizovano zaštitno kućište kamere u kompletu sa nosačem kućišta za skrivenu kablažu (kanalom za prolaz kablova) za kamere na pozicijama 1, 2, 4. Kućište namenjeno spoljnu motažu sa bočnim otvaranjem, grejačem i termostatom. Spoljne dimenzije L375xW138xH117mm. Unutrašnje dimenzije L260xW100xH75mm. Isto, odgovarajuće ili bolje od modela GL618H u kompletu sa nosačem kućišta GL208. | kom | 12 |  |  |  |  |
| 9 | Nosač | Izrada i montaža nosača kućišta kamere sa rukom, šelnom i adapterom za vešanje dužine maksimalno do 1,5m u skladu sa mestom montaže. Nosači moraju biti pocinkovani. | kom | 15 |  |  |  |  |
| 10 | Montaža | Montaža, povezivanje kamera na komandne ormane i puštanje u rad. U cenu uračunatai podešavanje scene, fokusiranje kamera i eventualne troškove neophodne za pristup mestu na stubu na koji se montira kamera (upotreba korpe i sl.) | kom | 15 |  |  |  |  |
| 11 | Milestone licence | Isporuka licenci (XPETDL – XProtect Expert Device Channel License) za priključenje kamera na video upravljački softver (VMS) „XProtect Expert“ 2014. SLC=C70-3241-4C70 | kom | 15 |  |  |  |  |
| 12 | Puštanje u rad | Uvezivanje kamera na “ Milestone XProtect Expert 2014” video upravljački software , podešavanje i optimizacija sistema. | kom | 15 |  |  |  |  |
| 13 | Snimač | 16-to kanalni (ANALOG + HDTVI + AHD) Digitalni video rekorder. Video/Audio ulazi: -Video ulazi-16 kanala, BNC interfejs(1.0V p-p, 75oma). -Rezolucija snimanja: 12,5fps@1920x1080, 25fps@1280x720; WD1 /4CIF, -Video/audio ulazi: H.264 video kompresija, 16 kanala, BNC interfejs(1.0V p-p, 75oma), 1 kanal audio RCA konektor -Video/audio izlazi: HDMI/VGA 4K (3840X2160/30Hz, 2560x1440/60Hz, 1920x1080/60Hz), 1 kanal audio, RCA konektor (2.0 Vp-p, 1 kΩ) Podržana sinhronizovana reprodukcija na rezolucijama do 1080p. Interfejsi: - 1xPrilagodljivi Ethernet 10M/100M/1000M - 2x USB 2.0 - 1x SATA za hard diskove do 6TB Ostalo: -Podržani protokoli: TCP/IP, PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS -Napajanje 12VDC -Potrošnja manja od 20W bez HDD, Radna temperatura -10 ºC do +55 ºC, Model mora da ima iste, odgovarajuće ili bolje sve karakteristike kao i model HIKVISION DS-7116HQHI-F1/N | kom | 1 |  |  |  |  |
| 14 | Napajanje | Napajanje 12V/5A, 60W. Ulazni napon 90-264VAC / 135-370 VDC Zaštita od prenapona, preopterećenja , kratkog spoje, pregrevanja. | kom | 2 |  |  |  |  |
| 15 | Kabl | Kabl RG59 + 2 x 0.75mm | m | 305 |  |  |  |  |
| 16 | Razdelnik | Kablovski razdelnik napajanja 1/4 | kom | 2 |  |  |  |  |
| 17 | Konektori | Konektori 2 x BNC + 2 x nap. Komplet | kom | 10 |  |  |  |  |

УКУПНО без ПДВ-а:                                _

ПДВ: _________________________

УКУПНО са ПДВ-ом:________________________

Датум                         			                         Понуђач

_____________________________                          ______________________________

М. П.

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин:

1)	у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке;

2)	у колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке;

3)	у колони 6. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.); На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а.

4)	у колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 3.);

На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА  ПРИПРЕМЕ  ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

| Датум: | М.П. | Потпис понуђача |
| --- | --- | --- |

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН);

- Понуђач испуњава додатне услове техничког и кадровског капацитета:

-Да је понуђач овлашћен од произвођача опреме за продају, инсталацију и одржавање опреме коју нуди -да поседује Ауторизацију произвођача MAF ( Manufacturer Autorization From)

-Да понуђач има минимум  једног инжињера са лиценцом 450

-Да понуђач има минимум  једног инжињера са лиценцом 453

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О ОБИЛАСКУ  ЛОКАЦИЈА

Понуђач ________________________________________, даје следећу

И З Ј А В У

О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА

Понуђач ____________________________________, са седиштем у ______________, по пријави коју је поднео Наручиоцу и обавештењу Наручиоца, дана __________. године, у поступку јавне набавке видео опреме  за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018 обишао је локације где ће се изводити  радови и монтирати камере који су предмет јавне набавке, детаљно је прегледао локације и извршио увид у пројектно техничку докуметнацију и добио све неопходне информације потребне за припрему понуде.

Датум 		           Потпис

________________                                                                    __________________

За Наручиоца: _______________________  М.П.

(п о т п и с)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке набавке видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

- Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.

VII МОДЕЛ УГОВОРА

(понуђач попуњава, парафира и оверава сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ВИДЕО ОПРЕМЕ

за видео надзор градских саобраћајница

Закључен између:

1._____________, са седиштем у __________, улица________________ бр. ________, матични број _________ ПИБ _________, рачун бр. __________код _________________банке, које заступа ________________(у даљем тексту Испоручилац),  са подизвођачем _______________________,са седиштем у ____________________, ул.________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа __________________________, директор;- односно са чланом групе понуђача:и __________________________________, са седиштем у ____________________, ул.

________________________________ бр. _____,ПИБ: ____________, које заступа_______________________________, директор

и

2.ОПШТИНЕ ИВАЊИЦА, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, матични број 07221142, ПИБ:101886934, шифра делатности 8411, текући рачун 840-94640-30, коју заступа заменик начелника Општинске управе Бојана Главинић (у даљем тексту Наручилац).

Уговорне стране сагласно констатују:

Уговорне стране констатују:

- да је Испоручилац, на основу чл. 32. Закона о јавним набавкама (»Службени гласник РС«, бр.124/2012, 14/15 и 84/15), на основу позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет страници наручиоца, спровео поступак јавне набавке добара мале вредности, број 404-1-23/2018.

- да је Испоручилац доставио понуду број _______ од _______2018.год, која се налази у прилогу овог уговора и саставни је део овог уговора;

- да понуда Испоручиоца у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне документације, које се налазе у прилогу уговора и саставни су део овог уговора;

Члан 1.

Предмет Уговора је набавка, испорука, монтажа и пуштање у рад видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, а према опису наведеном у техничкој спецификацији наручиоца и прихваћеној понуди Испоручиоца бр. _______ од _____________2018. године, а који су саставни део уговора.

Члан 2.

Укупна уговорена вредност набавке из члана 1. овог уговора износи   ______________________ динара без ПДВ-а, односно ____________________ са ПДВ-ом,  а по датим јединичним ценама.

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Уговорена цена подразумева све трошкове набавке, транспорта, испоруке добара и све остале зависне трошкове.

Члан 3.

Испорука и монтажа предметних добара извршиће се у року од ____ календарских  дана од дана закључења овог Уговора (не може може бити дужи од 45(четрдесетпет) календарских дана од дана закључења уговора).

Пријем и контролу добара извршиће овлашћено лице Наручиоца уз документацију о квалитативној и количинској контроли.

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корис Наручиоца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана.Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Купац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

Наручилац ће средства из финансијске гаранције за добро извршење посла наплатити због неизвршења, закашњења или неуредног извршења уговорних обавеза Испоручиоца.

Наручилац се обавезује да Испоручиоцу, на његов писани захтев врати неискоришћене менице најкасније 30 дана по истеку рока на који су издате (од дана испоруке и примопредаје добара).

Члан 4.

Наручилац и Испоручилац су се споразумели да ће се плаћања уговорене вредности из члана 2. овог Уговора извршити  у року до 45 дана од дана испостављања исправне фактуре (рачуна), а по испоруци, пријему и монтажи добара од стране овлашћеног лица.

Наручилац се обавезује да изврши уплату цене за испоручена добра и извршене радове на рачун Испоручиоца бр._______________код банке____________, на начин дат у прихваћеној понуди, на основу испостављене исправне фактуре и по претходно извршеном квалитативно-квантитативном пријему добара верификованог записником о примопредаји.

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклади са могућностима извршења буџета општине Ивањица.

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у тој буџетској години.

По коначној исплати укупне уговорне цене на начин одређен овим уговором, престају све финансијске обавезе Наручиоца према Испоручиоцу, по основу и у вези са овим  уговором.

У цену добара су урачунати и сви зависни и пратећи трошкови у вези са реализацијом при испоруци и монтажи добара која су наведена у техничкој спецификацији конкурсне документације Наручиоца и прихваћеној понуди Испоручиоца.

Члан 5.

Квалитативни пријем робе врше овлашћени представници уговорних страна.  Наручилац  је дужан да о недостацима у квалитету и/или квантитету робе Испоручиоцу достави приговор у писаној форми у року од 5 (пет) радних дана од пријема робе.

Уколико се ради о скривеним недостацима у квалитету робе, Наручилац је дужан да обавести Испоручиоца у писаној форми у року од 3 (три) дана од када је недостатак откривен.

Квантитативни пријем испоручене робе и извршених радова из члана 1. овог Уговора врши се приликом преузимања робе на предвиђеним локацијама односно пуштања у рад

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу преда и потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и упутства за употребу за опрему која је предмет набавке.

Члан 6.

Наручилац обезбеђује стручни надзор који ће пратити извршење овог уговора.

Члан 7.

Уколико се установи да неки део или количина робе из Члана 1. овог Уговора недостаје или је оштећен, сачиниће се Записник и извршити одговарајућа рекламација Испоручиоцу.

У случају квалитативних или квантитативних недостатака на које је благовремено стављен приговор или извршена рекламација, Наручилац задржава право да од  Испоручиоца захтева:

- да отклони утврђене недостатке у року од 5 (пет) дана, или, да захтева снижење цене из члана 2. овог Уговора, сразмерно нижој вредности испоручених добара у односу на уговорени квалитет и количину. Снижење цене биће дефинисано од стране комисије сачињене од по једног представника Наручиоца и Испоручиоца.

Члан 8.

Гарантни рок за испоручена добра и радове износи  ______ месеци(не може бити краћи од 24  месеца), осим за позиције из техничке спецификације у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

У оквиру овог рока Испоручилац је дужан да отклони све евентуалне недостатке у року од 5 (пет) радних дана од дана позива Наручиоца у потпуности о свом трошку.                   Гарантни рок почиње од дана  примопредаје исправне робе.

Уколико Испоручилац не изврши обавезу отклањања недостатака из става 2. овог члана Наручилац ће ангажовати друго овлашћено лице на терет Испоручиоца.

Испоручилац је дужан да на дан примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

Члан 9.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове реше споразумно, а уколико то није могуће спор ће се решавати пред стварно надлежним судом.

Члан 10.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју.

Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, по 3 (три) примерка за обе уговорне стране.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у  свему представљају израз њихове стварне воље.

Члан 11.

Овај уговор сматра се закљученим и ступа на снагу када га потпишу и овере обе уговорне стране.

| ЗА ИСПОРУЧИОЦА __________________ |  | ЗА НАРУЧИОЦА ______________________ |
| --- | --- | --- |

VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико је одређени документ на енглеском или неком другом страном језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији на адресу:ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком:

,,Понуда за јавну набавку видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018 - НЕ ОТВАРАТИ”, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу и број телефона понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 05.12.2018.године до 10:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка отварања неотворену вратити понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

Понуда мора да садржи:

- Образац понуде – попуњен, оверен и потписан

- Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни, оверен и потписан

- Образац трошкова припреме понуде (само уколико тражи трошкове, оверен и потписан)

- Образац изјаве о независној понуди попуњен, оверен и потписан

- Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом попуњен, оверен и потписан

- Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом-(подноси се само уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем попуњен, оверен и потписан)

- Решењe издато од стране Министарства унутрашњих послова којим се лицу/предузетнику/физичком лицу издаје лиценца за вршење послова монтаже, пуштања у рад, одржавања система техничке заштите и обуке корисника, у виду неоверене копије

- Модел уговара-попуњен, оверен и потписан

- Споразум о заједничком извршењу набавке (доставити само у случају подношења заједничке понуде)

- Образац техничке спецификације - попуњен, оверен и потписан

- Проспект (каталог,технички приручник или други документом) издатим од стране произвођача понуђене опреме или јавно доступну спецификацију са сајта произвођача за опрему коју нуди по ставкама из табеле техничке карактеристике  спецификације којом се доказују захтеване техничке карактеристике из табеле

- Образац изјаве о увиду у локацију попуњен, оверен и потписан

3. Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их потписује и печатом оверава.

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу  Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 Закона), који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да исту избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира и овери печатом.

Уколико постоји разлика у износу израженом бројем и словима, износ изражен словима сматраће се тачним.

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, са назнаком: „Измена понуде у поступку јавне набавке видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Допуна понуде за јавну набавку видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈН 23/2018 - НЕ ОТВАРАТИ” или „Опозив понуде за јавну набавку видео опреме за видео надзор градских саобраћајница, ЈНМВ 23/2018- НЕ ОТВАРАТИ” или „Измена и допуна понуде за јавну набавку камера за видео надзор градских саобраћајница,ЈНМВ 23/2018- НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју понуду.

6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.).

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Споразумом се уређују и друга питањакоја наручилац одреди конкрсном документацијом.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3)

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. Захтев у подледу МЕСТА И РОКА ИСПОРУКЕ,УСЛОВА ПЛАЋАЊА

МЕСТО ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ: на адресу Наручиоца, општина Ивањица, односно на одговарајућим локацијама предвиђеним конкурсном документацијом. Организацију транспорта добара до места испоруке врши добављач на свој терет.

ГАРАНТНИ РОК):- гарантни рок за испоручену опрему и радове не сме бити краћи од 24 месеца, осим за позиције у којима је гарантни рок посебно дефинисан.

РОК ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ: до 45 календарских дана од дана закључења уговора са наручиоцем.Уколико се приликом пријема добара констатују недостаци, понуђач је обавезан да их отклони у року и на начин који је утврђен техничком спецификацијом и моделом уговора, од када поново почиње да тече гарантни рок.

УСЛОВИ ПЛАЋАЊА:Плаћање ће се вршити у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна са пратећом документацијом, испостављеног по испоруци - примопредаји и квалитативно-квантитативном пријему добара, који је констатован записником о примопредаји предметних добара, са тачно наведеним називом и количином испоручених добара у складу са закљученим уговором, уплатом на рачун понуђача.

9.1. Захтев у погледу РОКА ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима.

Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност и са порезом на додату вредност (уколико је понуђач обвезник ПДВ-а), са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења уговора.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.

### 11. ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

1) За добро извршење посла

Испоручилац се обавезује да приликом закључења уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења 20 дана дуже од дана трајања уговора у корист Купца која треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“. Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност сопствене менице (соло менице) мора се продужити за исти број дана. Продавац је у обавези да приликом достављања сопствене менице (соло менице) и меничног овлашћења за добро извршење посла, преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица понуђача. У случају да понуђач са којим је закључен уговор не испуњава обавезе из уговора, Купац има право да реализује инструмент обезбеђења плаћања финансијске гаранције достављен од стране понуђача.

2)  За отклањање грешака у гарантном року

Испоручилац је дужан да на дан примопредаје предмета уговора достави Наручиоцу бланко сопствену меницу (соло меницу) регистровану, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица и менично овлашћење, за отклањање недостатака у гарантном року, у висини од 10% од вредности понуде без ПДВ-а и роком важења 20 дана дуже од дана трајања гарантног рока у корист Наручиоца, које треба да буде са клаузулом „без протеста“, роком доспећа „по виђењу“.

Наручилац ће уновчити финансијску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року.

12.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и привреде.

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.

13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца-ОПШТИНА ИВАЊИЦА, Венијамина Маринковића број 1, 32250 Ивањица или факсом на број 032/661-821 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 23/2018

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН , и то:

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници;

- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.

15.ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

16.ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.

17.ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке и монтаже добара.

У случају прибављања две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом и истим роком испоруке и монтаже, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или факсом, на број 032/661-821, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 148. - 159. ЗЈН

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Наручилац ће Уговор о јавној набавци доставити понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. У случају да понуђач коме је додељен уговор  одбије да закључи уговор, Наручилац може да закључи  уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.