- ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ

Изради Плана детаљне регулације „Реконструкцијa и изградњa дела државног пута другог А реда број 197, Каона – Ивањица, деоница Дубац – Луке, на територији општине Ивањица“ (у даљем тексту План) приступило се на основу Одлука о изради Плана детаљне регулације „Реконструкцијa и изградњa дела државног пута другог А реда број 197, Каона – Ивањица, деоница Дубац – Луке, на територији општине Ивањица“ број 06-25/2023 од 22.09.2023. донете од стране Скупштине Општине Ивањица („Службени лист Општине Ивањица“, број 10/23). Део Одлуке је и Одлука о приступању изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана детаљне регулације „Реконструкцијa и изградњa дела државног пута другог А реда број 197, Каона – Ивањица, деоница Дубац – Луке, на територији општине Ивањица“ на животну средину број 350-196/2022-11 од 07.07.2023.

У претходном периоду за предметно планско подручје израђен је Просторни план општине Ивањица. Просторни план општине Ивањица представља непосредни плански основ и план вишег реда чије смернице треба да буду уграђене у предметни План. Путну инфраструктуру формираће постојећи и планирани путеви који су у функцији посебне намене и интегралног развоја и уређења подручја

Изради Плана приступа се ради дефинисања услова за реализацију реконструкције и изградње саобраћајне инфраструктуре односно дела државног пута другог А реда број 197 дужине 11 km (од km 8+258.94 (P443) до km 3+510.86(P186)). План је усклађен са Идејним решењем, израђеним за потребе Плана, које је израдио Геопут д.о.о.

Инвеститор израде Плана детаљне регулације је ЈП „Путеви Србије“.

Носилац израде Плана детаљне регулације је Општинска управа Општине Ивањица.

Државни пут другог А реда број 197, Каона – Ивањица, деоница Дубац – Луке је капитални објекат саобраћајне инфраструктуре.

- ПРАВНИ И ПЛАНСКИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Правни основ за израду Плана je:

- Закон о планирању и изградњи („Службени гласник Републике Србије“ бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21, 62/2023),

- Правилник о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник Републике Србије“, бр.32/19);

Плански основ за израду Плана је:

- Просторни план општине Ивањица („Службени лист Општине Ивањица“, број 3/13).

Израда Плана биће усаглашена и са другим важећим законима и правилницама који регулишу поједине области у оквиру планирања и изградње као и остала планска, студијска, техничка и друга документација од значаја за његову израду.

- ОПИС ГРАНИЦЕ ПЛАНСКОГ ДОКУМЕНТА

План детаљне регулације “Реконструкција и изградња дела државног пута другог А реда број 197, Каона – Ивањица, деоница Дубац - Луке, на територији општине Ивањица“ заузима површину од 39,55ha. Катастарске парцеле (целе и делови) које су део обухвата Плана су део Катастарске општине Луке.

План детаљне регулације обухвата следеће катастарске парцеле: 1396, 468/1, 382/2, 1314, 1383, 1327/3, 1302, 1307, 1311, 1305/1, 1174/3, 1310, 1158/2, 1159/2, 1161, 1159/1, 1166, 1160, 1171, 1174/2, 1173, 1305/3, 1316, 1305/2, 1170/2, 1299, 1328/1, 1334, 1297/2, 1300, 1176, 1328/3, 1174/1, 1172/2, 1304, 1174/4, 1172/1, 621/1, 620, 491, 395, 455, 448, 449, 430, 1170/1, 1372, 394, 1158/1, 1315, 336, 1317, 1301, 1164, 1306, 467, 1384, 1312, 1309, 335, 1165, 1308, 1313, 1297/1, 1332, 1328/2  и 626 КО Луке и делове катастарских парцела 486, 1394, 1396, 1151, 1152, 468/1, 392, 349, 353, 380, 382/1, 471/1, 1136, 376, 338, 381/2, 1135, 383/2, 351, 381/1, 474, 350, 382/2, 345, 337, 1134, 379, 1142, 1382, 1314, 1383, 1327/3, 1302. 1370, 1307, 1311, 1374, 1305/1, 1321, 1318, 1157, 1184, 1174/3, 1163, 1198/1, 1310, 1175, 1158/2, 1375, 1381/2, 1381/1, 1393, 1289/1, 1387, 1386, 1385, 1159/2, 1161, 1159/1, 1166, 1160, 1171, 1174/2, 1173, 1305/3, 1168, 1316, 1326, 1371, 1305/2, 1188, 1170/2, 1335/3, 1335/2, 1329, 1299, 1328/1, 1335/4, 1334, 1331/1, 1297/2, 1300, 1289/2, 1290, 1176, 1328/3, 1336/1, 1174/1, 1172/2, 1304, 1185, 1174/4,  1180, 3690, 1178/1, 1186, 1187, 1172/1, 1182, 1177, 447, 621/1, 437, 435, 605, 603, 596, 436, 431, 624, 620, 602, 618, 593, 432, 619, 491, 395, 533/2, 538, 455, 424, 423/2, 551, 518, 423/1, 397, 453, 448, 495, 417, 534, 418, 419, 524, 528, 416, 454, 450, 451, 501, 449, 511, 429, 503, 430, 399, 1162, 1153, 1170/1, 505, 475, 1372, 383/1, 1373, 1150, 1319, 468/2, 1325, 496/2, 452, 466, 394, 496/1, 3661, 469, 1167, 344, 1158/1, 354, 1315, 352, 464, 1291, 336, 1156, 1149, 1317, 1301, 1164, 1336/3, 1306, 343, 467, 1397, 1384, 1143, 468/3, 396, 456, 393, 1312, 1309, 335, 470, 459, 1087, 1165, 465, 1308, 1313, 1169, 1155, 523, 1395, 427, 425, 498, 529, 502, 3666, 496/3, 625, 621/2, 504, 1331/2, 1388, 1298, 1336/2, 1297/1, 1332, 1328/2, 1327/1, 3686 и 626 КО Луке.

Финални обухват и површина Плана, биће дефинисан у фази нацрта.

Графички прилог бр.1 Катастарскa подлога са границом обухвата Плана

- ИЗВОД ИЗ ПЛАНСКИХ ДОКУМЕНАТА ВИШЕГ РЕДА

Просторни план Општине Ивањица („Службени лист Општине Ивањица“, број 3/13) као непосредни плански основ за израду предметног Плана, израђен је са циљем дефинисање планских решења за одрживи и равномернији развој на територији општине Ивањица кроз заустављање негативних демографских тенденција, побољшање квалитета живљења становништва руралног подручја унапређивањем инфраструктурне и комуналне опремљености насеља, економски опоравак, очување природних ресурса и заштиту посебних природних и културних добара.

Обухват Плана се налази у северо-источног дела обухвата Просторног плана.

# принципи, Циљеви и концепција просторног развоја

На основу анализе и оцене стања, утврђених потенцијала и ограничења просторног развоја општине Ивањица, уз уважавање смерница и препорука из стратешких докумената, Планом се утврђују визија и принципи просторног развоја општине Ивањица.

Дугорочна визија подручја Просторног плана јесте да постане: територијално и функционално интегрисано, демографски унапређено, инфраструктурно опремљено и саобраћајно приступачно, интегрисано у регионално окружење, препознатљиво, са очуваним природним и културним наслеђем, и квалитетном животном средином. Тежња ка остваривању визије подразумева активирање специфичности Општине; мобилисање територијалног капитала; одрживо коришћење природних и створених ресурса; дугорочну обнову и развој људских ресурса, посебно руралног подручја; повећање саобраћајне приступачности и просторно-функционалне интегрисаности са окружењем (првенствено изградњом аутопута Београд-Јужни Јадран; Е-763), као и инфраструктурну опремљеност, развој привреде и институција, заштиту природног и културног наслеђа, и заштиту животне средине.

Основни принципи просторног развоја релевантни за реализацију предметног Плана:

- одрживост, као општи принцип који мора бити примењен код свих активности на подручју Општине;

- јачање територијалне кохезије – остваривање уравнотеженог социо-економског развоја планског подручја;

- остваривање полицентричног територијалног развоја и јачање веза на релацији градски центар - рурално подручје;

- формирање и јачање мреже центара заједнице насеља који могу да обезбеде развој руралног подручја;

- функционално повезивање са окружењем и јачање регионалних веза;

- унапређивање саобраћајне доступности, као битног предуслова за активирање територијалних потенцијала, остваривање уравнотеженог развоја Општине и повећање регионалне доступности;

- заштита јавног интереса, јавних добара и јавног простора;

- превенција и заштита животне средине; интеграција заштите животне средине у све појединачне секторске политике и стратегије развоја;

Општи и посебни циљеви просторног развоја релевантни за реализацију предметног Плана:

Општи циљ просторног развоја јесте повећање нивоа социо-економске развијености и смањење разлика у економском и социјалном погледу; активирање територијалног капитала Oпштине упоредо са јачањем полицентризма; јачање позиције сеоских насеља уз већу улогу у оквиру заједнице насеља; одрживо коришћење и заштита природних ресурса; заштита природног, културног наслеђа, предела и животне средине.

Посебни циљеви просторног развоја, уређења, развоја и заштите подручја Општине, који ће бити разрађени кроз циљеве развоја по појединим областима, су:

- развој саобраћаја - саобраћајно отварање и функционално интегрисање са општинама у окружењу, као и повећање доступности планинских и периферних делова општине;

- развој инфраструктуре (водопривредне, телекомуникационе, комуналне и др.) у циљу побољшања квалитета живота становништва;

- јачање руралних подручја уз функционално повезивање са центрима заједнице насеља сагласно територијалним могућностима и функцијским капацитетима издвојених центара/насеља;

- побољшање квалитета живота грађана, односно побољшање услуга и доступности јавних служби са акцентом на становништво руралног подручја;

- превенција и заштита животне средине како би се унапредило стање животне средине, а код имплементације планских решења избегли негативни утицаји на животну средину.

Намена простора - До промена у коришћењу пољопривредних, шумских и осталих површина може доћи услед изградње инфраструктурног коридора, водопривредних система, туристичке инфраструктуре или у оквиру појединих насеља (центри заједнице насеља или туристички центри). Плански циљ јесте да се одржи удео пољопривредног земљишта, повећају површине под шумама (пошумљавање), уз контролисано ширење грађевинског подручја.

- Пољопривредне површине (ливаде и пашњаци) ће се у планском периоду штитити, јер су се на деловима ових комплекса, посебно у Парку природе „Голија”, задржали остаци аутохтоних заједница које карактеришу изворне биотопе овога подручја, а истовремено представљају основни ресурс за развој сточарства. Смањење пољопривредних површина би се остварило у категорији земљишта најслабијег квалитета (планинска земљишта ниске бонитетне вредности) или у категорији квалитетног пољопривредног земљишта за израдњу инфраструктуре (посебно у долини Моравице), уз ограничено проширење грађевинског подручја насеља. Искоришћавањем погодности за производњу органске хране, моуће је постићи оптималну искоришћеност овог ресурса.

- Шуме и шумско земљиште предствљају један од основних ресурса развоја подручја. Од начина газдовања и заштите шумског земљишта зависе и његови привредно-туристички и ловни потенцијали. Унапређивањем стања шума и спречавањем смањења површина под шумом, обезбедиће се услови за спровођење принципа одрживог газдовања и интегрисање шумарства у политику развоја Општине. Пошумљавањем ће бити обухваћене еродиране површине и голети.

- Површине под саобраћајном инфраструктуром ће се повећати у односу на постојеће стање услед изградње трасе инфраструктурног коридора, као и изградње планираних деоница општинских путева.

Планирану намену површина, у складу са Просторним планом, чине површине:

- Саобраћајна инфраструктура – Државни пут другог реда

- Становање – Подручје постојећих насеља (у зони Грађевинског земљишта ван формираних центара насеља)

- Шумско земљиште

- Пољопривредно земљиште

- Водно земљиште

САОБРАЋАЈНИ СИСТЕМИ

Општина Ивањица од Београда је удаљена 224 km. Државним путевима I и II реда остварује везу са околним општинама и излаз на остале Државне путеве. У категорији државних путева II реда у обухвату ППО Ивањица је и државни пут II реда 227б (Лучка Река – Луке – Каона) у дужини од 16 km; 10,5 km са асфалтним коловозним застором, 5,5 km са туцаничким коловозним застором;

Државни путеви II реда су, са изузетком појединих асфалтираних деоница, незадовољавајућег квалитета, без решеног одводњавања и саобраћајне опреме. Поједине деонице које прелазе преко гребена су зими непроходне.

Потенцијали за развој путне мреже и одвијање друмског саобраћаја:

- повезаност са градовима/општинским центрима у окружењу;

- постојећа изграђена саобраћајна инфраструктура;

- положај на траси планираног инфраструктурног коридора Београд - Јужни Јадран, деоница Пожега - Бољаре (граница са Црном Гором) (Е-763).

Унапређење саобраћајне инфраструктуре односи се на разне приоритете од којих је један и завршетак радова на деоници државног пута II реда Р-227б Луке – Горњи Дубац – Каона.

Ограничења за развој путне мреже и одвијање друмског саобраћаја:

- незадовољавајући квалитет државних путева II реда (деонице са туцаничким коловозним застором);

- незадовољавајућа густина и лош квалитет општинске (локалне) путне мреже;

- конфигурација терена која отежава изградњу и одржавање општинске (локалне) путне мреже и њихову малу искоришћеност услед слабе насељености;

- лоше каракеристике уличне мреже и лоша регулација саобраћаја;

- нерешено питање паркирања на територији градског језгра;

- недостатак локалних финансијских средстава за изградњу саобраћајне инфраструктуре.

Циљеви развоја саобраћаја:

- саобраћајно отварање подручја - изградњом аутопута Београд-Јужни Јадран, квалитетнијим повезивањем са мрежом државних путева Републике Србије и активирањем војног аеродрома Сјеница за цивилне намене;

- подизање квалитета саобраћајне инфраструктуре у циљу равномерног економског и друштвеног развоја Општине;

- модернизација техничко-експлоатационих карактеристика државних путева I и II реда;

- обезбеђивање проходности и безбедности саобраћаја на путевима током целе године;

- боља приступачност руралног подручја - изградња деоница општинских путева са савременим коловозом; стварање услова за бољи живот сеоског становништва и за развој туризма;

- стварање услова за подстицај развоју туризма и промоцији вредности Парка природе „Голија” кроз изградњу нових путева на територији Парка природе;

- растерећење централне градске зоне;

- побољшање мреже линија јавног превоза путника која омогућава и подстиче планирану организацију мреже насеља;

- развој пешачког и бициклистичког саобраћаја;

- смањење штетних утицаја саобраћаја на животну средину;

- изградња пратећих путних садржаја (аутобуске станице; путне базе за редовно и зимско одржавање путева; станице за снабдевање горивом и др.).

Услови за уређење и изградњу мреже саобраћајне инфраструктуре

Сви јавни путеви утврђени Просторним планом морају се пројектовати уз примену важећих стандарда а на основу Закона о планирању и изградњи („Сл.гл. РС“, бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11) и Закона о јавним путевима („Сл.гл. РС“, бр.101/05).

Регулациона линија саобраћајница одређује се према ширини попречног профила пута.

Најмања дозвољена ширина регулације саобраћајница ван насеља обухвата појас ширине између крајњих ивица земљишног појаса који садржи све елементе попречног профила пута чија ширина варира у зависности од терена са минималном препорученом ширином коловоза:

- за државни пут II реда: 7,1 m (без издигнутих ивичњака), односно 6,5 m са издигнутим или упуштеним ивичњацима)

- за општински пут: 6,6 m (без издигнутих ивичњака), односно 6,0 m са издигнутим или упуштеним ивичњацима)

Изградња и реконструкција саобраћајне инфраструктуре вршиће се у складу са следећим правилима:

- за јавне путеве ван насеља:

У заштитном појасу поред јавног пута ван насеља, забрањена је изградња грађевинских или других објеката сем саобраћајних површина пратећих садржаја јавног пута, као и постројења, уређаја и инсталација које служе потребама јавног пута и саобраћаја на јавном путу и изградња инфраструктурних система уз сагласност управљача јавног пута.

Први објекат високоградње мора бити удаљен од ивице земљишног појаса са сваке стране пута најмање:

- за државни пут II реда – 10 m

- за општински пут – 5 m

Ширина заштитног појаса примењује се и у насељима осим ако је другачије одређено урбанистичком документацијом.

У појасу контролисане изградње дозвољена је изградња на основу донете урбанистичке документације сем отварање и изградња рудника, каменолома и депоније отпада и смећа. Појас контролисане изградње удаљен је од ивице земљишног појаса са сваке стране пута најмање:

- за државни пут II реда – 20 m

- за општински пут – 10 m

Саобраћајни прикључак грађевинских и пратећих објеката на државни пут другог реда реализује се режимом улив/излив, осим ако постоје посебни захтеви просторних и урбанистичких карактеристика ширег окружења, а прикључци се могу планирати на растојању од 400 – 600 m (за зоне у неизграђеном подручју)

При повезивању стамбене, стамбено-пословне, индустријске и др. зоне на државни пут потребно је где год је могуће, предвидети паралелну сервисну саобраћајницу која ће повезати целокупну локацију дуж путних праваца у циљу безбеднијег одвијања саобраћаја на предметном путу и смањења конфликтних тачака.

- за јавне путеве (улице) у насељу:

Јавни пут, путни објекти, пратећи садржаји, аутобуска стајалишта, укрштања, прилазни путеви, саобраћајни прикључци објеката и постављање инфраструктурних система у регулацији пута у насељеним местима одређују се урбанистичком документацијом.

За паркирање возила за сопствене потребе, власници нових објеката и објеката који се реконструишу и дограђују, свих врста, по правилу обезбеђују манипулативни простор и паркинг или гаражна места на сопственој грађевинској парцели, изван површине јавног пута, а по нормативима одређеним за сваку намену. Паркинг место је пожељне величине 2,5m x 5,0m за управно паркирање са манипулативним простором од 5,5m а минималне величине по важећим стандардима.

Паркинг односно гаражна места за нове, реконструисане и дограђене објекте могу се обезбедити и на другој парцели на удаљености мањој од 50m али уз обавезу истовремене изградње са објектом коме је намењен паркинг. Уколико се паркинг простор обезбеђује на другој парцели обавеза је истовремено издавање локацијске дозволе за објекат и за паркинг простор и не може се издати употребна дозвола и извршити укњижба објекта, уколико није изграђен и паркинг простор.

Део приоритетних активности у развоју саобраћаја обухватају:

- завршетак радова на деоници државног пута II реда Р-227б Луке – Горњи Дубац – Каона

- реализацију осталих општинских путева којима се повезују насеља која немају везу са општинским центром.

СТАНОВАЊЕ

Становање у обухвату Плана присутно је у форми мреже малих насеља сеоских домаћинстава.

Мрежа насеља - Потенцијали у области просторне организације и мреже насеља:

- формирана зона приградских насеља са стабилним демографским потенцијалом;

- издиференцирана насеља са туристичком функцијом;

- изграђени објекти јавно-социјалне инфраструктуре у сеоским насељима.

Ограничења у области области просторне организације и мреже насеља:

- деформације у мрежи насеља, као резултат процеса њихове демографске атомизације и повећање броја патуљастих насеља;

- велика концентрација становништва, привредних делатности и јавних услуга у општинском центру;

- изузетно неповољна демографска структура планинског дела Општине;

- неразвијена мрежа насеља са великим уделом патуљастих и малих насеља;

- конфигурација рељефа и неизграђена саобраћајна инфраструктура.

Становништво - Циљеви демографског развоја:

- заустављање неповољних тенденција у демографском развоју планског подручја;

- формирање развојних и демографских предуслова за ревитализацију руралног подручја;

- јачање урбанизације села са централним функцијама;

- поправљање просторно-демографских и структурно-демографских карактеристика планског подручја (старосне и образовне структуре);

- задржавање преосталог сеоског становништва и стварање услова за повратак радно-способног становништва кроз развојне програме и пројекте засноване на коришћењу локалних ресурса.

Мрежа насеља - Циљеви развоја и просторно-функционалне организације мреже насеља:

- јачање улоге Ивањице – Ивањица као градско насеље које ће функционално и просторно интегрисати територију општине;

- успостављање уравнотежног размештаја становништва, уз заустављање депопулације на подручју Плана, посебно у најугроженијим сеоским насељима;

- формирање центара заједница насеља и локалних центара према моделу територијалног и функционалног умрежавања - полицентричан развој;

- усклађивање мреже објеката и услуга јавно-социјалне инфраструктуре са функцијама центара у систему насеља и размештајем корисника;

- формирање мреже производних капацитета у центрима заједнице насеља;

- подршка развоју органске пољопривреде и одрживог туризма у сеоским насељима;

- усклађивање развоја саобраћајне инфраструктуре и јавног саобраћаја са планираним развојем сеоских насеља и ублажавањем демографског пражњења руралног подручја;

- комунално опремање и уређење насеља;

- концентрација изградње у микроразвојним центрима/центрима заједнице насеља, постизање густина насељености које могу обезбедити увођење савремене опреме и подизање животног стандарда становништва.

Рурални развој/рурална подручја - Циљеви руралног развоја:

- повећање квалитета живљења у руралним подручјима;

- развој руралне економије базиране на пољопривреди и туризму, и на другим сегментима економских активности (МСП, услуге, шумарство, енергетика и др.);

- развој руралне инфраструктуре (саобраћајне, водопривредне, комуналне и др.);

- развој програма социјалних услуга на локалном нивоу (обезбеђен приступ здравственим и социјалним услугама, образовању и др.);

- смањивање сиромаштва (помоћ сиромашним категоријама становништва);

- заштита природних ресурса, природних и културних добара и животне средине.

ШУМАРСТВО

Потенцијали за развој шумарства:

- шуме и шумско земљиште, висока шумовитост;

- повољна структура шума по пореклу (висок удео високих састојина);

- висока вредност производних карактеристика државних шума (просечна запремина и просечни запремински прираст);

- расадничка проиводња;

- коришћење шума у очувању биодиверзитета.

Ограничења за развој шумарства:

- ниска вредност производних карактеристика приватних шума;

- недовољан број шумских путева на појединим деловима шумских комплекса.

Шуме у шумско земљиште

Циљеви коришћења и заштите шума и шумског земљишта:

- трајно очување, унапређивање и заштита шума;

- повећање површина под шумом (пошумљавање);

- одрживо газдовање шумама у функцији задовољења функција шумских екосистема (еколошке, економске и социјалне) и међугенерацијска и унутаргенерацијска равноправност у односу на вишенаменско коришћење шума;

- заштита, очување и унапређивање биодиверзитета - очување пространих шумских комплекса, станишта и еколошких коридора.

Уређење и коришћење шума и шумског земљишта спроводиће се трајним коришћењем шума на принципима одрживог развоја. Коришћење и заштита шума и шумског земљишта засниваће се на:

- унапређивању стања постојећих шума - повећање површина под шумом;

- унапређивању система газдовања шумским фондом; газдовање шумама и шумским земљиштем усагласити са интересима водопривреде, режимима заштите на подручјима са природним и непокретним културним добрима, као и са планираним уређењем туристичко-рекреативних простора;

- задовољавању општекорисних функција шума;

- одрживом коришћење шума у границама природног добра (Парка природе „Голија”) или добра предложеног за заштиту, у циљу заштите и очувања биодиверзитета, заштићених врста шумске флоре и фауне;

- примени мера заштите према типовима шума, уз поштовање и посебних услова неге предела, који се морају уважавати при изради и ревизији свих основа газдовања шумама и шумским земљиштем у државном и приватном власништву;

- очувању здравственог стања шумских састојина; заштита шума од биљних болести и штеточина као превентива у сарадњи са Институтом за шумарство и Шумарским факултетом;

- коришћењу шума као обновљивог извора енергије (дрвна биомаса);

- спровођењу превентивних мера заштите шума од пожара.

Приоритетне активности развоја шумарства обухватају:

- коришћење шума у складу са одрживим развојем кроз општекорисне функције и производне функције шума (коришћење дрвне масе и других шумских производа, наменске производње дрвне масе за енергетске потребе и др.);

- повећање површина под шумском вегетацијом (пошумљавање);

- успостављање оптималних стања састојина према дефинисаним функционално–наменским захтевима;

- мониторинг стања шума;

- кадровско оспособљавање и усавршавање са спровођењем стимулативних мера у шумарству.

Приоритетне активности у циљу старања о природним ресурсима и њихове заштите шума и шумског земљишта:

- повећање површина под шумама првенствено у сливовима регионалних изворишта и на деградираним површинама;

- унапређивање стања шума, посебно стања приватних шума;

- обезбеђивање сталне и адекватне неге шума;

- заштиту биодиверзитета и очување и успостављање еколошких мрежа;

- поштовање услова и захтева везаних за газдовање шумама у Парку природе „Голија”; усклађивање дозвољених видова коришћења шума са потребама заштите и очувања природног добра уз поштовање принципа одрживог развоја.

Развој шумарства заниваће се на:

- коришћењу шума у складу са одрживим развојем кроз општекорисне и производне функције (коришћење дрвне масе и других шумских производа и др.);

- газдовању шумама у складу са планским документима који су дефинисани Законом о шумама;

- повећању површина под шумском вегетацијом - пошумљавањем;

- очувању природности и биолошке разноврсности шума, као и њихове комплексне структуре и састава, са акцентом на очувању разноврсности живог света и пратећих заједница које се налазе унутар шума;

- унапређењу сарадње сектора шумарства и дрвне индустрије у циљу ефикаснијег пословања.

ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ

Пољопривредно земљиште Општине Ивањица, је различитог бонитета у зависности од надморске висине. Доминирају природни травњаци а сточарство представља доминантну грану пољопривреде. Заштита и коришћење пољопривредног земљишта на подручју Општине заснива се на концепту одрживе пољопривреде, односно одрживог руралног развоја. Захваљујући својим особинама и функцијама земљиште представља веома значајан природни ресурс а његово одрживо коришћење и заштита један је од кључних елемената остваривања одрживог развоја.

Циљеви коришћења и заштите пољопривредног земљишта:

- заштита пољопривредног земљишта од свих видова деградације (ерозија, пренамена и др.);

- очување квалитета пољопривредног земљишта, његовог производног потенцијала;

- санација и рекултивација деградираног земљишта;

- коришћење пољопривредног земљишта у складу са режимима заштите (заштићена природна добра, добра предложена за заштиту, изворишта и акумулације);

- очување традиционалног начина живота и привреде у руралним подручјима - очување културног предела.

Смернице за разраду и примену просторно диференцираних мера подршке заштити и одрживом коришћењу пољопривредног земљишта су:

- на брдовитим и другим теренима с традицијом у повртарско-воћарској производњи треба подржати искоришћавање погодности за развој органске производње, уз примену метода строго контролисаног прихрањивања и интегралне заштите; усвајање савремених стандарда квалитета у преради и пласману производа;

- на планинском делу, са пространим ливадама и пашњацима, велике еколошке и економске вредности; даје се подршка развоју пашњачког сточарства, уз развој комплементарних делатности (туризма, агрошумарства и др.);

- на заштићеним подручјима посебних природних вредности, укључујући и сливна подручја хидроакумулација, а у циљу очувања биодиверзитета и предела, морају се поштовати посебни режими коришћења пољопривредног земљишта, уз обезбеђивање мера подршке стицању дохотка локалног становништва; пољопривредно земљиште се по садржају и интензитету коришћења строго диференцира у односу на зоне заштите уквиру Парка природе „Голија”.

Заштита и коришћење пољопривредног земљишта засниваће се на:

- заштити пољопривредног земљишта од непланског заузимања у грађевинске и друге непољопривредне сврхе на целом подручју Плана;

- предузимању мера заштите од ерозије, спречавање губитака пољопривреног земљишта;

- успостављању система управљања отпадом на еколошким основама;

- успостављању контроле коришћења минералних ђубрива и средстава за заштиту биља, приоритетно на теренима и локалитетима са изузетним природним вредностима и реткостима, који су обухваћени одговарајућим режимима заштите;

- локалној подршци у циљу задржавања пољопривредника на пољопривредним газдинствима;

- подршци развоју пољопривредних производа препознатљивог географског порекла и јачању веза пољопривреде и комплементарних делатности;

- промоцији савремених принципа пољопривреде (агроеколошке мере, органска производња и др.) преко Фонда за развој пољопривреде и Саветодавне службе Ибар - Краљево;

- развијању свести пољопривредних произвођача о значају заштите природе и  животне средине;

- развоју и промоцији кодекса добре пољопривредне праксе;

- заштити и обликовању мозаичне структуре предела (очување традиционалних елемената структуре предела, карактеристичних за поднебље и његов културни идентитет, узгој аутохтоних сорти и сл.).

Приоритетне активности развоја пољопривреде обухватају:

- повећање интензитета производње по јединици површине у циљу постизања конкурентности у тржишним условима;

- унапређивање прерађивачких капацитета кроз ревитализацију и модернизацију постојећих капацитета и изградњу нових, који ће одговарати захтевима тржишта;

- одрживи развој села са диверзификацијом активности у смислу побољшања квалитета живота;

- коришћење компаративних предности које омогућавају поднебље и традиција;

- усклађивање стандарда пољопривредног подручја са стандардима Европске уније;

- повећање средстава из фондова намењених пољопривреди и руралном развоју;

- јачање стручно-саветодавне службе по питањима развоја органске производње и примене одговарајућих аграрних мера и сарадња са пољопривредном стручном службом  Ибар” д.о.о. задуженом за подручје града Краљево и општине Врњачка Бања, Рашка и Ивањица);

- подршку при успостављању и унапређењу органске пољопривредне производње -органска производња је значајна са становишта производње високовредне и квалитетне хране и због самих принципа ове врсте производње, значајна са аспекта смањења негативног утицаја пољопривредне производње на очување и унапређење животне средине;

- очување биодиверзитета и лепоте предела у циљу одржања и унапређења како екосистема, тако и агроекосистема у Општини;

- заштиту и очување бачишта ради очувања постојећег фонда руралне архитектуре и одређеног начина живота који се уклапа у еколошке и едукативне програме и економски развој и унапређење животног стандарда становништва;

- повећање инвестиција у рурална подручја;

- уређење и рационално коришћење земљишног фонда;

- оснивање савета за рурални развој.

Приоритетни правци просторне оријентације пољопривредне производње за територију Општине су следећи: за брдска подручја (од 300 до 600 m н.в.), водећу грану тржишне производње ће представљати мешовито сточарство уз комплементарну грану воћарство, док ће посебна усмерења ужих локалитета бити на виноградарство; а за планинска подручја (изнад 600 m н.в.), водећу грану ће представљати пашњачко сточарство уз комплементарну грану, узгој лековитог биља и развој пчеларства, док ће посебна усмерења ужих локалитета бити на производњи јагодастог воћа

Приоритетне активности у циљу старања о природним ресурсима и њихове заштите пољопривредног земљишта:

- коришћење пољопривредног земљишта у складу са прописаним режимима заштите;

- забрану промене намена површина под природном и полуприродном вегетацијом (ливаде, пашњаци и др.);

- рaзвиjaње биoлoшких-органских систeмa прoизвoдњe;

- успостављање ефикасних механизама заштите пољопривредног земљишта од преузимања у непољопривредне сврхе;

- рeдукoвaње пoтрoшњe минeрaлних ђубривa и пeстицидa;

- адекватну санитацију насеља;

- уклањање дивљих депонија.

Основну поставку у развоју пољопривреде чини искоришћавање компаративних погодности за производњу квалитетних пољопривредно-прехрамбених производа, посебних одлика, које проистичу из услова географске средине. Концепција развоја пољопривреде у складу са Стратегијом пољопривреде (2009) и Стратегијом одрживог развоја општине Ивањица подразумева реализацију следећих планских решења:

- повећање интензитета производње по јединици површине, уз следеће мере и активности: едукација пољопривредних произвођача - повезивање науке и праксе кроз различите семинаре, практичну обуку, саветодавне службе и курсеве; обједињавање рада пољопривредника, саветодавних служби, земљорадничких задруга и кластера; развој тржишта земљишта - повећање рационалног и наменског коришћења свих облика својине земљишта (приватног и државног); интензивирање свих облика пољопривредне производње (ратарство, воћарство, повртарство и сл.) - стандардизација семена високих категорија; подизање матичних засада свих економско-профитабилних воћних врста (јагодасто и друго воће); увођење у производњу нових воћних врста; развој сточарске производње према свим компаративним предностима, са посебним акцентом на овчарској производњи - унапређивање продуктивности овчарске производње; унапређивање и интензивирање производње у говедарству, свињарству и живинарству; формирање задруга и кластера; логистичка и друга помоћ у формирању задруга и кластера; унапређивање производње органске хране - подршка пољопривредним произвођачима у увођењу програма и стандарда безбедности и квалитета

- унапређивање прерађивачких капацитета кроз ревитализацију и модернизацију, уз следеће мере и активности: унапређивање примарне пољопривредне производње и прерађивачких капацитета - подршка процесима повезивања примарне производње и прерађивачког сектора; модернизација уз успостављање нових линија прераде - осавремењивање са сертификацијом свих постојећих и нових линија прераде; развој капацитета на основу јасно дефинисане сировинске базе - сагледавања свих постојећих сировинских ресурса у циљу постизања економичности сопствених прерађивачких капацитета;

- одрживи развој села, уз следеће мере и активности: очување свих традиционалних вредности села - реконструкција постојећих и изградња нових објеката културног наслеђа; диверсификација примарне пољопривредне производње у правцу повећања економске стабилности - подршка пољопривредницима, задругама, удружењима и предузетницима у диверзификацији пољопривредне производње; засад ремонтне малине у полузатвореном стању – подизање засада за употребу у свежем стању; засад рибизле - подизање засада за употребу у свежем стању; засад двородне јагоде - подизање засада за употребу у свежем стању;

- коришћење компаративних предности, уз следеће мере и активности: развијање свести о очувању агроресурса - подстицање пројектних активности које имају за циљ подизање свести о очувању агроресурса; мониторинг прмене еколошких стандарда у пољопривреди (органској, интегралној и конвенционалној) - едукација о еколошким стандардима у пољопривреди и мониторинг свих учесника;

ВОДЕ И ВОДНО ЗЕМЉИШТЕ

Заштита и коришћење вода засниваће се на:

- комплексној заштити квалитета водних ресурса Општине - заштити квалитета површинских вода (трајно обезбеђење класа квалитета свих водотока; Моравица од изворишта до Ивањице и Студеница од изворишта до ушћа у Ибар - I класа); заштити изворишта регионалних система водоснабдевања (изградња вишенаменских акумулација у зонама заштићених изворишта) и заштити локалних изворишта, укључујући и успостављање зона санитарне заштите и строгој примени режима коришћења земљишта по зонама;

- интегралној заштити вода применом технолошких, водопривредних и организацино-економских мера;

- забрани испуштања непречишћених индустријских и комуналних отпадних вода у реципијенте; реализација система за пречишћавање отпадних вода (изградња заједничких система/постројења или индивидуалних система);

- потпуној санитацији насеља, приоритетно обухватом највећег броја насеља канализацијом (примарни колектори и секундарна мрежа) или изградњом водонепропусних септичких јама на руралном подручју;

- обезбеђивању квалитета воде за пиће у сеоским насељима (праћење стања и анализа воде/контрола здравствене исправности воде).

Заштита од вода засниваће се на:

примени техничких радова (подужних и поречних) у кориту бујичних токова; биотехничких радова у кориту и сливу; биолошких радова у сливу (пошумљавање) и увођењем и применом административних, економских и просветно-васпитних мера на заштити од бујица и ерозије

Циљеви коришћења и заштите водних ресурса:

- успостављање интегралног и интерсекторског планирања коришћења и заштите водних ресурса на целој територији Општине;

- заштита вода од свих видова загађивања;

- очување квалитета површинских и подземних вода;

- заштита изворишта површинских и подземних вода, посебно изворишта регионалног значаја;

- антиерозиона заштита сливова у циљу смањења продукције наноса;

- искоришћење енергетског потенцијала река (изградња МХЕ);

- спречавање девастације приобаља река (депоновање отпада и др.);

- заштита од штетног дејства вода (ерозија, бујице и др.).

Старање о природним ресурсима и њихова заштита један је од приоритета развоја општине Ивањица. Полазећи од планских циљева, поставки и решења Просторног плана приоритетне активности обухватају:

- заштиту изворишта вода регионалних система за снабдевање становништва водом – водотока у горњим деловима сливова и постојећих и планираних водоакумулација у I класи квалитета; успостављање и спровођење режима зона санитарне заштите; примену организационо-економских мера за спречавање и смањење загађења вода (прописа о транспорту опасних материја у зони изворишта, забраном изградње рибњака на локацијама којима се угрожавају изворишта вода или планирани водопривредни системи, увођењем мониторинга квалитета вода и др.);

- заштиту површинских и подземних вода од загађивања и непланског коришћења, применом технолошких, водопривредних и организационих мера за довођење квалитета вода у стање прописане класе;

- заштиту локалних изворишта и успостављање и спровођење режима зона санитарне заштите;

- заштиту водених и приобалних екосистема.

Заштита од вода

- заштиту од поплава, бујица и ерозивних процеса кроз мере које обухватају техничке радове (бујичарске преграде и прагови), биотехничке радове (терасе, контурни ровови, зидови против спирања и др.) и биолошке радове (пошумљавање, мелиорација деградираних шума, мелиорација пашњака и ливада, затрављивање и др.); организационе мере се односе на стварање услова за планско уређење насеља (спречавањем изградње нових привредних и инфрастуктурних садржаја у зонама угроженим од бујица), регулацијом река и уређењем обала у зони насеља по принципима урбане регулације, и др.

Графички прилог бр.2.1. Извод из ППО Ивањица, Планирана намена површина

Графички прилог бр.2.2. Извод из ППО Ивањица, Мрежа насеља и инфраструктура

Графички прилог бр.2.3. Извод из ППО Ивањица, Туризам и заштита простора

# ОПИС ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА, НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА, ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА

Простор третиран Планом обухвата територију у северо-источном делу у односу на Општину Ивањица. Обухват је формиран уз планирану трасу државног пута другог реда и у складу са тим је линеарне форме према Општини Лучани где је планиран наставак предметног пута.

# 5.1. ПРИРОДНИ ЧИНИОЦИ ПРОСТОРА

Инжењерскогеолошке карактеристике - Према претходно израђеној планској документацији, природни системи и ресурси са територије општине Ивањица припада геотектонској целини „Вардарска зона”. Чији је највећи део изграђен је од творевина палеозојске старости – карбонских кристаластих шкриљаца. У датом комплексу стена преовлађују филити у смени са серидитским стенама. Знатна је заступљеност и кварцних конгломерата и кварцита. Творевине „Вардарска зоне” су тектонски веома оштећене, посебно палеозојски шкриљци. Дуж крупних раседа предиспониране су речне долине. Камени кречњак у Рашчићима се користи за изградњу путева и градњу објеката. Налазиште филита у месту Маће познато је као „Маћански камен" и користи се као кровни покривач. Налазиште украсног камена је регистровано у Лукама. Рељеф општине Ивањица се одликује морфолошком и морфометријском разноврсношћу, појавама и облицима који су карактеристични за брдско-планинске терене. Преко 90% територије Општине се простире на висини од преко 600 m н.в. Планине представљају доминантан облик рељефа, а временом настанка, геолошким саставом и правцем пружања припадају динарском типу (Голија, Чемерница, Кукутница, Чемерно, Радочело). Морфологија речних долина је директна последица геолошког састава и у мањој мери структурно тектонских односа. Речне долине се карактеришу појавама бројних тераса различите висине, при чему материјал који их гради представља средину у оквиру које се одвијају секундарни морфолошки процеси. Ови процеси се јављају у оквиру релативно дебелог слоја распаднуте матичне стене и најчешће представљају процесе који за последицу имају изразито јаружање с једне стране и редепоновање материјала на погодним местима с друге.

Делувијална земљишта регистрована су у долини Лучке реке. Као и алувијална земљишта, најчешће се користе за пољопривредну произодњу. Дистрични ранкери (кисело хумусно-силикатно земљиште) и кисело смеђе земљиште на палеозојским шкриљцима, флишу и пешчару доминирају у брдскопланинском појасу од 500-1000 m н.в. Заступљено је на десној страни Моравице, у сливу Лучке и Осоничке реке. Кисела хумусно-силикатна земљишта имају мањи производни потенцијал. То су шумска станишта, а вегетација штити земљиште од ерозије. Кисела хумусно-силикатна земљишта на палеозојским шкриљцима, флишу и пешчару на мањим нагибима, еволуирају у стадијум киселог земљишта. У односу на ранкере, карактерише их већа дубина. Већи садржај глине и већа дубина земљишта обезбеђују боље задржавање воде и мезофилније услове. Кисела смеђа земљишта у брдско-планинском и планинском појасу типична су шумска земљишта. Шумске врсте дрвећа на овим земљиштима имају релативно високу продуктивност.

5.2.  ЕВИДЕНТИРАНА И ЗАШТИЋЕНА ПРИРОДНА

И НЕПОКРЕТНА КУЛТУРНА ДОБРА

###### Према расположивим подацима из просторног плана Општине Ивањица у предметном обухвату нема евидентираних и заштићених природних и непокретних културних добара.

5.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Животна средина на подручју Плана је у великој мери очувана, и наставак таквог тренда је један од циљева израде Плана.

Еколошки проблеми на подручју Плана везани су за:

- неадекватан систем сакупљања комуналног отпада

- неизграђену канализациону мрежу

- угроженост водотока

- непостојање система за сакупљање и одвођење, нити система за третман употребљених вода у сеоским насељима, већ се диспозиција ових вода врши индивидуално у неадекватно изведене септичке јаме (водопропусне и преливне), напуштене копане бунаре или директно у водотоке;

- појединачни системи грејања

- саобраћај - оптерећност појединих путних праваца има за последицу повећање буке и загађења ваздуха.

Генерално, загађивање ваздуха на територији Општине потиче од: друмског саобраћаја, локалних котларница и индивидуалних ложишта и паљења комуналног и пољопривредног опада. Услед тога, током зимских месеци концентрације чађи и таложних материја буду повећане.

Деградација земљишта потиче од: неадекватне обраде земљишта, зарастања ливада као последица необрађивања земљишта, а у вези са изумирањем појединих сеоских домаћинстава; ерозије поспешене неконтролисаном експлоатацијом шуме и неповољним својствима терена (земљишта мање плодности, плића и мање стабилна услед већег нагиба терена); непланске изградње (промена намене простора), неконтролисане употребе агрохемијских средстава у пољопривреди; експолатације геолоших ресурса (привремена позајмишта грађевинског камена и др.) и саобраћаја (спирањем нафте и нафтних деривата са коловоза и диспозиција загађујућих материја из ваздуха).

Главни извор буке на подручју Плана је саобраћај услед јако лошег стања саобраћајне инфраструктуре.

Ограничења у области природних услова и коришћења природних ресурса:

- дисецираност рељефа и велики нагиби терена (у појединим деловима) који отежавају изградњу саобраћајница и ограничавају интензивнију пољопривредну производњу и др;

- ерозија и неконтролисано депоновље отпада који узрокују деградацију и загађивање земљишта; напуштена пољоприредних имања (запуштено земљиште);

- сеизмичке карактеристике подручја;

- велики број регистрованих бујичних токова;

- угроженост водотокова од загађења и засипање седиментима услед ерозије;

- недовољна истраженост геолошких ресурса, укључујући и минералне воде;

- недовољна искоришћеност обновљивих извора енергије (као еколошки најпогоднијих и најисплативијих).

5.4. ПОСТОЈЕЋИ НАЧИН КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

У постојећем стању земљиште у обухвату плана се претежно користи као:

Површине и објекти јавне намене: Саобраћајна инфраструктура, зеленило, пољопривредне, шумске и водне површине

Површине и објекти остале намене: Становање

Саобраћајнa инфраструктурa

Саобраћајна инфраструктура - Општинским путевима насеља су повезана са општинским центром и са путевима вишег реда. Путни правци на међумесним потезима између заједница Прилике, Буковица, Лиса, Луке и Међуречје су у задовољавајућем стању. Некатегорисани и шумски путеви су лоших, најчешће неприхватљивих, експлоатационих карактеристика, без икаквог коловозног застора, посебно путеви на већим надморским висинама.

Локалну мрежу путева карактерише ниска густина и лош квалитет у односу на величину територије и размештај насеља.

На подручју Плана од свих видова саобраћаја заступљен је само друмски саобраћај. Државни пут II реда није са савременим коловозом а поједине деонице нису изграђене. Већи број општинских путева, а посебно некатегорисаних путева има туцанички и земљани коловозни застор. Мали део деоница државног пута II реда (Лучка Река – Луке – Каона) је асфалтирана. Остали део је незадовољавајућег квалитета, без решеног одводњавања и саобраћајне опреме. Поједине деонице које прелазе преко гребена су зими непроходне.

Потенцијали за развој путне мреже и одвијање друмског саобраћаја делимично постојећа траса саобраћајне инфраструктуре.  Ограничења за развој путне мреже и одвијање друмског саобраћаја:  неизграђена деоница и незадовољавајући квалитет државног пута II реда (деонице са туцаничким коловозним застором); лош квалитет постојеће саобраћајне мреже; конфигурација терена која отежава изградњу и одржавање путева и њихова мала искоришћеност услед слабе насељености.

Мрежа и објекти комуналне инфраструктуре

Водопривредна инфраструктура

Снабдевање водом - Територија обухваћена Планом припада независним системима водоснабдевања. Постојећи систем водоснабдевања (локални) омогућава даљи независни развој насеља дуж предметног пута.

Одвођење отпадних вода – Како не постоји системски организација за одвођење отпадних вода, односно степен изграђености и развијености водоводних система је на вишем нивоу у односу на канализационе системе, то негативно утиче на животну средину (загађивање површинских и подземних вода, земљишта).  Одвођење канализационих вода (кишне и фекалне) је третиран на локалном нивоу (на нивоу домаћинства). У сеоским насељима општине ситуација је још критичнија, с обзиром да не постоје ни системи за сакупљање и одвођење, а ни системи за третман употребљених вода, већ се диспозиција ових вода врши индивидуално у неадекватно изведене септичке јаме (водопропусне и преливне), напуштене копане бунаре или директно у водотоке.

Атмосферске воде са саобраћајница се каналише - кишна вода се одводи системом одводних канала.

Регулација водотокова – Водотокови у обухвату ће бити регулисану у складу са категоријом и морфологијом терена.

Дистрибуцију електричне енергије и одржавање дистрибутивне мреже врши „ЕЛЕКТРОСРБИЈА“ д.о.о. Краљево, огранци „Електродистрибуција” д.о.о. Краљево (за насељена места Брусник, Коритник, Чечина, Врмбаје, Вионица и Добри До) и „Електродистрибуција” д.о.о. Чачак (за сва остала насеља на територији Општине).

Гасоводна и топловодна мрежа на територији обухвата Плана не постоји. Насеља на подручју Плана немају централизоване изворе топлотне енергије, већ се систем грејања регулише појединачно. Постојећи топлотни извори као енергент користе чврста (угаљ) и течна горива, што негативно утиче на квалитет ваздуха. Становништво/домаћинства користе електричну енергију и огревно дрво као примарни извор топлоте.

Телекомуникациона инфраструктура

Територија општине Ивањица је покривена поштанском, телеграфском и телефонском мрежом, као и мрежама мобилне телефоније и телевизијског и радио преноса.

Телефонски капацитети у захвату плана састоје се од приступних чворова, система преноса и приступне телефонске мреже. У захвату плана постоји покривеност сигналом мобилне телефоније.

Термоенергетска инфраструктура

На подручју обухвата Плана не постоје системи развода енергије: гасоводни и топловодни систем. Насеља на подручју Плана немају централизоване изворе топлотне енергије, већ се систем грејања регулише појединачно. Постојећи топлотни извори као енергент користе чврста (угаљ) и течна горива, што негативно утиче на квалитет ваздуха. Становништво/домаћинства користе електричну енергију и огревно дрво као примарни извор топлоте.

Соларна енергија се уз соларне колекторе може користити и за производњу електричне енергије, коришћењем фото-напонских панела, који се постављају најчешће на крововима објеката.

Енергију ветра могуће је користити изградњом мањих ветрогенератора, који би се постављали на објекте или били у њих интегрисани.

Површине и објекти остале намене:

Становање

Становање је реализовано у виду мањих насеља сеоских домаћинста.

Табела 1- Биланс површина -  постојећа начин коришћења земљишта

| НАМЕНА ЗЕМЉИШТА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | површина (ha) |
| --- | --- |
| 1 | Површине јавне намене |  |
|  | ОБЈЕКТИ ИНФРАСТРУКТУРЕ |  |
|  | Саобраћајне површине | 52,98 |
| 2 | Површине остале намене |  |
|  | СТАНОВАЊЕ |  |
|  | Објекти руралног становања | 92,29 |
|  | ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА |  |
| 3 | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  |
|  | Шуме | 13,02 |
| 4 | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  |
|  | Пољопривредно земљиште | 10,55 |
| 5 | ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ |  |
|  | Водене површине | 1,45 |
| УКУПНО | 39,55 |

Графички прилог бр. 3 – Постојећа намена површина

Зеленило

У оквиру обухвата плана систем зелених површина чини јавно и остало зеленило.

- Јавне зелене површине чине :

- зеленило уз саобраћајне коридоре и речни ток

- Зеленило у оквиру остале намене - становања

Површине јавног зеленила су  површине заштитног зеленила у путном појасу и уз речни ток. Некултивисано је, различито заступљено и углавном не даје довољан допринос у оквиру своје основне функције (естетске и побољшање микроклиматских утицаја на локацији).

Зеленило у оквиру осталих намена чини зеленило на парцели у оквиру намене становања односно сеоских домаћинстава. Обликовање и заступљеност су прилагођени корисницима и актуелној намени.

5.5.  ОСНОВНА ОГРАНИЧЕЊА И ПОТЕНЦИЈАЛИ ПРОСТОРА

Ограничења за развој насеља су:

- услови ограничења заштитног појаса воотока,

- морфологија терена

-недостатак инфраструктурне опремљености

Потенцијали и повољности планирања су планирана саобраћајна инфраструктура и квалитетан предео и природне карактеристике.

# ЦИЉЕВИ ИЗРАДЕ ПЛАНА

Основни циљ израде Плана је стварање услова за реализацију националних и регионалних интереса у области саобраћајне инфраструктуре на принципима одрживог развоја и заштите тј. обезбеђивање услова за изградњу инфраструктурног коридора државног пута другог А реда број 197 ”Каона-Ивањица“  деоница  Дубац –Луке (L=11km).

Остали циљеви израде Плана су:

- дефинисање и очување коридора у складу са Законом;

- дефинисање планских решења утврђених планом вишег реда;

- квалитетнијим саобраћајно повезивањем са мрежом државних путева Републике Србије

- подизање квалитета саобраћајне инфраструктуре

- модернизација техничко-експлоатационих карактеристика државних путева II реда;

- обезбеђивање проходности и безбедности саобраћаја на путевима током целе године;

- боља приступачност руралног подручја - изградња деоница општинских путева са савременим коловозом; стварање услова за бољи живот сеоског становништва и за развој туризма;

- развој пешачког и бициклистичког саобраћаја;

- смањење штетних утицаја саобраћаја на животну средину;

- изградња пратећих путних садржаја

- дефинисање и регулација односа земљишта за површине јавне и остале намене;

- дефинисање правила уређења и правила грађења;

- развој комуналне инфраструктуре и опремање локације;

- дефинисање услова и мера заштите културног наслеђа, енергетске ефикасности, приступачности и заштите животне средине;

Општи циљеви заштите животне средине:

- Очување свих елемената животне средине, посебно очување квалитета ваздуха, земљишта и воде,

- Примену најсавременијих знања и еколошких  стандарда у сектору успостављања развојних технологија који се базирају на повећању енергетске ефикасности, борби против климатских промена  и заштити и очувању природних ресурса,

- Успостављање активности које конкретно доприносе смањењу емисије ГСБ и оних које отклањају ефекте и последице климатских промена (у складу са опредељењима РС у борби против клматских промена)

- Превенција  и смањење ризика од настанка свих врста акцидента у зони и окружењу,

- Успостављање  одрживог система управљања отпадом,

- Провера и усаглашавање развојних циљева плана са заштитом животне средине кроз мере контроле параметара животне средине.

# КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА, ПРЕЛИМИНАРНА ПОДЕЛА ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА НА ЦЕЛИНЕ, ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА, ПРЕДЛОГ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

# КОНЦЕПТ ПЛАНСКОГ РЕШЕЊА

Општа концепција просторног развоја ширег простора, односно територије општине Ивањица заснива се изграђеној просторној структури проистеклој из досадашњег начина коришћења простора, уз усаглашавање са површинама посебне намене које представљају приоритете код одређивања начина коришћења подручја, имају обавезујући карактер (зонирање подручја по режимима заштите) и у посебним случајевима, имају карактер резервације простора за зоне инфраструктуних коридора и планинске зоне – сточарско-ратарска насеља.

У складу са тим, концепт намене и решења простора обухвата земљиште за површине и објекте јавне и остале намене. Генерална структура коришћења земљишта у оквиру површина и објеката јавне као и остале намене преузима се из основног плана уз увођење новина са циљем планирања функционално-просторног квалитетнијег и оправданог решења.

Концепт планског решења заснован је на одрживом развоју у складу са планским документима ширег подручја, потенцијалима и ограничењима простора у обухвату Плана, кроз унапређење саобраћајних токова, начина коришћења грађевинског земљишта, подизање нивоа инфраструктурне опремљености.

Основни принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора су:

- примена савремених принципа у планирању, уређењу и заштити простора;

- заштита јавног интереса;

- заштита, уређење и одрживо коришћење културног наслеђа

- унапређење животне средине.

# ПРЕЛИМИНАРНА ПОДЕЛА ПРОСТОРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА

Према карактеру простора, изграђености, намени и међусобним везама и у континуитету са планским документима донетим у претходном периоду за обухват Плана, подела подручја Плана на урбанистичке целине биће дефинисана у складу са планираном наменом површина.

7.3. ПЛАНИРАНА ПРЕТЕЖНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Укупна површина Плана налази се у грађевинском подручју. Претежну намену земљишта чине:

- површине и објекти јавне намене;

- површине и објекти остале намене.

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине јавне намене су простори одређени планским документом за уређење или изградњу објеката јавне намене или јавних површина, за које је предвиђено утврђивање јавног интереса у складу са посебним законом.

Површине и објекти саобраћајне инфраструктуре у функцији друмског саобраћаја:

- део државног пута IIА реда бр.197

- општински и атарски путеви;

- површина јавне намене, за потребе изградње објеката у функцији пута по програму Управљача пута а која се разрађује кроз други урбанистички документ. У контактној зони саобраћајнице биће прецизно планиран заштитни појас и појас контролисане градње.

Основни носиоц саобраћаја на планском подручју остај правац Државног пута другог А реда број 197, Каона – Ивањица, деоница Дубац – Луке, на територији општине Ивањица“ који се пружа средишњим делом планског подручја. Као и локалних путева, функционално трасираних у складу са потребама ободних намена и морфологије терена. Планирано је повећање регулационих профила или прерасподела саобраћајних површина унутар постојећих регулационих профила у циљу повећања капацитета и безбедности саобраћаја.

Траса Државног пута усаглашена је са елементима постојећег стања, карактеристикама, потенцијалима и ограничењима простора у обухвату и контактном простору, са условима и прописима пројектовања и изградње ове врсте саобраћајница. Изградњом пута доћи ће до побољшања услова са аспекта животних услова, животне средине као и до унапређења нивоа услуге путне мреже (транзитних токова) и нивоа услуге путне мреже (локалних токова).

У обухвату Плана налазе се и атарски (пољопривредни) путеви, којима је у зони планираног пута прекинут континуитет. У складу са тим планираће се нове трасе сервисних саобраћајница и атарских путева за повезивање постојећих путева и обезбеђивање приступа парцелама.

У зависности од приоритета могућа је фазна реализација планираног пута и то:

- Фазно по деоницама (грађевинским парцелама утврђеним планом) или деоницама утврђеним техничком документацијом према програму управљача;

- Фазно у погледу изградње у попречном профилу –изградња у полупрофилу (прва фаза) и у пуном профилу као друга и коначне фазе.

Уређење зелених површина у оквиру површина саобраћајне инфраструктуре - Зелене површине чини зеленило у оквиру површина јавне намене, парцела саобраћајне инфраструктуре.

Естетски доживљаји корисника пута обезбедиће се применом принципа подизања заштитних баријера и отварања визуре код обликовања терена за објекте и пратеће садржаје саобраћајнице.

Предвиђа се садња средњег и ниског растиња. Озелењавање мора бити усклађено са подземном и надземном инфраструктуром према техничким нормативима за пројектовање зеленила. Избор дендролошког материјала оријентисати на аутохтоне врсте отпорне на теже услове вегетирања (отпорне на прашину, гасове…). На планираним зеленим површинама, где безбедност саобраћаја дозвољава, могуће је слободније уређење зелене површине са приоритетном функцијом заштите.

Зелене површине шкарпи – насипа и усека обострано дуж саобраћајнице, пре свега треба да имају изражену способност везивања терена као заштита од ерозије и филтер који ће задржавати честице прашине и чађи. Планираће се садња садним материјалом различите категорије као и подизање травњака.

Површине и објекти комуналне инфраструктуре

Развој и инфраструктурно опремање дефинисаће се у фази Нацрта плана на основу планираних капацитета и услова и података имаоца јавних овлашћења.

Мреже и објекти инфраструктуре морају се трасирати тако да се:

не угрожавају постојеће или планиране објекте;

рационално користе подземни простор и грађевинске површине;

поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе;

води рачуна о геолошким особинама тла, подземним водама и др.

Појаси регулације за постављање инфраструктурне мреже и јавног зеленила утврђују се у зонама парцела карактеристичне намене (јавног пута) као и ван тих зона (далеководи, нафтоводи и сл.).

Примарна и секундарна мрежа инфраструктуре поставља се у појасу регулације, по претходно прибављеној сагласности управљача пута.

За подземне и надземне објекте и мреже инфраструктуре, као и стубове који се не граде у зони намењеној изградњи објеката од општег интереса, односно у појасу регулације, потребно је прибавити претходну сагласност власника (корисника) парцела, као и друге услове које одреди надлежни орган.

Опрема потребна за функционисање комуналне инфраструктуре, телекомуникацијских и радиодифузних система, може се инсталирати и у постојеће или новоизграђене објекте друге намене уз прибављену сагласност власника (корисника) пословних или стамбених објеката.

Водопривредна инфраструктура

Снабдевање водом – На територији обухваћеној Планом не постоји дистрибутивни систем водоснабдевања. Постојећи систем водоснабдевања (локални) омогућава даљи независни развој насеља дуж предметног пута.

Одвођење отпадних вода - На територији обухвата Плана не постоји системски организација за одвођење отпадних вода. У сеоским насељима се задржава концепт индивидуалне реализације септичких јама (водопропусне и преливне), напуштене копане бунаре или директно у водотоке. За одвођење атмосферских вода са саобраћајница планирана је изградња система одводних канала.

Електроенергетска  инфраструктура

Потребно је наставити са проширењем, реконструкцијом и модернизацијом нисконапонске и мреже 10kV. Нову мрежу 10kV градити подземно, одговарајућим средњенапонским кабловима.

Неопходно је обезбедити да изградњу нових стамбених или пословних објеката у потпуности прати изградња електроенергетских објеката одређивањем локација за изградњу нових трафостаница и коридора за каблове до истих. Нове трафостанице 10/0.4kV могу се градити и на локацијама где се укаже потреба за њима.

### Телекомуникације

У наредном периоду предвиђена је модернизација и децентрализација телефонске мреже, уз постепено увођење оптичких каблова, као медијума преноса на свим нивоима.

### Систем преноса треба да се одвија преко дигиталних аутоматских телефонских централа довољног капацитета.

Термоенергетска инфраструктура

На подручју обухвата Плана користе се конвенционална фосилна чврста и течна горива и електрична енергија, као горива за производњу топлотне енергије.

Топлотна енергија за термоенергетске потребе постојећих и планираних  стамбених, и других објеката обезбеђиваће се локално користећи чврста (угаљ) и течна горива или електричну енергију као примарни извор топлоте, како не постоје реализовани нити планиране термоенергетске мреже.

Уз коришћење топлотне енергије из дистрибутивних термоенергетских мрежа, планирати коришћење обновљивих извора енергије за грејање и хлађење простора (топлотне пумпе) и грејање санитарне воде (соларни колектори и топлотне пумпе).

Соларна енергија се уз соларне колекторе може користити и за производњу електричне енергије, коришћењем фото-напонских панела, који се постављају најчешће на крововима објеката.

Енергију ветра могуће је користити изградњом мањих ветрогенератора, који би се постављали на објекте или били у њих интегрисани.

ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ОСТАЛЕ НАМЕНЕ

Становање

- Становање у границама градског грађевинског подручја (у оквиру ППоИвањица)

Становање у обухвату Плана планирано је у форми мреже малих насеља сеоских домаћинстава у складу са постојећим трендом присутног становања са циљем задржавања преосталог сеоског становништва и стварање услова за повратак радно-способног становништва кроз развојне програме и пројекте засноване на коришћењу локалних ресурса. Развој руралних предела потребно је базирати на уважавању њиховог специфичног предеоног карактера, затечених вредности и капацитета предела.

Заштита руралних насеља засниваће се на:

- очувању карактеристичног предеоног обрасца заснованог на коришћењу земљишта, односу изграђеног и отвореног простора;

- подстицању традиционалних облика коришћења земљишта, као регулацијом грађења и уређивања простора у складу са карактером предела, традицијом грађења и специфичностима физичке структуре насеља;

- спречавању ширења насеља и заустављањем непланске изградње (викенд насеља), стимулисањем коришћења постојећег грађевинског фонда, усклађивањем изградње инфраструктурних коридора и објеката са карактером и капацитетом предела;

- очувању и афирмацији карактеристичних културних и природних елемeната у структури и слици предела (морфологија терена, водотокови, шуме, живице, засади, насеља, објекти).

ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА

- Пољопривредно земљиште

- Шуме

- Водно земљиште

### Пољопривредно земљиште се претежно задржава са тенденцијом пошумљавања и преузимања функције заштите. С обзиром на позицију пољопривредних површина у односу на пројектовану трасу Пута, предвиђа се подизање високог, шумског зеленила на свим пољопривредним површинама у виду пошумљавања. Тиме ће се добити квалитетан шумски комплекс у зони утицаја саобраћајне инфраструктуре.

Шуме - Шумско земљиште се користи искључиво у функцији шумарства и ловства, осим у случајевима утврђеним Законом о шумама („Службени гласник Републике Србије“, број 30/10, 93/12, 89/15 и 95/18 – др.закон).

Општи принцип заштите шума односи се на одрживо коришћење шума и унапређење статуса шума и шумског земљишта као добра од општег интереса. Очувањем шумских комплекса доприноси се очувању и заштити биодиверзитета аутохтоних врста предметног подручја и предеоних карактеристика подручја. Посебну улогу остварују као заштитни појас у смањењу негативних утицаја на животну средину (тампон зона) и на површинама већих нагиба где доминантно шумско растиње има важан значај у стабилизацији зона под косинама, клизиштима и нестабилним теренима..

Из тих разлога обавеза је:

- картирање свих шумских површина;

- успостављање мера неге и заштите, које ће укључивати обавезне мере забране сече ради експлоатације;

- реконструкција и пошумљавање деградираних (еродираних површина и бонитетски лоших пољопривредних површина) аутохтоним врстама;

- забрану сече сем у случају прореда.

## Водно земљиште - Овим планом биће дефинисана регулација обухваћеног водног земљишта.

Табела 2 - Биланс површина планирана намена

| НАМЕНА ЗЕМЉИШТА - ПОСТОЈЕЋЕ СТАЊЕ | површина (ha) |
| --- | --- |
| 1 | Површине јавне намене |  |
|  | ОБЈЕКТИ САОБРАЋАЈНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ |  |
|  | Државни пут другог А реда | 32,95 |
|  | Заштитни конструктивни појас | 71,61 |
|  | Функционални појас пута | 6,93 |
| 2 | Површине остале намене |  |
|  | СТАНОВАЊЕ |  |
|  | Површине руралног становања | 92,29 |
|  | ЗЕМЉИШТЕ ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ ПОДРУЧЈА |  |
| 3 | ШУМСКО ЗЕМЉИШТЕ |  |
|  | Шуме | 95,40 |
| 4 | ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ |  |
|  | Пољопривредно земљиште | 86,45 |
| 5 | ВОДЕНЕ ПОВРШИНЕ |  |
|  | Водене површине (река) | 14,12 |
| УКУПНО | 39,55 |

Графички прилог бр. 4. - Планирана претежна намена површина

Заштита животне средине на подручју Просторног плана заснива се на концепту одрживог развоја, усклађивању коришћења простора са могућностима и ограничењима природних и створених вредности (установљени режими и мере заштите) и са потребама социјалног и економског развоја, полазећи од начела превенције и спречавања загађивања животне средине и начела интегралности, што значи обавезно укључивање услова заштите животне средине у све планове/програме односно активности/садржаје.

Мере заштите ваздуха зaснивaћe сe нa:

- успостављању зелених заштитних појасева за све категорије јавних путева у циљу умањења директних и индиректних негативних утицаја;

Мере заштите од буке засниваће се на:

- дефинисати препоруке и правила градње у погледу избора материјала, система и конструкција са звучном заштитом;

- формирати пејзажно уређене зоне и појасеве заштитног зеленила;

- реконструисати саобраћајнице за очекивано саобраћајно оперећење.

7.4   ПРЕДЛОГ ОСНОВНИХ УРБАНИСТИЧКИХ ПАРАМЕТАРА

Правила грађења представљају скуп међусобно зависних правила за изградњу, парцелацију и регулацију, која су прописана за детаљне намене по целинама и зонама у подручју Плана.

Правила грађења се примењују:

- за директно спровођење - издавање локацијских услова;

- за израду урбанистичких пројеката, пројеката парцелације и препарцелације;

- као и смерница за израду планова детаљне регулације.

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА која ће бити прецизно дефинисана у Нацрту Плана:

Намена земљишта - Претежна (основна) намена земљишта приказана је на графичком прилогу 4. Планирана претежна намена површина

Компатибилна намена - Могуће компатибилне намене, процентуална заступљеност површине компатибилне намене и поступак реализације дефинисаће се за сваку појединачну претежну намену у нацрту Плана.

Намена објеката чија је градња забрањена: Забрањено је грађење свих објеката који би својом наменом и функцијом угрозили животну средину и претежну намену.

Услови за формирање грађевинске парцеле - Грађевинска парцела (планирана и постојећа) треба да има површину и облик који омогућавају изградњу објекта у складу са правилима грађења и техничким прописима. Свака грађевинска парцела мора имати приступ јавној саобраћајној површини, непосредно или преко приступног пута. Минимална површина парцеле дефинише се према зони/локацији, намени и типологији.

Типологија објеката - Линије изградње према бочним границама грађевинске парцеле дефинишу типологију објеката:

- слободностојећи - објекат не додирује ни једну суседну границу грађевинске парцеле;

- у прекинутом низу (први или последњи објекат у низу), двојни објекат - објекат додирује једну бочну границу грађевинске парцеле;

- објекти у низу - објекат додирује обе бочне границе грађевинске парцеле.

Хоризонтална регулација -  дефинише положај објекта на парцели:

Положај објекта на парцели дефинише се:

- грађевинском линијом у односу на регулациону линију

- минималним одстојањем од граница грађевинске парцеле;

- минималним одстојањем од других објеката на истој или суседним парцелама.

Грађевинска линија је линија до које је дозвољена:

- изградња нових објеката;

- доградња објекта.

Висинска регулација - Кроз нацрт Плана прописаће се један параметар - спратност или висина објеката до венца (слемена).

Висина објекта је растојање од меродавне коте терена до коте венца последње етаже (за објекте са равним кровом, или косим кровом малог нагиба без надзитка, скривеног атиком), односно до коте слемена (за објекте са косим кровом већег нагиба). Висина појединих етажа одређује се према намени. Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије (ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе).

Највећи дозвољени индекси - Правилима грађења прописиваће се индекс заузетости (Из). У случају када су постојећи индекси на парцели већи од датих максималних вредности, задржава се постојећа изграђеност без могућности увећања. Подрум не улазе у обрачун БРГП. У обрачун индекса заузетости улазе сви објекти на парцели.

#### Правила за постојеће објекте

Изградња више објеката на парцели

Приступ и смештај возила

Прикључење објеката на инфраструктуру - врши се на основу услова плана и имаоца јавних овлашћења.

#### Архитектонско обликовање објеката и материјализација

Уређивање парцеле и ограђивање - Изградња објеката подразумева уређење парцеле према њеној намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партерно уређење, зелену површину парцеле и одводњавање ван простора суседа.

Услови грађења у зони заштитног појаса инфраструктурних коридора - Забрањена је изградња објеката у зони инфраструктурних коридора електроенергетске, водопривредне, гасоводне и друге инфраструктуре.

Изузетно уколико се грађевинска парцела налази у зони заштитног појаса  инфраструктурног коридора електроенергетске, гасоводне, водопривредне и друге комуналне инфраструктуре грађење је могуће према техничким условима и уз сагласност надлежног управљача објекта инфраструктуре.

# Заштита животне средине, природних и непокретних културних добара, технички, санитарни и безбедоносни услови - Приликом пројектовања и изградње у зависности од врсте објекта обавезна је примена услова и мера:

- Мере заштите животне средине (заштита ваздуха, заштита вода, заштита земљишта, заштита од буке и вибрација, заштита од јонизујућег и нејонизујућег зрачења, заштита од удеса);

- Мере заштита природних добара;

- Мере заштите непокретних културних добара;

- Мере заштите од елементарних непогода и других несрећа (заштита од елементарних непогода, заштита од поплава и ерозија, заштита од клизања тла, заштита од земљотреса, заштита од пожара, заштита од временских непогода, заштита од техничко-технолошких несрећа (удеса);

- Мере заштите за потребе одбране земље.

Степен комуналне опремљености, стандарди приступачности и мере енергетске ефикасности

Минимални степен комуналне опремљености  - Изградња објеката је условљена одговарајућим нивоом комуналне опремљености:

- обезбеђен приступ на јавну саобраћајну површину;

- прикључак на комуналну инфраструктуру (снабдевање водом, одвођење отпадних вода и електроенергетска инфраструктура);

- регулисано одлагање комуналног отпада.

Мере приступачности особама са инвалидитетом, деци и старим особама - Приликом пројектовања и реализације нових и реконструкције постојећих објеката и површина јавне намене, обавезна је примена техничких стандарда, урбанистичко-техничких услова из Правилника о техничким стандардима планирања, пројектовања и изградње објеката, којима се осигурава несметано кретање и приступ особама са инвалидитетом, деци и старим особама (''Службени гласник РС'', бр.22/15);

Мере енергетске ефикасности - Објекат који се у смислу посебног прописа сматра објектом високоградње, у зависности од врсте и намене, мора бити пројектован, изграђен, коришћен и одржаван на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства. Прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објекта од стране овлашћене организације. Сертификат о енергетским својствима објекта чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе.

- ОЧЕКИВАНИ ЕФЕКТИ ПЛАНИРАЊА

Планирано одрживо уређење, коришћење и заштита простора засновано је на анализи постојећег стања, потенцијалима и ограничењима и одредбама планова ширег подручја, и подразумева пре свега саобраћајно унапређење, као и реализацију грађевинског фонда према правилима уређења и грађења и мерама заштите које ће допринети квалитетнијим условима и вишем стандарду живота и рада.

Саставни део Плана су графички прилози:

1.0. Катастарска подлога са границом обухвата Плана

2.1. Извод из ППО Ивањица - Планирана намена површина

2.2. Извод из ППО Ивањица - Мрежа насеља и инфраструктура

2.3. Извод из ППО Ивањица - Туризам и заштита простора

3.0. Постојећа намена површина

4.0. Планирана претежна намена површина